|  | Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» |
| --- | --- |
| 199178, г. Санкт-Петербург, 18-ая линия ВО, д.31, БЦ «Сенатор», корпус «Е», офис 304, www.enko.spb.ru тел./факс+7(812)332 9710, тел. +7(812)332 9714; e-mail: enko37@mail.ru; enko@enko.spb.ru |

Инв. № 47/16-54

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЯСЬКЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Генеральный директор, к.г.н. | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора, главный архитектор института, профессор МААМ | О.В. Красовская |
| Заместитель генерального директора, главный инженер института | А.Г. Петров |
| Главный градостроитель проекта | Я.Ю. Солдатенков |

# Санкт-Петербург

2018

Авторский коллектив:

| Руководитель проекта | зам. генерального директора, главный архитектор НПИ «ЭНКО», профессор Международной Академии Архитектуры (МААМ) О.В. Красовская |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочные разделы | ведущий архитектор-градостроитель Ю.А. Беликова |
| Градостроительная экономика | экономист градостроительства В.В. Бециашвили |
| Природные условия и ресурсы. Состояние окружающей среды. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения | эколог градостроительства А.В. Яновская |
| Объекты культурного наследия. Развитие туризма | экономист градостроительства В.В. Бециашвили |
| Земельные ресурсы | инженер М.С. Куликов |
| Транспортная инфраструктура | эксперт транспортного развития территории В.А. Дорин |
| Инженерная инфраструктура | Зам. Генерального директора, главный инженер НПИ «ЭНКО» А. Г. Петров, гл. специалисты: И.Н. Максимова, Н.А. Масленникова, инженер Е.С. Фриш, П.А. Силюков |
| Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера | гл. специалист Е.А. Заварзина |
| ГИС-технологии | гл. специалист А.М. Савинков |

Оглавление

СОСТАВ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН	5

1.	Общие положения	6

2.	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития, утвержденные документами территориального планирования сведения о планируемых объектах	8

2.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения	8

2.2. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий	8

2.3. Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий	10

2.4. Утвержденные документами территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий	13

3.	Анализ использования территории поселения, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	14

3.1.	Основные сведения о территории	14

3.2.	Природные условия и ресурсы	15

3.3.	Современное использование территории. Земельный фонд. Объекты культурного наследия	20

3.4.	Социально-экономическая ситуация	33

3.5.	Транспортная инфраструктура	47

3.6.	Инженерная инфраструктура	51

3.7.	Состояние окружающей среды	57

3.8.	Зоны с особыми условиями использования территорий	59

3.9.	Выводы анализа комплексной оценки территории	62

4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ее ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	64

4.1. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории	64

4.2. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	66

4.3. Социально-экономическое развитие	68

4.4. Развитие транспортной инфраструктуры	83

4.5. Развитие инженерной инфраструктуры	85

4.6. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории	99

4.7. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории	102

5	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	106

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	123

ПРИЛОЖЕНИя	126

# СОСТАВ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| Генеральный план |
| Материалы в текстовом виде |
| 1 | Изменения в Генеральный план муниципального образования Сяськелевское сельское поселение Гатчинского муниципального района. Положение о территориальном планировании | 47/16-47 |
| Материалы в виде карт |
| 1 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения | 47/16-50 |
| 2 | Карта функциональных зон сельского поселения | 47/16-51 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения | 47/16-52 |
| Материалы по обоснованию внесения изменений в генеральный план |
| Материалы в текстовом виде |
| 1 | Материалы по обоснованию внесения изменений в генеральный план муниципального образования Сяськелевское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 47/16-54 |
| Материалы в виде карт |
| 1 | Карта использования территории Карта границ зон с особыми условиями использования территорий и иных планировочных ограничений. Карта границ территорий объектов культурного наследия и зон охраны объектов культурного наследия | 47/16-55 |
| 2 | Карта с отображением существующих границ земель различных категорий | 47/16-56 |
| 3 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 47/16-57 |
| 4 | Карта зон с особыми условиями использования территорий (проектные предложения) | 47/16-58 |
| Электронные материалы |
| 1 | Электронная версия (текстовые материалы в формате WORD, графические – в формате JPG), материалы открытого пользования | 47/16-59 |

# Общие положения

Материалы по обоснованию проекта изменений в Генеральный план Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области подготовлены ООО «Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» на основании Муниципального контракта от 30.06.2017 № 142/17

Проект внесения изменений в Генеральный план подготовлен с учетом действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Гатчинского муниципального района и органов местного самоуправления Сяськелевского сельского поселения. Проект учитывает предложения администрации Гатчинского муниципального района и органов местного самоуправления Сяськелевского сельского поселения в соответствии с Техническим заданием на разработку проекта.

Проект подготовлен в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от 5 мая 2014 года) и техническим заданием на подготовку проекта Генерального плана.

Проект соответствует требованиям действующего законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального образования «Гатчинский район» и местным нормативно-правовым актам, в том числе следующим документам:

Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-Ф3 «Земельный кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон от 03.06.2006 № 73-Ф3 «Водный кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации»;

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 820;

«Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244;

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013№ 247-р;

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.08.2013№ 1416-р;

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013№ 384-р;

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р;

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2013 № 2084-р;

Областной закон от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» (в редакции областного закона от 04.08.2015 № 85-оз);

Схема территориального планирования Ленинградской области, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460;

Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83;

Схема территориального планирования муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области, 2010 г. утвержденная решением Совета депутатов Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 29 декабря 2010 г. № 134;

Генеральный план Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Сяськелевского сельское поселение» от 06 февраля 2013 г. № 211;

Устав муниципального образования «Сяськелевское сельское поселение», утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Сяськелевского сельское поселение» от 22.08.2012 года № 180.

Генеральный план муниципального образования «Сяськелевское сельское поселение» Гатчинского района Ленинградской области подготовлен на всю территорию муниципального образования в границах, установленных областным законом от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» (в редакции областного закона от 04.08.2015 № 85-оз).

Электронная версия графических материалов проекта выполнена в виде векторных слоев в формате ArсGIS в местной системе координат города, а также в файлах открытых стандартизированных обменных форматах географических информационных систем *.mif/mid. Все материалы выполнены в соответствии с заданием и Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 10 "Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793".

Расчетный срок изменений, вносимых в генеральный план Сяськелевского сельского поселения– 2032 год.

# Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития, утвержденные документами территориального планирования сведения о планируемых объектах

## 2.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

В муниципальном образовании реализуются следующие программы комплексного социально-экономического развития:

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», утвержденная постановлением администрации Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 4.10.2017 № 353;

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Сяськелевское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017- 2030 годы», утвержденная постановлением администрации Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 30.11.2017. №422;

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Сяськелевское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017-2030 годы», утвержденная постановлением администрации Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 30.11.2017 №423;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сяськелевского сельского поселения на период 2013-2030 гг., утвержденная решением Совета депутатов Сяськелевского сельского поселения от 26.06.2013. №233.

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» направлена на повышение качества жизни населения, его занятости, обеспечение благоприятных условий жизни населения, развитие социальных и культурных возможностей, создание благоприятных условий для развития территории, включает в себя следующие подпрограммы:

- «ЖКХ и благоустройство территории Сяськелевского сельского поселения»

- «Содержание и развитие автомобильных дорог местного значения в Сяськелевском сельском поселении»;

- «Обеспечение безопасности на территории Сяськелевского сельского поселения»;

- «Стимулирование экономической активности на территории Сяськелевского сельского поселения»

- «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Сяськелевского сельского поселения»

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Сяськелевского сельского поселения»

## 2.2. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Документы территориального планирования Российской Федерации

Рассматриваемые документы утверждены следующими нормативно-правовыми актами:

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 г. № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1.08.2016 г. № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6.05.2015 г. № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (с изменениями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 г. № 166-р)».Мероприятия по размещению на территории муниципального образования объектов федерального значения в областях образования и здравоохранения указанными документами территориального планирования в настоящее время не предусмотрены.

Мероприятия по размещению на территории муниципального образования объектов федерального значения в областях энергетики указанным документом территориального планирования в настоящее время не предусмотрены.

В области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения предусматривается:

- реконструкция автомобильной дороги федерального значения А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой в части строительства южного обхода д. Черемыкино по территории Сяськелевского сельского поселения, а также транспортной развязки в разных уровнях на пересечении с автодорогой А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора.

- реконструкция автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора по нормативам 1Б технической категории. При реконструкции данной автодороги необходимо будет предусмотреть транспортные развязки в разных уровнях на пресечении с основными автодорогами регионального значения Низковицы - Переярово – Кипень и Елизаветино – Скворицы.

Мероприятия по размещению на территории муниципального образования объектов федерального значения в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) не предусмотрены.

## 2.3. Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Рассматриваемые документы представлены схемой территориального планирования Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 г. № 460. Изменения в схему территориального планирования Ленинградской области вносились постановлениями Правительства Ленинградской области от 29.10.2015 г. № 415 и от 21.12. 2015 г. № 490, от 1 марта 2017 г. № 39. В марте 2017 г. разработан также проект изменений в схему территориального планирования Ленинградской области (опубликован в федеральной государственной информационной системы территориального планирования 22.03.2017 г.).

1. Агропромышленные объекты

При утверждении схемы территориального планирования Ленинградской области в 2012 г. Сяськелевское сельское поселение отнесено к I зоне агропромышленного районирования Ленинградской области. Существующая специализация зоны: свиноводство, птицеводство, картофелеводство, молочно-мясное животноводство. Проектная специализация - передовые многопрофильные агропромышленные районы. Предложен вариант размещения точек агропромышленного роста, места размещения поддерживающей инфраструктуры: деревня Сяськелево. С учетом изменений от 21 декабря 2015 г. размещение объектов регионального значения не предусматривается.

С учетом изменений от 21 декабря 2015 г. предусмотрено отнесение территории сельского поселения к

Гатчинской зоне преимущественно сельскохозяйственного использования регионального значения:

- основные характеристики: площадь: 60240 га;

- местоположение: все муниципальные образования Гатчинского муниципального района за исключением Гатчинского городского поселения;

- назначение: агропромышленные комплексы для производства товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по её переработке;

- преимущественная специализация: - многопрофильная;

- характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территорий не устанавливаются.

2. Основные инновационные проекты, реализуемые в АПК Ленинградской области

При утверждении схемы территориального планирования Ленинградской области в 2012 г. предусмотрено следующе мероприятие.

Реконструкция и модернизация молочно-товарной фермы со строительством доильно-молочного блока:

- местоположение: деревня Жабино;

- инвестор: ЗАО «Племзавод «Большевик»;

- проектная мощность: увеличение поголовья до 825 фуражных коров, повышение надоев до 7504 кг/гол молока в год.

В настоящее время указанный объект относится к категории существующих объектов.

3. Автомобильные дороги регионального значения

При утверждении схемы территориального планирования Ленинградской области в 2012 г. в Сяськелевском сельском поселении было предусмотрено размещение и реконструкция следующих объектов.

Реконструкция автомобильной дороги «Рошаля – Черново – Учхоз»:

- основные характеристики: протяженность – 11,6 км; категория – III;

- местоположение: Войсковицкое, Пудостьское, Сяськелевское сельские поселения (уточнено по проекту изменений в схему территориального планирования Ленинградской области от 22 марта 2017 г.);

- срок: первая очередь (расчетный срок - уточнение по проекту изменений в схему территориального планирования Ленинградской области от 22 марта 2017 г.);

- назначение: увеличение скорости транспортного сообщения между Санкт-Петербургом и прилегающими территориями Ленинградской области улучшение межмуниципальных транспортных связей на территориях, прилегающих к Санкт-Петербургу;

- характеристики зон с особыми условиями использования территорий: в соответствии с разработанным проектом санитарно-защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м).

4. Объекты газоснабжения регионального значения

При утверждении схемы территориального планирования Ленинградской области в 2012 г. в Сяськелевском сельском поселении было предусмотрено строительство межпоселкового газопровода от ГРС Войсковицы с газификацией сельских населенных пунктов, строительство ответвлений от межпоселкового газопровода ГРС Большевик – Большое Жабино с газификацией сельских населенных пунктов. С учетом изменений от 21 декабря 2015 г. указанные объекты исключены из состава схемы территориального планирования Ленинградской области, поскольку являются объектами местного значения.

5. Объекты энергетических систем регионального значения

При утверждении схемы территориального планирования Ленинградской области в 2012 г. в Сяськелевском сельском поселении были предусмотрены реконструкция и строительство объектов:

строительство ПС 110 кВ Пламя взамен существующей ПС 35 кВ Пламя;

строительство ПС 110 кВ Черемыкино Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ №391 Скворицы – ПС 110 кВ Черемыкино - ПС 110 кВ № 367 Шундорово.

С учетом изменений от 21 декабря 2015 г. указанные объекты из состава схемы территориального планирования Ленинградской области исключены и в указанный документ внесены следующие объекты, из числа которых, согласно проекта изменений в схему территориального планирования Ленинградской области от 22 марта 2017 г., предлагается исключить ВЛ 110 кВ «Борницкая – 2», «Борницкая – 3» («лБр – 2», лБр – 3») (реконструкция).

ВЛ 35 кВ «Борницкая - 2», «Борницкая - 3» («лБр - 2», «лБр - 3») (реконструкция). Основныехарактеристики:

- : протяжённость линии: 27,04 км;

- местоположение Гатчинский муниципальный район (Войсковицкое сельское поселение, Елизаветинское сельское поселение, Сяськелевское сельское поселение); Ломоносовский муниципальный район (Гостилицкое сельское поселение, Кипенское сельское поселение) «Борницкая - 2» (ПС 35/10 кВ «Борницы» - ПС 35/10 кВ «Пламя»), «Борницкая - 3» (ПС 35/10 кВ «Дятлицы» - ПС 35/10 кВ «Пламя»);

- срок: первая очередь;

- назначение: повышение пропускной способности; повышение надёжности электроснабжения потребителей района; техническое переоснащение в связи со сроками амортизации;

- характеристики зон с особыми условиями использования территорий: охранная зона, размер 15 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями на 26.08.2013).

ВЛ 35 кВ «Борницкая - 2» (реконструкция с переводом на напряжение 110 кВ). Основные характеристики:

- перевод на напряжение 110 кВ;

- местоположение: Войсковицкое сельское поселение, Елизаветинское сельское поселение, Сяськелевское сельское поселение «Борницкая - 2» (ПС 35/10 кВ «Борницы» - ПС 35/10 кВ «Пламя»);

- срок: расчётный срок;

- назначение: повышение надёжности электроснабжения потребителей района.

- характеристики зон с особыми условиями использования территории: охранная зона – 20 м.

ВЛ 35 кВ «Борницкая - 3» (лБр - 3) (реконструкция с переводом на напряжение 110 кВ). Основные характеристики:

- перевод на напряжение 110 кВ;

- местоположение: Гатчинский муниципальный район (Сяськелевское сельское поселение); Ломоносовский муниципальный район (Гостилицкое сельское поселение, Кипенское сельское поселение) «Борницкая - 3» (ПС 35/10 кВ «Дятлицы» - ПС 35/10 кВ «Пламя»);

- срок: расчётный срок;

- назначение: повышение надёжности электроснабжения потребителей района;

- характеристики зон с особыми условиями использования территории: охранная зона – 20 м.

ПС 35/10 кВ «Пламя» (реконструкция). Основные характеристики:

- замена ОД и КЗ (уточнение по проекту изменений в схему территориального планирования Ленинградской области от 22 марта 2017 г.: вместо замены ОД и КЗ – замена ячеек); установка 2 трансформаторов по 10 МВ∙А взамен существующих 2х6,3 МВ∙А;

- местоположение: в районе д. Вохоново;

- срок: первая очередь;

- назначение: повышение надёжности электроснабжения потребителей района; техническое переоснащение в связи со сроками амортизации;

- характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)

ПС 35/10 кВ «Пламя» (реконструкция с переводом на 110 кВ): Основные характеристики:

- перевод на напряжение 110 кВ;

- местоположение: в районе д. Вохоново;

- срок: расчётный срок;

- назначение: повышение надёжности электроснабжения потребителей района;.

- характеристики зон с особыми условиями использования территории: в соответствии с разработанным проектом санитарно-защитной зоны.

6. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального значения

При утверждении схемы территориального планирования Ленинградской области в 2012 г. в Сяськелевском сельском поселении предусмотрена организация ООПТ «Ижорские ельники». С учетом изменений от 21 декабря 2015 г. уточнены характеристики ООПТ.

«Ижорские ельники» (кластерного типа, состоит из трёх участков). Основные характеристики:

- общая площадь: ориентировочно 2125 га, из них:

- кластерный участок «Елизаветинский ельник»: площадь: ориентировочно 965 га;

- кластерный участок «Ельник к югу от деревни Дылицы»: площадь: ориентировочно 98 га;

- кластерный участок «Колодезский ельник»: площадь: ориентировочно 1062 га.

- Срок: первая очередь.

- Местоположение: Волосовский муниципальный район (Кикеринское сельское поселение); Гатчинский муниципальный район (Елизаветинское сельское поселение, Сяськелевское сельское поселение).

- Цель создания (назначение):

- - сохранение последних сохранившихся на Ижорском плато наиболее крупных участков старовозрастных дубравнотравных и сложных ельников;

- - сохранение последнего из сохранившихся в Ленинградской области местонахождений калипсо луковичной (вида, занесённого в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ленинградской области) – участок, расположенный к югу от деревни Дылицы;

- - сохранение репрезентативного участка кальцефитного ельника, в котором (а также на его опушках) произрастают многие другие редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений.

- Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территории не устанавливаются.

## 2.4. Утвержденные документами территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Рассматриваемые документы представлены схемой территориального планирования Гатчинского муниципального района Ленинградской области, утвержденной Решением Совета депутатов Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 29.12.2010 г. № 134.

Развитие объектов инженерной инфраструктуры:

-электроснабжение: строительство ПС 110 кВ «Пламя».

Развитие промышленного комплекса

Резервирование территорий для формирования производственных зон федерального и регионального уровня: инвестиционная зона «Черемыкино».

Резервирование земельных участков вдоль автодороги А-120 (с передачей земельных участков под бывшими военными городками и воинскими частями в муниципальную собственность) для формирования дополнительных производственных площадок районного и местного значения: на территории Сяськелевского сельского поселения около д. Большое Ондрово и около д.Жабино

Резервирование территорий для развития промышленных зон: на территории Сяськелевского сельского поселения для размещения объектов коммунально-складской и производственной инфраструктуры 4-5 класса опасности (в д. Тойворово).

Развитие объектов социальной инфраструктуры

Реконструкция здания средней общеобразовательной школы с ликвидацией второй смены: Пламенская СОШ в д. Сяськелево;

Расширение существующих детских садов в Коммунарском городском поселении и Сяськелевском сельском поселении.

Строительство офиса врача общей практики в Сяськелевском или Войсковицком сельском поселении

# Анализ использования территории поселения, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

## Основные сведения о территории

Сяськелевское сельское поселение входит в состав Гатчинского муниципального района – одного из наиболее развитых промышленно-аграрных районов Ленинградской области. Поселение расположено в северо-западной части Гатчинского муниципального района, граничит на востоке – с Пудостьским сельским поселением, на юго-востоке – с Войсковицким сельским поселением, на юге – с Елизаветинским сельским поселением, на западе – с Волосовским муниципальным районом, а на севере – с Ломоносовским муниципальным районом Ленинградской области.

Официально наименование муниципального образования (в соответствии с Уставом) – Сяськелевское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Сокращенное официальное наименование (в соответствии с законом Ленинградской области от 16.12.2004 г. № 113-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Гатчинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе») – Сяськелевское сельское поселение (далее по тексту – поселение).

В состав Сяськелевского сельского поселения входит 21 сельский населенный пункт:

деревня Акколово;

деревня Большое Ондрово;

деревня Войсковицы;

деревня Вохоново;

деревня Вытти;

деревня Жабино;

деревня Кастино;

деревня Крокшево;

деревня Малое Ондрово;

деревня Муттолово;

деревня Новые Низковицы;

деревня Переярово;

деревня Питкелево;

деревня Реболово;

деревня Ронилово;

деревня Саванкюля;

деревня Старые Низковицы;

деревня Сяськелево;

деревня Тойворово;

деревня Туганицы;

деревня Фьюнатово.

Административный центр муниципального образования – деревня Сяськелево. Границы Сяськелевского сельского поселения установлены законом Ленинградской области от 16.12.2004 г. № 113-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Гатчинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

Общая площадь территории поселения составляет 16820,8 га. Численность населения составляет около 5,3 тыс. чел. (1.01.2017 г.), это наименее населённое поселение в составе Гатчинского муниципального района (всего 3,6 % сельского населения или менее 2 % общей численности населения муниципального района). Население д. Сяськелево составляет около 2,0 тыс. человек. Кроме административного центра поселения, крупными населенными пунктами являются д. Жабино (около 0,8 тыс. и д. Тойворово (около 0,9 тыс.чел.) – с учетом войсковой части.

По территории поселения проходит федеральная автодорога А-120. Основу дорожной сети также формируют региональные дороги Н-13 Жабино - Губанцы - Волосово - Реполка - Сосново - Вересть, Елизаветино - Скворицы, Низковицы - Переярово - Кипень и Рошаля - Черново - Учхоз. Важное значение для Сяськелевского сельского поселения в части внешнего транспортного сообщения играет магистральная федеральная автодорога М-11 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонией, не пересекающая территорию поселения, но проходящая вдоль границы с Ломоносовским муниципальным районом. Прямого железнодорожного сообщения у населенных пунктов поселения нет, ближайшими ж/д станциями являются вокзалы города Гатчина, а также ж/д станции в п. Войсковицы Войсковицкого сельского поселения и п. Елизаветино Елизаветинского сельского поселения.

Экономический комплекс поселения характеризуется аграрной специализацией. На территории поселения расположено два крупных сельскохозяйственных предприятия (бывшие совхозы) – АО «Племенной завод «Пламя» (АО «Племзавод «Пламя») – самое крупное хозяйство в муниципальном районе по объемам и ассортименту производимой продукции, получен статус племенного по молочному животноводству и свиноводству, а также статус племенного завода по крупному рогатому скоту. Вторым крупным сельхозпредприятием является и ЗАО «Племенной завод «Большевик» (ЗАО «Племзавод «Большевик») – производство молока, мяса КРС, производство зерновых, картофеля, овощей, заготовка кормов. Основные рынки сбыта продукции – Санкт-Петербург.

Промышленных предприятий на территории поселения нет.

На территории поселения расположено 10 садоводств, что оказывает влияние на увеличение численности населения в теплый период года.

Водных объектов природного происхождения на территории поселения нет (кроме небольших искусственных водоемов, наиболее крупные из которых расположены в пересохшей речной долине). Водоснабжение осуществляется из подземных источников.

Большую часть территории поселения занимают защитные леса, а также земли сельскохозяйственного назначения двух племенных хозяйств (относящиеся к особо ценным сельскохозяйственным угодьям), что ограничивает возможности использования территориальных ресурсов для развития населенных пунктов и производственной или рекреационной деятельности.

Из объектов культурного наследия регионального значения на территории поселения расположено 4 памятника истории, 4 памятника археологии и 5 выявленных объектов. Сохранившиеся парковые зоны и фрагменты 4 усадебных комплексов не имеют статуса объектов культурного наследия.

## Природные условия и ресурсы

Климат

Климатические условия территории поселения находятся под влиянием Финского залива и характеризуются умеренно-континентальным влажным климатом с чертами морского, с нежарким летом и умеренно холодной зимой. Согласно данным, полученным в период до 1960 г. (по метеостанции Белогорка) средняя годовая температура воздуха составляет 3,2 ºС. Наиболее теплые месяцы – июль и август со среднемесячной температурой 16,2 ºС. Наиболее холодными месяцами являются январь и февраль, средняя температура января –10,7 ºС. Абсолютный минимум температуры воздуха (-51 ºС) наблюдался в январе, абсолютный максимум в июле +36 ºС.

В среднем за год выпадает до 680 мм осадков, что намного превышает испарения, поэтому территория избыточно увлажнена и местами заболочена. В теплый период выпадает 70 % годовой суммы осадков.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 112 дней. Снежный покров образуется в начале декабря и разрушается в первой декаде апреля. Средняя высота снежного покрова – около 40 см, максимальная может достигать 86 см.

Ветры в течение года преобладают западных направлений со средней скоростью 3-4 м/с. Зимой преобладают ветры южного и юго-западного направления, летом - юго-западного и западного. В силу географического положения на территории сельского поселения невелико число дней с безветренной погодой – порядка 12-15 в течение года.

Из неблагоприятных метеорологических явлений отмечаются: сильные ветры со скоростью более 15 м/с – ~9 дней в году; c туманами- ~35 дней, с метелями – ~26 дней, с грозами - ~5 дней. Кроме того, отмечаются гололедные явления, изморози, поздние весенние и ранние осенние заморозки. В последние годы на территории поселения увеличилась частота таких опасных природных явлений как смерчи и вихри.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Сяськелевского сельского поселения по климатическому районированию расположена в строительно-климатической зоне II B, характеризующейся благоприятными условиями для проживания и отдыха.

Гидрологические и геолого-геоморфологические условия

Гидрографическая сеть на территории Сяськелевского сельского поселения развита слабо. В северо-восточной части поселения расположена река Черная. Сохранилась сеть каналов. Встречаются заболоченные участки, являвшиеся долинами рек в прошлом. Подземные воды в данном районе приурочены к карбонатным породам ордовикской серии и имеют большое эксплуатационное значение.

Большая часть рассматриваемой территории представляет собой возвышенную плоскую и слабоволнистую равнину (плато) (Ижорская возвышенность). Здесь наблюдаются наиболее высокие отметки абсолютной высоты Гатчинского муниципального района – 100-165 м. В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к моренной равнине. Отмечается общий уклон поверхности на юго-восток. Пахотные угодья в основном хорошо дренированы. Дренаж осуществляется за счёт трещиноватости подстилающих пород. Развиты карстовые формы рельефа: воронки, понуро, сухие долины. Встречаются также всхолмления относительной высотой до 20 м, сложенные моренными отложениями, реже водно-ледниковыми песками.

Коренные породы на севере на территории сельского поселения представлены осадками среднего ордовика (таллинский, кукерский, идаверский, хревицкий, кегельский горизонты): это в основном плотные карбонатные породы известняки, доломиты и мергели. В верхней части известняки выветрены до щебня, дресвы, глыб с супесчаным наполнителем. Четвертичные отложения залегают на всей территории поселения: преимущественно это ледниковые отложения верхнего отдела четвертичной системы, представленные суглинками, супесями и песками различного механического состава и происхождения. При близком залегании песков и песчаников старооскольского горизонта среднего девона морена имеет красноватый оттенок.

Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы

Разработка раздела по оценке инженерно-строительных условий включает анализ комплекса исходных данных по территории поселения. В процессе оценки условий территории были учтены и проанализированы сведения о геолого-геоморфологическом строении, гидрогеологической характеристике, наличии и степени развития физико-геологических процессов и явлений, а также техногенных изменений геологической оболочки.

В основу разработанной схемы инженерно-строительных условий легли исследования по ландшафтной структуре, которые были выполнены в рамках проекта схемы территориального планирования Гатчинского района по заказу ООО НПИ «ЭНКО». Данные ландшафтных исследований были уточнены и актуализированы по предоставленным топографическим материалам масштаба 1: 25000 (выполнена ФГУП «Аэрогеодезия» в 2010 г.), – на территорию за границами населенных пунктов, и масштаба 1:5000 (выполнена ФГУП «Севзапгеоинформ» в 2008 г.) – на территорию населенных пунктов. Анализ современного состояния территории базировался на цифровом космическом изображении ALOS (камера PRISM), 6 сцен, съемка апрель-май 2008 г., разрешение 2,8 м;

Также была проведена работа по анализу существующих материалов по инженерным изысканиям, которые хранятся в отделе обеспечения надзора и экспертиз Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, а также в работе были учтены отдельные инженерные изыскания под объекты строительства, выполненные в разные годы на территории Сяськелевского сельского поселения, полученные в архивном отделе администрации Гатчинского муниципального района: «Технический отчет о комплексных инженерных изысканиях, выполненных на площадках и трассах совхоза «Пламя» Гатчинского района», 1967 г.; «Технический отчет о комплексных инженерных изысканиях, выполненных в Гатчинской районе Ленинградской области для строительства системы газоснабжения природным газом пос. Сяськелево», 1984 г.; «Технический отчет о комплексных инженерных изысканиях на площадке под строительство парников и по трассе водопровода в отделении Муттолово», 1966 г.; «Технический отчет о комплексных инженерных изысканиях, выполненных в д. Жабино для разработки ПЗ центральной усадьбы совхоза «Большевик»», 1979 г.; «Технический отчет о комплексных инженерных изысканиях, выполненных в дер. Нисковицы», 1978 г.; «Технический отчет о комплексных инженерно-строительных изысканиях, выполненных по трассе газопровода высокого давления», 2002 г.; «Технический отчет о комплесных инженерных изысканиях в п. Жабино для строительства котельной», 1989 г.; «Технический отчет о топографической съемке Сяськелевское СП», 2008 г.; «Технический отчет об инженерных изысканиях, д. Сяськелево, ул. Новоселки, дом 9-а», 2008 г.; «Технический отчет об инженерных изысканиях, д. Жабино ул. Новая, 38», 2008 г.; «Технический отчет об инженерных изысканиях д. Акколово, 32», 2006 г. и другие.

Имеющиеся материалы инженерных изысканий достаточны для оценки инженерно-строительных условий территории Сяськелевского сельского поселения на уровне проекта Генерального плана. Однако любое строительство должно сопровождаться проведением дополнительных более детальных инженерно-геологических, инженерно-топографических и других изысканий для каждого конкретного случая.

Инженерно-строительные условия

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической оболочки.

В соответствии с требованиями Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, подраздел «Инженерно-строительные условия» должен учитывать результаты инженерных изысканий, проводимых на рассматриваемой территории. На территории Сяськелевского сельского поселения отдельные инженерные изыскания под объекты строительства проводились только на территориях населенных пунктов в разные периоды времени. Результаты данных изысканий учтены при составлении данного раздела.

Большая часть территории является ограниченно благоприятной для градостроительного освоения. К таким территориям относятся участки возвышенной плоской равнины на ордовикских известняках, для которых характерно локальное развитие эрозионных, карстовых процессов, а также заболачивание понижений. Кроме того, выделяются равнинные участки в восточной части поселения, для которых характерно довольно интенсивное заболачивание.

К территориям, неблагоприятным для градостроительного освоения, следует отнести участки, приуроченные к районам долин рек и так называемых, «сухих долин». Для них характерны выходы коренных пород – известняков на поверхность, что определяет более активное развитие карстовых процессов. Кроме того, выделяются болотные комплексы с мощностью торфа более 0,5 м восточнее Тойворово.

Анализ территории с точки зрения благоприятности по инженерно-строительным условиям не является единственным критерием для ограничения застройки, который основывается на разумном соотношении всех факторов. Необходимо учитывать, как риски проявления опасных физико-геологических процессов, стоимости инженерной подготовки территории, так и развитие общего архитектурно-планировочного направления, инженерной и транспортной инфраструктуры, расположение объектов хозяйства.

Минерально-сырьевые ресурсы

По данным отдела природопользования и экологической безопасности Гатчинского муниципального района на территории Сяськелевского сельского поселения имеются месторождения фосфоритов (Ожогинский участок – сейчас добыча не ведется), доломитов (д.Жабино, д. Вохоново), песков (пески, в основном, пригодны для дорожных и планировочных работ, в небольших объемах - как строительные), торфа (Карьерное, Муттоловское, Мотчинское). Использование площадей залегания полезных ископаемых регулируется Федеральным законом от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».

Агроклиматические условия.

На территории Ленинградской области выделено пять агроклиматических районов, каждый из которых характеризуется своими типичными агроклиматическими условиями. По климатическому районированию Ленинградской области территория Гатчинского муниципального района располагается в четвертом и пятом агроклиматических районах. Четвертый агроклиматический район, где расположено сельское поселение, занимает ордовикское плато.

В связи с большими относительными высотами плато по сравнению с окружающими его низменностями, зимы здесь более суровые, многоснежные, вегетационный период короче и составляет 165-170 дней. Продолжительность периода со средними суточными температурами выше 10 ºС составляет 110-115 дней, а суммы температур выше 10 ºС – 1600-1700 ºС. Безморозный период длится 115-120 дней. Средняя температура воздуха самого теплого месяца – июля – составляет 16,5 ºС, самого холодного месяца – февраля – 8,5 ºС. Среднегодовое количество осадков – 582 мм. Большая часть осадков – 416 мм выпадает в теплый период года. Мощность снежного покрова 40-50 см, снег лежит в среднем в течение 136 дней.

Почвы.

По всей территории поселения широко распространены дерново-подзолистые почвы, сформированные под еловыми и сосновыми лесами. Эти почвы отличаются сравнительно невысоким плодородием и невысокой степенью насыщенности основаниями. Лимитирующим фактором для возделывания сельскохозяйственных культур являются повышенная кислотность почв и недостаточное содержание в них элементов питания. В основном это земли хорошего сельскохозяйственного качества. Здесь встречаются и дерново–карбонатные почвы. Они богаты перегноем с разной степенью оподзоленности. Содержание гумуса в этих почвах почти не превышает содержание его в дерново-подзолистых почвах и в большей степени зависит от степени окультуренности почвы. Это лучшие по бонитету почвы, выше 75 баллов.

Дерново-подзолисто-глееватые и глеевые почвы занимают по распространению среди сельскохозяйственных угодий третье место. Эффективное использование их в сельском хозяйстве, особенно под пашню при возделывании пропашных и зерновых культур, возможно только при осушении, так как почвы этой группы испытывают временное переувлажнение. Эти почвы характерны для выровненных территорий со слабой дренированностью и замедленным поверхностным стоком воды.

Торфяные почвы низинных и переходных болот широко распространены среди холмисто-грядовых участков. Они формируются в замкнутых понижениях, испытывающих постоянное избыточное увлажнение. Эти почвы характеризуются наличием торфяного слоя мощностью до 50 см и больше из хорошо разложившегося перегнойного торфа. В сельском хозяйстве они используются эффективно только после осушения при отрегулированном водном режиме. Эти почвы выборочно нуждаются в известковании, обязательно применение фосфорно-калийных удобрений. В основном это земли низкого качества.

Торфянисто-подзолистые почвы занимают на территории поселения небольшие площади. Отличаются от почв предыдущих групп наличием торфянистого верхнего горизонта. Испытывают постоянное избыточное увлажнение. В связи с этим сельскохозяйственное использование возможно только при их осушении. Наряду с переувлажнением, лимитирующими факторами для земледелия являются повышенная кислотность и низкое содержание элементов питания. В сельскохозяйственном отношении это земли низкого качества. Пригодны для использования только после осушения.

Растительность.

Территория Сяськелевского сельского поселения расположена в подзоне южной тайги, для которой характерно преобладание хвойных пород, таких как ель, сосна. Залежные площади представлены смешанными лесами с преобладанием ели. Основной мелколиственной, лесообразующей породой является береза. Помимо березы распространены рябина, черемуха, черная и серая ольха, различные виды ив. Кроме хвойных и смешанных пород деревьев в лесах имеется большое количество кустарников – малина, крушина, черная, красная смородина, жимолость, шиповник, орешник. По всей территории обильно произрастают ягодные кустарнички – черника, брусника, голубика, земляника, костяника. Основные типы лесов представлены зеленомошными, лишайниковыми, долгомошными и сфагновыми. Луга почти исключительно суходольные, значительная часть их заболочена и заросла кустарником. Травянистый покров естественных сенокосов и пастбищ разнотравно-злаковый: метлик луговой, полевица, тимофеевка, лисохвост, местами розовый и белый клевер, чина луговая и др.

Лесные ресурсы

В соответствии с Приказом Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации от 09.03.2011 г. № 61 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации» территория Гатчинского муниципального района относится к среднетаежному району европейской части Российской Федерации таежной лесорастительной зоны.

В настоящее время в соответствии с приказом Рослесхоза от 17.10.2008 г. № 319 в Ленинградской области организованы 18 лесничеств с 277 участковыми лесничествами для управления в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, среди них Гатчинское лесничество, которому подведомственны Елизаветинское, Таицкое и Минское участковые лесничества, к которым относятся леса Сяськелевского сельского поселения.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и приказом Рослесхоза от 20.03.2008 г. № 84 все леса на территории поселения отнесены по целевому назначению к защитным. Постановлением Правительства Ленинградской области от 5 мая 2012 года № 140 «Об установлении границ зеленой зоны от границы Санкт-Петербурга до автодороги А-120 в Ленинградской области» установлен режим лесов зеленых зон в пределах автомобильной дороги А-120 (определенный Лесным кодексом Российской Федерации).

Разработаны и утверждены Лесной план Ленинградской области и Лесохозяйственный регламент Гатчинского лесничества (в соответствии со статьями 85-87 Лесного кодекса). В этих документах определены цели и задачи, а также мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов. Реализация Лесохозяйственного регламента обеспечивается лесничими, порядок деятельности которых устанавливается органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий (статьи 81-84 Лесного кодекса).

Распределение лесов сельского поселения по целевому назначению и категориям защитных лесов проведено в соответствии с пунктом 1.1.4 Лесохозяйственного регламента Гатчинского лесничества Ленинградской области, Лесным кодексом Российской Федерации (статья 10) и приказом Рослесхоза от 20 февраля 2009 № 48 «Об отнесении лесов к ценным, эксплуатационным лесам и установлении их границ на территории Ленинградской области».

Таблица 1.2.1

Распределение лесов по видам целевого назначения и категориям защитных лесов

| Вид целевого назначения лесов, категория защитных лесов | Участковое лесничество | Номера лесных кварталов или их частей |
| --- | --- | --- |
| 1. Защитные леса |  |  |
| в том числе: |  |  |
| Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | Елизаветинское | 1ч-4ч,7ч,8ч,14ч,15ч, 22ч, 23ч,45ч-47ч,50ч,56ч, 57ч,59ч, 65ч, 97ч-98ч |
|  | Таицкое | 61ч-63ч,69ч, 84ч,102ч, 108ч |
|  | Минское | 1ч,6ч-7ч, 401ч |
| 2.Ценные леса |  |  |
| в том числе: |  |  |
| Противоэрозионные леса | Елизаветинское | 5,6,9-13,16-21,24-44,48, 49, 51-55,58, 60-64,66-68,71-73,75,76,89-91,93,96 |
|  | Таицкое | 60,72, 85-89,103-106 |
|  | Минское | 2-4,8,9, 402 |

В соответствии с Лесным планом Ленинградской области на территории поселения выделены подзоны защитных лесов, отражающие особенности этих территорий и соответствующие приоритеты при планировании их освоения. Границы подзон не постоянны и могут меняться в соответствии с изменениями законодательства, а так же планами геологического изучения и недропользования, планами рекреационного освоения лесов, создания особо охраняемых природных территорий. Также имеются обременения отдельных лесных участков в виде долгосрочной аренды для заготовки древесины.

Система озеленения населенных пунктов

На территории населенных пунктов Сяськелевского сельского поселения учет зеленых насаждений не ведется, озелененные территории общего пользования официально не выделяются. Однако фактически в границе населенного пункта можно выделить следующие массивы зеленых насаждений:

- зеленые насаждения кварталов блокированной застройки в д. Сяськелево;

- участки благоустроенных зеленых массивов бывших усадебных комплексов – парковые зоны в д. Вохоново (парк усадьбы Платонова-Зубова).

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории в границах поселения отсутствуют.

## Современное использование территории. Земельный фонд. Объекты культурного наследия

3.3.1.Современное использование территории

Характер современного использования территории Сяськелевского сельского поселения обусловлен экономико-географическим положением поселения, природными условиями и ресурсами, экологическими условиями.

Особенности планировочной структуры Сяськелевского сельского поселения обусловлены его периферийным положением в северо-западной части Гатчинского муниципального района, а также расположением между основными транспортными направлениями, связывающими Санкт-Петербург с южными территориями Ленинградской области. Данное обстоятельство повлияло на формирование относительно разреженной системы населенных пунктов, небольших по численности населения. Территория поселения в целом отличается однородностью и преимущественно покрыта защитными лесами и сельхозугодьями, здесь полностью отсутствуют водные объекты природного происхождения. Основной планировочной осью является автомобильная дорога федерального значения А-120, в зоне влияния которой сосредоточена основная часть населения. Дополнительными транспортно-планировочными осями являются автодороги регионального значения по трем направлениям: Вохоново – Муттолово – Туганицы, Большое Ондрово – Кастино, Фьюнатово – Старые Низковицы – Переярово.

Автомобильная дорога А-120 в перспективе станет одним из важнейших транспортных направлений на территории Ленинградской области, в зоне ее влияния реализуется проект «Инвестиционное кольцо Ленинградской области», что в перспективе окажет стимулирующее влияние на активизацию экономической деятельности на территории, попадающей в зону ее влияния.

Центром локальной системы расселения является д. Сяськелево, на территории которой сосредоточены основные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения поселения. Вторым крупным центром является д. Жабино, в которой располагается центральная усадьба второго по значимости сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Племзавод «Большевик» и учреждения социального обслуживания населения.

Особенности территории отражены на «Схеме использования территории» в масштабах 1:25 000, 1:5 000, где отображены наиболее важные элементы планировочного каркаса территории и категории земель. Здесь показаны границы Сяськелевского сельского поселения, границы земель населённых пунктов. Отображены объекты культурного наследия. На схеме нанесены важнейшие объекты транспортной инфраструктуры, а также основные объекты инженерной инфраструктуры (газопровод, электроподстанция, высоковольтные линии электропередач).

Преобладающим типом застройки для населенных пунктов поселения является малоэтажная индивидуальная застройка, в основном ЛПХ, участки под ИЖС встречаются реже, наибольший массив ИЖС представлен в д. Войсковицы. В настоящее время наибольшая плотность застройки (удельный вес жилых территорий по отношению к площади населенного пункта) отмечаются в д. Кастино, д. Вытти, д. Вохоново, д. Большое Ондрово, д. Питкелево, д. Ронилово, д. Новые Низковицы. Зоны сельскохозяйственного использования (в границах населенных пунктов, кроме анклавных территорий) представляют собой основной резерв для развития жилищного строительства, такие территории представлены в д. Сяськелево, д. Жабино и др.

Характеристика населенных пунктов

Перечень населенных пунктов и их наименование приняты в соответствии с областным законом от 15.06.2010 г. № 32-оз Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».

Как уже было сказано, в состав Сяськелевского сельского поселения входит 21 сельский населенный пункт. В соответствии с классификацией Региональных нормативов Ленинградской области (п. 1.4.4) больших населенных пунктов на территории поселения нет, все населенные пункты представлены 2 группами по численности населения:

малые (до 1000 человек) – 20 населенных пунктов (Акколово, Крокшево, Кастино, Малое Ондрово, Реболово, Новые Низковицы, Саванкюля, Вытти, Питкелево, Ронилово, Переярово, Муттолово, Фьюнатово, Большое Ондрово, Войсковицы, Туганицы, Вохоново, Старые Низковицы, Тойворово и Жабино).

средние (1000-3000 человек) – Сяськелево (административный центр поселения).

Специфику населенных пунктов Сяськелевского сельского поселения определяет наличие у некоторых из них территориальных анклавов (в состав одного населенного пункта входит два и более участков категории земель населенных пунктов за основной границей этого пункта). В последние годы некоторые анклавные территории переданы сельхозпредприятиям и переведены в земли сельскохозяйственного назначения.

Административный центр поселения – деревня Сяськелево – расположен в 8 км от ж/д станции Войсковицы железной дороги Мга – Ивангород, расстояние от административного центра муниципального района – города Гатчины – составляет 13 км (по автодороге). От Гатчины до Сяськелево ходят четыре автобусных маршрута, в том числе (№№ 521, 522, К-522, 536, 543). В деревне расположены центральная усадьба АО «Племзавод «Пламя», отделение почтовой связи, а также учреждения социального обслуживания населения: детский сад комбинированного типа, школа, амбулатория, Сяськелевский информационно-досуговый центр (дом культуры и библиотека), учреждения торговли, спортивные объекты. В северной части деревни сложилась зона коммунально-хозяйственного назначения, представленная сараями, объектами инженерной инфраструктуры, территориями гаражей. В центральной части деревни расположен небольшой массив среднеэтажной и малоэтажной застройки, остальная застройка представлена ИЖС.

Границы земель населенного пункта имеют неправильную, достаточно изрезанную форму, включая два анклавных участка – территории сельскохозяйственного назначения. Планировочно деревня сложилась из трех деревень, сросшихся в единый населенный пункт: бывшие деревни Миккино, Новоселки и собственно Сяськелево.

Численность постоянного населения деревни составляет около 2000 чел., количество домохозяйств – 700.

Деревня Акколово расположена в восточной части поселения, расстояние до д. Сяськелево составляет 2,5 км по автодороге, расстояние до города Гатчина – 15,5 км по автодороге. В деревне находится 3 домохозяйства, общая численность постоянного населения – 5 человек.

Деревня Большое Ондрово расположена в западу от д. Сяськелево на расстоянии 6 км по автодороге А-120, расстояние до города Гатчина составляет 19 км по автодороге. В деревне расположены почтовое отделение, магазин. В северо-западной части деревни выделена зона сельскохозяйственного назначения, используемая населением под выпас скота. Данная территория непригодна для использования для жилищного строительства из-за особенностей рельефа (крутой склон). Также в деревне расположены здания общежитий для привлеченных рабочих АО «Племзавод «Пламя», которые не используются по назначению. В деревне находится 35 домохозяйств, общая численность постоянного населения составляет 52 человека.

Деревня Войсковицы расположена в юго-восточной части поселения на расстоянии от д. Сяськелево 4,5 км, расстояние до города Гатчина составляет 8 км по автодороге. В деревне две улицы: З.Г. Колобанова и Новосёлов. В деревне находится 28 домохозяйств, общая численность постоянного населения более 200 человек. В д. Войсковицы компанией «Теплый дом» было осуществлено строительство детского городка «Надежда» для детей-сирот.

Деревня Вохоново расположена в южной части поселения, основана в 18 веке. Расстояние до д. Сяськелево составляет 2,5 км по автодороге, расстояние до города Гатчина – 15,5 км по автодороге.

В деревне расположен 1 магазин. На территории деревни имеются объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия. В деревне находилось имение Платонова-Зубова, в настоящее время сохранились остатки усадьбы (хозяйственные постройки), фрагменты парка и пруды. В парке растут старые, не характерные для данной местности деревья — кедровые сосны, лиственницы, дубы, клёны. Кроме этого около деревни есть следы построек, принадлежавших Вохоновскому Мариинскому женскому монастырю, построенному в 1884-1885 гг. и разрушенному в августе 1942 г. от прямого попадания снаряда. В 2005 г. митрополит Владимир дал благословление на восстановление храма.

В деревне 6 улиц: Братская, Зелёная, Лесная, Парковая, Центральная и Вохоновское шоссе. В деревне находится 42 домохозяйства, общая численность постоянного населения – 94 человека.

Кроме основной территории, в состав населенного пункта входит участок к юго-востоку от деревни, на котором в настоящее время расположено 4 хозяйства (жилая застройка), часть участка выделена для восстановления храма, остальная часть участка используется АО «Племзавод «Пламя» в качестве пастбища.

Деревня Вытти расположена в центральной части поселения к западу от д. Сяськелево (в 5 км по автодороге). Расстояние до города Гатчина составляет 18 км по автодороге.

В деревне находится 9 домохозяйств, общая численность постоянного населения – 17 человек.

Деревня Жабино – третий по численности населенный пункт после административного центра поселения, расположена в западной части поселения, расстояние до д. Сяськелево составляет 11 км по автодороге, расстояние до города Гатчина – 24,5 км по автодороге. Автобусное сообщение с городом Гатчина обслуживается двумя маршрутами (№№ 521, 536), также через деревню проходит два автобусных маршрута из Санкт-Петербурга (№№ 840, 840А).

В XIX веке в деревне Жабино располагалась усадьба Румянцева (в настоящее время приусадебный парк имеет статус памятника культурного наследия, расположен рядом с деревней на землях сельхозназначения).

На территории деревни расположены учреждения социальной инфраструктуры: дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, баня, отделение почтовой связи и 3 магазина. Дом культуры располагается в одном здании с центральной усадьбой ЗАО «Племзавод «Большевик».

В деревне 4 улицы: Героев пограничников, Новая, Поселковая, Северная и садоводство Нива. По состоянию на 1 января 2009 г. в деревне находится 260 домохозяйств, общая численность постоянного населения – 784 человека.

В связи с активным развитием жилищного строительства в настоящее время в северо-западной части деревни сложился массив двухэтажной жилой застройки на землях сельскохозяйственного назначения (пять двухэтажных домов по улице Поселковая:, здесь же расположено административное здание (фельдшерско-акушерский пункт, библиотека и почта). Также часть хозяйственных построек, расположенных на землях ЗАО «Племзавод «Большевик» – это сараи жителей деревни.

Деревня Кастино расположена к северо-западу от д. Сяськелево на расстоянии 10 км по автодороге. Расстояние до города Гатчина составляет 20,5 км по автодороге.

В деревне находится 2 домохозяйства, общая численность постоянного населения – 8 человек.

Деревня Крокшево расположена в северо-западной части поселения, в настоящее время деревня представляет собой небольшой «дачный посёлок» с 1 постоянным жителем. Расстояние до д. Сяськелево составляет 15,5 км по автодороге, расстояние до города Гатчина – 28,5 км по автодороге. В состав населенного пункта также входит участок к западу от деревни – территория бывшей д. Новое Жабино, нежилой).

Деревня Малое Ондрово расположена в центральной части поселения к северо-западу от д. Сяськелево в 8 км по автодороге. Расстояние до города Гатчина составляет 21 км по автодороге. В деревне расположены здания общежитий для привлеченных рабочих АО «Племзавод «Пламя», которые не используются по назначению.

В деревне находится 5 домохозяйств, общая численность постоянного населения – 7 человек.

Деревня Муттолово расположена к северу от административного центра поселения д. Сяськелево в 4,5 км по автодороге, расстояние до города Гатчина составляет 17,5 км по автодороге. Транспортные связи с административным центром муниципального района осуществляются автобусным маршрутом № 542. В деревне расположены здания общежитий для привлеченных рабочих, которые не используются по назначению.

В деревне находится 12 домохозяйств, общая численность постоянного населения – 22 человека. В состав населенного пункта также входит небольшой участок к востоку от деревни, который используется под сенокосы.

Деревня Новые Низковицы расположено в северной части поселения. Расстояние до д. Сяськелево составляет 14 км по автодороге, расстояние до города Гатчина – 27 км по автодороге.

В деревне находится 6 домохозяйств, общая численность постоянного населения – 9 человек.

Деревня Переярово расположено в северной части поселения. Расстояние до д. Сяськелево составляет 15 км по автодороге, расстояние до города Гатчина – 24 км по автодороге. Транспортные связи с административным центром муниципального района осуществляются автобусным маршрутом № 533.

В деревне находится 10 домохозяйств, общая численность постоянного населения – 26 человек.

Деревня Питкелево расположена в юго-восточной части поселения, расстояние до д. Сяськелево составляет 6 км по автодороге, расстояние до города Гатчина – 10 км по автодороге.

В деревне находится 6 домохозяйств, общая численность постоянного населения – 16 человек.

Деревня Реболово расположена к востоку от д. Сяськелево, расстояние до административного центра поселения по автодороге составляет 2,5 км, расстояние до города Гатчина – 11,5 км по автодороге.

В деревне находится 6 домохозяйств, общая численность постоянного населения – 11 человек.

Деревня Ронилово расположена в восточной части поселения, расстояние до д. Сяськелево составляет 3,5 км по автодороге, расстояние до города Гатчина – 10,5 км по автодороге.

В деревне находится 7 домохозяйств, общая численность постоянного населения – 12 человек.

Деревня Саванкюля расположена в северной части поселения, расстояние до д. Сяськелево составляет 11 км по автодороге, расстояние до города Гатчина – 20,5 км по автодороге.

В деревне находится 5 домохозяйств, общая численность постоянного населения – 17 человек.

Деревня Старые Низковицы расположена в западной части поселения, расстояние до д. Сяськелево составляет 11 км по автодороге, расстояние до города Гатчина – 24 км по автодороге. Транспортные связи с городом Гатчина осуществляются двумя автобусными маршрутами (№№ 521, 536).

В деревне расположено 2 магазина, а также здания общежитий для привлеченных рабочих (которые не используются по назначению). Жилая застройка представлена малоэтажной застройкой и индивидуальной жилой застройкой. В деревне находится 92 домохозяйства, общая численность постоянного населения – 241 человек. В состав деревни также входит три участка, расположенные к западу от деревни, в настоящее время они используются под пастбище.

Деревня Тойворово – второй по численности населения населенный пункт – расположена вплотную к границе д. Сяськелево, расстояние до города Гатчина составляет 13,5 км по автодороге. Транспортные связи с городом Гатчина осуществляются автобусным маршрутом (№ 522).

В деревне находится 135 домохозяйств, общая численность населения – 895 человек (с учетом войсковой части). В состав населенного пункта также входит участок к северу от деревни, занятый неиспользуемыми огородами и территорией бывших очистных сооружений.

Деревня Туганицы расположена к северу от д. Сяськелево, расстояние до административного центра поселения по автодороге составляет 6,5 км, расстояние до города Гатчина – 19 км по автодороге. Транспортные связи с административным центром муниципального района осуществляются автобусным маршрутом (№ 542).

В деревне находится 26 домохозяйств, общая численность постоянного населения – 103 человек. В состав населенного пункта также входит участок к югу от деревни.

Деревня Фьюнатово расположена в юго-западной части поселения, расстояние до д. Сяськелево составляет 12,5 км по автодороге, расстояние до города Гатчина – 25,5 км по автодороге.

В деревне находится 19 домохозяйств, общая численность постоянного населения – 28 человек.

Прямого выхода на автомагистраль регионального значения не имеют 8 населенных пунктов: Вохоново, Вытти, Крокшево, Новые Низковицы, Питкелево, Реболово, Ронилово, Саванкюля.

В Сяськелевском сельском поселении, учитывая небольшую плотность населения, не наблюдается острой нехватки земель для градостроительного освоения. Однако, с учетом того, что территории населенных пунктов практически полностью застроены, для их развития на расчетный срок потребуется включение в границы населенных пунктов земель сельскохозяйственного назначения. В целом поселение обладает агропромышленным и рекреационным потенциалом.

3.3.2. Земельный фонд

Земельный фонд на территории муниципального образования Сяськелевское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области по целевому назначению представлен пятью категориями земель, называемыми согласно действующему законодательству:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее земли промышленности, и иного специального назначения);

земли лесного фонда;

земли запаса;

Земли особо охраняемых территорий и объектов, а также земли водного фонда на территории сельского поселения не представлены.

Распределение земель поселения по категориям на 01 января 2017 г. представлено в таблице 1

Таблица 3.3.1

Распределение земель поселения по категориям на 1 января 2016 года

| № п/п | Категория земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 6142,9 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 1000,6 |
| 3 | Земли промышленности и иного специального назначения | 271,9 |
| 4 | Земли лесного фонда | 9388,5 |
| 5 | Земли запаса | 16,9 |
|  | Итого: | 16820,8 |

Общая площадь муниципального образования составляет 16820,8 га. Сведения о прохождении границы сельского поселения Сяськелевское отображены в соответствии с Законом Ленинградской области от 16.12.2004 № 113-0З "О наделении соответствующим статусом муниципального образования Гатчинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе". Сведения о площади территории и распределении по категориям земель приводится в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGis 10.2.1.

Категория земель населенных пунктов представлена двадцатью одним населенным пунктам. Административным центром поселения является деревня Сяськелево. Общая площадь земель категории населенных пунктов составляет 1000,6 га. Перечень и современные площади всех населенных пунктов в предлагаемых к утверждению границах проектирования приведены в разделе "Технико-экономические показатели".

Земли сельскохозяйственного назначения в составе сельского поселения составляют 6142,9 га от площади поселения. Земли данной категории представлены земельными участками для ведения садоводства, крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственного использования.

На территории Сяськелевского сельского поселения присутствуют мелиорированные сельскохозяйственные угодья, которые располагаются к востоку от деревни Туганицы и занимают площадь 66,6 га. Данные угодья отражены на карте земель различных категорий в составе материалов по обоснованию изменений в генеральный план поселения.

Земли лесного фонда представлены Гатчинским лесничеством, Елизаветинским, Таицким и Минским участковыми лесничествами и занимают площадь 9388,5 га. Земли данной категории находятся в собственности Российской Федерации. В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к данной категории относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.).

Рисунок 3.3.1. Схема арендаторов лесных участков

Таблица 3.3.2

Арендаторы лесных участков

| Наименование арендатора | Основание для передачи в аренду (договор, дата, №) | Вид лесопользования Срок аренды | Наименование участкового лесничества | Номера кварталов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Гриф» | № 1/3-2010-01 от 03.02.2010 | 49 лет | Минское | 1,2,3,6,7,8,9,401,402 |
| ООО «Гатчинская лесная группа» | №2-2008-12-95-3 от 11.12.2008 | До 31.12.2053 | Елизаветинское | 1-25,47-55,57-61 |
| ООО «Чащинский лесопункт» | № 2-2008-12-149-3 от 16.12.2008 | До 31.12.2051 | Елизаветинское | 26-46,56,62-68,71-73,75,76 |
|  |  |  | Таицкое | 60-98,106,107,109 |

3.3.3. Объекты культурного наследия

При выполнении раздела изучены и использованы материалы, содержащиеся в выполненном ранее проекте «Схема комплексной охраны и использования памятников истории, культуры и природных объектов Гатчинского муниципального района» (ЛенИОП, Ленгипрогор, 1989-1990 (рассмотрение НМС – 1991 г.), а также материалы, предоставленные администрацией Сяськелевского сельского поселения, Комитетом по культуре Ленинградской области и справочная информация (статья «Усадьбы Гатчинского муниципального района» Н.Мурашова, Л.Мыслина // «Ленинградская Панорама» 1989 год, № 5).

В графических материалах проекта Генерального плана отображение местоположения памятников археологии выполнено на основании паспортов объектов культурного наследия, предоставленных Департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия (копии прилагаются в составе «Исходно-разрешительной документации»).

По данным Комитета по культуре Ленинградской области на территории поселения расположены 4 памятника археологии, 4 памятника истории регионального значения, а также 5 выявленных объектов культурного наследия. Объектов культурного наследия местного значения нет. Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения представлен в таблице 3.3.3. По предоставленным данным от Комитета по культуре Ленинградской области расположение объекта археологии «Курганная группа 120 насыпей», состоящая из двух курганно-жальничных могильников (Войсковицы-I и Войсковицы-II), было обозначено как возможно на территории Войсковицкого сельского поселения. Отображенное местоположение данных курганно-жальничных могильников в паспортах соответствует расположению данных объектов археологии на территории Сяськелевского сельского поселения, поэтому они представлены в экспликации в составе графических материалов проекта Генерального плана.

Кроме того, по данным Комитета по культуре, имеется три объекта археологии, считающиеся утраченными (таблица 3.3.3). Их местоположение дается ориентировочно.

При осуществлении градостроительной деятельности на территории поселения, в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов (в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

К неучтенным объектам, обладающим признаками объектов культурного наследия, можно отнести следующие:

Усадьба С. Т. Румянцева (Жабино) располагается недалеко от д. Черемыкино по дороге Кировск – Большая Ижора. В настоящее время в д. Жабино слева от небольшого квадратного пруда сохранился красивый небольшой парк, за которым видны могучие и вполне сохранившиеся фольварки. В настоящее время сохранились интересный особняк, много служебных построек (амбары и погреб). В заброшенном парке расположен двухэтажный усадебный дом, который сохранился достаточно хорошо, хотя и сильно запущен. Последний его пользователь, сельская больница, выехала из него из-за отсутствия в нем канализации, в 2006 году сгорела веранда здания. В настоящее время усадебный комплекс лишен целостной композиции, в последние годы рядом с ним появились многочисленные современные деревянные постройки. В западной части усадьбы сложился общественный центр села, где находятся магазин и дом культуры. От парка остались старые насаждения липы, дуба, ясеня, клена, вяза, лиственницы в возрасте 150 лет, а также три пруда. Уход за ними не ведется, но даже при незначительной реконструкции приусадебный парк мог бы стать прекрасным местом отдыха.

Таблица 3.3.3

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории Сяськелевского сельского поселения (по материалам Комитета по культуре Ленинградской области)

| № | Наименование памятника | Год постройки | Местоположение | Статус | Состояние памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории регионального значения |
| 1. | Памятный знак-стела на рубеже обороны 1941 г., где сражались и погибли воины ополченцы Кировского завода Ленинграда. | 1941 г. | д. Акколово, д. Большое Ондрово, к северо-западу от Гатчины, на юго-западной окраине деревни | Рег. Решение Леноблисполкома № 189 16.05.1988 г. | Памятник находится в хорошем состоянии. Требуется дополнительное озеленение вокруг памятного знака. |
| 2. | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. | 1919 г. | д. Жабино, южная окраина, близ здания бывшей больницы, в парке | Рег. Решение Леноблисполкома № 189 16.05.1988 г. | Памятный знак находится в удовлетворительном состоянии. Требуется расчистка территории вокруг памятника. |
| 3. | Памятник-стела на рубеже обороны курсантам-пограничникам, защищавшим здесь подступы к Ленинграду и погибшим в зоне этой деревни в августе 1941 г. . | 1941 г. | д. Жабино, на северной окраине деревни, близ здания школы | Рег. Решение Леноблисполкома № 189 16.05.1988 г. | Памятник находится в хорошем состоянии. Требуется косметический ремонт памятного знака, дополнительное благоустройство территории. |
| 4. | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. | 1941-1944 гг. | д. Вохоново, в центре деревни | Рег. Решение Леноблисполкома № 189 16.05.1988 г. | Находится в хорошем состоянии. Требуется установка нового ограждения и замена плитки на дорожках. |
| Памятники археологии регионального значения |
| 1. | 2 жальника |  | в 300 м к западу от д. Вохоново | Рег. Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 г. |  |
| 2 | Курганно-жальничная группа, 173 комплекса |  | На юго-западном краю д. Фьюнатово; 0,3 км к ЮВ от шоссе Волосово-Низковицы | Рег. Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 г. |  |
| 3. | Курганная группа 120 насыпей | XI-XIII вв. | В 500 м к ЮЗ от п. Новый Учхоз Войсковицкого сельского поселения; в 0,2 км к западу от шоссе Войсковицы-Черемыкино, 2,5 км к западу от д. Войсковицы Сяськелевского сельского поселения. | Рег. Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 г. |  |
| 3.1 | Войсковицы-1 |  |  |  |  |
| 3.2 | Войсковицы-2 |  |  |  |  |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1. | Парк усадьбы Фьюнатово-Горбовской «Владимировская» 1,2 га | 1870-е гг. | д. Вытти | выявленный, Акт постановки на учет № 8/д 09.09.1998 г. | Парк находится в запущенном состоянии. Пруды почти полностью затянуты камышом. На фундаменте усадьбы построено частное здание. |
| 2. | Курганная группа Жабино Большое (2 насыпи) | XII-XIV вв. | 0,5 км к зап. от д. Жабино, на поле | выявленный |  |
| 3. | Курганно-жальничный могильник Жабино Малое (КГ Жабино I) (338 насыпей) | XII-XIV вв. | 1,8 км к северо-западу от д. Жабино, у бывшей д. Малое Жабино | выявленный |  |
| 4. | Курганно-жальничный могильник Жабино II | 11-14 вв. | 1,5 км западнее д. Жабино, западная окраина бывшей д. Малое Жабино, 80 м сев. части КГ Жабино I, через ложбинку | выявленный, Акт постановки на учет от 30.12.2008 г. № 77/Д |  |
| 5. | Курганно-жальничный могильник Питкелево (16 курганов и 1 жальник) | XII-XIV вв. | 0,1 км к югу от д. Питкелево, на пологом холме | выявленный |  |

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории Сяськелевского сельского поселения, считающиеся утраченными

| № | Наименование памятника | Датировка | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Курганная группа Реболово | 13 век | 0,1 км к югу от д. Реболово |
| 2. | Курганная группа Хонголово (Гонголово) | 12 век | У д. Реболово (бывш. д. Хонголово, западная часть д. Реболово) |
| 3. | Курганная группа Сяськелево | 12 век | У д. Сяськелево (Шашкино) |

В деревне Вохоново сохранились остатки усадебного комплекса и парка имения Платонова-Зубова, известного как большого любителя редких растений. В парке можно увидеть старые, не характерные для местности деревья — кедровые сосны, лиственницы, развесистый дуб-солитер, клёны. Сейчас парковый характер носит лишь нижняя из двух террас, где сохранились массивы и группы лиственниц, дубов, лип, кленов 150-180-летнего возраста, пруд и лужайки с густой и ровной зеленью. Великолепна аллея мощных лип, ограничивающая парк с севера. С далекого расстояния этот парк, раскинувшийся среди полей, манит своей живописностью. Чтобы его сохранить, нужен простой, но постоянный уход. Сохранились также остатки усадьбы – хозпостройки из валунов на рельефе. Просматриваются остатки старинной постройки на площадке в центре деревни.

От усадебного комплекса Харламовых в д. Старые Низковицы остался сильно запущенный парк (на возвышенности слева от деревни, если ехать из Переярово), можно обнаружить фундаменты каких-то построек, барского дома нет. Из растений сохранились дубы, липы, кедровые сосны, лиственницы. С противоположной стороны - карстовая долина и огромный заброшенный карьер, частично занятый свалкой и футбольным полем.

Кроме перечисленных, на территории поселения можно отметить практически утраченные объекты, обладавшие признаками объектов культурного наследия, среди которых следующие:

В настоящее время от усадьбы Вытти остались лишь фрагменты парка и пруд с островом. Деревня Вытти находится в уединенном месте и производит весьма приятное впечатление. Усадебные постройки имения Выть (Вытти) до нашего времени не сохранились, но остались старовозрастные массивы, группы и одиночные экземпляры липы, ясеня, клена, пихты, а также разнообразные декоративные кустарники. Парк в настоящее время заброшен и нуждается в реконструкции, сохранившаяся водная система не действует. Деревня Вытти отделена от шоссе труднопроходимой лесной дорогой, что затрудняет транспортные связи. После расчистки парка и организации подходов к нему он мог бы стать зоной отдыха.

Рядом с деревней Вохоново расположен заброшенный песчаный карьер, это место, на котором ранее располагался Вохоновский Мариинский женский монастырь, следов от построек не сохранилось. В настоящее время на этом месте возрождается храмовый комплекс. Когда на холме, где стояла церковь, стали производиться раскопки, первое что было найдено, это ключ от церкви. К сегодняшнему дню уже отстроен небольшой храм, посвященный святому преподобному Силуану Афонскому. Построен также келейный дом, где живут пока только две монахини. Заканчиваются работы по благоустройству второго храма - Успения Божией Матери. Первым жертвователем на этот храм был выходец из местных жителей С. В. Покровский. Планируется и восстановление основного храма святой равноапостольной Марии Магдалины, который сгорел во время войны.

Около д. Большие Туганицы на месте одного из дворов заброшенного поселения был найден гранитный мельничный жернов. Сохранились очень живописные карстовые и ледниковые формы рельефа, валунные гряды.

Вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия относятся к компетенции Комитета по культуре Ленинградской области. В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные в области охраны объектов культурного наследия, осуществляют работы по выявлению и учету объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и рекомендуемых для включения в реестр. В реестр могут быть включены объекты, которые представляют собой историко-культурную ценность и в отношении которых вынесено заключение государственной историко-культурной экспертизы о включении их в реестр как объектов культурного наследия.

В соответствии со статьей 9.3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов;

- государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

- определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения.

В настоящее время разработанных и утвержденных в установленном порядке зон охраны памятников культурного наследия в Сяськелевском сельском поселении нет, также отсутствуют установленные собственные территории объектов охраны. Паспорта и учетные карточки объектов культурного наследия находятся в Комитете по культуре Ленинградской области.

Необходимо исследование объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия по заявлению органов местного самоуправления (в Комитет по культуре Ленинградской области) для включения их в категорию выявленных и постановления на учет в качестве объектов культурного наследия местного или регионального значения (Приложение 5). В Схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района предлагается на основе сохранившихся старинных приусадебных парков создание особо охраняемых природных территрий местного зхначения (с приданием статуса «Памятник садово-паркового искусства»), в том числе парковые зоны деревень Старые Низковицы и Жабино. По мнению исследователей, занимающихся изучением культурного и природного наследия, культурных ландшафтов, эти территории старинных усадебных комплексов обладают значительным потенциалом для создания особо охраняемых территорий комплексного типа (сочетающих рекреационную, природоохранную и памятнико-охранную функции).

В целом культурно-историческое наследие Сяськелевского сельского поселения представлено, прежде всего, историко-мемориальным наследием и остатками бывших дворянских усадебных комплексов XVIII-XIX веков, из которых на охране стоит только парк усадьбы Фьюнатово-Горбовской «Владимировская» (выявленный объект). Изученность и комплексность охраны отдельных компонентов культурного наследия являются недостаточными.

В случае разработки и утверждения Проектов зон охраны объектов культурного наследия Генеральный план подлежит корректировке с внесением дополнений и изменений.

## Социально-экономическая ситуация

### Демографический потенциал. Трудовые ресурсы.

По данным на 01.01.2017 в Сяськелевском сельском поселении проживает 5277 чел. – это одно из наименее заселенных муниципальных образований Гатчинского муниципального района.

По данным Всероссийской пересписи населения 2010 года в административном центре поселения – д. Сяськелево – проживало порядка 2,1 тыс. чел. (43 % населения), а с учетом ближайших населенных пунктов, тяготеющих к д. Сяськелево (деревни Тойворово, Вохоново, Реболово), в районе административного центра поселения сосредоточено 62 % всего населения. Вторым по численности населения населенным пунктом является д. Жабино, где проживало 867 чел. (18 % населения). В настоящее время на территории поселения нет населенных пунктов без населения; менее 10 человек проживало в 2 деревнях: Крокшево и Ронилово.

Таблица 3.4.1

Динамика численности населения Сяськелевского сельского поселения (тыс. чел.)

| Годы | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 4,19 | 4,19 | 4,23 | 4,21 | 4,22 | 4,52 | 4,89 | 5,01 | 5,11 | 5,2 | 5,27 | 5,25 |

Основным фактором, определяющим численность населения, является естественное движение (естественный прирост/убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также миграционные процессы.

Таблица 3.4.2

Численность населения по населенным пунктам по данным Всероссийской переписи населения, 2010 г. (чел.)

| № | Населенный пункт | Численность населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | мужчины | женщины |
| 1 | деревня Сяськелево | 2135 | 971 | 1164 |
| 2 | деревня Акколово | 22 | 14 | 8 |
| 3 | деревня Большое Ондрово | 72 | 26 | 46 |
| 4 | деревня Войсковицы | 218 | 118 | 100 |
| 5 | деревня Вохоново | 139 | 65 | 74 |
| 6 | деревня Вытти | 17 | 9 | 8 |
| 7 | деревня Жабино | 867 | 415 | 452 |
| 8 | деревня Кастино | 12 | 3 | 9 |
| 9 | деревня Крокшево | 4 | 2 | 2 |
| 10 | деревня Малое Ондрово | 14 | 7 | 7 |
| 11 | деревня Муттолово | 22 | 8 | 14 |
| 12 | деревня Новые Низковицы | 26 | 14 | 12 |
| 13 | деревня Переярово | 24 | 10 | 14 |
| 14 | деревня Питкелево | 41 | 20 | 21 |
| 15 | деревня Реболово | 34 | 18 | 16 |
| 16 | деревня Ронилово | 9 | 5 | 4 |
| 17 | деревня Саванкюля | 17 | 11 | 6 |
| 18 | деревня Старые Низковицы | 326 | 164 | 162 |
| 19 | деревня Тойворово | 727 | 519 | 208 |
| 20 | деревня Туганицы | 137 | 65 | 72 |
| 21 | деревня Фьюнатово | 62 | 24 | 38 |
|  | Всего | 4925 | 2488 | 2437 |

Показатель естественного прироста населения отрицательный (т.е. отмечается естественная убыль населения), в расчете на 1000 населения среднее значение данного показателя за последние 5 лет составляет -1,06. Динамика естественного прироста нестабильна, лишь в 2008-2009 гг. отмечен положительный естественный прирост, т.е. рождаемость превысила смертность (таблица 3.4.3). Миграционный приток компенсирует естественную убыль населения. Показатель миграционного прироста составляет в среднем порядка 1,2 чел. на 1000 населения в год.

Таблица 3.4.3

Динамика естественного движения населения в 1991 г., 2000 г. и 2008-2016 гг.

|  | Год |
| --- | --- |
| Показатели | 1991 | 2000 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Родилось – всего; чел. | 40 | 21 | 46 | 49 | 46 | 48 | 51 | 47 | 50 | 45 | 41 |
| Родилось на 1000 чел.; чел. | 9,9 | 4,9 | 10,9 | 10,8 | 9,4 | 9,8 | 10,2 | 9,2 | 9,6 | 8,5 | 7,8 |
| Умерло – всего; чел. | 49 | 74 | 43 | 48 | 52 | 58 | 61 | 48 | 54 | 55 | 43 |
| Умерло на 1000 чел.; чел. | 12,2 | 17,1 | 10,2 | 10,6 | 10,6 | 11,9 | 12,2 | 9,4 | 10,4 | 10,4 | 8,2 |
| Естественный прирост – всего, чел. | -9 | -53 | 3 | 1 | -6 | -10 | -10 | -1 | -4 | -10 | -2 |
| Естественный прирост на 1000 чел., чел. | -2,2 | -12,2 | 0,7 | 0,2 | -1,2 | -2,0 | -2,0 | -0,2 | -0,8 | -1,9 | -0,4 |

Наличие на территории поселения садоводств обусловило сезонное увеличение численности населения в теплый период года.

### Трудовые ресурсы и занятость

Трудовая структура населения отражает основные группы трудовых ресурсов, в числе которых учитываются: трудоспособное население в трудоспособном возрасте, занятые в экономике лица старше трудоспособного возраста и подростки до 16 лет.

Численность населения экономически активного на начало 2017 года – 2196 человек, занятого в экономике на территории поселения - 684 человек, зарегистрированных безработных – 11 человек. Таким образом, официально в организациях и предприятиях поселения трудится лишь 31 % экономически активного населения. Разницу между численностью лиц в трудоспособном возрасте и численностью занятых составляют занятые за пределами поселения, а также занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве (без производства товарной продукции), зарегистрированные и незарегистрированные безработные, учащаяся молодежь и инвалиды трудоспособного возраста, небольшие контингенты других категорий.

Исключительно велика доля занятых вне территории поселения. В основном это лица, работающие в Гатчине и Санкт-Петербурге. По данным паспорта Сяськелевского сельского поселения ежедневная маятниковая трудовая миграция составляет порядка 1300 человек, в том числе в Санкт-Петербург – 350 человек. Данный факт свидетельствует о недостаточном количестве мест приложения труда на территории поселения.

В целом численность работающего населения довольно близка к численности населения в трудоспособном возрасте, поэтому ключевым показателем трудового потенциала является удельный вес в структуре населения трудоспособных возрастов. С учетом того, что население, работающее за пределами поселения можно считать в перспективе дополнительным трудовым потенциалом при условии создания новых конкурентоспособных рабочих мест, наибольший трудовой потенциал сосредоточен в д. Сяськелево, д. Жабино, д. Старые Низковицы, д. Войсковицы и д. Вохоново.

Таблица 3.4.4

Структура занятости населения сельского поселения: численность работающих в отраслевом разрезе, по видам экономической деятельности, включая малые предприятия и физические лица на 01.01.2017

| Показатели | Число предприятий, единиц | Списочная численность работников предприятий, человек |
| --- | --- | --- |
| Всего занято в экономике по видам экономической деятельности: | 41 | 684 |
| в том числе: |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 14 | 469 |
| Обрабатывающие производства | 2 | 4 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1 | 64 |
| Транспорт и связь | 1 | 1 |
| Финансовая деятельность | 1 | 1 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 13 | 24 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 3 | 19 |
| Образование | 2 | 81 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 4 | 21 |

Ситуация в сфере занятости характеризуется высокой долей работающего населения за пределами сельского поселения. В структуре занятости преобладает удельный вес занятых в сельскохозяйственном производстве (68,6% занятых). Уровень регистрируемой безработицы в 2016 году составил 0,5% от экономически активного населения. Ситуация в сфере занятости характеризуется недостатком рабочих мест на территории поселения.

Данные, характеризующие структуру занятости населения в Сяськелевском сельском поселении, представлены на рисунке 3.4.1.

В целом для населения Сяськелевского сельского поселения характерна положительная динамика численности населения: с 2002 до 2008 года отмечалась стабильная небольшая депопуляция, а в последние годы в результате роста рождаемости и миграционного прироста численность населения выросла. В целом демографическая ситуация характеризуется отрицательным естественным приростом. Доля населения старше трудоспособного возраста превышает долю населения младше трудоспособного возраста. Ситуация в сфере занятости характеризуется высокой долей работающего населения за пределами сельского поселения. В структуре занятости преобладает занятые в сельскохозяйственном производстве. Основной трудовой потенциал сосредоточен в 6 населенных пунктах: д. Сяськелево, д. Жабино, д. Старые Низковицы, д. Войсковицы и д. Вохоново. Для Сяськелевского сельского поселения характерны маятниковые миграции трудоспособного населения в г. Гатчину и г. Санкт-Петербург, и сезонная миграция дачников на территорию муниципального образования, существенный прирост населения в летний период.

Рисунок 3.4.1. Структура занятости населения

### Экономическая база

Экономическая специализация поселения в настоящее время определяется развитием агропромышленного комплекса. В структуре отгруженных товаров собственного производства основной объем производства приходится на сельское хозяйство (96,8 %).

Сельское хозяйство

Экономический комплекс поселения характеризуется аграрной специализацией.

В Сяськелевском сельском поселении природно-климатические и экономические условия позволяют развивать сельское хозяйство. Отраслевая структура сельского хозяйства поселения ориентирована на мясо-молочное животноводство, свиноводство, картофелеводство, овощеводство.

На территории поселения расположено два крупных сельскохозяйственных предприятия – АО «Племзавод «Пламя» (центральная усадьба в д. Сяськелево) и ЗАО «Племзавод «Большевик» (центральная усадьба в д. Жабино).

АО «Племзавод «Пламя» – самое крупное хозяйство в Гатчинском муниципальном районе по объемам и ассортименту производимой продукции, предприятием получен статус племенного по молочному животноводству и свиноводству, а также статус племенного завода по крупному рогатому скоту. По показателям работы свиноводства предприятие занимает ведущее место в области. Всего сельхозугодий в составе предприятия – 4020 га, в том числе пашни 3200 га. В 2010 г. поголовье КРС в хозяйстве составило – 2555 голов, в том числе 1142 коров, свиней – 7711 голов. Численность работающих на предприятии - 351 человек.

Основные направления производственной деятельности ЗАО «Племзавод «Большевик» – производство молока, мяса КРС, возделывание зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей, заготовка кормов. По данным земельного баланса за ЗАО «Племзавод «Большевик» числится всего земельных угодий 2109 га, в том числе с/х угодий – 1751 га, из них 1590 га пашни, сенокосы – 9 га, пастбища – 152 га. Поголовье КРС в хозяйстве всего – 1723 головы, в том числе 750 коров. Численность работающих на предприятии – 99 человек.

Важным фактором в развитии сельского хозяйства является развитие фермерских хозяйств. На территории Сяськелевского сельского поселения расположены 48 фермерских (крестьянских) хозяйств, 1404 личных подсобных хозяйства, 10 садоводческих товариществ. Фермерские хозяйства занимают площадь 137 га земли, из них 115 га с/х угодий. Сельскохозяйственные угодья используются на 54 %. В личных подсобных хозяйствах и садоводствах производятся картофель и овощи. Поголовье скота по данным госстатистики на 1.01.2009 года составляет: КРС – 203 головы, свиньи – 134 головы, овцы – 36 голов, птица – 1500 голов.

Промышленный потенциал

Промышленных предприятий в поселении нет. Единственное предприятие обрабатывающей промышленности – ООО мясоперерабатывающий комбинат «Лукуллус» (мясопереработка) в 2010 году закрылось. Из объектов производственного назначения на территории поселения расположена 1 пилорама (к северо-западу от д. Сяськелево), используемая для нужд АО «Племзавод «Пламя».

Развитие промышленных видов деятельности в настоящее время не составляет градообразующую базу для населенных пунктов поселения, в перспективе развитие промышленности предполагается преимущественно в форме малых и средних предприятий.

Малое предпринимательство

Важную роль в развитии экономического потенциала поселения должно играть развитие малого бизнеса, который способен обеспечить создание дополнительных рабочих мест, формирование оптимальной структуры экономического комплекса и насыщение рынка товарами и услугами.

По данным паспорта поселения в настоящее время на его территории зарегистрировано всего 10 малых предприятий. Предприятия малого бизнеса осуществляют следующие услуги: пошив и ремонт одежды (д. Сяськелево); обслуживание телеантенн коллективного пользования.

В настоящее время на территории Гатчинского муниципального района действует подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Гатчинском муниципальном районе на 2015-2017 годы», утвержденная Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 08.10.2014 г. № 4052.

Инвестиционная деятельность

Инвестиционная активность незначительна, преимущественно представлена строительно-монтажными работами в сельском хозяйстве. Инвестиционных проектов в настоящее время нет.

В перспективе ресурсный потенциал (наличие общераспространенных полезных ископаемых, наличие резерва трудовых ресурсов) позволяет привлечь инвесторов к реализации инвестиционных проектов на территории поселения как производственных, так и туристско-рекреационных. Также среди конкурентных преимуществ поселения – прохождение автомагистрали федерального значения А-120, близость и хорошая транспортная доступность административных центров области и муниципального района, наличие свободных земельных ресурсов для формирования инвестиционных площадок. Стимулом к повышению инвестиционной привлекательности территории станет реализация проекта «Формирование инвестиционного кольца Ленинградской области».

Бюджет поселения носит дотационный характер. Для решения вопросов местного значения и обеспечения деятельности органов местного самоуправления собственных доходов недостаточно. Для формирования устойчивой экономической базы поселения крайне важно привлечение на территорию поселения инвесторов, размещение новых производственных и туристско-рекреационных объектов.

В перспективе ресурсный потенциал (наличие общераспространенных полезных ископаемых, наличие резерва трудовых ресурсов) позволяет привлечь инвесторов к реализации инвестиционных проектов на территории поселения как производственных, так и туристско-рекреационных. Разработан Инвестиционный паспорт Сяськелевского сельского поселения, выделены следующие потенциальные инвестиционные площадки. Инвестиционные площадки производственного назначения: для размещения производственных объектов 3 класса опасности д. Тойворово; для размещения производственных объектов 3 класса опасности на территории бывшей взлетно-посадочной полосы сельскохозяйственной авиации вблизи федеральной автодороги А-120; Коммунально-складская, производственная 4-5 класса опасности напротив д. Войсковицы; Коммунально-складская, производственная 4-5 класса опасности в д. Большое Ондрово; Зона объектов сельскохозяйственного использования 4-5 класса опасности в д. Сяськелево; для размещения АЗС и объектов придорожного сервиса д. Старые Низковицы. Инвестиционные площадки рекреационного и общественно-делового назначения: площадка для размещения объектов туризма и рекреации в д. Фьюнатово; для размещения объекта здравоохранения и социальной защиты населения (частного) в д. Вохоново около церкви; зона делового, общественного и коммерческого назначения в д. Сяськелево.

Наличие свободных инвестиционных площадок на территории поселения позволяет в перспективе реализовать инвестиционные проекты по размещению промышленных производств и агропроизводственных объектов.

### Учреждения и предприятия обслуживания населения

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов социальной инфраструктуры, развитие которых относится к полномочиям местного значения поселения регулируется Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в соответствии с гл.3 ст. 14) и Уставом муниципального образования Сяськелевское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (утвержден решением совета депутатов Сяськелевского сельского поселения от 21.10.2005 № 16). В проекте Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, Сводом правил СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

В связи с развитием малого предпринимательства и других частных форм предоставления социальных услуг, перспективы развития некоторых из них (в частности, развитие учреждений торговли, бытовых услуг) не могут полностью регулироваться градостроительными регламентами, но в проекте рассмотрены результаты их развития и даны общие рекомендации по размещению данных учреждений.

Кроме мероприятий по размещению предприятий и учреждений обслуживания населения местного значения в проекте Генерального плана Сяськелевского сельского поселения предусматривается выделение территорий для размещения объектов обслуживания населения районного и регионального значения (предусмотренные в Схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района). Территории, предусмотренные для расширения границ населенных пунктов, выделены с учетом перспективных потребностей размещения объектов обслуживания населения всех типов местного, районного и регионального значения.

В настоящее время только к центрам социального обслуживания населения местного уровня можно отнести д. Сяськелево и д. Жабино, здесь размещаются учреждения образования, здравоохранения, культуры.

Таблица 3.4.5

Перечень муниципальных учреждений и предприятий обслуживания населения

| Наименование МОУ | Адрес | Ед. изм. | проект | факт | Доля от проекта, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| Детский сад № 25 комбинированного вида | д. Сяськелево, ул. Центральная, 13 | мест | 130 | 154 | 118,5 |
| МБОУ «Пламенская СОШ» | д. Сяськелево, ул. Школьная, 1 | мест | 320 | 319 | 99,7 |
| МБУДО «Сяськелевская детская музыкальная школа» | д. Сяськелево, 10а д. Сяськелево, ул. Школьная, 1 | мест | - | 85 | - |
| Центр детского творчества | д. Войсковицы |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения (амбулаторно-поликлинические) |
| Сяськелевская амбулатория | д. Сяськелево (в здании детского сада) | посещ. в смену | 40 |  |  |
| Учреждения культурно-досугового типа (проектная вместимость дана фактически, в соответствии с формой гос.статистики 7-НК, 6-НК) |
| Сяськелевский информационно-досуговый центр | д. Сяськелево | мест | 450 |  |
| Жабинский СДК | д. Жабино | мест | 50 |  |
| Сяськелевская сельская библиотека | д. Сяськелево | тыс. томов | 15,2 |  |
| Жабинская сельская библиотека | д. Жабино | тыс. томов |  |  |

Учреждения и предприятия обслуживания населения районного и регионального значения

Учреждения образования расположены д. Сяськелево.

Детское дошкольное образование осуществляется МДОУ «Детский сад № 25». Процент заполняемости ДДУ составляет около 118 %. Детское дошкольное учреждение поселения посещает более 150 детей, что составляет около 50% всех детей поселения в возрасте от 1 до 6 лет включительно. Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях по РНГП ЛО должна составлять 40 мест на 1000 чел. населения для сельских населенных пунктов. Таким образом, при населении 5277 человек, необходимо иметь 211 мест в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с нормативом.

Мероприятия по развития учреждений образования учтены в соответствии со Схемой территориального планирования Гатчинского муниципального района: расширение проектной вместимости существующих детских садов в Сяськелевском сельском поселении. В соответствии с муниципальной программой Гатчинского муниципального района Ленинградской области «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 г.г.» запланировано строительство нового здания детского сада в д. Жабино.

Общее основное образование обеспечивает МОУ «Пламенская средняя общеобразовательная школа» (типовое 2-х этажное кирпичное здание построено в 1978 году). В школе имеются спортивный и актовый залы. Пришкольная территория оборудована, имеются стадион, футбольное поле. Состояние здания хорошее.

В соответствии с РНГП ЛО в общеобразовательных учреждениях требуется иметь около 320 мест (61 место на 1000 чел. населения), что соответствует фактической вместимости школы Сяськелевского сельского поселения.

Мероприятия по развития учреждений образования учтены в соответствии со Схемой территориального планирования Гатчинского муниципального района: реконструкции здания Пламенской СОШ в д. Сяськелево с ликвидацией второй смены (до 2020 года).

Учреждения дополнительного образования детей на территории поселения представлены МБУДО «Сяськелевская детская музыкальная школа, которую посещают 85 человек. Также на территории д. Войсковицы в 2011г. открыт спортивно-досуговый комплекс «Центр детского творчества». Обеспеченность услугами дополнительного образования детей в соответствии с РНГП ЛО должна составлять 10 % от числа школьников, то есть порядка 32 мест.

Профессиональное образование жители поселения получают в Санкт-Петербурге, Гатчине. По данным администрации поселения на учебу за пределы поселения ежедневно выезжает около 200 человек. В ближайшие годы строительства учреждений профессионального, среднего специального и высшего образования на территории поселения не планируется.

На территории поселения расположено учреждение здравоохранения:

Амбулатория в д. Сяськелево.

Амбулатория расположена в здании бывшего детского сада, требуется частично капитальный и косметический ремонт здания. Штат работников укомплектован, требуется жилье для медработников.

Кроме того, в АО «Племзавод «Пламя» открыта аптека и зубной кабинет, расположенные в доме бытовых услуг.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в РНГП ЛО определена исходя из 18,5 посещений в смену на 1 тыс. населения. В целом нормативные показатели по вместимости учреждений здравоохранения характеризуются дефицитом, что частично носит статистический характер: в обеспечении населения квалифицированной медицинской помощью велика роль города Гатчина.

На территории Сяськелевского сельского поселения стационарных учреждений социальной защиты населения и учреждений для детей-инвалидов не имеется. На территории поселения работает два социальных работника, которые обслуживают на дому 12 человек (одинокие престарелые граждане).

На территории д. Войсковицы в рамках детского городка для детей-сирот функционирует Общественный центр детского развития (Благотворительный фонд помощи детям и социально незащищенным слоям населения «Ключ»).

Учреждения и предприятия обслуживания населения местного значения поселения

Муниципальная сеть учреждений культурно-досугового типа поселения объединена самостоятельным юридическими лицом МУК «Сяськелевский Информационно-досуговый центр» (создан в 2006 г., здание 1975 г. постройки), который объединяет все учреждения культуры поселения, в том числе:

- ДК д. Сяськелево со зрительным залом на 450 посадочных мест;

- ДК д. Жабино, со зрительным залом на 50 посадочных мест;

- Библиотека д. Сяськелево;

- Библиотека д. Жабино.

Всего в Информационно-досуговом центре работает 12 человек. Поскольку сельские библиотеки часто располагаются под одной крышей с домом культуры, их проблемы капитального ремонта могут решаться комплексно. В ближайшие годы требуется капитальный ремонт фасада здания в д. Сяськелево.

Согласно РНГП ЛО норматив обеспеченности фондами библиотек для сельских населенных пунктов и их групп людностью 5 тыс. чел. – по 5 тыс. ед. хранения на тысячу населения.

На территории поселения расположены следующие спортивные объекты:

- Спортивный зал в ДК Сяськелево;

- Спортивная комната в ДК Жабино;

- Спортивный зал МБОУ «Пламенская средняя общеобразовательная школа»;

- Спортивная площадка на базе МБОУ «Пламенская средняя общеобразовательная школа»;

- Волейбольная площадка в д. Сяськелево;

- Хоккейная площадка в д. Сяськелево;

- Тренажерная площадка в д. Сяськелево;

- Спортивная площадка в д. Жабино.

В МКУК «Сяськелевский ИДЦ» работает два специалиста – спортивных инструктора. Численность занимающихся физической культурой и спортом по данным паспорта поселения на начало 2016 г. составила 1311 человек (около 25 % всего населения), что является для России довольно высоким показателем (в среднем по стране спортом занимаются немногим более 12 % населения).

По РНГП ЛО норматив обеспеченности спортивными залами составляет 350 тыс. м² площади пола на 1 тыс. чел., а норматив обеспеченности плоскостными сооружениями – 1950 кв. м на 1 тыс. чел. По данным формы №1-ФК общая площадь пола спортивных залов в Сяськелевском сельском поселении составляет 612 кв. м, что соответствует 33 % от нормативно необходимого. По площади плоскостных сооружений (8960 кв. м) норматив выполняется на 87%. Единовременная пропускная способность спортивных объектов составляет 98 человек. В целом Сяськелевское сельское поселение недостаточно обеспечено спортивными сооружениями, что в настоящее время компенсируется близостью общедоступных спортивных сооружений города Гатчина и соседних поселений.

Общее количество учреждений по месту жительства для подростков и молодежи (по данным паспорта поселения) составляет 2 объекта, площадь, занимаемая клубами, центрами и другими учреждениями по организации досуга молодежи, составляет 2900,5 кв. м.

По данным администрации Гатчинского муниципального района на территории Сяськелевского сельского поселения функционируют 18 малых предприятий, осуществляющих деятельность, главным образом, в сфере розничной торговли, а также кафе, ателье, парикмахерская, ярмарка.

Торговое обслуживание осуществляется сетью объектов розничной торговли, в которую входит 11 магазинов, 1 павильон. Кроме административного центра поселения магазины имеются в д. Жабино, д. Старые Низковицы, д. Вохоново и д. Большое Ондрово. Торговое обслуживание сельских жителей в населенных пунктах, где отсутствуют стационарные магазины, осуществляется частными автомагазинами. Автомагазин РАЙПО обслуживает четыре населенных пункта Сяськелевского сельского поселения: д. Переярово, д. Новые Низковицы, д. Фьюнатово и д. Малое Ондрово.

Уровень обеспеченности населения поселения общей мощностью стационарных объектов торговли (650 кв. м) ниже нормативно необходимого значения. Необходимо обеспечение всех населенных пунктов услугами торговли с развитием услуг выездной торговли.

Рыночные комплексы в поселении отсутствуют, в д. Сяськелево организована регулярная ярмарка (выездная торговля).

Сеть предприятий общественного питания практически не развита, в д. Сяськелево расположены учреждения общественного питания на 110 посадочных мест. Обеспеченность вместимостью предприятий общественного питания в целом по поселению существенно ниже нормативного уровня.

Кроме того, на территории поселения расположено 2 бани на 45 помывочных мест – в д. Сяськелево и в д. Жабино.

По РНГП ЛО норматив обеспеченности торговой площадью магазинов на 1 тыс. чел. для Гатчинского муниципального района составляет 393,3 кв. м. Норматив обеспеченности предприятиями общественного питания: 40 посадочных мест на 1000 жителей. В соответствии с данным нормативом население недостаточно обеспечено этими видами услуг. В соответствии с нормативами в поселении необходимо иметь 2,1 тыс. кв. м торговых площадей и 211 посадочных мест в учреждениях общественного питания.

Развитие сети предприятий розничной торговли и общедоступной сети объектов общественного питания происходит преимущественно силами частного бизнеса.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселений отнесены организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Ритуальные услуги населению предоставляет МУП Ритуальных услуг «Тихая обитель города Гатчины», расположенная в городе Гатчина. Также ритуальные услуги оказывает ООО «АСК», расположенный в п. Елизаветино Елизаветинского сельского поселения, предприятие содержит 4 места захоронения: Сяськелево, Жабино, Старые Низковицы и Вохоново (таблица 3.4.6).

Таблица 3.4.6

Характеристика мест гражданского захоронения, расположенных на территории Сяськелевского сельского поселения

| № | Местонахождение кладбища | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Жабино | 1,73 | Действующее. Расширены границы в 2009 г., резерв 1-2 га |
| 2 | д. Сяськелево | 1,5 | Действующее. |
| 3 | д. Вохоново |  | Закрыто, на землях лесного фонда |
| 4 | д. Старые Низковицы | 1,5 | Закрыто, на землях лесного фонда |

Приведенные в РНГП ЛО нормативы предусматривают наличие свободной территории кладбищ традиционного захоронения из расчета 0,24 га на тысячу населения.

Прочие объекты капитального строительства, необходимые для осуществления полномочий органами местного самоуправления поселения

Здание администрации Сяськелевского сельского поселения расположено в д. Сяськелево. Необходимо строительство пристройки к зданию для размещения муниципального архива, а также строительство отдельного здания для размещения помещений администрации.

Объектов, подведомственных правоохранительным органам на территории поселения не имеется. Для осуществления полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны правопорядка требуется размещение кабинета участкового, для этой цели необходимо отнести комнату в ДК (д. Сяськелево).

На территории поселения размещены три отделения почтовой связи (ОПС) Гатчинского почтамта:

- ОПС Сяськелево (здание муниципальное);

- ОПС Большое Ондрово (здание Гатчинского почтамта);

- ОПС Жабино (здание ЗАО «Племзавод «Большевик»).

На территории расположен один филиал 1895/0905 Гатчинского отделения № 1895 Сбербанка (помещение арендует у АО «Племзавод «Пламя»).

Сводный анализ обеспеченности населения услугами учреждений социального обслуживания приведен в таблице ниже.

Таблица 3.4.7

Фактическая и нормативная обеспеченность населения учреждениями социального обслуживания

| Наименование учреждений социального обслуживания | Ед. изм. | фактическая | Нормативная на сущ. население | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 130 | 211 | 61,6 |
| Общеобразовательные учреждения | мест | 320 | 322 | 99,4 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 65 | 98 | 66,3 |
| Клубы или учреждения клубного типа | мест | 500 | 370 | 135,1 |
| Общедоступные библиотеки, фонд | тыс. экз. | 15,2 | 26,4 | 57,6 |
| Спортивные залы | кв. м площади пола на 10 тыс. чел. | 612 | 1847 | 33,1 |
| Плоскостные сооружения | кв. м на 10 тыс. чел. | 8960 | 10290 | 87,1 |
| Учреждения органов по делам молодежи | объектов/ площадь, кв. м | 2/ 2900,5 | 1/ 132 | 2197,3 |
| Объекты торговли | тыс. кв. м торговой площади | 0,65 | 2,075 | 31,3 |
| Предприятия общественного питания | мест | 110 | 211 | 52,1 |

Религиозные объекты

По данным Санкт-Петербургской митрополии в настоящее время на территории Сяськелевского сельского поселения (Гатчинское благочиние) имеется 4 храма, построенных после 2000 года (таблица 3.4.8).

Таблица 3.4.8

Религиозные объекты Сяськелевского сельского поселения

| Объекты | Месторасположение | Год постройки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Православие |
| Церковь Ксении Петербургской | Жабино | 2008 | Действующая |
| Церковь Успения Пресвятой Богородицы | Вохоново | 2008 | Действующая |
| Собор Марии Магдалины | Вохоново |  | Строящийся |
| Церковь Силуана Афонского | Вохоново | 2007 | Действующая |

Выводы

В настоящее время в Сяськелевском сельском поселении сеть учреждений обслуживания представлена практически всеми видами культурно-бытовых объектов, но уровень обеспеченности ими жителей поселения различен. В сравнении с рекомендуемыми нормативами только уровень обеспеченности учреждениями общего образования и учреждениями культуры может быть охарактеризован как высокий. В то же время население недостаточно обеспечено услугами амбулаторно-поликлинических учреждений, дошкольными образовательными учреждениями, спортивными сооружениями, предприятиями торговли и общественного питания.

Жилищный фонд

В настоящее время (данные на начало 2016 г.) общая площадь жилищного фонда по поселению составляет 100,7 тыс. кв. м, в том числе удельный вес муниципального жилищного фонда составляет 13,8 % (13,9 тыс. кв. м), индивидуального жилищного фонда – 86,2% (86,8 тыс. кв. м). Более половины жилищного фонда представлены многоквартирными домами (52,4 тыс. кв. м – 43 дома), в том числе 29,5 тыс. кв. м – среднеэтажные дома (5 эт.).

Средняя обеспеченность жилищным фондом на душу населения составляет 19,1 кв. м/чел. (в среднем по Гатчинскому муниципальному району – 26,1 кв. м/чел.).

Уровень обеспеченности жилищным фондом по населенным пунктам значительно различается, наименьший уровень обеспеченности жилищным фондом в д. Тойворово, д. Туганицы, д. Жабино, д. Сяськелево и д. Войсковицы (ниже среднего уровня по поселению).

По данным паспорта поселения в качестве ветхого жилищного фонда зарегистрировано 2 квартиры (площадью 109 кв. м), аварийный жилищный фонд представлен 4 квартирами (площадью 225 кв. м).

Число граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий – 21 человек. По данным за 2016 год 36 семей (102 человека) состоят на учете по улучшению жилищных условий.

В 1993 г. решением Малого совета по территории Сяськелевского сельского совета были установлены нормы предоставления земельных участков с целью жилищного строительства: для постоянно проживающих – до 0,5 га, для временно проживающих – до 0,15 га. С 1993 г. предоставление земельных участков для ИЖС активно производилось в четырех населенных пунктах: д. Сяськелево, д. Жабино, д. Войсковицы, д. Акколово. В последние годы увеличилось число граждан из Санкт-Петербурга, желающих приобрести земельные участки в поселении.

Таблица 3.4.9

Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в действие жилых домов, кв. м | 2657,7 | 3588 | 1779 | - | - | 485,5 | - | - |
| В том числе индивидуальных жилых домов, кв. м | 2657,7 | 3588 | 1779 | - | - | 485,5 | - | - |

Дополнительным стимулом для развития индивидуальной застройки может стать принятый областной закон от 14.10.2008 г. № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области». В настоящее время запланирована реализация муниципальной программы «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.», в том числе подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в том числе молодых семей и молодых специалистов в 2018 – 2020 гг.».

### Рекреационная деятельность

Рекреационный потенциал

На территории поселения объекты туристско-рекреационной инфраструктуры отсутствуют (подготовленные объекты показа и места размещения). Рекреационный комплекс представлен садоводческими объединениями и лесопарковыми зонами населенных пунктов (в том числе неблагоустроенными). Достопримечательностями являются сохранившиеся участки старинных приусадебных парков. На территории поселения расположены объекты культурного наследия, которые представляют собой ресурс для развития туристской и рекреационной деятельности.

Ландшафтно-рекреационный потенциал.

Гатчинский муниципальный район в целом характеризуется относительно благоприятными природно-климатическими условиями в летний сезон, но с учетом других физико-географических характеристик отнесен к территориям благоприятным для организации рекреационной деятельности в соответствии с бонитировкой природных провинций страны (классификация Института географии РАН СССР).

В рамках Схемы территориального планирования Гатчинского муниципального района на материалах имеющейся ландшафтной карты и дешифрирования космического снимка была произведена комплексная укрупненная ландшафтно-рекреационная оценка территории Гатчинского муниципального района. В ее основе лежат результаты частных рекреационных оценок рельефа и литогенной основы, микроклиматических особенностей и растительного покрова.

Степень благоприятности для рекреации определена совокупностью эстетических качеств ландшафтов, степенью их устойчивости к рекреационным нагрузкам и в дальнейшем должна учитывать уровень развития транспортной и туристско-рекреационной инфраструктуры. В результате комплексной оценки территории Сяськелевского сельского поселения его ландшафты были дифференцированы по степени благоприятности для рекреации, в целях организации длительного и кратковременного отдыха. Условные оценки рекреационной пригодности территории даны для каждого типа ландшафтов с учетом их современного состояния, что позволило графически отобразить ландшафтно-рекреационные условия территории. На территории Сяськелевского сельского поселения встречаются три типа благоприятности ландшафтов. Наиболее благоприятных ландшафтов (с наибольшей и высокой эстетической ценностью с хорошей транспортной доступностью) не выявлено. Ландшафты благоприятные (относительно благоприятные) соответствуют категории средней эстетической ценности с хорошей транспортной освоенностью. Ландшафты этого типа представлены землями лесного фонда. Обширные территории, занятые сельхозугодиями, используемыми по назначению, характеризуется как малоблагоприятные для рекреационной деятельности.

### Садоводческие некоммерческие объединения

Благоприятные условия для отдыха населения предопределяет наличие на территории поселения садоводств. Всего на территории поселения насчитывается 3 садоводческих массива, объединяющих 10 садоводческих товариществ (таблица 3.4.10)

Садоводческий массив Учхоз, расположенный на территории поселения, преимущественно обслуживает население смежного Войсковицкого сельского поселения (относится к п. Новый Учхоз).

Вопросы организации и развития садоводств относятся к компетенции муниципального района. Информация о развитии садоводств предоставлена Комитетом по управлению имуществом Гатчинского муниципального района.

Таблица 3.4.10

Перечень садоводческих объединений, расположенных на территории Сяськелевского сельского поселения

| № | Наименование садоводческого объединения | Местоположение, массив | Площадь, га | Кол-во участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Астра | массив Учхоз | 10,1 | 81 |
| 2 | Балтика | массив Учхоз | 44,5 | 369 |
| 3 | Здоровье (Сяськелево) | массив Сяськелево | 27,0 | 355 |
| 4 | Ленинец | массив Учхоз | 44,0 | 405 |
| 5 | Нива (Жабино) | массив Жабино | 8,0 | 86 |
| 6 | Пламя | массив Учхоз | 80,0 | 910 |
| 7 | Победа * | массив Учхоз | 12,0 | 164 |
| 8 | Полет – 2 | массив Учхоз | 42,5 | 488 |
| 9 | Прометей | массив Учхоз | 50,0 | 649 |
| 10 | Статор | массив Учхоз | 25,0 | 321 |
|  | ИТОГО по поселению |  | 357,1 | 3893 |

* в соответствии с картографическим отображением границы Сяськелевского сельского поселения данное садоводство полностью оказалось на территории Пудостьского сельского поселения. Проектом Генерального плана предлагается изменение границ поселения с включением данного садоводства в Сяськелевское сельское поселение.

Обустройство мест массового отдыха населения

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относится организация обустройства мест массового отдыха населения.

Поскольку водные объекты на территории Сяськелевского сельского поселения отсутствуют (кроме запруды на р.Черная), обустроенные места массового отдыха населения представлены только парковой зоной д. Вохоново. Парковая зона бывшей усадьбы Жабино располагается на землях ЗАО «Племзавод «Большевик» и не имеет статуса зоны отдыха. Также сохранились парковые зоны в д. Старые Низковицы.

Природно-экологическая специфика территории поселения (с преобладанием залесённых территорий и отсутствием водных объектов природного происхождения) обусловила использование местным населением мест массового отдыха, расположенных на территории смежных поселений. Это оз. Донцо (Волосовский муниципальный район), Борницкий карьер (Большеколпанское сельское поселение), а также «Туутари парк» (центр активного отдыха в Ломоносовском муниципальном районе). Для дальнейшего использования данных объектов рекреации необходимо обустройство дорожной сети по направлению к местам отдыха.

Благоустройство мест массового отдыха населения осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 (площадок отдыха на дорогах и др.)

В настоящее время требуется благоустройство и развитие следующих зон отдыха местного населения:

- парковая зона д. Вохоново;

- парковая зона д. Старые Низковицы;

- парковая зона д. Жабино;

- формирование зоны отдыха в д. Войсковицы;

- формирование зоны отдыха в д. Сяськелево около школьного стадиона.

Объекты туристско-рекреационной инфраструктуры регионального значения

В настоящее время на территории поселения объекты рекреационной инфраструктуры и инвестиционные проекты по их размещению отсутствуют. Проектом Генерального плана предусмотрено выделение территории для размещения объектов туристско-рекреационной инфраструктуры районного и регионального уровня (предусмотренные в схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района).

## Транспортная инфраструктура

Административный центр поселения – д. Сяськелево расположен в 15 км от административного центра муниципального района – город Гатчина и в 55 км от Санкт-Петербурга (Московская площадь – Ленинский проспект)

Непосредственно на территории Сяськелевского сельского поселения, в системе транспортного обслуживания участвует исключительно автомобильный транспорт, так как ближайшие железнодорожные станции, обеспечивающие пассажирское сообщение для населения Сяськелевского сельского поселения, расположены в Гатчине, а также железнодорожные станции в п. Войсковицы Войсковицкого сельского поселения и п. Елизаветино Елизаветинского сельского поселения.

Автомобильные дороги и транспорт

Основными транспортными коммуникациями поселения являются автомобильные дороги федерального и регионального или межмуниципального значения. Сяськелевское сельского поселения имеет автодорожные выходы практически во все граничащие с ним муниципальные образования – Пудостьское сельское поселение, Войсковицкое сельское поселение, Елизаветинское сельское поселение, а также в соседние Ломоносовский и Волосовский муниципальные районы Ленинградской области.

Главной транспортно-планировочной осью территории является дорога федерального значения А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск - Мга - 
Гатчина – Большая Ижора. Основу дорожной сети также формируют дороги регионального или межмуниципального значения: Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – Вересть, Елизаветино – Скворицы, Низковицы – Переярово – Кипень и Рошаля – Черново – Учхоз.

На территории поселения имеется ряд дорог местного значения, обеспечивающих подъезд от основной дорожной сети к населенным пунктам и площадкам хозяйственного освоения.

Важное значение для Сяськелевского сельского поселения в части внешнего транспортного сообщения имеет автодорога федерального значения: А-180 «Нарва» Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой, не пересекающая территорию Сяськелевского сельского поселения, но проходящая вдоль границы с Ломоносовским муниципальным районом и обеспечивающая связь с соседними муниципальными районами Ленинградской области и Санкт-Петербургом.

Общая протяженность автомобильных дорог поселения – 160 км. Эксплуатационная длина автомобильных дорог общего пользования (федерального, регионального или межмуниципального, местного значения) составляет 82,5 км, в т.ч. с твердым покрытием (асфальтобетон) – 63,5 км (80 %). Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием при общей площади территории поселения 16,8 тыс. га составляет 412 км/1000 кв. км.

Перечень автомобильных дорог и их характеристики приведены в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1

Перечень автодорог общего пользования Сяськелевского сельского поселения

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяжен-ность, км | Технич. категория | Среднегодовая интенсив-ность, привед. ед. /сут. | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федерального значения |  |  |  |  |
| 1 | А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора | 21,5 | II | 7500 | асфальтобетон |
|  | Регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |
| 1 | Жабино - Губаницы - Волосово - Реполка - Сосново - Вересть | 6,7 | IV | 1903 | асфальтобетон |
| 2 | Низковицы - Переярово - Кипень | 8,1 | IV | 1531 | асфальтобетон |
| 3 | Елизаветино - Скворицы | 12,2 | IV | 2087 | асфальтобетон |
| 4 | Рошаля - Черново - Учхоз | 3,0 | IV | 5176 | асфальтобетон, улучш. грунтовое |
| 5 | Кезелево - Большое Ондрово | 5,2 | IV | 613 | асфальтобетон |
| 6 | Жабино - Гараж - Бетонка | 0,9 | V | 904 | улучш. грунтовое |
| 7 | Елизаветино - Фьюнатово | 2,3 | IV | 690 | асфальтобетон |
| 8 | Подъезд к д. Жабино | 1,1 | V | 1072 | улучш. грунтовое |
|  | Сяськелево - Тойворово - Акколово - Муттолово | 4,3 | V | 1570 | асфальтобетон |
|  | Местного значения |  |  |  |  |
| 1 | Старые Низковицы - Новые Низковицы | 2,2 | V | – | щебень |
| 2 | Жабино - Крокшево | 4,9 | V | – | улучш. грунтовое |
| 3 | Подъезд к д. Вытти | 0,8 | V | – | асфальтобетон |
| 4 | Большое Ондрово - Раболово | 1,8 | V | – | щебень |
| 5 | Объезд д. Сяськелево | 0,9 | V | – | щебень |
| 6 | Подъезд к д. Реболово | 0,3 | V | – | щебень |
| 7 | Подъезд к д. Вохоново | 1,9 | V | – | щебень |
| 8 | Подъезд к д. Ронилово | 0,5 | V | – | щебень |
| 9 | Питкелево - Волгово | 2,9 | V | – | улучш. грунтовое |
| 10 | Питкелево - Войсковицы | 1,0 | IV | – | асфальтобетон |
|  | В С Е Г О | 82,5 |  |  |  |

Пути сообщения в населенных пунктах поселения представлены улицами, дорогами и проездами, имеющими в основном грунтовое покрытие.

Общая протяженность улично-дорожной сети (УДС) населенных пунктов поселения (без учета внутридворовых и хозяйственных проездов) составляет порядка 36,9 км. Протяженность улично-дорожной сети административного центра поселения д. Сяськелево – 18,2 км. Плотность улично-дорожной сети в границах населенного пункта при площади 1,76 кв. км составляет 10,3 км/кв. км. Протяженность главных улиц населенного пункта – 3,2 км, плотность главных улиц – 1,8 км/кв. км, что является приемлемым показателем для селитебных зон с малоэтажной застройкой.

Пассажирский транспорт

Пассажирские перевозки на территории поселения осуществляется пригородными маршрутами относительно Гатчины. По территории поселения проходят 6 автобусных маршрутов:

№ 521 Гатчина – Черемыкино;

№ 523 Гатчина – Луйсковицы;

№ 525 Гатчина – Новый Учхоз;

№ 530 Гатчина – Ряболово;

№ 536 Гатчина – Жабино;

№ 542 Гатчина – Туганицы;

№ 543 Гатчина – Елизаветино.

Общая протяженность линий пассажирского транспорта в границах поселения – 47,5 км.

Большинство населенных пунктов поселения охвачены автобусным сообщением или попадают в зону пешеходной доступности от ближайшей остановки автобуса. Населенные пункты Акколово, Кастино, Малое Ондрово, Новые Низковицы, Переярово, Саванкюля не охвачены сетью пригородного и междугородного пассажирского сообщения.

Уровень обеспеченности населения легковыми автомобилями достаточно высок и составляет порядка 280 ед. /тыс. жит. При этом в весенне-летний и осенний периоды общее количество автомобилей значительно возрастает за счет приезжего населения.

Хранение легковых автомобилей, принадлежащих жителям поселения, производится в основном на придомовых участках. Имеется несколько гаражных кооперативов в д. Сяськелево.

Из объектов обслуживания автомобильного транспорта на территории поселения размещается СТО в д. Жабино. Ближайшая автозаправочная станция располагается в Восковицком сельском поселении.

Транспортная доступность

Для анализа обеспеченности населения различными видами транспорта в проекте были рассчитаны и построены зоны часовой и полуторачасовой транспортной доступности (изохорны доступности) по полным затратам времени на передвижения относительно города Гатчина. При этом транспортная доступность рассматривалась как при использовании автобуса, так и при использовании легкового автомобиля, удельный вес которого в пассажирских перевозках уже в настоящее время весьма ощутим и продолжает расти.

Зона часовой транспортной доступности при использовании пригородного пассажирского автобуса охватывает лишь незначительную часть населенных пунктов Сяськелевского сельского поселения – населенные пункты деревни Сяськелево, Войсковицы, Реболово, Ронилово. Зона полуторачасовой доступности охватывает все населенные пункты поселения кроме деревень Новые Низковицы, Крокшево, Саванкюля, Малое Ондрово, Кастино, Акколово.

В пределы зоны часовой транспортной доступности при использовании индивидуального легкового автотранспорта укладываются практически все населенные пункты поселения. Таким образом, 100 % постоянного населения проживает в благоприятной зоне с точки зрения транспортной доступности при использовании индивидуального автотранспорта.

Воздушный транспорт

На территории поселения вблизи д. Вохоново (1 км севернее) расположен временный малый аэродром сельскохозяйственной авиации. Аэродром имеет травяное покрытие, искусственная взлетно-посадочная полоса (ИВПП) имеет асфальтобетонное покрытие и размеры 400х20 м. В настоящее время аэродром не используется по назначению.

Выводы

Положение поселения относительно главных путей сообщения муниципального района является удобным. Отсутствие железнодорожных станций непосредственно на территории Сяськелевского сельского поселения, в некоторой степени затрудняет пригородные относительно Санкт-Петербурга корреспонденции. Однако, расстояние до ближайших железнодорожных станций, расположенных в соседних поселениях, невелико.

Имеющаяся сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи поселения с административными центрами муниципального района и области, со смежными муниципальными образованиями. Плотность автодорожной сети с твердым покрытием на территории достаточно высокая. Однако, значительная доля дорог характеризуются неудовлетворительным техническим состоянием и нуждается в капитальном ремонте, требуется устройство усовершенствованного покрытия.

Большая часть населения проживает в зонах благоприятной транспортной доступности относительно административного центра муниципального района. Однако, некоторые населенные пункты не обслуживаются общественным пассажирским транспортом.

Улицы и проезды в населенных пунктах поселения в основном имеют грунтовое покрытие, за исключением трасс федерального и регионального значения, проходящих по их территории. Состояние улиц и дорог, интенсивно используемых транспортом, является неудовлетворительным. Для создания благоприятных условий проживания населения и функционирования транспорта требуется устройство на главных улицах и основных поселковых дорогах твердого покрытия.

## Инженерная инфраструктура

##### Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Сяськелевского сельского поселения осуществляется от системы ПАО "Ленэнерго". По данным филиала ПАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" (письмо № 1-ЭС/032/4963 от 30.08.2017 г) на территории сельского поселения расположена электроподстанция (ПС) 35/10 кВ "Пламя (2·10 МВ·А) и проходят линии электропередачи (ВЛ) напряжение 35 кВ "Борницкая-2", "Борницкая-3" и напряжением 110 кВ ПС 110 кВ № 367 "Шундорово" - ПС 110 кВ № 396 "Клопицы"

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10 кВ через сеть трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ.

В границах Сяськелевского сельского поселения планировочными ограничениями являются: охранные зоны электрических подстанций 35 кВ, 10 кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ, 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

В соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 35 кВ – 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении.

Охранная зона трансформаторных подстанций в соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160, изменения от 26.08.2013 г) составляет: 220 кВ - 25 м, 110 кВ - 20 м, 35 кВ - 15 м, 10 кВ – 10 м ) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру

##### Газоснабжение

Газоснабжение поселения осуществляется на базе использования сетевого природного газа - 18,6 % и сжиженного газа - 81,4 % от резервуарных и шкафных газобаллонных установок.

По территории Сяськелевского сельского поселения проходят магистральные газопроводы Кохтла-Ярве-Ленинград I, II (диаметр 530 мм, рабочее давление 3,8 МПа). От магистрального газопровода Кохтла-Ярве – Ленинград II по территории поселения проходит газопровод-отвод на ГРС «Большевик АГРС» (диаметр 108 мм, рабочее давление 3,8 МПа).

Источниками газоснабжения потребителей Сяськелевского сельского поселения являются газораспределительные станции (ГРС): ГРС «Войсковицы» (расположена на территории Войсковицкого сельского поселения), ГРС «Большевик АГРС» (расположена на территории Сяськелевского сельского поселения). Технические характеристики ГРС приведены в таблице 1.

Таблица 3.6.1

Технические характеристики ГРС

| Наименование ГРС | Тип ГРС | Год ввода в эксплуатацию | Проектное выходное давление, по выходам, МПа | Проектная производительность ГРС, тыс. куб. м/час | Максимальная достигнутая загрузка, тыс. куб. м/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Войсковицы | ИП | 1984 | 0,29 | 40,0 | 4,6 |
|  |  |  | 0,59 |  |  |
| Большевик АГРС | АГРС-1/3 | 1971 | 0,29 | 3,0 | 0,2 |

Эксплуатацией магистральных газопроводов и ГРС занимается ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

С целью обеспечения безопасности населённых пунктов, расположенных вблизи магистральных газовых сетей, в соответствии СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы (Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*), определены минимально-допустимые расстояния от объектов магистральных сетей до жилой застройки.

Магистральные газопроводы, газопроводы-отводы к ГРС и газораспределительные станции имеют технические коридоры (зоны минимально-допустимых расстояний до объектов), составляющие:

от газопровода условным диаметром свыше 300 мм до 600 мм, давлением до 5,5 МПа –150 м от оси газопровода в каждую сторону;

от газопровода условным диаметром 300 мм и менее, давлением до 5,5 МПа – 100 м от оси газопровода в каждую сторону;

зона минимальных расстояний от ГРС «Большевик АГРС» составляет 150 м.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» (утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992), в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газопроводов установлены охранные зоны:

вдоль трасс газопроводов – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси газопровода с каждой стороны;

вокруг ГРС – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории (от ограждения) на 100 м во все стороны.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» ГРС магистральных газопроводов относятся к производствам III класса с ориентировочной санитарно-защитной зоной (СЗЗ) 300 метров.

В сельском поселении газифицированы следующие населенные пункты:

д. Войсковицы, д. Вохоново, д. Сяськелево, д. Тойворово от ГРС «Войсковицы»;

д. Жабино от ГРС «Большевик АГРС».

Газ используется на бытовые нужды населения и в качестве энергоносителя для теплоисточников.

Данные ООО «Газпром межрегионгаз СПб» о количестве потребителей и объемах потребления природного газа за 2016 год, расположенных на территории Сяськелевского сельского поселения, полученные письмом № ВС-20/11551 от 17.11.2017, приведены в таблице 20.

Таблица 3.6.2

Данные о количестве потребителей и объемах потребления природного газа за 2016 год, расположенных на территории Сяськелевского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление природного газа населением за 2016 год | тыс. куб. м | 888,588 |
| 2 | Потребление природного газа промышленностью за 2016 год | тыс. куб. м | 22,621 |
| 3 | Потребление природного газа ТСО за 2016 год | тыс. куб. м | 2840,752 |
|  | Всего потребление природного газа | тыс. куб. м | 3751,961 |
| 4 | Газифицировано индивидуальных домов на 31.12.2016 | ед. | 214 |
| 5 | Газифицировано квартир на 31.12.2016 | ед. | 891 |
|  | Всего газифицированных индивидуальных домов и квартир | ед. | 1105 |

В тринадцати населённых пунктах Сяськелевского сельского поселения газоснабжение осуществляется только за счёт сжиженного газа.

Транспортировку СУГ для бытовых нужд населения Ленинградской области осуществляет ООО «ЛОГазинвест» – 100 % дочернее общество ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Всего количество газифицированных квартир сжиженным газом в Сяськелевском сельском поселении составляет 482 шт. Уровень газификации жилого фонда природным и сжиженным газом составляет 85,29 %, в том числе природным газом – 59,32 %.

Выводы:

Уровень газификации жилого фонда природным газом составляет 59,32 %.

Для развития системы газоснабжения населения природным газом необходимо строительство межпоселковых газопроводов к газифицируемым населенным пунктам с устройством ГРП, а также строительство распределительных газопроводов и реконструкция существующих сетей, имеющих сверхнормативный срок эксплуатации.

##### Теплоснабжение

На территории Сяськелевского сельского поселения расположено две системы централизованного теплоснабжения.

В д. Сяськелево централизованное теплоснабжение осуществляется от котельной № 36.

В д. Жабино централизованное теплоснабжение осуществляется от котельной № 52.

В границах Сяськелевского сельского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

Данные по котельным представлены в таблице 3.6.3.

Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная бесканальная и надземная. Общая протяженность тепловых сетей составляет 10,231 км в двухтрубном исчислении. Степень износа тепловых сетей высокая. Все сети были проложены до 1989 года, то есть срок эксплуатации тепловых сетей превышает 25 лет.

Остальные населенные пункты имеют отопление от локальных теплоисточников (в основном печное).

Таблица 3.6.3

Техническая характеристика котельных

| № п/п | Номер котельной | Установленная/ подключенная мощность, Гкал/час | Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Тип и количество котлов | Длина теплосети, км | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36 | 7,57/6,087 | 0,82 | 2 КВ-ГМ-3,15-115П; КВ-ГМ-2,5-95П | 7,608 | газ |
| 2 | 52 | 1,72/1,300 | 0,25 | 2 ТТ 100-1000 | 2,623 | газ |
|  | Итого | 9,29/7,387 | 1,07 |  | 10,231 |  |

Стимулом в развитии централизованного теплоснабжения явится дальнейшая газификация территории муниципального района.

Перспективное развитие теплоснабжения населенных пунктов поселения возможно при проведении комплекса мероприятий по модернизации всех элементов теплоэнергетического хозяйства.

В 2016 году ООО «ЦЭС» разработана Схема теплоснабжения Сяськелевского сельского поселения на перспективу до 2032 года.

Выводы

Основными проблемами развития систем теплоснабжения на территории Сяськелевского сельского поселения являются высокий физический износ тепловых сетей и, как следствие, их высокая аварийность.

##### Водоснабжение

В проекте использованы данные утвержденной "Схемы водоснабжения и водоотведения Муниципального образования Сяськелевское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период с 2014 по 2024 г." (Утверждена постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 19. 03. 2015 г. № 1173).

Централизованное водоснабжение имеется в населенных пунктах поселения: д. Жабино, д. Сяськелево, д. Тойворово, д. Вохоново, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Большое Ондрово, д. Туганицы. Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется от индивидуальных колодцев.

д. Жабино

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от 4-х артезианских скважин. Вода подается в водонапорную башню, откуда самотеком поступает в распределительную водопроводную сеть. Обеззараживание воды не производится.

Протяженность водопроводной сети 5,2 км, Д = 50-150 мм.

д. Сяськелево

Водоснабжение осуществляется от 3 артезианских скважин. Вода, подаваемая скважинами, направляется в водонапорную башню, откуда самотеком поступает в распределительную сеть поселка. Обеззараживание воды осуществляется перед водонапорной башней привозным раствором гипохлорита натрия.

Протяженность водопроводной сети 8,5 км, Д = 100-150 мм.

д. Тойворово

Скважина находится на территории в/ч 41480 и принадлежит Министерству обороны РФ. Скважину обслуживает ООО «Славянка».

д. Туганицы

Скважина, обеспечивающая водоснабжение, находится на территории фермы КРС и принадлежит АО «Племенной завод «Пламя».

Таблица 3.6.4

Характеристика источников водоснабжения поселения

| Наименование источника питьевой воды | Год ввода в эксплуатацию | Глубина заложения, м. | Дебит скважины куб. м/час | Марка, кол-во насосов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Жабино |
| Скважина рег. № 2840/1 | 1977 | 60 | 25 | ЭЦВ8-25-100 - 1 шт. |
| Скважина рег. № 2840/2 | 1976 | 60 | 25 | ЭЦВ8-40-100 – 1 шт. |
| Скважина 3 | 1975 | 60 | 25 | ЭЦВ8-25-100 – 1 шт. |
| Скважина 4 |  |  |  | Находится в резерве |
| д. Сяськелево |
| Скважина № 1, рег. № 2693 | 1970 | 50 | 7,2 | Ручной режим управления скважиной |
| Скважина № 2, рег. № 2711 | 1968 | 55 | 2,9 | Ручной режим управления скважиной |
| Скважина № 3, рег. № 3669 | 1975 | 42 | 2,3 | Ручной режим управления скважиной |
| д. Тойворово |
| Скважина находится на территории в/ч 41480 и принадлежит Министерству обороны РФ. | - | - | - | - |
| д Туганицы |
| Скважина, принадлежит АО «Племенной завод «Пламя». | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 3.6.5

Перечень водозаборных скважин

| Местоположение водозабора | Максимальный и минимальный уровни воды в источнике | Количество скважин | Диаметры подающих водоводов | Проектная мощность тыс куб. м/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Жабино | от 20 до 40 | 3 | от 80 до 100 | 1036 |
| д. Сяськелево | от 18 до 30 | 4 | от 50 до 100 | 1512 |
| д. Вохоново | от 18 до 20 | 1 | 50 | 345 |
| д. С. Низковицы | от 25 до 34 | 1 | 50 | 388 |
| д. С. Низковицы | от 27 до 35 | 1 | 50 | 345 |
| д. Большое Ондрово | от 24 до 28 | 1 | 50 | 432 |
| д. Туганицы | от 15 до 25 | 1 | 50 | 950 |

Таблица 3.6.6

Границы зон санитарной охраны скважин водоснабжения

| №№ по п/п | Артезианские скважины | № скважины | Границы поясов ЗСО |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 пояс | 2 пояс | 3 пояс |
| 1 | Артезианская скважина в д. Сяськелево | 2693 | 50 | 133 | 943 |
| 2 | Артезианская скважина в д. Сяськелево | 2711/3 | 50 | 113 | 797 |
| 3 | Артезианская скважина в д. Сяськелево | 3669 | 50 | 133 | 943 |
| 4 | Артезианская скважина в д. Сяськелево | б/н | 50 | 113 | 797 |
| 5 | Артезианская скважина в д. Жабино | 2840/1 | 50 | 54 | 385 |
| 6 | Артезианская скважина в д. Жабино | 2840/2 | 50 | 63 | 444 |
| 7 | Артезианская скважина в д. Жабино | 3188 | 50 | 55 | 385 |
| 8 | Артезианская скважина в д. Старые Низковицы | 3034/1 | не раз- работан | 50 | 152 |
| 9 | Артезианская скважина в д. Старые Низковицы | 3034/2 | не раз- работан | 50 | 218 |
| 10 | Артезианская скважина в д. Вохоново | 2651/1 | не раз- работан | 50 | 82 |
| 11 | Артезианская скважина в д. Большое Ондрово | 2651/1 | не раз- работан | 50 | 102 |

Основной проблемой организации качественного и надёжного водоснабжения сельского поселения является износ водопроводных сетей. Сети системы водоснабжения исчерпали свой ресурс (физически и морально устарели), в связи, с чем необходимо предусмотреть их замену.

##### Водоотведение

В проекте использованы данные утвержденной "Схемы водоснабжения и водоотведения Муниципального образования Сяськелевское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период с 2014 по 2024 г".(Утверждена постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 19. 03. 2015 г. № 1173).

ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района" предоставляют коммунальные услуги системы водоотведения физическим и юридическим лицам Сяськелевского сельского поселения в 2 населенных пунктах - дер. Жабино, дер. Сяськелево.

Централизованная система канализации имеется только в д. Жабино и д. Сяськелево.

Система канализации дер. Жабино - хозяйственно-бытовая. Канализованы шесть двух- и три трехэтажных жилых дома, дом культуры, детский сад, почта, магазины, баня, ЗАО «Большевик» (производство молока).

Частный сектор, имеющий водонепроницаемые выгреба, септики, осуществляет вывоз сточных вод по договорам с подрядной организацией.

Сточные воды с канализованных территорий деревни собираются по системе трубопроводов и самотеком по стальному трубопроводу диаметром 200 мм поступают в приемный резервуар КНС.

Приемный резервуар оборудован решеткой для задержания крупных включений из сточных вод. Отбросы с решетки убираются вручную.

Состав очистных сооружений по проекту: два односекционных аэротенка; два скорых песчаных фильтра; камера для промывной воды и камера для грязной воды; воздуходувная станция; насосная станция; четыре контактных резервуара.

В настоящее время очистные сооружения не работают.

Система канализации дер. Сяськелево - хозяйственно-бытовая. Канализованы двух- и пятиэтажные жилые дома, здания администрации, дома культуры, школы, амбулатории, библиотеки, детского сада, ветеринарного участка, почты, магазинов. Сельскохозяйственное предприятие племенное хозяйство «Пламя».

Состав сточных вод - хозяйственно-бытовые. Неочищенные сточные воды по железобетонному трубопроводу диаметром 350 мм. сбрасываются в ручей.

## Состояние окружающей среды

### Санитарное состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных факторов среды обитания человека. Задачи по защите атмосферного воздуха являются одними из приоритетных проблем.

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими факторами:

природно-климатические показатели;

выбросы от стационарных промышленных источников;

выбросы от инженерных и отопительных объектов;

выбросы от автотранспорта.

Сяськелевское сельское поселение расположено в климатической зоне II B, с большой повторяемостью комфортных погод. Территория отличается высокой циркуляцией атмосферы, что способствует быстрому рассеиванию вредных примесей в атмосфере. В целом, по метеорологическим параметрам территория сельского поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (по классификации ГГО им. А.И. Воейкова).

Крупных стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха на территории Сяськелевского сельского поселения нет. Состояние окружающей среды удовлетворительное. На территории поселения отсутствуют крупные промышленные объекты, которые могли бы вносить существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха. Основными локальными источниками загрязнения атмосферы являются котельные и другие индивидуальные источники отопления (сезонные), предприятия животноводства, автомобильный транспорт.

Значительное негативное воздействие на окружающую среду оказывает автомобильная дорога А-120, проходящая через территорию поселения. Значительный вклад в загрязнение окружающей (пыль, сажа) среды вносят местные дороги, имеющие неудовлетворительное качество покрытия.

На территории поселения находится 2 котельные – в д. Жабино и д. Сяськелево, где в качестве топлива используется газ. Контроль за выбросом основных загрязняющих веществ в воздушную среду от котельных не ведётся.

На сегодняшний день основной проблемой анализа и контроля состояния атмосферного воздуха является отсутствие мониторинга окружающей среды, предусматривающий посты наблюдения и обработку полученной информации.

Санитарное состояние атмосферного воздуха Сяськелевcкого сельского поселения оценивается как удовлетворительное. Рассматриваемая территория характеризуется низким потенциалом загрязнения. Наиболее подвержены загрязнению атмосферного воздуха территории, расположенные вблизи автомагистралей. Стоит вопрос организации экологического мониторинга на территории поселения.

### Санитарное состояние подземных вод

Основным источником водоснабжения в поселении являются подземные воды ордовикского водоносного горизонта. Горизонт сложен известняками и доломитами, что определяет высокую жесткость воды, снижая ее потребительские качества. Типичные значения общей жесткости воды в ордовикском горизонте приближаются к допустимому пределу (7 мг-экв./л) и иногда превосходят этот предел.

Малая мощность перекрывающих ордовикский горизонт четвертичных отложений и развитие карстовых процессов определяют плохую защищенность подземных вод от проникновения поверхностных загрязнений. На сегодняшний день существует проблема несовершенного технологического процесса очистки коммунально-бытовых вод и стоков животноводческих комплексов, что является основной причиной загрязнения ордовикского водоносного горизонта Канализационные стоки от жилых домов и животноводческих комплексов отводятся по канализационным сетям на очистные сооружения, которые подлежат капитальному ремонту.

Сведения о водозаборах питьевой воды из подземных водоисточников представлены в разделе Водоснабжение.

Основным компонентом загрязнения подземных вод являются нитраты. Обширные поля нитратного загрязнения с отдельными пятнами, где количество нитратов превосходит ПДК (45 мг/л), охватывает значительную часть территории Гатчинского муниципального района и приурочено, в первую очередь, к местам активного сельскохозяйственного использования территории. Нитратное загрязнение, как правило, сопровождается увеличением концентрации хлоридов. и сульфатов с превышением фонового уровня в 2 – 4 раза. Кроме того, в полях нитратного загрязнения часто выявляется повышенная относительно фона концентрация некоторых тяжелых металлов (свинец, медь, цинк, кадмий).

На сегодняшний день существует проблема несовершенного технологического процесса очистки коммунально-бытовых вод и стоков животноводческих комплексов, которые являются основными источниками загрязнения подземных вод. Ухудшение состояния сетей канализации и нарушение санитарных правил сброса сточных вод могут привести к возникновению неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с потреблением населением воды, не соответствующей санитарным нормам.

### Санитарное состояние почвы и санитарная очистка территории

Основными загрязнителями почв являются объекты сельскохозяйственного назначения (животноводческие фермы, отстойники и места хранения навозной жижи), сбросы неочищенных сточных вод на рельеф, места стоянки и хранения объектов транспорта, а также автомобильные дороги. От полотна автомобильных дорог загрязнение почв распространяется на расстояние до 200-300 м, причём максимальное оно на расстоянии 3-10 м.

На его территории поселения расположены два крупных сельскохозяйственных предприятия –АО «Племзавод «Пламя» и ЗАО «Племзавод «Большевик» – основные источники образования отходов агропромышленного комплекса.

По данным отдела природопользования и экологической безопасности администрации Гатчинского муниципального района ежегодный объем бытовых отходов в поселении составляет 5,3 тыс. куб. м. На сегодняшний день на территории поселения санкционированные свалки отсутствуют. Несанкционированные и стихийно возникающие свалки вблизи населенных пунктов своевременно рекультивируются.

Организация сбора и транспортировка твёрдых коммунальных (бытовых) отходов, включая крупногабаритные от жилищного фонда, осуществляется МУП ЖКХ, обслуживающее Сяськелевское сельское поселение. Вывоз отходов осуществляет специальная обслуживающая организация на Вырицкий полигон ТКО.

Сбор отходов в д. Сяськелево, д. Жабино и д. Старые Низковицы осуществляется в мусоросборники (контейнеры) и вывозится спецавтотранспортом. Контейнерная система сбора отходов полностью охватывает жилищный фонд, предприятия и организации. Размещение мест сбора, хранения отходов, контейнеров, площадок для контейнеров определяется органами архитектуры и градостроительства в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, пункт 2.13.

Все контейнерные площадки должны быть благоустроены в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями - иметь водонепроницаемое покрытия и ограждения.

Следует также учитывать, что в летнее время с увеличением количества населения (сезонные перемещения) возможно образование несанкционированных свалок и замусоривание природных ландшафтов. Наличие несанкционированных свалок ТКО, отвалов, отстойников негативно воздействует на санитарное состояние почвенного покрова и окружающей среды в целом.

Организация санитарной очистки территории должна осуществляться в соответствии с «Правилами содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских, сельских и других поселений Ленинградской области» (утверждены постановлением Правительства Ленинградской области от 23.07.1998 г. № 27).

В целом территория Сяськелевского сельского поселения находится вне зоны влияния опасных техногенных загрязнений. Стихийных свалок в поселении не обнаружено. Необходимо приведение существующих контейнерных площадок в соответствие с санитарными нормами.

## Зоны с особыми условиями использования территорий

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

- Санитарные разрывы от транспортных и инженерных коммуникаций

- Охранные зоны инженерных коммуникаций

- Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

В настоящее время разработанных проектов СЗЗ для производственных объектов, расположенных на территории сельского поселения, не имеется. Основные объекты, требующие разработки проектов сокращения санитарно-защитных зон расположены вблизи дд. Сяськелево, Жабино, Старые Низковицы и Туганицы. Это сельскохозяйственные предприятия АО «Племзавод «Пламя» и ЗАО «Племзавод «Большевик» (три комплекса КРС III класса опасности, свиноферма II класса опасности, два навозохранилища I класса опасности). В ориентировочные санитарно-защитные зоны данных предприятий попадает индивидуальная жилая застройка указанных населенных пунктов. Требуется реализация мероприятий по охране природы и рациональному природопользованию с сокращением данных СЗЗ.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Дальнейшее градостроительное развитие населенных пунктов Сяськелевского сельского поселения требует скорейшего решения вопроса по проведению мероприятий для сокращения санитарно-защитных зон от сельскохозяйственных предприятий.

До момента проведения мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон, в границах нормативных санитарно-защитных зон необходимо соблюдать режимы использования территорий, установленные в указанных Санитарных нормах и правилах.

При невозможности сокращения санитарно-защитной зоны, необходимо обеспечить расселение людей за пределы санитарно-защитной зоны.

На границах ориентировочных санитарно-защитных зон предприятий 4-5 классов опасности необходимо проведение контрольных измерений, в случае выявления нарушений и поступления жалоб от населения, обязать предприятие провести мероприятия по сокращению санитарно-защитной зоны.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга. Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон приведены в приложении 1.

Санитарные разрывы от транспортных и инженерных коммуникаций

Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция« СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция», СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В графических материалах отображены санитарные разрывы от автомобильных дорог А-120 (II категории), А-180 «Нарва», Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – Вересть, Елизаветино – Скворицы, Рошаля – Черново – Учхоз (IV категории).

Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций (газопровод, канализационные очистные сооружения, электроподстанции) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры (объектов электросетевого хозяйства) устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.022009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (Приложение 2).

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

На территории сельского поселения для р. Чёрная размер водоохранной зоны составляет 50 м.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (Приложение 3).

I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

К прочим ограничениям градостроительной деятельности относятся:

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии Федеральным законом от 21.02.1992 г № 2395-1 «О недрах»: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии с п. 14.3 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа.

Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных объектов заинтересованными лицами установлен Административным регламентом предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешение на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений, утвержденным приказом Минприроды России от 13.02.2013 №53.

## Выводы анализа комплексной оценки территории

Сяськелевское сельское поселение в целом имеет достаточный территориальный и ресурсный потенциал для качественного улучшения среды.

К числу положительных факторов, способствующих дальнейшему росту и развитию сельского поселения, относятся следующие:

Климатические условия поселения не вызывают ограничений для хозяйственного освоения территории и строительства, а также благоприятны для развития агропромышленного производства.

Поселение обладает собственным потенциалом общераспространенных минерально-сырьевых ресурсов, которые можно будет использовать при необходимости.

По ландшафтным условиям большая часть территории очень благоприятна для создания ООПТ и развития рекреации.

Экологическую ситуацию Сяськелевского сельского поселения в целом можно охарактеризовать как удовлетворительную.

Экономическая специализация поселения определяется развитием двух крупных сельскохозяйственных предприятий: АО «Племзавод «Пламя» и ЗАО «Племзавод «Большевик», имеющих статус племенных.

Историко-культурный потенциал поселения обладает потенциалом для использования в рекреационных целях при условии постановки на учет старинных усадебных парков.

Демографическая ситуация характеризуется стабилизацией численности населения в последние годы, возрастная структура населения благоприятна (удельный вес трудоспособных возрастов составляет около 65 %).

В настоящее время в Сяськелевском сельском поселении сеть учреждений социального обслуживания представлена практически всеми видами культурно-бытовых услуг (кроме учреждений дополнительного образования), на территории поселения сложились два центра социального обслуживания: д. Сяськелево и д. Жабино.

Жилищный фонд представлен преимущественно индивидуальными жилыми домами, приусадебные участки достаточно большие (в среднем 20-30 соток). Средняя жилищная обеспеченность на одного жителя по Сяськелевскому сельскому поселению ниже, чем в среднем по Гатчинскому муниципальному району. Около половины жилищного фонда оборудовано основными видами инженерной инфраструктуры.

Сеть автомобильных дорог развита достаточно. Все населенные пункты имеют связь с сетью дорог общего пользования с твердым покрытием.

В Сяськелевском сельском поселении не наблюдается острой нехватки земель, возможных для градостроительного освоения. Наличие участков неиспользуемых земель обороны и безопасности представляют потенциал для формирования производственных площадок.

С точки зрения возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера территория Сяськелевского сельского поселения относительно благополучна.

Современное развитие Сяськелевского сельского поселения характеризуется также наличием ряда проблем градостроительного развития:

Экономическая база поселения развита недостаточно.

Отсутствие достаточного количества рабочих мест на территории поселения приводит к наличию ежедневной трудовой маятниковой миграции значительного числа населения трудоспособного возраста.

Относительно периферийное расположение территории поселения по отношению к основным транспортным коридорам и к административному центру муниципального района обусловило недостаточный уровень инвестиционной активности и использования имеющегося потенциала.

В поселении требуется проведение комплекса работ по реконструкции и развитию объектов и сетей инженерной инфраструктуры.

Значительная доля дорог характеризуются неудовлетворительным техническим состоянием и требует капитального ремонта.

С точки зрения возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера серьезную опасность для муниципального образования представляют природные пожары.

# 4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ее ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Данный раздел включает проектные предложения по функциональному зонированию территории, по развитию объектов местного значения поселения, а также оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорий, сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов.

## 4.1. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории

Пространственная структура территории поселения формируется в виде планировочной системы, основой которой являются узловые и каркасные элементы:

Система расселения, включающая д. Сяськелево и иные сельские населенные пункты;

Природно-экологический каркас – совокупность озелененных территорий в населенных пунктах, особо охраняемых природных территорий и лесных массивов;

Инфраструктурный каркас (объекты транспортной и инженерной инфраструктуры);

Историко-культурный каркас, представленный объектами культурного наследия в населенных пунктах и за их пределами.

Проектная планировочная структура Сяськелевского сельского поселения формируется на основе следующих основных принципов:

- Учет экономико-географического положения, особенностей сложившейся планировочной организации территории, накопленного экономического потенциала и конкурентных преимуществ.

- Формирование открытой транспортно-планировочной структуры, позволяющей развивать потенциал территории поселения по нескольким направлениям.

- Оптимизация и органическое насыщение основных планировочных осей соответствующими объектами с учетом места поселения в планировочной системе Гатчинского муниципального района.

- Выделение зон активного градостроительного освоения с учетом необходимости сохранения баланса интересов в развитии промышленности, агропромышленного и туристско-рекреационного комплексов.

- Оптимизация системы расселения и объектов обслуживания населения на основе прогноза социально-экономического развития территории.

- Формирование единого природно-экологического каркаса как базиса для экологически безопасного развития территории.

- Сохранение культурно-исторического потенциала территории, определение территорий рекреационного назначения.

- Улучшение качества градостроительной среды за счет развития современной инженерной инфраструктуры.

На Карте функциональных зон отражены следующие функциональные зоны:

Жилые зоны

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

- Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)

Общественно-деловые зоны

- Многофункциональная общественно-деловая зона

- Зона специализированной общественной застройки

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

- Производственная зона

- Коммунальная зона

- Зона инженерной инфраструктуры

- Зона транспортной инфраструктуры

Зоны сельскохозяйственного использования

- Зона сельскохозяйственных угодий

- Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан

- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Зоны рекреационного назначения

- Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

- Зона отдыха

- Зона лесов

Зоны специального назначения

- Зона кладбищ

- Зона озелененных территорий специального назначения

- Зона режимных территорий.

Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур

В соответствии с законодательством Российской Федерации на последующих стадиях проектирования (разработке проектов планировки территорий, выборе проектов зданий и сооружений) необходимо создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации.

Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение качества среды проживания по критериям доступности, безопасности и комфортности.

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды проживания является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

- возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

- создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;

- комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

## 4.2. Перечень земельных участков, входящих в состав сельского поселения, которые переводятся из одной категории в другую, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172 “О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую”, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Таблица 4.2.1

Перечень земельных участков, входящих в состав сельского поселения, которые переводятся из одной категории в другую с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

| № | Кадастровый номер | Форма собственности | Площадь, га | Существующая категория земель | Существующая функциональная зона | Проектная категория земель | Функциональная зона по проекту внесения изменений в генеральный план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47:23:0102001:2606 | Частная | 2,5 | Земли промышленности и иного специального назначения | Для размещения промышленных объектов IV-V класса опасности | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Рекреационная зона |
|  |  | Неразграниченная | 0,5 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Для размещения кладбища |
|  | В границах кадастрового квартала 47:23:0107004 | Неразграниченная | 2,12 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Для размещения кладбища |

Таблица 4.2.2

Перечень земельных участков, входящих в состав сельского поселения, которые переводятся из категории земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов в соответствии с Федеральным законом № 172 от 21.12.2004  “О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую”

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Выдел, квартал, наименование лесничества | Целевое назначение лесов и категория защитности | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существую-щая | проектная |  |  |  | существующий | проектгный |
| 1 | Земли лесного фонда | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 2 | Гатчинское лесничество, Минское участковое лесничество, квартал 501, часть выдела 50 | Противоэрозионные леса защитных лесов | Земельные участки для заготовки древесины | Для размещения кладбища |
| 2 | Земли лесного фонда | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0,64 | Гатчинское лесничество, Елизаветинское участковое лесничество, квартал 26, часть выделов 14,17 | Противоэрозионные леса защитных лесов | Земельные участки для заготовки древесины | Для размещения кладбища |
| 3 | Земли лесного фонда | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0,01 | Гатчинское лесничество, Минское участковое лесничество, квартал 401, часть выдела 20 | Противоэрозионные леса защитных лесов | Земельные участки для заготовки древесины | Для размещения кладбища |
| 4 | Земли лесного фонда | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0,26 | Гатчинское лесничество, Елизаветинское участковое лесничество, квартал 90, часть выделов 10,24,11 | Противоэрозионные леса защитных лесов | Земельные участки для заготовки древесины | Для размещения кладбища |

## 4.3. Социально-экономическое развитие

Основными характеристиками демографического потенциала территории являются: динамика численности населения, его половозрастная и трудовая структура, степень его экономической активности. Сяськелевское сельское поселение относится к одной из наименее заселенных сельских территорий Гатчинского муниципального района (здесь проживает порядка 2 % населения муниципального района), несмотря на близость к Санкт-Петербургу, что обусловлено несколько периферийным расположением по отношению к основным транспортным коридорам области, вдоль которых формировалась основная система расселения.

##### 4.3.1. Прогноз численности населения

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок, и для формирования перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического развития территории.

Изменение численности и возрастной структуры населения в Сяськелевском сельском поселении, несомненно, будет происходить в тесной связи с аналогичными процессами в Ленинградской области в целом. Поэтому для прогнозирования изменения численности населения целесообразно ориентироваться на тенденции изменения основных показателей естественного движения населения, которые задействованы в вариантах прогноза, предлагаемых Росстатом для Ленинградской области.

Проектом Генерального плана учитываются Концепция демографического развития Ленинградской области на период до 2025 года (одобрена постановлением Правительства Ленинградской области от 14.03.2014 N 61) и Схема территориального планирования Гатчинского муниципального района, которая содержит прогноз на 2020 и 2030 годы. Также учитываются новый прогноз, выполненный Росстатом для субъектов Российской Федерации и в т.ч. для Ленинградской области на период до 2035 года, показывающий общее изменение тенденций развития демографической ситуации (Статистический бюллетень «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2035 года», М., 2017). Он позволяет произвести корректировку показателей прогноза по сельскому поселению в части естественного движения населения на перспективу расчетного срока генерального плана.

Концепция демографического развития Ленинградской области на период до 2025 года предполагает стабилизацию численности населения региона,

1) путем снижения естественной убыли населения, достигаемого за счет повышения рождаемости, снижения предотвратимой и преждевременной смертности населения, дальнейшего сокращения уровня материнской и младенческой смертности, смертности от болезней социального характера и увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения,

2) за счет роста механического прироста населения с учетом регулирования миграционных потоков в целях обеспечения социально-экономического комплекса региона кадрами необходимых профессий и уровня квалификации.

Предполагается миграционное замещение естественной убыли населения. Достижение основных задач демографического развития Ленинградской области в период до 2025 года предполагает проведение активной и сбалансированной социально-демографической политики и реализацию мероприятий Концепции, запланированных по каждому из приоритетных направлений демографического развития.

В схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района прогноз выполнен с исходной даты (современного состояния) 2008 г. с численностью жителей 4213 человек, на 2020 г. для сельского поселения прогнозировалась численность населения 4,82 тыс. человек, на 2030 г. – 5,11-5,19 тыс. человек. Официально современная численность населения на 1 января 2017 г. составляет 5,28 тыс. человек, то есть существенно превысила прогнозные ожидания схемы территориального планирования.

В соответствии с прогнозом Росстата в перспективе общий уровень рождаемости по Ленинградской области должен понизиться по причине вступления в основной детородный возраст относительно малочисленного поколения женщин. Это снижение будет плавным и начнется уже в 2018-2019 годах. Прогноз по показателю смертности населения более диверсифицирован. Высокий вариант прогноза предполагает возможность снижения общего коэффициента смертности до 12,9 человек на тысячу человек в 2019-2021 годах с последующим его ростом до 13,4 человек на тысячу человек в 2032 г. По среднему и низкому вариантам прогноза предполагается плавный рост показателя смертности, соответственно, до 15,0 и 16,6 человек на тысячу. Максимальные значения показателя рождаемости и минимальные показателя рождаемости смертности предусматриваются в высоком варианте прогноза (рисунок 4.3.1).

Рисунок 4.3.1 Коэффициенты рождаемости и смертности по прогнозу Росстата

для Ленинградской области

В настоящем разделе для Сяськелевского сельского поселения произведено формирование предварительного прогноза демографической ситуации в трех вариантах. Тренды изменения рождаемости и смертности приняты подобными аналогичным трендам в прогнозе Росстата для Ленинградской области. Прогноз для сельского поселения учитывает реально сложившиеся на настоящее время в сельском поселении уровни рождаемости и смертности по данным регистрации ЗАГС для муниципального образования за 2015-2016 годы (общий коэффициент рождаемости в среднем 8,2; общий коэффициент смертности 9,3 человек на 1000 населения). В сравнении с показателями по области в целом, Сяськелевское сельское поселение имеет тот же уровень рождаемости и значительно более низкую смертность. Это означает более высокий естественный прирост численности населения. Соответственно, указанные устойчивые тенденции сохранятся для сельского поселения в прогнозе и на расчетный период его генерального плана.

Принятые в прогнозе для Сяськелевского сельского поселения перспективные показатели рождаемости и смертности по вариантам прогноза представлены на рисунке 4.2.2.

Предполагается более миграция с положительным сальдо не ниже, чем в прогнозе Росстата предусмотрено в среднем для области. Миграция в сельское поселение будет складываться под влиянием факторов: высокой привлекательности территории поселения для мигрантов ввиду ее пригородного положения, общего социально-экономического благополучия и комфортности условий проживания, с одной стороны, и ограниченности территорий, которые могут быть предоставлены для нового жилищного строительства и размещения прибывающего населения, с другой стороны. Сводные показатели прогнозируемого естественного и механического движения населения представлены по вариантам демографического прогноза в таблице 4.2.1.

Рисунок 4.3.2. Коэффициенты рождаемости и смертности по Сяськелевскому сельскому поселению

Таблица 4.3.1.

Основные показатели вариантов демографического прогноза

Сяськелевского сельского поселения, тыс. чел.

| Показатель | Вариант |
| --- | --- |
|  | Низкий | Средний | Высокий |
| Численность населения на начало года | 2017 год | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
|  | 2023 год | 5,26 | 5,30 | 5,36 |
|  | 2033 год | 5,24 | 5,35 | 5,45 |
| Число умерших (суммарно) | 2017-2022 годы | 0,30 | 0,30 | 0,29 |
|  | 2023-2032 годы | 0,55 | 0,52 | 0,50 |
|  | всего 2017-2032 годы | 0,85 | 0,82 | 0,78 |
| Число родившихся (суммарно) | 2017-2022 годы | 0,24 | 0,25 | 0,26 |
|  | 2023-2032 годы | 0,34 | 0,39 | 0,40 |
|  | всего 2017-2032 годы | 0,57 | 0,64 | 0,66 |
| Миграция (суммарно) | 2017-2022 годы | 0,05 | 0,07 | 0,11 |
|  | 2023-2032 годы | 0,19 | 0,18 | 0,23 |
|  | всего 2017-2032 годы | 0,24 | 0,25 | 0,34 |

Рисунок 4.3.3. Прогноз динамики численности постоянного населения

Сяськелевского сельского поселения, тыс. чел

В расчете на дальнейшее успешное осуществление в Ленинградской области мероприятий демографической политики и с учетом привлекательности территории муниципального образования для проживания увеличивается вероятность реализации среднего или высокого вариантов демографического прогноза. Ограниченность ресурса территории для размещения нового жилищного строительства способствует выбору среднего варианта прогноза в качестве основного (базового) варианта для дальнейших расчетов потребности населения в объектах обслуживания и в развитии инженерной и транспортной инфраструктуры. Численность постоянного населения на 1 января 2023 г. принимается в размере 5,30 тыс. человек, на перспективу расчетного срока – рост до 5,35 тыс. человек на 1 января 2033 г.

Использование метода «передвижки возрастов» в совокупности с учетом сложившейся возрастной структуры миграции позволяет привести подробный прогноз возрастной структуры населения на 1 января 2023 и 2033 годов (таблица 4.3.2). Возрастная структура прибывающих на жительство мигрантов в прогнозе принята в соответствии с возрастной структурой сальдо миграции за 2014-2015 годы по сельскому поселению. Возрастная структура смертности принята по данным Росстата за 2016 г. для сельского населения Ленинградской области.

Таблица 4.3.2.

Прогнозируемая возрастная структура населения

по Сяськелевскому сельскому поселению (средний вариант прогноза)

| Возрастная структура | Численность населения на начало года, тыс. человек | То же в % к общей численности населения |
| --- | --- | --- |
| Возраст | 2017 год | 2023 год | 2033 год | 2017 год | 2023 год | 2033 год |
| 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| 1-6 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 5,2 | 5,0 | 4,6 |
| 7-15 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 8,0 | 8,2 | 7,9 |
| 16-17 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 1,5 | 1,8 | 1,7 |
| 18-19 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 1,6 | 1,8 | 1,9 |
| 20-24 | 0,28 | 0,24 | 0,30 | 5,2 | 4,6 | 5,6 |
| 25-29 | 0,43 | 0,27 | 0,28 | 8,1 | 5,1 | 5,2 |
| 30-34 | 0,49 | 0,37 | 0,21 | 9,3 | 7,0 | 3,9 |
| 35-39 | 0,44 | 0,47 | 0,24 | 8,4 | 8,9 | 4,5 |
| 40-44 | 0,38 | 0,44 | 0,36 | 7,3 | 8,4 | 6,7 |
| 45-49 | 0,35 | 0,39 | 0,46 | 6,6 | 7,4 | 8,6 |
| 50-54 | 0,37 | 0,35 | 0,44 | 7,1 | 6,6 | 8,2 |
| 55-59 | 0,42 | 0,36 | 0,38 | 8,0 | 6,8 | 7,2 |
| 60-64 | 0,39 | 0,39 | 0,34 | 7,4 | 7,4 | 6,3 |
| 65-69 | 0,31 | 0,37 | 0,33 | 5,8 | 6,9 | 6,2 |
| 70+ | 0,51 | 0,72 | 1,11 | 9,6 | 13,5 | 20,8 |
| ВСЕГО, в т.ч. в возрасте: | 5,28 | 5,30 | 5,35 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| моложе трудоспособного возраста | 0,74 | 0,74 | 0,70 | 14,0 | 13,9 | 13,2 |
| трудоспособный возраст | 3,10 | 2,89 | 2,65 | 58,7 | 54,4 | 49,5 |
| старше трудоспособного возраста | 1,44 | 1,68 | 2,00 | 27,3 | 31,6 | 37,3 |

В течение расчетного срока на проектируемой территории будут наблюдаться следующие характерные для многих муниципальных образований области тенденции: 1) продолжится снижение доли лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, а также снижение доли молодежи, 2) произойдет существенный рост доли лиц в возрасте старше трудоспособного.

Перспективы развития занятости

В перспективе численность трудовых ресурсов поселения будет достаточно стабильной, она близка к численности населения в трудоспособном возрасте, которая практически не изменится. Численность населения в трудоспособном возрасте по прогнозу будет составлять около 2,65 тыс. чел. (50 % от всего населения поселения).

Рост числа новых рабочих мест прогнозируется за счет строительства новых производственных объектов, развития объектов обслуживания, рекреации и туризма.

Формирование новых рабочих мест в рамках реализуемых на территории поселения инвестиционных проектов в перспективе приведет к росту числа занятых в экономике поселения. Основной объем новых рабочих мест предполагается за счет развития малого предпринимательства (преимущественно в сфере услуг), также за счет освоения формируемых производственных зон, развития объектов обслуживания населения. В связи с увеличением мест приложения труда увеличится занятость на территории поселения, большее число трудоспособного населения сможет получить работу вблизи от мест проживания.

Таблица 4.3.3

Формирование новых рабочих мест на территории Сяськелевского сельского поселения в рамках реализуемых инвестиционных проектов.

| Планируемые объекты | Формируемые рабочие места (прогноз) |
| --- | --- |
| - детский сад в д. Жабино | 20 |
| - объекты здравоохранения и социальной защиты – д. Вохоново (5,3 га) | 20 |
| - объекты делового, общественного и коммерческого назначения – д. Сяськелево (3 участка: 2,9 га; 1,7га; 0,2га) | 100 |
| Объекты сельскохозяйственного назначения до 4-5 класса опасности (тепличное хозяйство, питомник) – д. Сяськелево (3,7 га) | 50 |
| Обрабатывающие производства: | 630 |
| – производственная зона в д. Тойворово 3 класса опасности (15 га, без учета территории КОС): – производственная и коммунально-складская зона 3 класса опасности – территория взлетно-посадочной полосы сельскохозяйственного аэродрома (3,95 га): – производственная и коммунально-складская зона 4-5 класса опасности – около д. Войсковицы (2,5 га): – производственная и коммунально-складская зона 4-5 класса опасности – д. Большое Ондрово (7,1 га): | 300 100 80 150 |
| - АЗС и объекты придорожного сервиса - д. Старые Низковицы (1,0 га) | 10 |
| – строительство объекта отдыха и туризма в д. Фьюнатово (7,0 га) | 20 |
| – развитие объектов обслуживания за счет малого предпринимательства | 30 |
| Всего | 1510 |

Прогноз роста рабочих мест представлен условно, он может меняться в зависимости от реальных темпов реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования.

##### 4.3.2. Развитие экономической базы

Одной из основных задач развития поселения является привлечение новых инвестиционных ресурсов в экономику. Для решения этой задачи необходимо развитие инвестиционного потенциала с использованием всех конкурентных преимуществ территории. Для реализации этой цели необходимо определение приоритетных видов экономической деятельности и выделение земельных участков для перспективного освоения.

В настоящее время на территории Сяськелевского сельского поселения реализуются следующие программы в сфере экономического развития: муниципальная программы «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.», утвержденная постановлением Администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 14.09.2017 № 4085; муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», утвержденная постановлением администрации Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 04 октября 2017 года № 353, в том числе подпрограмма «Стимулирование экономической активности на территории Сяськелевского сельского поселения». Программы направлены на повышение качества жизни населения, его занятости, обеспечение благоприятных условий жизни населения, развитие социальных и культурных возможностей, создание благоприятных условий для развития территории. Кроме того, проектом Генерального плана учтены стратегические направления развития Гатчинского муниципального района, обозначенные в Схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района.

Приоритетные виды экономической деятельности для малого предпринимательства.

Необходимо добиваться изменений в структуре малого бизнеса в сторону увеличения доли предприятий, работающих в сфере предоставления различных видов услуг, в том числе услуг ЖКХ, бытового и социального обслуживания населения (здравоохранения, образования, а также в сфере потребительского рынка, общественного питания). В рамках национального проекта по развитию АПК, перспективным является развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве и развитии смежных и обслуживающих производств. Актуальным остается внедрение малого бизнеса в сферу развития спортивных учреждений.

Для формирования устойчивой экономической базы поселения необходимо выделение территорий для развития малых и средних производств (с уточнением площади и границ участков при наличии конкретных проектов), расположение которых преимущественно будет планироваться в пределах границ населенных пунктов, исключение могут составлять производственные объекты агропромышленной специализации и добывающей промышленности, а также объекты туристско-рекреационной инфраструктуры и придорожного сервиса. Потребности развития производственной деятельности в пределах населенных пунктов учтены при выделении проектной границы д. Тойворово.

При выборе инвестиционных площадок для малого предпринимательства учитываются территориальные особенности и приоритетная экономическая специализация муниципального образования. Определение приоритетных направлений поддержки малого предпринимательства и отбор конкретных проектов осуществляется с учетом наиболее важных социально-экономических задач развития территории на уровне местного самоуправления муниципального района (на Межведомственной Комиссии по размещению производительных сил).

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства (на которых расположены или предполагается размещение объектов имущественного комплекса субъектов малого и среднего предпринимательства), определяется на общих основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района с учетом приоритетных для муниципального образования направлений хозяйственной деятельности. Исключение могут составлять лишь вступившие в законную силу решения суда или федерального закона, устанавливающего иной порядок распоряжения этим имуществом.

Развитие промышленного комплекса

Проектом Генерального плана предусмотрено сохранение сложившихся производственных зон и формирование новых. Перспективной специализацией производственной деятельности является развитие переработки сельхозпродукции, деревообработка и размещение других производственных объектов не выше 3 класса опасности (в соответствии с наличием инвестиционных предложений).

В соответствии с Инвестиционным паспортом Сяськелевского сельского поселения, выделены следующие инвестиционные площадки производственного назначения:

Для размещения производственных объектов 3 класса опасности д. Тойворово;

Для размещения производственных объектов 3 класса опасности на территории бывшей взлетно-посадочной полосы сельскохозяйственной авиации вблизи федеральной автодороги А-120;

Коммунально-складская, производственная 4-5 класса опасности напротив д. Войсковицы;

Для размещения АЗС и объектов придорожного сервиса д. Старые Низковицы.

Поскольку в муниципальном образовании достаточно высока доля маятниковой трудовой миграции за пределы поселения (около 1300 человек), что связано с отсутствием мест приложения труда на территории поселения, повышается актуальность решения вопроса с возможностью размещения новых предприятий.

Необходимо выделение территорий для разработки полезных ископаемых (карьеры песчано-гравийной смеси для местных нужд): карьеры около д. Старые Низковицы, д. Питкелево, д. Вохоново и д. Кастино.

Развитие агропромышленного комплекса

В соответствии со Схемой территориального планирования Ленинградской области, Сяськелевское сельское поселение отнесено к передовым многопрофильным агропромышленным районам области, перспективным для размещения агропарков, региональных центров селекции и разведения скота, логистических центров для фермерских хозяйств в секторе овощеводства и картофелеводства. При утверждении схемы территориального планирования Ленинградской области в 2012 г. был предложен вариант размещения точек агропромышленного роста, места размещения поддерживающей инфраструктуры в деревне Сяськелево. С учетом изменений от 21 декабря 2015 г. размещение объектов регионального значения не предусматривается, территория сельского поселения отнесена к Гатчинской зоне преимущественно сельскохозяйственного использования регионального значения с назначением: агропромышленные комплексы для производства товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по её переработке; много профильной специализации.

Схемой территориального планирования Ленинградской области были предусмотрены мероприятия по реконструкции и модернизации молочно-товарной фермы ЗАО «Племзавод «Большевик» со строительством доильно-молочного блока предполагает увеличение поголовья до 825 фуражных коров, повышение надоев до 7504 кг/гол молока в год. В настоящее время указанный объект относится к категории существующих объектов.

В соответствии с Инвестиционным паспортом Сяськелевского сельского поселения выделена площадка рядом с территорией свинокомплекса АО «Племзавод «Пламя» для размещения объектов сельскохозяйственного использования 4-5 класса опасности (тепличное хозяйство, питомник) в д. Сяськелево.

Предусмотрено сохранение большей части площадей сельскохозяйственного назначения для развития сельскохозяйственной деятельности и размещения объектов агропромышленного производства.

Для эффективного развитие сельского хозяйства необходимо:

Сохранение существующих площадей земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции.

Расширение посевных площадей до 85 % и более от площади пашни, в том числе за счет закустаренных, избыточно увлажненных земель после проведения на них культуртехнических и мелиоративных мероприятий.

Реконструкция животноводческих ферм и производственных объектов. При строительстве и реконструкции животноводческих ферм необходимо предусмотреть внедрение малоотходных технологий утилизации навоза.

Развитие перерабатывающих производств, позволяющих полностью использовать первичную сельскохозяйственную продукцию.

Разработка проектов санитарно-защитных зон для производственных комплексов, расположенных вблизи жилой застройки.

Для восстановления и повышение почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий необходимо внесение удобрений, проведение мероприятий по мелиорации земель.

Существующие площади сенокосов и пастбищ, а также неиспользуемые пахотные земли, на которых целесообразно возделывать кормовые культуры.

Для восстановления поголовья скота на территории поселения следует построить новые животноводческие фермы, а также реконструировать и модернизировать существующие на имеющихся площадках.

Для сохранения земель, используемых в сельскохозяйственном производстве, необходимо усилить контроль за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель.

##### 4.3.3. Развитие объектов обслуживания населения

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами социально-гарантированных объектов социальной инфраструктуры и обслуживания.

Для расчета основных показателей использованы Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83, «Социальные нормативы и нормы» и СП 42.13330.2016. В связи с активным развитием малого предпринимательства и других частных форм предоставления социальных услуг, оценка перспектив развития некоторых из них (в частности, развитие учреждений торговли, бытовых услуг) даны в виде общих рекомендаций по размещению данных учреждений.

Первостепенное значение имеет развитие сети учреждений повседневного пользования (посещаемых населением не реже одного раза в неделю), которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения. В условиях рыночной экономики развитие данных учреждений (например, торговых точек) зависит от наличия спроса и предложения, что определяет экономическую целесообразность их функционирования. Отдельные учреждения обслуживания периодического и эпизодического пользования (посещаемые населением раз в месяц и реже), могут располагаться в межпоселенческих центрах обслуживания, которые распространяют свое влияние на население, проживающее в пределах получасовой транспортной доступности, ближайшим таким центром является п. Елизаветино Елизаветинского сельского поселения, а также административные центры муниципального района и области – Гатчина и Санкт-Петербург.

Здравоохранение и социальная защита населения

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования мощность амбулаторно-поликлинических учреждений недостаточна на расчетный срок. Требуется расширение емкости существующих амбулаторно-поликлинических учреждений на 34 посещения в смену. В связи с тем, что существующие объекты здравоохранения размещены в приспособленных помещениях, целесообразно размещение здания офиса врача общей практики на 75 посещений в смену в д. Сяськелево. Данный объект имеет региональное значение, он может быть предусмотрен путем внесения корректировок в Схему территориального планирования Ленинградской области.

В соответствии с рекомендациями Схемы территориального планирования Гатчинского муниципального района потребность в коечном фонде для населения Сяськелевского сельского поселения необходимо учитывать при развитии Елизаветинской участковой больницы.

Также предусмотрено выделение территории в д. Вохоново рядом с храмом для формирования общественно-деловой зоны, которая может быть использована при необходимости размещения учреждения социальной защиты населения (за счет привлеченных источников финансирования).

Образование

В соответствии с нормативом необходимо увеличение количества мест в дошкольных учреждениях поселения на расчетный срок на 84 места. Эта потребность будет удовлетворена путем строительства детского сада в д. Жабино на 90 мест в соответствии с муниципальной программой Гатчинского муниципального района Ленинградской области «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 г.г.».

Схемой территориального планирования Гатчинского муниципального района предусмотрена реконструкция здания МБОУ «Пламенская СОШ» с ликвидацией второй смены.

Культура и искусство

В соответствии с нормативом необходимо увеличение мощности библиотек на 11,8 тыс. томов, для достижения показателя - 27 тыс. томов. Вместимость учреждений культуры соответствует нормативной потребности на расчетный срок, размещение новых объектов не планируется.

Физкультура и спорт

В соответствии с нормативами сеть спортивных объектов должна быть существенно расширена. Строительство новых плоскостных сооружений (мини-футбольные поля) целесообразно во всех населенных пунктах с численностью населения более 80 человек. Открытые спортивные площадки предлагается разместить в д. Сяськелево, д Жабино, д. Большое Ондрово, д. Вохоново, д. Старые Низковицы.

На территории инвестиционной площадки № 3, расположенной напротив д. Войсковицы, планируется размещение спортивного конного клуба.

Одним из важных факторов является развитие инфраструктуры по работе с молодежью, Помещения, необходимые для организации и осуществления мероприятий с детьми и молодежью целесообразно предусматривать в подцентрах обслуживания населения в существующих и проектируемых учреждениях культуры, спортивных комплексах из расчета 25 кв. м на 1000 чел. населения в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

Торговля, общественное питание, коммунальное и бытовое обслуживание

Предусматривается расширение объектов торговли на расчетный срок на 1454 кв. м в соответствии с нормативной потребностью, размещение предприятий общественного питания не менее чем на 104 места. Программой комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Сяськелевское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017-2030 годы предлагается размещение торгово-досугового центра на въезде в д. Сяськелево. Помимо торгово-досугового комплекса и кафе в д. Сяськелево в соответствии с инвестиционной программой, объекты торговли предусмотрены в д. Сясьелево, д. Жабино, д. Войсковицы, д. Туганицы, предприятия общественного питания – в д. Сяськелево и д. Жабино. Размещение небольшого комплекса торгово-развлекательного типа может решить вопрос обеспечения населения услугами торговли, общественного питания, учреждений досуга и другими видами услуг.

Предприятия бытового обслуживания целесообразно размещать совместно с учреждениями торговли и общественного питания, и на первых этажах многоквартирных домов.

Развитие малого предпринимательства позволяет не только повысить уровень предоставляемых услуг, но и экономическую эффективность данного сектора экономики. В частности, с учетом высокой рекреационной привлекательности территории и планируемого развития жилищного строительства сезонного типа, на территории поселения возможно размещение дополнительных объектов торговли и общественного питания, в том числе сезонного характера. Развитие малого бизнеса служит важным фактором организации занятости местного населения.

Для обеспечения полномочий муниципального образования по содержанию мест захоронения имеющегося резерва территории кладбищ достаточно до 2030 г.

Таблица 4.3.4.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. измерения | Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области | Требуется по расчету на 5,35 тыс. чел. | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | существующие сохраняемые | новое строительство |
| Учреждения образования |
| Дошкольные учреждения | мест | 40 | 214 | 130 | 84 |
| Объекты общего образования | мест | 61 | 327 | 320 | 7 |
| Учреждения здравоохранения |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ. в смену | 18,5 | 99 | 65 | 34 |
| Спортивные сооружения |
| Спортивные залы | кв. м площ. пола | 70 | 375 | 612 | - |
| Плоскостные сооружения | тыс. кв. м. | 1,95 | 10,4 | 8,96 | 1,44 |
| Бассейны | кв. м зеркала воды | 75 | 401 | - | 401 |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы, дома культуры | место | 70 | 375 | 500 | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хране-ния | 5 | 27 | 15,2 | 11,8 |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Магазины | кв. м торг. площ. | 393,3 | 2104 | 650 | 1454 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 214 | 110 | 104 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания |
| Банно-оздоровительный комплекс | мест | 7 | 38 | 45 | - |

Таблица 4.3.5

Перечень новых объектов и предприятий обслуживания населения, предлагаемых к размещению на территории Сяськелевского сельского поселения

| № п/п | Наименование учреждения, емкость | Местоположение | Площадь земельного участка, га* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад на 90 мест | д. Жабино | 0,6 га |
| 2 | Учреждение социальной защиты населения | д. Вохоново, рядом с храмом | по заданию на проектирование |
| 3 | Торгово-развлекательный комплекс с функциями учреждений культуры, торговли, общественного питания | д. Сяськелево | 0,06 |
| 4 | Спортивный конный клуб | инвестиционная площадка напротив д. Войсковицы | 3,0 |
| 5 | Площадка для игровых видов спорта (в летнее время и для заливки катка в зимнее) | д. Сяськелево (за школой на месте сущ.) | 0,2 |
| 6 | Открытые спортивные площадки | д. Старые Низковицы, д. Большое Ондрово, д. Вохоново, д. Войсковицы | 6 объектов по 0,03-0,04 га |
| 7 | Помещения учреждений по работе с молодежью при Сяськелевском информационно-досуговом центре | д. Сяськелево | 1 объект площадью не менее 134 кв. м |
| 8 | Выделение участков для объектов капитального строительства малого предпринимательства по предоставлению услуг населению | д. Жабино, д. Большое Ондрово, д. Старые Низковицы, д. Вохоново, д. Войсковицы, д. Тойворово, д. Туганицы | в пределах многоквартирныхжилых и общественно-деловых зон по 0,01-0,02 га |

* расчеты площади в соответствии с РНГП ЛО и СП 42.13330.2016

Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

При разработке проектов планировки на различные фрагменты территории, разработке проектов зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусматривается организация беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, средствам связи и информации.

Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение качества условий проживания по критериям доступности, безопасности и комфортности.

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды проживания является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреационного назначения, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

- возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

- создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;

- комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

##### 4.3.4. Новое жилищное строительство

Расчет потребности объемов нового жилищного строительства осуществлен с учетом прогнозного уровня жилищной обеспеченности в размере 30,1 кв. м/чел. Основной тип новой застройки для всех населенных пунктов – индивидуальное жилищное строительство со средним размером приусадебного участка 0,1-0,25 га. Также предусмотрено малоэтажное жилищное строительство в деревне Сяськелево.

Для достижения требуемого уровня жилищной обеспеченности на расчетный срок необходимо более 160 тыс. кв. м жилой площади. С учетом существующей жилищной площади, объемы нового жилищного строительства на расчетный срок составят 60,5 тыс. кв. м.

Сводные расчетные показатели по расчету потребности нового жилищного строительства на расчетный срок представлены в таблице 4.3.6.

Таблица 4.3.6

Расчет объемов нового жилищного строительства на территории Сяськелевского сельского поселения на расчетный срок.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2033 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | тыс. чел. | 5,35 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв. м общей площади на 1 чел. | 30,1 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд для постоянного и сезонного населения на конец периода | тыс. кв. м общей площади | 160,9 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 100,7 |
| 5 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м общей площади | 0,33 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 100,4 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м общей площади | 60,5 |
|  | в том числе: |  |  |
| 7.1 | Малоэтажные жилые дома до 4 этажей | тыс. кв. м общей площади | 4,2 |
| 7.2 | Индивидуальные жилые дома с участками | тыс. кв. м общей площади | 56,3 |
| 8 | Требуемые территории для размещения нового жилищного строительства – всего | га | 88,8 |
|  | в том числе: |  |  |
| 8.1 | Малоэтажные жилые дома до 4 этажей | га | 2,2 |
| 8.2 | Индивидуальные жилые дома с участками | га | 86,6 |

При расчете площади, необходимой для развития селитебных территорий учитывается показатель средней плотности индивидуальной жилой застройки в размере 650 кв. м/га. Плотность малоэтажной жилой застройки принята в размере 1900 кв. м/га. Таким образом, для обеспечения нового жилищного строительства площадью 60,5 тыс. кв. м на расчетный срок требуется территория площадью не менее 89 га. Расчетная площадь включает потребность в улучшении жилищных условий населения поселения, в том числе улучшение жилищных условий населения, состоящего на очереди и живущих в ветхих и аварийных жилых домах.

Таблица 4.3.7

Площадки нового жилищного строительства

| № п/п | Тип застройки | Населенный пункт | Площадь, га | Объем жилищного строительства, тыс. кв. м* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малоэтажные жилые дома | деревня Сяськелево | 2,20 | 4,18 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | деревня Акколово | 3,1 | 2,02 |
| 3 | Индивидуальные жилые дома | деревня Большое Ондрово | 8,97 | 5,83 |
| 4 | Индивидуальные жилые дома | деревня Войсковицы | 6,4 | 4,16 |
| 5 | Индивидуальные жилые дома | деревня Вохоново | 3,3 | 2,15 |
| 6 | Индивидуальные жилые дома | деревня Вытти | 2,9 | 1,89 |
| 7 | Индивидуальные жилые дома | деревня Жабино | 24,7 | 16,06 |
| 8 | Индивидуальные жилые дома | деревня Муттолово | 2 | 1,3 |
| 9 | Индивидуальные жилые дома | деревня Переярово | 6,7 | 4,36 |
| 10 | Индивидуальные жилые дома | деревня Реболово | 2,3 | 1,5 |
| 11 | Индивидуальные жилые дома | деревня Ронилово | 2,7 | 1,76 |
| 12 | Индивидуальные жилые дома | деревня Сяськелево | 23,5 | 15,28 |
|  | ВСЕГО, в т.ч. |  | 88,77 | 60,49 |
|  | многоквартирные жилые дома |  | 2,20 | 4,18 |
|  | индивидуальные жилые дома |  | 86,57 | 56,31 |

* объемы нового жилищного строительства по площадкам уточняются при разработке проектов планировки

4.3.5. Развитие рекреационной деятельности

Основные направления развития рекреационной деятельности обусловлены развитием садоводств и благоустройством мест массового отдыха населения, а также сохранением и использованием объектов культурного наследия.

В соответствии с инвестиционным паспортом Сяськелевского сельского поселения в границе д. Фьюнатово выделяется территория для размещения объекта рекреации и туризма (при наличии проекта – строительство гостевых домиков для развития сельского туризма или небольшой базы отдыха). Площадь территории составляет 7,1 га, она расположена на окраине деревни, граничит с лесным массивом, окружена живописным ландшафтом.

Проектом учитываются предложения Схемы территориального планирования Гатчинского муниципального района по развитию туристско-рекреационного комплекса. В соответствии с проектом на территории Сяськелевского сельского поселения возможно размещение следующих объектов туристско-рекреационной инфраструктуры: строительство мотеля на трассе А-120 на 25 мест; размещение базы отдыха на 100 мест. Схемой территориального планирования также предлагалась реставрация исторической усадьбы П. А. Румянцева-Задунайского в д. Жабино для использования ее в качестве гостиницы на 25-30 мест.

Предусматривается благоустройство мест массового отдыха населения с возможной организацией дополнительных спортивных элементов (пешеходные и велосипедные дорожки, спортивные площадки и другие): парковая зона деревни Старые Низковицы; зона отдыха в деревни Сяськелево около школьного стадиона.

## 4.4. Развитие транспортной инфраструктуры

Выработанная стратегия развития транспортной инфраструктуры базируется на анализе её современного состояния и имеющихся документах, проектных разработках, таких как:

- Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 г. № 1734-р);

- Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 г. № 877-р);

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 5.12.2001 г. № 848);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р);

- Схема территориального планирования Ленинградской области (утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 г. № 460; с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Ленинградской области от 21.12.2015 г. № 490);

- Схема территориального планирования Гатчинского муниципального района (утверждена Решением совета депутатов Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 29.12.2010 г. № 134);

- Государственная программа Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» (утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 г. № 397);

- Государственная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», подпрограмма «Совершенствование транспортного обслуживания населения Ленинградской области на 2014-2016 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 г. № 400);

- Материалы проекта Программы развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области на период до 2020 г. (АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», Санкт-Петербург, 2014 г.).

Автомобильные дороги и автотранспорт

Основное направление развития транспортной инфраструктуры территории Сяськелевского сельского поселения – укрепление существующей автодорожной сети, повышение качества сообщения и развитие элементов обслуживания транспорта.

Повышение качества транспортного сообщения напрямую зависит от темпов развития (реконструкции и ремонта) автодорог федерального и регионального или межмуниципального значения, представляющих собой основу всей транспортной сети местности, к которой привязаны все автодороги местного значения и грунтовые полевые дороги.

федерального значения

Проектом учтена реконструкция автомобильной дороги федерального значения А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой в части строительства южного обхода д. Черемыкино по территории Сяськелевского сельского поселения, а также транспортной развязки в разных уровнях на пересечении с автодорогой А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора.

Схемой территориального планирования РФ в области транспорта также предусмотрена реконструкция автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора по нормативам 1Б технической категории. При реконструкции данной автодороги необходимо будет предусмотреть транспортные развязки в разных уровнях на пресечении с основными автодорогами регионального значения Низковицы - Переярово – Кипень и Елизаветино – Скворицы.

регионального значения

Схемой территориального планирования Ленинградской области на проектируемой территории предусмотрена реконструкция автомобильной дороги Рошаля – Черново – Учхоз по нормам III технической категории в целях увеличения скорости транспортного сообщения между Санкт-Петербургом и прилегающими территориями Ленинградской области, а также улучшения межмуниципальных транспортных связей на территориях, прилегающих к Санкт-Петербургу.

В общей сложности протяженность автодорог общего пользования увеличится на 4,2 км и оставит 86,7 км.

Сеть общественного пассажирского транспорта

регионального значения

Проектом предлагается сохранить существующую структуру автобусной сети с организацией дополнительных маршрутов, обеспечивающих связь населенных пунктов Акколово, Кастино, Малое Ондрово, Новые Низковицы, Переярово, Саванкюля с д. Сяськелево, д. Кипень и г. Гатчина.

Таким образом, все населенные пункты поселения будут охвачены автобусным сообщением или находиться в зоне пешеходной доступности от него. Протяженность автомобильных дорог с автобусным движением возрастет с 47,5 км до 57,2 км.

На пути следования автобуса предлагается устройство оборудованных автобусных остановок, ориентированных на населенные пункты поселения, садоводства и рекреационные зоны.

Улично-дорожная сеть

местного значения поселения

Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов предполагает дальнейшее формирование поселковых дорог (главных улиц) и улиц в жилой застройке в поселках в соответствии с намеченным Генеральным планом освоением новых территорий, а также проведение ремонтных работ на существующих улицах во всех населенных пунктах поселения, устройство тротуаров и освещения.

Настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия в части развития улично-дорожной сети:

Строительство улиц в жилой застройке на вновь застраиваемых территориях с устройством твердого типа покрытия в населенных пунктах общей протяженностью 11,9 км.

Благоустройство и реконструкция существующих поселковых дорог, улиц в жилой застройке и проездов в границах населенных пунктов (капитальный ремонт проезжих частей с заменой грунтового покрытия на твердое, строительство тротуаров, водоотводящих лотков, полос озеленения, устройство наружного искусственного освещения).

Реализация мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области».

На расчетный срок общая протяженность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов составит 48,8 км, в том числе поселковых дорог – 14,6 км.

Развитие объектов обслуживания и хранения автотранспорта

местного значения поселения

Согласно методике расчета, принятой в Региональных нормативах градостроительного проектирования Ленинградской области, на расчетный срок уровень автомобилизации составит 498 автомобиля на 1000 жителей. Соответственно парк легковых автомобилей к концу расчетного срока составит порядка 2,6 тыс. автомобилей.

Для размещения проектного количества автотранспорта проектом принимается следующая система постоянного хранения:

хранение автотранспорта, находящегося в собственности населения, проживающего в индивидуальной или блокированной жилой застройке, осуществляется на придомовых участках (порядка 85% от общего количества);

хранение автотранспорта, находящегося в собственности населения, проживающего в многоквартирной жилой застройке, осуществляется в существующих гаражных кооперативах в д. Сяськелево.

Определение потребности, вместимости и размещения парковочных площадей для временного хранения автомобилей производится на следующих стадиях проектирования. В настоящем проекте размещение автостоянок намечено исходя из необходимости их организации в центральной части административного центра поселения, в общественно-деловой застройке, зонах массового отдыха (рекреационные территории, базы отдыха).

В соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области и СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» проектная потребность в объектах обслуживания автотранспорта будет оцениваться в следующем количестве:

3 топливораздаточные колонки автозаправочных станций (АЗС);

13 постов станций технического обслуживания (СТО).

Исходя из вышеизложенного, проектом предлагается строительство комплекса обслуживания автомобилей (автозаправочной станции на 4 топливораздаточные колонки, станции технического обслуживания на 6 постов) на пресечении А-120 с автодорогой Низковицы - Переярово – Кипень, а также СТО в д. Сяськелево на 4 поста.

## 4.5. Развитие инженерной инфраструктуры

Развитие инженерной инфраструктуры, её надёжная и эффективная работа являются непременным условием устойчивого развития территории и ее привлекательности для инвестиций.

Электроснабжение

Проектом Генерального плана предусматривается размещение на территории Сяськелевского сельского поселения жилых и общественных зданий.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей определен по удельным показателям в соответствии с "Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области" утвержденными постановлением правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г № 83 (с изменениями на 26 августа 2016 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка жилых зданий принята 30 Вт на кв. м.

Нагрузка проектируемых общественных хданий определена в соответствии с "Инструкцией по проектированию электрических сетей" РД 34.20.185-94, и аналогам

Ежегодный естественный прирост существующих электрических нагрузок сельского поселения определен на перспективу с учетом прироста мощности в год в размере 0,7 % в соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2017-2021 годы.

Существующая нагрузка на подстанции 35/10 кВ "Пламя" составляет 5,0.МВт

Таблица 4.5.1

Прогнозируемые электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей Сяськелевского сельского поселения

| Наименование | Площадь, тыс. кв. м | Нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
| Новое строительство |  |  |
| - жилищное строительство | 61,79 | 1,84 |
| Общественные здания: |  |  |
| - физкультурно–оздоровительный комплекс с бассейном в д. Сяськелево | - | 0.2 |
| - детский сад на 90 мест в д. Жабино |  |  |
| - магазины торговой площадью 1450 кв. м | - | 0,35 |
| - учреждение социальной защиты населения в д. Вохоново | - | 0,08 |
| - предприятия общественного питания на 100 мест | - | 0.12 |
| - конно-спортивный клуб в районе д. Войсковицы | - | 0.01 |
| Всего по новому строительству |  | 2,56 |
| Естественный прирост существующей нагрузки с учетом коэффициента 0,7 % до 2020 г. |  | 6,4 |
| Всего с учетом нового строительства |  | 9,0 |

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей Сяськелевского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от системы ПАО "Ленэнерго".

Центром питания электрической энергией потребителей сельского поселения будет существующая ПС 35/10 кВ "Пламя".

Генеральным планом Сяськелевского сельского поселения предусматриваются мероприятия в соответствии со:

1.Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2017-2021 годы, утвержденной распоряжением губернатора Ленинградской области от 27.04.2017 г. № 256-рг мероприятия по электроснабжению Сяськелевского сельского поселения не предусматриваются.

2. Схемой территориального планирования Ленинградской области, утвержденной постановлением правительства Ленинградской области № 490 от 21.12.2015:

Реконструкция ВЛ 35 кВ "Борницкая - 2" "Борницкая - 3" ("лБр - 2", "лБр - 3").

Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пламя»"с переводом на напряжение 110 кВ.

Реконструкция ВЛ 35 кВ "Борницкая - 3" (лБр - 3) с переводом на напряжение 110 кВ)

Реконструкция ВЛ 35 кВ "Борницкая – 2" с переводом на напряжение 110 кВ.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства потребуется строительство подстанций 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10 – 0,4 кВ. Также для надежного и качественного электроснабжения потребителей необходимо проводить реконструкцию с модернизацией оборудования существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и сетей 10 - 0,4 кВ.

В соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160), охранные зоны вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи составят: 110 кВ – 20 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении

Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей сельского поселения потребуется проведения следующих мероприятий:

Мероприятия по учету интересов Ленинградской области при осуществлении территориального планирования Сяськелевского сельского поселения

Мероприятия на расчетный срок

Реконструкция ВЛ 35 кВ "Борницкая - 2" "Борницкая - 3" ("лБр - 2", "лБр - 3").

Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пламя»"с переводом на напряжение 110 кВ.

Реконструкция ВЛ 35 кВ "Борницкая - 3" (лБр - 3) с переводом на напряжение 110 кВ)

Реконструкция ВЛ 35 кВ "Борницкая – 2" с переводом на напряжение 110 кВ.

Мероприятия по развитию объектов электроснабжения местного значения поселения

Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и сетей 10 кВ для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства

Реконструкция существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих технологий и сетей 10 кВ, с применением самонесущего изолированного провода марки СИП, в соответствии с планами эксплуатирующей организации.

Газоснабжение

Данный раздел выполнен с учетом рекомендаций СП 62.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы») и Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области.

Развитие газоснабжения Сяськелевского сельского поселения осуществляется в соответствии с решениями Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области на период до 2025 года и схемы территориального планирования Ленинградской области.

Подача природного газа предусматривается:

от ГРС «Большевик АГРС» по межпоселковому газопроводу к д. Старые Низковицы;

от ГРС «Войсковицы» по межпоселковым газопроводам к д. Питкелево и д. Ронилово.

Для возможности дальнейшего развития инфраструктуры газового хозяйства (помимо финансовых инвестиций) необходима разработка проектной документации, выполненной специализированной организацией и строительство газовых сетей.

Направления расходования природного газа:

в качестве топлива для источников централизованного теплоснабжения (котельных);

на пищеприготовление – для жилой застройки;

на отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов для индивидуальной жилой застройки.

Потребление природного газа на жилищно-коммунальные нужды рассчитано в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области исходя из минимально допустимой нормы:

156 куб. м/год на человека – в многоквартирных жилых домах при оборудовании помещения газовой плитой, центральным отоплением и центральным горячим водоснабжением;

338,4 куб. м/год на человека – в индивидуальных жилых домах при оборудовании помещения газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения;

98,4 куб. м/кв. м – отопление одного квадратного метра жилого помещения от газовых приборов (среднегодовое значение).

Отдельный расчет на производственные площадки не производится в связи с их незначительностью. На производственных зонах не планируется размещение крупных отраслевых производственных объектов. Потребление газа производственными предприятиями в производственных зонах поселения будет происходить по остаточному принципу от имеющихся объемов газопотребления жителями поселения.

Прогнозируемые расходы газа приведены таблице 4.5.2.

Таблица 4.5.2

Прогнозируемые потребности природного газа на жилищно-коммунальные нужды

| № | Наименование | Потребитель | Количество, млн. куб. м/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сохраняемый фонд | Новое строительство | Всего |
|  |  |  | Всего | в том числе для ИЖС | Всего | в том числе для ИЖС | Всего | в том числе для ИЖС |
| 1 | д. Сяськелево | Население | 0,31 | 0,07 | 0,17 | 0,15 | 0,48 | 0,22 |
|  |  | Теплоисточники | 4,47 | 0,64 | 1,91 | 1,5 | 6,38 | 2,14 |
|  |  | Всего | 4,78 | 0,71 | 2,08 | 1,65 | 6,86 | 2,36 |
| 2 | д. Войсковицы | Население | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | Теплоисточники | 0,24 | 0,17 | 0,41 | 0,41 | 0,65 | 0,58 |
|  |  | Всего | 0,27 | 0,20 | 0,45 | 0,45 | 0,72 | 0,65 |
| 3 | д. Вохоново | Население | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | Теплоисточники | 0,38 | 0,38 | 0,21 | 0,21 | 0,59 | 0,59 |
|  |  | Всего | 0,42 | 0,42 | 0,23 | 0,23 | 0,65 | 0,65 |
| 4 | д. Жабино | Население | 0,14 | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,3 | 0,24 |
|  |  | Теплоисточники | 1,63 | 0,76 | 1,58 | 1,58 | 3,21 | 2,34 |
|  |  | Всего | 1,77 | 0,84 | 1,74 | 1,74 | 3,51 | 2,58 |
| 5 | д. Старые Низковицы | Население | 0,06 | 0,04 | - | - | 0,06 | 0,04 |
|  |  | Теплоисточники | 0,68 | 0,42 | - | - | 0,68 | 0,42 |
|  |  | Всего | 0,74 | 0,46 | - | - | 0,74 | 0,46 |
| 6 | д. Тойворово | Население | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Теплоисточники | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,02 | 0,02 |
|  |  | Всего | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,02 | 0,02 |
| 7 | д. Питкелево | Население | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Теплоисточники | 0,13 | 0,13 | - | - | 0,13 | 0,13 |
|  |  | Всего | 0,14 | 0,14 | - | - | 0,14 | 0,14 |
| 8 | д. Ронилово | Население | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | Теплоисточники | 0,12 | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 |
|  |  | Всего | 0,12 | 0,12 | 0,19 | 0,19 | 0,31 | 0,31 |
|  | ВСЕГО | Население | 0,59 | 0,27 | 0,41 | 0,39 | 1,00 | 0,66 |
|  |  | Теплоисточники | 7,67 | 2,64 | 4,28 | 3,87 | 11,95 | 6,51 |
|  |  | Всего | 8,26 | 2,91 | 4,69 | 4,26 | 12,95 | 7,17 |

Ориентировочный объем потребления природного газа на расчетный срок от ГРС «Войсковицы» составит 8,70 млн. куб. м/год.

Ориентировочный объем потребления природного газа на расчетный срок от ГРС «Большевик АГРС» составит 4,25 млн. куб. м/год.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) для газораспределительных объектов устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов при давлении газа на вводе до 0,6 МПа включ., 15 м – св. 0,6 МПа;

вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода.

Подача природного газа в населённые пункты позволит улучшить качество жизни населения и оздоровит экологическую обстановку.

Газоснабжение остальных населённых пунктов с малым числом жителей и удалённых от распределительных газопроводов, подача природного газа в которые экономически нецелесообразна, а также садоводческих хозяйств сохранится привозным сжиженным газом.

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения необходимо поэтапное осуществление ряда мероприятий:

Мероприятия на расчётный срок

Мероприятия по развитию объектов газоснабжения местного значения района

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области»:

строительство межпоселкового газопровода д. Хиндикалово – д. Питкелево Гатчинского района Ленинградской области – 4,0 км (в том числе 3,1 км в границах Сяськелевского сельского поселения);

закольцовка газораспределительных сетей ГРС «Войсковицы» путем строительства межпоселкового газопровода д. Сяськелево – д. Волгово – д. Дубицы – д. Таровицы – д. Алексеевка – д. Холоповицы Гатчинского района Ленинградской области – 10,0 км (в том числе 3,5 км в границах Сяськелевского сельского поселения).

Мероприятия по развитию объектов газоснабжения местного значения поселения

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области»:

строительство межпоселкового газопровода д. Жабино – д. Старые Низковицы – 3,7 км;

строительство межпоселкового газопровода от существующего межпоселкового газопровода на д. Сяськелево к д. Ронилово – 0,5 км.

Разработка схем газификации газифицируемых населенных пунктов Сяськелевского сельского поселения.

Строительство распределительных газопроводов в д. Питкелево, д. Старые Низковицы, д. Ронилово.

Продолжение развития системы газоснабжения населения природным газом в газифицированных населенных пунктах со строительством новых распределительных газопроводов в д. Войсковицы, д. Вохоново, д. Сяськелево, д. Тойворово и д. Жабино.

Строительство распределительных газопроводов для газоснабжения площадок нового жилищного строительства в д. Жабино – 2,3 км.

Строительство распределительных газопроводов для газоснабжения площадок нового жилищного строительства в д. Войсковицы – 0,1 км.

Строительство распределительных газопроводов для газоснабжения площадок нового жилищного строительства в д. Сяськелево – 1,5 км.

Диагностика газораспределительных систем для обеспечения безопасных условий эксплуатации.

Теплоснабжение

Раздел выполнен на основании задания, технико-экономических показателей, с учётом рекомендаций СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция. СНиП 41-01-2003), СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная версия СНиП 23-01-99*) и Схемы теплоснабжения Сяськелевского сельского поселения до 2032 г.

Климатические данные:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 26°С;

средняя температура за отопительный период – минус 1,8°С.

продолжительность отопительного периода – 220 суток.

Генеральным планом предусматривается строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов.

Прогнозируемые потребности тепловой энергии, подсчитанные по укрупненным показателям, с учетом применения в строительстве конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами и использования энергосберегающих мероприятий, приведены в таблицах 4.5.3 и 4.5.4.

Таблица 4.5.3

Прогнозируемые потребности тепловой энергии для нужд жилищно-коммунального строительства

| № п/п | Потребитель | Население, человек | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Расход тепловой энергии, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопле ние | Венти ляция | Горячее водоснабжение, среднее | Итого |
| I | Сохраняемый фонд |
| 1 | д. Сяськелево Среднеэтажная застройка | 1200 | 29,45 | 2,47 | 0,25 | 0,45 | 3,17 |
| 2 | д. Сяськелево Малоэтажная застройка | 380 | 9,44 | 1,14 | 0,11 | 0,15 | 1,4 |
| 3 | д. Сяськелево Индивидуальная застройка | 200 | 6,51 | 1,06 | – | 0,08 | 1,14 |
| 4 | д. Войсковицы Малоэтажная застройка | 30 | 0,74 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,11 |
| 5 | д. Войсковицы Индивидуальная застройка | 85 | 1,7 | 0,28 | – | 0,03 | 0,31 |
| 6 | д. Жабино Малоэтажная застройка | 350 | 8,81 | 1,07 | 0,11 | 0,13 | 1,31 |
| 7 | д. Жабино Индивидуальная застройка | 250 | 7,76 | 1,27 | – | 0,09 | 1,36 |
| 8 | д. Старые Низковицы Малоэтажная застройка | 110 | 2,64 | 0,32 | 0,03 | 0,04 | 0,39 |
| 9 | д. Старые Низковицы Индивидуальная застройка | 130 | 4,3 | 0,70 | – | 0,05 | 0,75 |
| 10 | д. Тойворово Индивидуальная застройка | 10 | 0,22 | 0,04 | – | 0,00 | 0,04 |
| 11 | д. Туганицы Малоэтажная застройка | 40 | 0,99 | 0,12 | 0,01 | 0,02 | 0,15 |
| 12 | д. Туганицы Индивидуальная застройка | 40 | 1,07 | 0,17 | – | 0,02 | 0,19 |
| 13 | Прочие н.п. Индивидуальная застройка | 715 | 26,74 | 4,36 | – | 0,27 | 4,63 |
|  | ИТОГО | 3540 | 100,37 | 13,09 | 0,52 | 1,34 | 14,95 |
| II | Новое строительство |
| 1 | д. Сяськелево Малоэтажная застройка | 160 | 4,18 | 0,28 | 0,03 | 0,06 | 0,37 |
| 2 | д. Сяськелево Индивидуальная застройка | 440 | 15,28 | 1,25 | – | 0,17 | 1,42 |
| 3 | д. Войсковицы Индивидуальная застройка | 120 | 4,16 | 0,34 | – | 0,05 | 0,39 |
| 4 | д. Жабино Индивидуальная застройка | 460 | 16,06 | 1,31 | – | 0,17 | 1,48 |
| 5 | Прочие н.п. Индивидуальная застройка | 590 | 20,81 | 1,70 | – | 0,22 | 1,92 |
|  | ИТОГО | 1770 | 60,49 | 4,88 | 0,03 | 0,67 | 5,58 |
|  | ВСЕГО | 5310 | 160,86 | 17,97 | 0,55 | 2,01 | 20,53 |
|  | ВСЕГО, Гкал/ч |  |  | 17,65/11,72 |

Примечание: значения под чертой – в том числе, показатели для индивидуального строительства.

Таблица 4.5.4

Годовые расходы тепловой энергии

| № п/п | Наименование | Показатель | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе, показатели для индивидуального строительства |
| I | Расчетный срок |
| 1 | Сохраняемый фонд | Расход тепла | тыс. МВт | 43,44 | 23,63 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 37,35 | 20,32 |
| 2 | Новое строительство | Расход тепла | тыс. МВт | 17,47 | 16,28 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 15,02 | 14,00 |
|  | ВСЕГО | Расход тепла | тыс. МВт | 60,91 | 39,91 |
|  |  | То же | тыс. Гкал | 52,37 | 34,32 |

Обеспечение теплоснабжением площадок нового строительства предполагается:

малоэтажной жилой застройки в д. Сяськелево – от котельной № 36;

малоэтажной жилой застройки в д. Туганицы и индивидуальной застройки – от автономных источников теплоты (АИТ).

Теплоснабжение усадебной застройки, принимается от индивидуальных источников теплоснабжения (котлы, печи, камины), на твердом, жидком и газообразном топливе, а также электроэнергии. Это позволит избежать тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии до потребителей и сэкономить на строительстве тепловых сетей.

Теплопотребление по промышленным предприятиям сельского поселения будет зависеть от целевой направленности новых предприятий и инвестиций, которые будут поступать на развитие промышленности.

Размещение производственных объектов потребует строительства собственных тепловых источников.

Перспективное развитие теплоснабжения населенных пунктов сельского поселения возможно при проведении комплекса мероприятий по модернизации всех элементов теплоэнергетического хозяйства.

Программой реконструкции тепловых сетей в Сяськелевском сельском поселении предусматривается перекладка 10177 м тепловых сетей в двухтрубном измерении в связи с истечением срока службы.

Для надежного и качественного теплоснабжения потребителей необходимы следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок

Местного значения поселения

В соответствии со Схемой теплоснабжения Сяськелевского сельского поселения на перспективу до 2032 года:

перекладка 10177 м тепловых сетей в двухтрубном исчислении в связи с истечением срока службы, в том числе от котельной № 36 д. Сяськелево – 7554 м, от котельной № 52 д. Жабино – 2623 м;

строительство новых тепловых сетей от котельных № 36 д. Сяськелево и № 52 д. Жабино в связи с подключением новых потребителей – 1100 м.

Строительство тепловых сетей для теплоснабжения новой малоэтажной жилой застройки в д. Сяськелево – 0,6 км.

Строительство котельной ориентировочной мощностью 0,2 Гкал/ч и тепловых сетей для теплоснабжения новой малоэтажной жилой застройки в д. Сяськелево – 0,3 км.

Развитие децентрализованного теплоснабжения в сельской местности на базе использования 2-х функциональных автономных теплоисточников, обеспечивающих потребителей отоплением и горячим водоснабжением и работающих на газовом топливе.

Перевод источников теплоты индивидуального жилищного строительства на природный газ (при газификации территории).

Внедрение энергосберегающих технологий, отвечающих современным требованиям к оборудованию и КИП для обеспечения качественного регулирования потребления тепловой энергии.

Водоснабжение

Хозяйственно-питьевые расходы воды для населения определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СП 31.13330.2012.

Удельное водопотребление включает расходы на хозяйственно-питьевые нужды в общественных зданиях.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут/чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

Таблица 4.5.5

Прогнозные расходы воды питьевого качества Сяськелевского сельского поселения

| №п/п | Наименование | Население тыс.чел. | Норма водопот ребления л/сут. чел | Расходы воды, тыс.куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне суточ ные | макси мально суточные К=1,2 |
| 1 | Существующий сохраняемый жилой фонд |  |  |  |  |
| 2 | д. Сяськелево |  |  |  |  |
| 3 | Средне и малоэтажные жилые дома | 1,58 | 250 | 0,40 | 0,47 |
| 4 | Индивидуальные жилые дома | 0,20 | 160 | 0,03 | 0,04 |
| 5 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,04 | 0,05 |
| 6 | Поливочные нужды | 1,78 | 70 | 0,12 | 0,12 |
| 7 | Итого | 1,78 |  | 0,59 | 0,68 |
| 8 | д. Войсковицы |  |  |  |  |
| 9 | Малоэтажные жилые дома | 0,03 | 250 | 0,01 | 0,01 |
| 10 | Индивидуальные жилые дома | 0,085 | 160 | 0,01 | 0,02 |
| 11 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Поливочные нужды | 0,115 | 70 | 0,01 | 0,01 |
| 13 | Итого | 0,115 |  | 0,04 | 0,05 |
| 14 | д. Жабино |  |  |  |  |
| 15 | Малоэтажные жилые дома | 0,35 | 250 | 0,09 | 0,11 |
| 16 | Индивидуальные жилые дома | 0,25 | 160 | 0,04 | 0,05 |
| 17 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,02 |
| 18 | Поливочные нужды | 0,60 | 70 | 0,04 | 0,04 |
| 19 | Итого | 0,60 |  | 0,18 | 0,22 |
| 20 | д. Старые Низковицы |  |  |  |  |
| 21 | Малоэтажные жилые дома | 0,11 | 250 | 0,08 | 0,10 |
| 22 | Индивидуальные жилые дома | 0,13 | 160 | 0,02 | 0,02 |
| 23 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 24 | Поливочные нужды | 0,24 | 70 | 0,02 | 0,02 |
| 25 | Итого | 0,24 |  | 0,13 | 0,15 |
| 26 | д. Тойворово |  |  |  |  |
| 27 | Индивидуальные жилые дома | 0,01 | 160 | 0,002 | 0,002 |
| 28 | Итого | 0,30 |  | 0,002 | 0,002 |
| 29 | д. Турганицы |  |  |  |  |
| 30 | Малоэтажные жилые дома | 0,04 | 250 | 0,01 | 0,01 |
| 31 | Индивидуальные жилые дома | 0,04 | 160 | 0,01 | 0,01 |
| 32 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,002 | 0,002 |
| 33 | Поливочные нужды | 0,08 | 70 | 0,01 | 0,01 |
| 34 | Итого | 0,08 |  | 0,03 | 0,03 |
| 35 | Остальные населенные пункты |  |  |  |  |
| 36 | Индивидуальные жилые дома | 0,715 | 160 | 0,11 | 0,14 |
| 37 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 38 | Поливочные нужды | 0,715 | 70 | 0,05 | 0,05 |
| 39 | Итого | 0,715 |  | 0,17 | 0,20 |
| 40 | Всего (сохраняемый жилой фонд) | 3,54 |  | 1,14 | 1,33 |
| 41 | Новое жилищное строительство |  |  |  |  |
| 42 | д. Сяськелево |  |  |  |  |
| 43 | Малоэтажные жилые дома | 0,16 | 250 | 0,04 | 0,05 |
| 44 | Индивидуальные жилые дома | 0,44 | 160 | 0,08 | 0,09 |
| 45 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 46 | Поливочные нужды | 0,60 | 70 | 0,04 | 0,04 |
| 47 | Итого | 0,60 |  | 0,17 | 0,19 |
| 48 | д. Войсковицы |  |  |  |  |
| 49 | Индивидуальные жилые дома | 0,12 | 160 | 0,02 | 0,02 |
| 50 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 51 | Поливочные нужды | 0,12 | 70 | 0,01 | 0,01 |
| 52 | Итого | 0,12 |  | 0,04 | 0,04 |
| 53 | д. Жабино |  |  |  |  |
| 54 | Индивидуальные жилые дома | 0,46 | 160 | 0,07 | 0,09 |
| 55 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,02 |
| 56 | Поливочные нужды | 0,46 | 70 | 0,03 | 0,03 |
| 57 | Итого | 0,46 |  | 0,12 | 0,14 |
| 58 | д. Старые Низковицы |  |  |  |  |
| 59 | Индивидуальные жилые дома | 0,04 | 160 | 0,01 | 0,01 |
| 60 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,001 | 0,001 |
| 61 | Поливочные нужды | 0,04 | 70 | 0,003 | 0,003 |
| 62 | Итого | 0,04 |  | 0,01 | 0,01 |
| 63 | д. Тойворово | - | - | - | - |
| 64 | д. Турганицы | - | - | - | - |
| 65 | Остальные населенные пункты |  |  |  |  |
| 66 | Индивидуальные жилые дома | 0,59 | 160 | 0,09 | 0,11 |
| 67 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 68 | Поливочные нужды | 0,59 | 70 | 0,04 | 0,04 |
| 69 | Итого | 0,59 |  | 0,14 | 0,16 |
| 70 | Всего (новое жилищное строительство) | 1,81 |  | 0,48 | 0,54 |
| 71 | Всего по поселению | 5,35 |  | 1,62 | 1,90 |

Система и схема водоснабжения

Проектом принято развитие централизованного водоснабжения в д. Сяськелево, д. Жабино, д. Тойворово, д. Туганицы.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Для обеспечения водоснабжения части проектируемой территории жилой застройки д. Сяськелево (на северо-западе деревни) предусматривается артскважина и водопроводные сети.

Система водоснабжения хозяйственно-питьевая.

Значительная часть существующих водопроводных сетей изношены, требуется реконструкция.

В остальных населенных пунктах сохраняется существующая система водоснабжения из скважин и колодцев.

Вода должна отвечать требованиям норм централизованных систем питьевого водоснабжения.

В целях обеспечения сельского поселения достаточно гарантированной системой водоснабжения, а также учитывая значительный износ водопроводных сетей предлагаются следующие мероприятия:

Замена изношенных водопроводных сетей.

Строительство артскважины в д. Сяськелево.

Строительство водопроводных сетей: д. Сяськелево 3,8 км, д. Жабино 2,0 км,

д. Тойворово 0,5 км, д. Туганицы 0,5 км.

Водоотведение

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 10%.

Таблица 4.5.6

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков Сяськелевского сельского поселения

| №п/п | Наименование | Население тыс.чел. | Норма водоот ведения л/сут. чел | Расходы стоков, тыс.куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне суточ ные | макси мально суточные К=1,2 |
| 1 | Существующий сохраняемый жилой фонд |  |  |  |  |
| 2 | д. Сяськелево |  |  |  |  |
| 3 | Средне и малоэтажные жилые дома | 1,58 | 250 | 0,40 | 0,47 |
| 4 | Индивидуальные жилые дома | 0,20 | 160 | 0,03 | 0,04 |
| 5 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,04 | 0,05 |
| 6 | Итого | 1,78 |  | 0,47 | 0,56 |
| 7 | д. Войсковицы |  |  |  |  |
| 8 | Малоэтажные жилые дома | 0,03 | 250 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Индивидуальные жилые дома | 0,085 | 160 | 0,01 | 0,02 |
| 10 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Итого | 0,115 |  | 0,03 | 0,04 |
| 12 | д. Жабино |  |  |  |  |
| 13 | Малоэтажные жилые дома | 0,35 | 250 | 0,09 | 0,11 |
| 14 | Индивидуальные жилые дома | 0,25 | 160 | 0,04 | 0,05 |
| 15 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,02 |
| 16 | Итого | 0,60 |  | 0,14 | 0,18 |
| 17 | д. Старые Низковицы |  |  |  |  |
| 18 | Малоэтажные жилые дома | 0,11 | 250 | 0,08 | 0,10 |
| 19 | Индивидуальные жилые дома | 0,13 | 160 | 0,02 | 0,02 |
| 20 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 21 | Итого | 0,24 |  | 0,11 | 0,13 |
| 22 | д. Тойворово |  |  |  |  |
| 23 | Индивидуальные жилые дома | 0,01 | 160 | 0,002 | 0,002 |
| 24 | Итого | 0,30 |  | 0,002 | 0,002 |
| 25 | д. Турганицы |  |  |  |  |
| 26 | Малоэтажные жилые дома | 0,04 | 250 | 0,01 | 0,01 |
| 27 | Индивидуальные жилые дома | 0,04 | 160 | 0,01 | 0,01 |
| 28 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,002 | 0,002 |
| 29 | Итого | 0,08 |  | 0,02 | 0,02 |
| 30 | Остальные населенные пункты |  |  |  |  |
| 31 | Индивидуальные жилые дома | 0,715 | 160 | 0,11 | 0,14 |
| 32 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 33 | Итого | 0,715 |  | 0,12 | 0,15 |
| 34 | Всего (сохраняемый жилой фонд) | 3,54 |  | 0,90 | 1,10 |
| 35 | Новое жилищное строительство |  |  |  |  |
| 36 | д. Сяськелево |  |  |  |  |
| 37 | Малоэтажные жилые дома | 0,16 | 250 | 0,04 | 0,05 |
| 38 | Индивидуальные жилые дома | 0,44 | 160 | 0,08 | 0,09 |
| 39 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 40 | Итого | 0,60 |  | 0,13 | 0,15 |
| 41 | д. Войсковицы |  |  |  |  |
| 42 | Индивидуальные жилые дома | 0,12 | 160 | 0,02 | 0,02 |
| 43 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 44 | Итого | 0,12 |  | 0,03 | 0,03 |
| 45 | д. Жабино |  |  |  |  |
| 46 | Индивидуальные жилые дома | 0,46 | 160 | 0,07 | 0,09 |
| 47 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,02 |
| 48 | Итого | 0,46 |  | 0,09 | 0,11 |
| 49 | д. Старые Низковицы |  |  |  |  |
| 50 | Индивидуальные жилые дома | 0,04 | 160 | 0,01 | 0,01 |
| 51 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,001 | 0,001 |
| 52 | Итого | 0,04 |  | 0,01 | 0,01 |
| 53 | д. Тойворово | - | - | - | - |
| 54 | д. Турганицы | - | - | - | - |
| 55 | Остальные населенные пункты |  |  |  |  |
| 56 | Индивидуальные жилые дома | 0,59 | 160 | 0,09 | 0,11 |
| 57 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 58 | Итого | 0,59 |  | 0,10 | 0,12 |
| 59 | Всего (новое жилищное строительство) | 1,81 |  | 0,36 | 0,42 |
| 60 | Всего по поселению | 5,35 |  | 1,26 | 1,50 |

Система и схема водоотведения

Для населенных пунктов: д. Сяськелево, д. Жабино предусматривается развитие централизованной системы канализации, с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации. Стоки направляются на очистные сооружения (КОС).

В д. Сяськелево и д. Жабино проектируются КОС (СЗЗ 150 м).

Физически изношенные сети нуждаются в ремонте или замене.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Строительство канализационных сетей в д. Сяськелево 3,5 км, д. Жабино 3,0 км, д. Тойворово 0,5 км.

Строительство КОС в д. Сяськелево, д. Жабино.

Реконструкция канализационных сетей.

Дождевая канализация

На территории поселения отсутствует система дождевой канализации.

Отведение дождевых стоков на очистные сооружения проектируется по сети дождевой канализации в д. Сяськелево.

Предлагаются очистные сооружения модульного типа.

На очистных сооружениях поверхностного стока удаляются основные загрязнители - взвешенные вещества и нефтепродукты.

Пиковые расходы дождевых вод, как условно-чистые, отводятся в водоем через разделительную камеру, минуя очистные сооружения. Перед очистными сооружениями на коллекторе предусматривается камера ливнеспуска для сброса части дождевых вод, (не более 30 % объема годового стока) от дождей большой интенсивности. Дождевой сток от дождей малой и средней интенсивности, а также наиболее грязная часть дождевого стока от больших дождей направляется на очистные сооружения ливневой системы водоотведения.

Степень очистки поверхностных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям «Санитарных правил и норм охраны поверхностных вод от загрязнения».

Санитарно-защитная зона для очистных сооружений дождевого стока - 50 м.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение мероприятий:

Мероприятия:

Строительство сетей в: д. Сяськелево 2,0 км.

Строительство очистных сооружений в: д. Сяськелево 1 объект.

Телефонизация

Развитие телефонной сети общего пользования в поселении должно вестись из условия 100 % удовлетворения заявок на данный вид связи.

Проектом Генерального плана предусматривается рост численности населения к расчетному сроку (2030 г.) до 5250 человек, в т.ч. на первую очередь до 4900 чел. Основной прирост ожидается в д. Сяськелево до 2500 тыс. чел. и д. Жабино – до 1000 чел.

Для телефонизации населенных пунктов поселения потребуется модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий и наращивания емкости АТС.

Емкость АТС для 100 % обеспечения квартирного сектора, предприятий и организаций должна будет составлять к концу расчетного срока в д. Сяськелево – 650 номеров, в д. Жабино – 350 номеров.

Основой развития сетей связи будет являться переход на использование для связи между опорной и сельскими АТС волоконно-оптических кабелей. Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а так же оказывать доступ в сеть «Интернет» на высоких скоростях.

Сотовая связь

Учитывая, что в поселении сотовой связью покрыта практически вся территория дальнейшее развитие данного вида связи должно развиваться по пути повышения качества предоставляемых услуг операторами и повышения конкуренции между операторами сотовой связи.

Радиофикация

Проводное вещание в Сяськелевском сельском поселении согласно «Программе развития проводного вещания на период до 2010 года для субъектов Российской Федерации», постепенно переводится на эфирное вещание. 	Переход на ЧМ вещание позволяет обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а также обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы», а также развитие кабельных систем телевизионного вещания в населенных пунктах поселения.

## 4.6. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, проведением мероприятий по инженерной подготовке, благоустройству и озеленению территории населенных пунктов. Данные проектные предложения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию

- Организация системы экологического мониторинга фонового состояния атмосферы, водных объектов и почв, с развитой системой стационарных и маршрутных постов, систематизированное проведение бактериологических и химических анализов питьевой воды;

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон предприятий, сооружении и иных объектов (действующие и проектируемые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, кладбища) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Включение в разрабатываемые проекты санитарно-защитных зон мероприятия по их сокращению, оптимальному расположению источников загрязнения внутри производственных площадок, озеленению;

- Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- Проведение лесовосстановительных работ на местах нарушенного естественного растительного покрова, а также на территориях, предусмотренных Лесохозяйственным регламентом;

- Эколого-просветительское образование населения.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

- Установка и совершенствование газоочистного и пылеулавливающего оборудования котельных и промышленных предприятий.

- Организация постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территориях населенных пунктов;

- Контроль нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- Снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путем создания зеленых защитных полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- Озеленение санитарно-защитных зон;

- Сооружение современных комплексов автозаправочных станций и станций технического обслуживания автомобильного транспорта;

- Ограничение на передвижение специального грузового автотранспорта в черте населенных пунктов;

Мероприятия по охране водных ресурсов

- Организация службы мониторинга на всех существующих водозаборах (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- Благоустройство и планировка территории вокруг родников и колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, своевременный забор проб воды;

- Реконструкция водопроводных сетей для исключения вторичного загрязнения питьевой воды.

- Развитие систем канализации населенных пунктов, садоводств;

- Строительство канализационных очистных сооружений в д. Сяськелево, д. Жабино;

- Внедрение локальных очистных сооружений сточных вод предприятий, в частности территорий сельскохозяйственных предприятий;

- Организация отвода и очистки дождевых стоков, в том числе с территорий предприятий автосервиса (автозаправочных станций, станций технического обслуживания, стоянок автомашин, гаражных кооперативов);

- Строительство очистных сооружений дождевого стока в д. Сяськелево

- Строительство закрытых навозохранилищ c площадкой для буртования, недопущение прорыва навозохранилищ и попадания их содержимого в водные объекты;

- Организация дренажной сети вокруг кладбищ.

Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории:

- Разработка схемы генеральной очистки поселения, утверждение и расчет норм накопления отходов для Сяськелевского сельского поселения;

- Организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов, обеспечивающей вывоз образующихся твердых коммунальных отходов, в том числе ТКО от проживающих жителей (в соответствии с нормами, утвержденными приказом от 03.07.2017 №5 «об установлении нормативов твердых коммунальных отходов» на расчетный срок – 1,67 тыс. т/год);

- Недопущение образования несанкционированных свалок;

- Внедрение раздельного сбора отходов и вторичного использования сырья в целях рационального использования ресурсов (стеклотара, черный и цветной металлолом, бумага, текстиль и пр.);

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих изделий, токсичных металлов, источников тока, нефтепродуктов, лакокрасочных материалов и пр. от населения и хозяйствующих объектов;

- Модернизация систем хранения и переработки органических отходов сельскохозяйственных предприятий (в том числе производство удобрений и реализация населению);

- Установка стационарного или мобильного оборудования по утилизации, компостированию и обеззараживанию животноводческих отходов с целью дальнейшего использования в качестве удобрения согласно агрономическим нормам в деревнях Жабино, Старые Низковицы и Туганицы;

- Приобретение инсинератора для термической обработки биологических и медицинских отходов либо заключение договора со специализированной организацией на обслуживание мобильным инсинератором;

- Создание защитных лесополос в пределах земель сельскохозяйственного назначения для предотвращения эрозии почв;

- Рекультивация нарушенных территорий, восстановление плодородного слоя почв;

- Инвентаризация остаточных запасов полезных ископаемых, рекультивация карьеров;

- Организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для предотвращения загрязнения почв;

- Организация мониторинга за состоянием почвенного покрова на территории детских садов, школ, жилой застройки.

Мероприятия по сохранению природных комплексов, развитию системы озеленения, охране животного мира:

- Сохранение и восстановление лесов, попадающих в категорию защитных, в соответствии с Лесохозяйственным регламентом Гатчинского лесничества;

- Охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов как выполняющих важную буферную защитную функцию;

- Озеленение санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов;

- Поддержание сети защитных лесных полос и озелененных территорий вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- Сохранение и охрана участков зеленых массивов бывших усадебных комплексов: парковые зоны в деревне Вохоново (парк усадьбы Платонова-Зубова), в деревне Жабино (часть парка усадьбы Румянцева), в деревне Старые Низковицы (бывший парк-усадьба Харламовых), фрагменты парка и пруд с островом в деревне Вытти (бывший парк-усадьба Фьюнатово-Горбовской);

- Оформление озелененной территории общего пользования в деревне Сяськелево площадью 2,7 га, в деревне Жабино – 1 га, в соответствии с нормативными требованиями СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (уровень обеспеченности озелененными территориями общего пользования 12 м² на человека).

- Строительство защитных заборов с обязательными безопасными переходами для животных через существующие федеральные автомобильные дороги;

- Проведение дополнительных исследований растительного и животного мира при освоении новых территорий вне границ населенных пунктов.

## 4.7. Развитие сети особо охраняемых природных территорий

На территории муниципального образования Сяськелевское сельское поселение Гатчинского муниципального района предусматривается на первую очередь создание особо охраняемой природной территорий регионального значения – «Ижорские ельники» («Колодезский ельник»).

«Ижорские ельники» - ООПТ кластерного типа, состоит из трёх участков. Кластеный участок «Колодезский ельник» расположен на территории Сяськелевского сельского поселения. Площадь ориентировочно – 1062 га.

Цель создания (назначение):

- сохранение последних сохранившихся на Ижорском плато наиболее крупных участков старовозрастных дубравнотравных и сложных ельников;

- сохранение репрезентативного участка кальцефитного ельника, в котором (а также на его опушках) произрастают многие другие редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений.

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территории не устанавливаются

До создания особо охраняемых природных территорий следует избегать коренного преобразования ландшафта и смены типа землепользования и других видов деятельности, делающих невозможным создание особо охраняемых природных территорий в соответствии с заявленными целями.

Границы ООПТ отражены в соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области

## 4.8. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории

Комплекс мероприятий по развитию объектов местного значения сельского поселения направлен на обеспечение реализации полномочий сельского поселения, а также на обеспечение возможности развития его экономики в целом с учетом приоритетных направлений, заложенных в стратегических документах комплексного социально-экономического развития.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации на картах в составе генеральных планов поселений отображаются планируемые для размещения объекты местного значения поселения в следующих областях:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

- автомобильные дороги местного значения;

- физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

- иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

Объекты культуры и отдыха (объекты рекреации, включая места традиционного отдыха населения) относятся к последней категории. Вопросы образования и здравоохранения к сфере полномочий поселения не относятся.

Согласно действующим нормативно-правовым актам при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции на территориях населенных пунктов должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающих благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека и функционирования природных экосистем.

Среди ограничений, которые должны быть приняты во внимание, выделяются зоны с особыми условиями использования территорий.

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации зонами с особыми условиями использования территорий являются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

Перечень зон с особыми условиями территорий и нормативные документы, регламентирующие вид и характеристики зон, приведены в разделе «Зоны с особыми условиями использования территорий» материалы по обоснованию.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов местного значения, предусмотренных в генеральном плане, окажет непосредственное положительное влияние на повышение комфортности среды проживания для населения, будет способствовать оптимизации экологической ситуации и улучшению здоровья населения, создаст благоприятные условия для деловой и социальной инициативы, для дальнейшего социально-экономического развития муниципального образования.

Ниже представлена оценка возможного влияния планируемых объектов на комплексное развитие территории по разделам документа.

Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Данные объекты формируют систему инженерной инфраструктуры сельского поселения – комплекс инженерных сооружений и коммуникаций, обеспечивающих устойчивое развитие и функционирование. Проектные предложения по развитию систем инженерной инфраструктуры и размещению соответствующих объектов приведены в разделе «Развитие инженерной инфраструктуры» настоящего тома материалов по обоснованию и в составе положений о территориальном планировании, раздел «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение».

Размещение планируемых объектов инженерной инфраструктуры произведено в соответствии с общими планировочными принципами проекта в отношении формирования территорий комплексной жилой застройки и развития застроенных территорий, формирования производственных зон, инвестиционных, обслуживающих и других видов объектов. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры размещены в соответствующих функциональных зонах и отображены на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения.

Размещение ряда объектов инженерной инфраструктуры местного значения требует установления зон с особыми условиями использования территорий. К таким зонам относятся:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарные разрывы от инженерных коммуникаций;

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры.

Реализация мероприятий проекта в сфере развития инженерной инфраструктуры будет способствовать развитию экономики поселения в целом, а также обеспечит потребности населения в благоустройстве жилищного фонда по всем видам коммунального обслуживания.

Автомобильные дороги местного значения. Объекты транспортной инфраструктуры

Планируемое размещение объектов местного значения в области автомобильных дорог местного значения и других объектов транспортной инфраструктуры выполнено с учетом мероприятий, изложенных в документах территориального планирования федерального, регионального и местного уровней.

Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры и размещению соответствующих объектов приведены в разделе «Развитие транспортной инфраструктуры» материалов по обоснованию и в составе положений о территориальном планировании.

Повышение качества существующей транспортной инфраструктуры, повышение технических характеристик улично-дорожной сети, создание новых направлений улучшит транспортное сообщение внутри муниципального образования, а также с соседними муниципальными образованиями, уменьшит затраты времени на передвижение, тем самым позволит повысить инвестиционную привлекательность территории, стимулирует развитие деловой активности, туризма и др.

Реализация запланированных мероприятий по размещению объектов транспортной инфраструктуры окажет основополагающее влияние на комплексное развитие территории и будет одним из главных факторов успешного экономического развития муниципального образования:

- увеличится доступность и связанность территории в целом, сократятся затраты времени на передвижения населения;

- улучшится транспортная доступность до центра района – г. Гатчины;

- все населенные пункты поселения будут охвачены автобусным сообщением или находиться в зоне пешеходной доступности от него;

- повысится доступность объектов облуживания и зон рекреации;

- будут благоустроены основные элементы улично-дорожной сети населенных пунктов;

- снизится потребность в объектах хранения и обслуживания автотранспорта.

Автомобильные дороги и другие элементы транспортной инфраструктуры могут быть зонами повышенной опасности для человека, так как здесь происходит совмещение потоков транспортных средств различного типа, объектов общественного транспорта с достаточно высоким скоростями. Для минимизации возможных аварийных ситуаций проектирование и строительство намечаемых объектов должно выполняться с соблюдением действующих технических регламентов и нормативов. Также, при строительстве объектов транспортной инфраструктуры должны учитываться требования создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями.

Для уменьшения шумового воздействия от главных транспортных магистралей, проходящих вблизи жилых зон, необходимо устройство шумозащитных экранов и формирование специального защитного озеленения.

Объекты физической культуры и массового спорта; образования; здравоохранения; культуры и искусства, туризма и рекреации

Расчетные показатели планируемых объектов обслуживания базируются на анализе обеспеченности населения объектами обслуживания местного значения и определения нормативного уровня показателей данных объектов.

Объекты местного значения отражены на карте планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения. Также, данные о планируемых к размещению объектах представлены в разделе «Развитие объектов обслуживания населения» материалов по обоснованию (таблица 4.3.5) и в положении о территориальном планировании в разделе «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение».

Размещение планируемых объектов приведет к дальнейшему развитию сети объектов обслуживания, расширению номенклатуры и повышению качества оказываемых населению услуг, в том числе создаст условия для развития физической культуры и массового спорта, культуры, оказания населению первичной медико-санитарной и амбулаторной помощи, а также для развития розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Размещение гостиниц будет способствовать развитию туризма. Осуществление указанных мероприятий послужит одним из факторов развития поселения, повысит привлекательность его территории для жителей области и приезжих из других регионов, будет способствовать росту инвестиционной привлекательности территории.

Размещение указанных планируемых объектов местного значения по обслуживанию населения не требует установления зон с особыми условиями использования территорий.

# Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС), в соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий», это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

К опасным природным процессам (ОПП) и явлениям (ОПЯ), которые могут стать причиной чрезвычайной ситуации природного характера на территории сельского поселения (в соответствии с ГОСТ 22.0.03-97), могут быть отнесены опасные геологические и гидрологические процессы:

карстовые процессы;

заболачивание.

Лесные пожары.

Лесной пожар - это стихийное, неуправляемое человеком распространение огня по лесной площади.

Опасность природных пожаров на территории Сяськелевского сельского поселения, проявляется в угрозе задымления значительных территорий, что может привести к нарушениям движения автомобильного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются: неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц, при посещении лесов (костер, непогашенный окурок, не затушенная спичка, искры из глушителя автомобиля и т.д.), весенние и осенние неконтролируемые сельскохозяйственные палы (выжигание сухой травы на сенокосах, отгонных пастбищах), нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями, грозовые разряды.

Вероятность возникновения лесных пожаров возрастает в засушливый период из-за наличия в лесах сухостоя.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на защиту от лесных пожаров, проводимых на территории поселения:

опашка территории населенных пунктов и объектов экономики;

создание минерализованных полос;

пропаганда и агитация среди населения;

наземное патрулирование пожароопасных мест силами МВД и местного населения;

проведение сходов и бесед с населением по подготовке первичных мер пожарной безопасности;

ограничение въезда в лес, установка шлагбаумов в пожароопасные периоды.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.05.2014 г. №182 населенные пункты поселения д. Вохоново, д. Ронилово вошли в перечень населенных пунктов Ленинградской области, подверженным угрозе лесных пожаров, для которых в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме», (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»), необходима разработка Паспорта населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров (Приложение N 7).

Вся территории Ленинградской области подвержена следующим стихийным гидрометеорологическим явлениям (СГЯ):

шквалистые ураганные ветры со скоростью ветра 28 – 33 м/с,

сильный ветер со скоростью более 20 м/с, ливневые дожди с интенсивностью 30 мм/час и более,

крупный град с диаметром частиц более 20 мм,

гроза,

сильные морозы,

метель,

снегопады,

обледенение,

гололед.

Наибольший ущерб причиняют метели со снегопадами при низкой температуре или с резкими её перепадами. При этом может происходить обрыв линий электропередач, падение опор, нарушается связь, прекращается подача электроэнергии, тепла, воды.

Перечисленные выше опасные природные явления не представляют непосредственной угрозы для жизни людей, но могут нанести значительный ущерб зданиям, сооружениям, коммуникациям.

Опасные природные процессы и явления, наблюдаемые на территории сельского поселения могут стать причиной: аварий на объектах жизнеобеспечения; повреждения (обрыва) высоковольтных линий электропередач; обрушения слабо укрепленных конструкций; затопления и подтопления части застроенной территории; увеличения числа дорожно-транспортных происшествий на автодорогах, что может повлечь нарушение нормальной жизнедеятельности среди проживающего, работающего и отдыхающего на территории округа населения, затруднения в работе транспорта и ограничения при проведении аварийно-спасательных работ.

Для смягчения последствий ОПЯ метеорологического характера рекомендуется:

При угрозе ураганов, бурь, гроз:

оповещение населения об угрозе возникновения явления;

отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

укрытие зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

проведение противопаводковых мероприятий.

При угрозе экстремально низких температур воздуха:

теплозащита зданий, выделение тепловых районов, резервирование (котельные в холодном резерве) и, при необходимости, подключение резервных источников теплоснабжения;

временная снегозащита путей сообщений в метели, вследствие большого снегопереноса ветрами;

ветрозащита селитебных территорий в зимний период для улучшения их микроклимата от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений и др.

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах:

противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

мониторинг пожарной опасности в лесах;

разработка планов тушения лесных пожаров;

тушение лесных пожаров и пр.

### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Опасность ЧС техногенного характера (в соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», утвержденными Приказом МЧС №105 от 28.02.2003 г.) для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

на потенциально-опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых, может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения газом, водой, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя канализации и очистки сточных вод.

В соответствии с данными Паспорта безопасности Гатчинского муниципального района Ленинградской области, на территории Сяськелевского сельского поселения потенциально-опасных объектов нет.

На прилегающей к поселению территории, в г. Гатчина, расположен радиационно-опасный объект - Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова (ПИЯФ), 3 класса опасности; Ленинградская АЭС, 1 класса опасности.

Возможными источниками возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций на территории Сяськелевского сельского поселения относятся, в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» могут являться:

пожары и взрывы;

опасные происшествия на железнодорожном и автотранспорте;

а так же, аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

Аварии на радиационно-опасных объектах

Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова РАН (ПИЯФ РАН), расположенный в парке Орлова Роща располагается на территории площадью 28 га. Здания и сооружения реакторного комплекса ВВР-М располагаются на территории ПИЯФ РАН в 1,5 км от г. Гатчина. Реакторный комплекс по всему периметру оборудован элементами физической защиты в соответствии с требованиями «Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов». Органами Государственного санитарного надзора для реакторного комплекса ВВР-М утверждены:

санитарно-защитная зона - 1100 м,

зона наблюдения - 4000 м.

При гипотетической аварии на ПИЯФ, выбросе на уровне 5 % накопленных в реакторе ВВР-М продуктов деления из трубы вентилятора суммарная доза, облучения при неблагоприятных ветрах может достичь значений 0,05 - 2,5 бэр. Через два часа, от момента гипотетической аварии, после медленного прохождения облака, мощность дозы упадет на несколько порядков. Загрязнение территории будет в виде равномерного распределения, которое не представляет серьезной опасности, но если предположить локализацию концентрации, то часть территории в 2 - 5 км2, может оказаться непригодной для хозяйственной деятельности без ее дезактивации. Важнейшим мероприятием явится тщательное дозиметрическое обследование и возможное установление запретных зон. Размеры зоны вероятного распространения ЧС – от 5 до 200 км2.

Авария на ПИЯФ аварийное облучение в течение года:

на территории ПИЯФ - 100 человек;

в 6 км зоне - до 5000 чел.

Соответствующая коллективная доза Н> 14250 чел.-бэр.

Ленинградская АЭС (4 реактора типа РБМК, хранилище отработавшего ядерного топлива) расположена в г. Сосновый Бор Ленинградской области.

Общая мощность ЛАЭС – 4000 тысяч кВт.

При аварии с разрушением ядерного реактора на ЛАЭС зона заражения от внутреннего облучения может быть глубиной до 200 км. В зону возможного радиоактивного заражения (загрязнения) попадает все население Гатчинского района. В этом случае радиоактивное заражение местности возможно с уровнями радиации от 0,1 до 1,0 Р/час на площади 500 км2 с населением 75 тысяч человек.

При соблюдении режимов радиационной защиты и мер радиационной безопасности, потерь не ожидается.

При повышении предельно допустимых доз облучения разработан расчет на эвакуацию.

Для защиты населения на территории Гатчинского района предусматривается:

при радиоактивном заражении (загрязнении):

оповещение об опасности радиоактивного загрязнения

укрытие в защитных сооружениях (Убежищах ПРУ), а при их отсутствии – в зданиях с немедленной герметизацией окон, дверей, вентиляционных отверстий и т.п.;

использование индивидуальных средств защиты (противогазов, респираторов), а при их отсутствии ватно-марлевых повязок;

использование радиационно-профилактических препаратов из АИ-2;

исключение потребления загрязненных продуктов и воды;

соблюдение правил (режимов) поведения людей на загрязненной территории;

эвакуация при необходимости с загрязненной территории;

ограничение доступа на загрязненную территорию;

санитарная обработка людей, дезактивация одежды, техники, сооружений и др. объектов.

ПИЯФ РАН в случае аварии:

Классифицирует радиационную аварию; экстренно информирует администрацию Ленинградской области, органы местного самоуправления, территориальные федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственный надзор и контроль в области обеспечения радиационной безопасности об аварии - согласно схеме оповещения;

Представляет местным органам власти рекомендации о проведении защитных мероприятий (на основании анализа состояния аварийного реактора и результатов проведения первичного мониторинга радиационной обстановки).

Осуществляет радиационный мониторинг в здании реактора, на его площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения.

Обеспечивает радиационную защиту персонала ПИЯФ РАН и ВК, участвующего в ликвидации аварии, на комплексе реактора ВВР-М и за его пределами путем мониторинга полученных доз облучения и предоставления соответствующих средств радиационной защиты.

Предпринимает все возможные меры для ограничения аварии и предотвращения или ограничения радиоактивного выброса в окружающую среду;

Оказывает специализированную техническую помощь местным органам власти: предоставляет оперативную информацию о радиационной обстановке, получаемую Отделом радиационной безопасности ПИЯФ РАН, в Отдел надзорной деятельности Гатчинского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области в г. Гатчина, отдел по делам ГО и ЧС администрации Гатчинского муниципального района и г. Гатчины (совместным распоряжением глав г. Гатчины и Гатчинского района от 30.01.1997 года № 20-р/46-р Отдел радиационной безопасности ПИЯФ РАН включён в состав сил постоянной готовности Гатчинского звена Ленинградской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций); развертывает временный пункт радиационного мониторинга личных вещей населения, выделяя для этого необходимый персонал и технические средства радиационного контроля; проводит радиационный мониторинг на территории зоны неотложных защитных мероприятий для определения.

Аварии на взрыво-пожароопасных объектах

Взрывы, пожары на территории поселения могут возникать вследствие нарушений правил пожарной безопасности на предприятиях, на которых используются горючие материалы и легко-воспламеняемые жидкости – на объектах энергетики (использование в технологии газогенераторов и котлов, горение природного газа под высоким давлением), АЗС, складах пиломатериалов.

Аварии на АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер, воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. При этом наибольшую опасность представляют пожары, смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего оборудования и операторной. Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объекте будут разрушение здания операторной, навеса и ТРК. Людские потери со смертельным исходом - в районе площадки слива ГСМ с АЦ, ТРК, на остальной территории объекта - маловероятны. Возможно поражение людей внутри операторной, вследствие расстекления и возможного обрушения конструкций.

Аварии на АЗС могут привести к загрязнению территории нефтепродуктами.

Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной для людей составит - более 16 м, при разлитии ГСМ - более 36 м.

Санитарно-защитная зона АЗС – 50 м.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожарами, необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности их возникновения, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод пожарных расчетов и пожарной техники.

На предприятиях, использующих взрывопожароопасные вещества необходимо предусматривать следующие мероприятия:

снижение запасов взрывопожароопасных веществ до минимального количества, необходимого для производства;

хранение взрывопожароопасных веществ в резервуарах заглубленного типа с обваловкой;

строгое соблюдение мер техники безопасности и мер противопожарной безопасности;

организация круглосуточного дежурства персонала на предприятии;

создание системы оповещения;

организация своевременного обучения действию персонала при возникновении аварийной ситуации;

проведение плановых учений;

создание фонда индивидуальных средств защиты на предприятии и др.

Опасные происшествия на транспорте при транспортировке опасных грузов

Нельзя исключать возможность опасных происшествий при транспортировке опасных грузов на автомобильном транспорте, при перевозке опасных веществ, используемых для нужд предприятий поселения и за его пределами.

Аварии на автомобильном транспорте происходят, в основном, из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Часто к аварии приводят плохие дороги (главным образом скользкие), снежные заносы, неисправность машин, отсутствие освещения, оборудованных мест для стоянки. Наиболее вероятны аварии в районе мостов, переездов, перекрестков, в местах пересечения транспортных магистралей с инженерными коммуникациями, с нефтепроводами, газопроводами.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались «Методика оценки последствий аварий на пожаро- взрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994).

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с горюче-смазочными материалами (ГСМ) и сжиженными углеводородными газами (СУГ) на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны (таблица 3) для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с		- СУГ - 14,5 куб. м;

- ГСМ - 20 куб. м;

емкость железнодорожной цистерны с    		- СУГ - 73 куб. м;

- ГСМ - 73 куб. м;

уровень заполнения при перевозке		- ГСМ 95 %;

- СУГ 85 %;

толщина слоя разлития				- 0,05 м;

территория						- слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы			 - плюс 20оС;

скорость приземного ветра			 - 1 м/сек;

возможный дрейф облака ТВС			 - 15-100 м;

класс пожара					 - В1, С.

Таблица 5.1

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | а/д цистерна |
| --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 20 | 14.5 |
| Масса топлива в разлитии, т | 14,63 | 8,63 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 11 | 8,9 |
| Площадь разлития, м2 | 380 | 246,5 |
| Масса топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0,293 | 6,039 |
| Зона полных разрушений, м | 10,6 | 29,3 |
| Зона сильных разрушений, м | 26,4 | 73,3 |
| Зона средних разрушений, м | 59,5 | 164,9 |
| Зона слабых разрушений, м | 152,1 | 421,4 |
| Зона расстекления (50%), м | 251,2 | 696,2 |
| Порог поражения 99% людей, м | 18,5 | 51,3 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 29,1 | 80,6 |
| Радиус огневого шара, м | 17,2 | 45,9 |
| Время существования огневого шара, с | 3,3 | 7,2 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 35 | 58 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/м2 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 2146 | 9507 |
| Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % | 0 | 0 |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 176 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 59179 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 |

Таблица

Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений

| Наименование степени | Характеристика степени разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- |
| Полная | Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений |
| Сильная | Разрушение части, стен и перекрытий. Образование трещин в стенах, деформация перекрытий. |
| Средняя | Разрушение второстепенных элементов (крыш, перегородок, оконных и дверных заполнений). Перекрытия не разрушаются. Помещения пригодны для использования после расчистки от обломков и проведения ремонта |
| Слабая | Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Помещения полностью сохраняются и пригодны для использования после уборки мусора и заделки проемов |

При взрывных явлениях при авариях с СУГ и ГСМ на транспортных магистралях объекты экономики, технологическое оборудование, жилые дома могут попасть в соответствующие зоны разрушений.

Для предупреждения возможных ЧС на транспорте предусматривается:

перевозка опасных грузов в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности;

постоянный контроль состояния автомобильных дорог и железнодорожных путей, технического состояния автомобилей и подвижного состава;

организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Аварии на трубопроводном транспорте возможны из-за механических повреждений подземных газопроводов при подвижке грунта в период весеннего половодья и дождевых паводков. По территории Сяськелевского сельского поселения проходят магистральные газопроводы Кохтла-Ярве-Ленинград I, II (диаметр 530 мм, рабочее давление 3,8 МПа). От магистрального газопровода Кохтла-Ярве – Ленинград II по территории поселения проходит газопровод-отвод на ГРС «Большевик АГРС» (диаметр 108 мм, рабочее давление 3,8 МПа).

Аварии при разгерметизации газопровода сопровождаются процессами и событиями:

разрыв трубопровода (разгерметизация);

истечение газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом для срабатывания является снижение давления продукта);

закрытие отсекающей арматуры, истечение газа из участка, отсеченного арматурой.

В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. Смешиваясь с воздухом, газы образуют облако взрывоопасной смеси. Взрывное горение на газопроводе происходит по одному из двух режимов – дефлаграционному, детонационному.

При прогнозировании последствий ЧС на газопроводе зону детонации при взрыве определяют расчетным путем, (с учетом давления газа, диаметра газопровода и др. параметров). Зона детонации будет распространяться по направлению ветра.

Магистральные газопроводы имеют технические коридоры (зоны минимально-допустимых расстояний до объектов), составляющие при диаметре газопровода 600-800 мм – 400 м (по 200 м от оси газопровода в каждую сторону).

Аварии на объектах жизнеобеспечения

Аварии, возникающие на коммунально-энергетических объектах и сетях, могут влиять на условия нормальной жизни и деятельности населения, проживающего на территории Сяськелевского сельского поселения. Данная ситуация обусловлена неустойчивым финансовым положением большинства объектов жилищно-коммунального хозяйства, высокой степенью износа основных производственных фондов, инженерных сетей;

Наибольшую опасность, в плане аварий и возможных последствий представляют следующие объекты:

котельные;

трансформаторные электрические подстанции;

газораспределительные станции;

котельные

высоковольтные линии;

водонесущие коммуникации (тепловые, канализационные, водопроводные сети), особенно в районах развития карста;

очистные сооружения.

Пожары - наиболее часто встречающаяся угроза на территории сельского поселения. Пожары возникают, согласно статистическим данным, чаще всего, из-за неисправности электротехнического, печного оборудования и неосторожного обращения с огнем, а на промышленных объектах - от взрывов легко воспламеняемых веществ.

В условиях, когда значительную часть жилищного фонда на территории населенных пунктов сельского поселения составляют жилая застройка усадебного типа с деревянными перекрытиями и индивидуальными источниками теплоснабжения, вероятность возгорания возрастает, а пожары могут распространяться с большой скоростью и характеризуются повышенной сложностью.

Особенно опасны и могут привести к тяжелым последствиям пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания, рынки и др.), расположенных на территории сельского поселения.

В настоящее время пожарную безопасность на территории района обеспечивают пожарные части, перечисленные в таблице.

Таблица 5.2

Сведения о пожарных частях, обеспечивающих пожарную безопасность на территории Гатчинского муниципального района

| № п/п | Наименование пожарной части | Кол-во пожарных автомобилей | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральная противопожарная служба |
| 1. | 42 ПЧ ФГКУ «18 отряд ФПС по Ленинградской области» | 2АЦ, ПСА, АЛ | г. Гатчина, ул. Рощинская, д.17 |
| 2. | 43 ПЧ ФГКУ «18 отряд ФПС по Ленинградской области» | 1 АЦ | г. Гатчина, угол ул. Северной и Новоселов |
|  | Противопожарная служба Ленинградской области |
| 3. | 103 ПЧ «ОГПС Гатчинского района» | 2 АЦ, АЛ | г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д.21 |
| 4. | 105 ПЧ «ОГПС Гатчинского района» | 2 АЦ | г. п. Вырица |
| 5. | 106 ПЧ «ОГПС Гатчинского района» | 2 АЦ | г. п. Сиверский, Белогорское шоссе,14 |
|  | Частная пожарная охрана |
| 6. | ПК ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод» | 1 АЦ | д. Малые Колпаны, ул. Западная, 31 |
| 7. | ПК ОАО «Картонно-полиграфический комбинат» | 1 АЦ | г. Коммунар,, ул. Павловская, 9 |
|  | Ведомственная пожарная охрана |
| 8. | ПК «218 АвиаРемонтный завод» концерн оборонсервис ОАО «Авиаремонт» | 1 АЦ | г. Гатчина, ул. Григорина, д.4 |
| 9. | ПК к-та «Заповедник» Россий агенство по резервам | 1 АЦ | п. Семрино |
| 10. | ПК к-та «Нева» Российского агенства по резервам | 1 АЦ | п. Дружная Горка |
| 11. | ВПК №55603 | 1 АЦ | мкрн. Мариенбург |
| 12. | Министерство обороны ПК учебного центра им. Можайского |  | п. Новый Учхоз |
| 13. | Министерство обороны ПК в\ч 28677, ФСО | 1 АЦ | г. Гатчина, ул. 25 лет Октября, 55 |
| 14. | Министерство обороны ПК в\ч 44806 | 1 АЦ | г. Гатчина, ул. 25 лет Октября, 44 |
| 15. | Министерство обороны ПК в\ч 41480 | 1 АЦ | д. Тойворово |

Сяськелевское сельское поселение находится в районе выезда (под прикрытием) ПЧ-43 ФГКУ «18 отряд ФПС по Ленинградской области». В деревне Тойворово находится пожарная команда военной части 41480 Министерства обороны Российской Федерации.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории сельского поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут (в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 24.07.2008 г. № 123-ФЗ, ст. 76). Определение числа подразделений пожарной охраны и мест дислокации на территории городского округа осуществляется по СП (свод правил) 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны».

При условиии размещения пожарного депо в д. Сяськелево (см. Рисунок «Схема транспортной доступности проектного пожарного депо»), при скорости движения пожарного автомобиля, в среднем, 45 км/час в населенном пункте и 60 км/час, за пределами населенных пунктов, нормативное время прибытия – 20 мин, соблюдается. В 20 минутную доступность не попадает д. Крокшево, в настоящее время в данном населенном пункте проживает всего 1 человек и на расчетный срок не предусматривается роста численности населения. проектом предлагается улучшение состояния дорожного покрытия, в связи с чем время доступности первого подразделения пожарной охраны до д. Крокшево уменьшится.

Проектом предлагается строительство пожарного депо в восточной части д. Сяськелево, организовать добровольные пожарные дружины и оснастить их необходимой техникой и оборудованием с целью более оперативного реагирования на возникающие угрозы пожаров.

Рисунок 5.2.

Источниками наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения являются:

наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

водные объекты (искусственные водоемы), используемые для целей пожаротушения.

Забор воды осуществляется по дорогам общего пользования из пожарных водоемов, в любом доступном для съезда машины месте.

Проектом предлагается:

Строительство пожарного депо V типа на 2 машина-выезда, с площадью земельного участка 0,55 га (должно уточняться техническим заданием на проектирование);

Дооснащение пожарных частей необходимым оборудованием для оперативного реагирования на угрозы: связью, техникой, инвентарем;

Размещение наружных источников пожаротушения (гидрантов, где планируется размещение водопровода, пожарных резервуаров - 2 резервуара по 50 м³ на населенный пункт с обеспечением всесезонной доступности, пожарных водоемов расчетной вместимости;

Организация добровольных пожарных дружин.

### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Исходя из статистики эпидемиологической обстановки на территории района, обстановка остается благополучной, природных очагов инфекционных заболеваний на территории нет. В Гатчинском районе возможны единичные случаи возникновения эпидемических (природных) очагов по клещевому энцефалиту. Вспышки заболеваний возможны в весенне-летний период.

Последствием чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера может стать ухудшение санитарно-гигиенических условий на территории городского поселения, что может способствовать вспышке инфекционных заболеваний. В летнее время возможны инфекционные заболевания среди населения из-за низкого качества питьевой воды. На территории поселения расположено 10 садоводств, что оказывает влияние на увеличение численности населения в теплый период года.

По прогнозу может заболеть до 10 % населения. При заболевании крупного рогатого скота возможна гибель 10-15 % животных.

Наиболее вероятны чрезвычайные ситуации обусловленные:

состоянием сетей канализации и канализационных очистных сооружений, а так же нарушением санитарных правил сброса сточных вод, что может привести к возникновению неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с потреблением населением воды, не соответствующей санитарным нормам;

несанкционированными свалками мусора и отходов, возникающими, в основном, в летний сезон вокруг садоводческих, огороднических и дачных хозяйств, а также, вдоль автомобильных и железных дорог, которые должны подлежать контролю и постепенной ликвидации.

Основными способами защиты населения от ЧС биолого-социального характера являются:

Плановые прививки от опасных болезней;

Уничтожение насекомых, клещей, грызунов

Индивидуальной защиты от насекомых (применение отпугивающих мазей, аэрозолей, ношение закрытой одежды, применение москитных сеток)

Соблюдение правил личной гигиены;

Обеззараживание продуктов и воды перед употреблением в пищу всеми доступными способами (термообработка).

Рост производства продукции, полученной от сельскохозяйственных животных, зависит от эпизоотического благополучия животноводства и от снижения уровня заболеваемости животных заразными болезнями, наносящими значительный экономический ущерб сельскохозяйственным предприятиям всех форм собственности.

Основой профилактики является соблюдение санитарных правил и норм на объектах водоснабжения, объектах производства, хранения и реализации продуктов питания, на частных подворьях.

При возникновении инфекционных заболеваний людей и животных могут потребоваться усилия по организации и проведению контроля за качеством продовольствия, пищевого сырья, воды и кормов и проведения работ по их обеззараживанию, а также проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических мероприятий и санитарно-просветительской работы. Не исключено установление границ зон карантина и обсервации.

Комплекс профилактических противоэпидемических мероприятий направленных на предупреждение заноса и распространения инфекционных болезней людей и животных, проводится по трем основным направлениям;

мероприятия по устранению инфекции;

разрыв путей переноса возбудителей инфекции;

меры по повышению невосприимчивости людей и животных;

Он заключается в выполнении следующих групп мероприятий:

лабораторная диагностика;

санитарное просвещение;

плановая иммунизация людей и животных;

плановые санитарно-гигиенические, дезинфекционные и дезинсекционные мероприятия.

Профилактические противоэпизоотические мероприятия, кроме того, предусматривают:

ветеринарно-санитарный надзор при передвижении животных, заготовках и перевозках сырья животного происхождения всеми видами транспорта;

ветеринарно-санитарный надзор за рынками, базарами, другими пунктами;

ветеринарный надзор за предприятиями и организациями по заготовке, хранению и переработке сырья животного происхождения;

защита животноводческих хозяйств от заноса возбудителей инфекционных болезней из неблагополучных пунктов, а также, организацию профилактических мер в конкретных хозяйствах и населенных пунктах;

ветеринарно-просветительная работа и страхование животных.

# Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

В рамках проекта предлагается осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций по следующим основным направлениям:

- Предупреждение аварий в техногенной сфере, в том числе снижение вероятности возможного негативного влияния последствий аварий на потенциально-опасных объектах на территории сельского поселения.

- Защита населения сельского поселения включает основные мероприятия:

укрытие людей в помещениях производственных, общественных и жилых зданий, приспособленных под нужды защиты населения, а также в специальных защитных сооружениях (порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. № 1309);

в особых случаях, не терпящих отлагательства, проведение эвакуации и отселения населения, животных, культурных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации (на чертеже обозначены объекты транспорта – платформы и др., используемые при эвакуации населения и для приема эвакуируемых);

спасение людей, пострадавших в ходе чрезвычайной ситуации, проводятся мероприятия медицинской защиты (на случай возникновения ЧС для приема раненых на схеме обозначены существующие и проектируемые медицинские учреждения, имеющие коечный фонд);

оповещение при угрозе жизни и здоровью рабочих и служащих, всего населения, с разъяснением действий, для чего необходимо совершенствование существующей поселковой системы оповещения и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований;

обеспечение устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения людей (защите сельскохозяйственных животных, продукции животноводства, растениеводства, укрытие и эвакуация животных, усовершенствование транспортных магистралей, резервирование источников водоснабжения и др. специальные мероприятия).

- Обеспечение пожарной безопасности территорий населенных пунктов, а именно:

Постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям, содержание существующего жилого фонда в надлежащем состоянии, с учетом требований пожарной безопасности.

Размещение пожарного депо, с учетом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожара (в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова должно составлять в сельских поселениях - 20 минут).

Сооружение водоемов двоякого назначения на территории малоэтажной застройки и садоводческих объединений для забора воды на тушение пожара, в случае выхода из строя поселкового водопровода.

Обеспечение водой «безводных» участков сельского поселения (замена изношенных водопроводных сетей, прокладка новых с расстановкой пожарных гидрантов (территория населенного пункта должна быть обеспечена нормативным количеством пожарных гидрантов, а в сети поддерживалось необходимое давление);

Размещение пожарных подъездов (пирсов) для пожаротушения по имеющимся и проектируемым съездам и набережным, а так же в местах размещения противопожарных водоемов на территории индивидуальной застройки.

Организация нормативных противопожарных разрывов в застройке, что позволяет уменьшить вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечить более эффективное проведение спасательных работ.

Обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем объектам защиты на территории сельского поселения.

Оборудование зданий, в соответствии с требованиями противопожарных норм, системами пожарной сигнализации, если требуется, заменить устаревшие и непригодные к дальнейшей эксплуатации системы.

Необходимо предусматривать, чтобы автомобильные проезды были закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота транспорта.

Оповещение. Для оперативного информирования населения, проживающего на территории Гатчинского муниципального района, об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в телерадиокомпании «Ореол-ТВ» установлено оборудование для перехвата системой оповещения звукового сопровождения 1 канала (59,25 МГц) кабельной телевизионной сети и передачи речевого сообщения оповещения с Объекта №58.

Работа местной системы оповещения городского поселения в настоящее время обеспечивается следующими средствами:

телефонной сетью;

сетью теле и радио вещания («бегущая строка» по местным каналам);

мобильными средствами оповещения (установки на автомобилях МВД, спасателей, МЧС);

ручными сиренами;

рупорами;

с помощью ударов в подвешенный рельс;

через старост, путем подворовых обходов.

В настоящее время на территории Сяськелевского сельского поселения для оповещения населения в случае начала военных действий или при наступлении ЧС действует система электрических сирен. В сельском поселении функционирует одна сирена С-40 она расположена в д. Сяськелево (д. 10а, Сяськелевский Дом культуры).

Проектом предлагается расширить существующую муниципальную систему оповещения путем устройства электросирен в населенных пунктах, расположенных на территориях вблизи возможных источников опасности природного и техногенного характера и с учетом новых площадок строительства.

Основной способ оповещения и информирования населения - передача сигнала «Внимание всем!» путем включения сирен системы оповещения ГО, речевых сообщений по сетям радиовещания и телевидения.

Для оповещения населения предусматривается 100% охват квартир и общественных зданий проводным вещанием. В местах наибольшего скопления людей предусматривается установка громкоговорителей.

# Зоны возможной опасности в соответствии с СП 165.1325800.2014 актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»

В соответствии с исходными данными и требованиями, выданными для разработки настоящего раздела Главным управлением МЧС России по Ленинградской области, территория Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградкой области не относится к территориям, категорированным по гражданской обороне, находится:

вне зоны возможных разрушений от территорий, отнесенных к категории по гражданской обороне;

вне зоны катастрофического затопления.

Ограничений на размещение проектируемых объектов (жилые дома, объекты обслуживания населения, лечебно-оздоровительные учреждения, объекты для отдыха и туризма, новые предприятия, в том числе, сельскохозяйственного назначения), в соответствии с СП 165.1325800.2014 - нет.

Мероприятия и объекты гражданской обороны

Защитные сооружения гражданской обороны.

Основной способ защиты в военное время населения, постоянно проживающего на территории сельского поселения, это укрытие в защитных сооружениях гражданской обороны (ЗСГО).

В соответствии с СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90) для укрытия населения на территории сельского поселения, необходимо создание фонда ЗС ГО с расчетом укрытия всего постоянно проживающего населения и населения, прибывающего по эвакуационным мероприятиям с территорий, отнесенных к группе по гражданской обороне.

Защиту рабочих и служащих (наибольшей рабочей смены) организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, предусматривается в убежищах. Укрытие персонала, продолжающего работу в военное время необходимо предусматривать в убежищах, рассчитанных на защиту от воздействия избыточного давления во фронте воздушной ударной волны 1,0 кгс/см2 и степень ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями равную 1000. Проектирование защитных сооружений осуществляют в соответствии с СП 88.13330 и национальными стандартами в области гражданской обороны.

Защиту работников наибольшей работающей смены организаций, расположенных в зоне возможных разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время, но не отнесенных к категориям по гражданской обороне следует предусматривать в укрытиях.

Защита населения в зоне возможного радиоактивного загрязнения необходимо осуществлять в противорадиационных укрытиях (ПРУ), со степенью ослабления радиации внешнего облучения, равную 500. Системы жизнеобеспечения ПРУ должны быть рассчитаны на двухсуточное пребывание укрываемых. Воздухоснабжение ПРУ должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим).

На случай внезапного нападения противника защита населения на территории поселения предусматривается в подготовленных для этого подвальных помещениях жилых, производственных и общественных зданий, для чего проектом рекомендуется провести инвентаризацию подвальных помещений для выявления их пригодности для оборудования укрытия.

Защитные сооружения следует приводить в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 24 ч.

Фонд защитных сооружений накапливается планомерно. Наращивание фонда укрытий осуществляют за счет планирования в мирное время и строительства в период мобилизации и военное время. Общая вместимость помещений должна соответствовать количеству жителей в микрорайонах.

В настоящее время на территории сельского поселения защитные сооружения представлены ПРУ на территории сельского поселения размещено 7 ПРУ, 4 из них – в д. Сяськелево на 3470 человек укрываемых, 3 – в д. Жабино на 2560 человек укрываемых. Все они являются муниципальной собственностью МУП ЖКХ «Сиверский» и в настоящее время используются в качестве кладовых. ПРУ требуют мероприятий по проведению текущего ремонта.

В период военного времени или в случае возникновения ЧС территориального масштаба Сяськелевского сельского поселение попадает под территории, рекомендуемые для рассредоточения и эвакуации населения. Расчет укрываемого населения производится исходя из численности постоянно-проживающего населения и прибывающего по эвакуационным мероприятиям.

Численность постоянного населения Сяськелевского сельского поселения в 2017 г. составила 5277 человек, проектное население прогнозируется, практически на том же уровне, 5350 человек. Следовательно, существующий фонд ЗС ГО с избытком обеспечит потребности в защите населения без учета числа прибывающих по эвакомероприятиям.

Многоквартирный жилищный фонд представлен многоквартирными жилыми домами в населенных пунктах Войсковицы, Вохоново, Жабино, Старые Низковицы, Сяськелево, Тойворово, Туганицы.

Необходимо создание резервов строительных материалов при жилищных управлениях для подготовки помещений к принятию населения (требования к укрытиям содержатся в Методических рекомендациях, по проведению комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия населения).

На территориях новой застройки необходимо строительство защитных сооружений на планируемое количество жителей этих микрорайонов.

Защитные сооружения в новой застройке могут быть как отдельно стоящими, так и встроенными. Защитные сооружения следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых.

В мирное время защитные сооружения в установленном порядке могут использоваться для нужд предприятий, учреждений, организаций и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.

Для приема эвакуируемых, на территории сельского поселения предусмотрен эвакуационный пункт, расположенный в Доме культуры в д. Сяськелево.

Предложения по приспособлению объектов.

При строительстве объектов коммунально-бытового назначения, в соответствии с СНиП 2.01.57-85, необходимо предусмотреть возможность их переоборудования для целей гражданской обороны.

Санитарно-обмывочный пункт (СОП) и станцию обеззараживания одежды (СОО) предлагается оборудовать в помещениях для занятия спортом, оборудованных душевыми путём устройства дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей.

Пункты очистки автотранспорта организовать на территориях станций технического обслуживания и автомоек, с соблюдением условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

В соответствии с требованиями п. 10 СП 165.1325800.2014, территория Сяськелевского сельского поселения подлежит комплексной маскировке.

Комплексная маскировка предусматривает создание автоматизированной системы управления технологическим оборудованием и системами, средствами маскировки, обнаружения и противодействия современным средствам поражения на прикрываемом объекте или территории, обеспечивающее снижение демаскирующих параметров объектов и прилегающих ориентирных указателей.

Подготовку к ведению маскировочных мероприятий на объектах и территориях следует осуществлять в мирное время заблаговременно, путем разработки планирующих документов, подготовки личного состава аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, а также накоплением имущества и технических средств, необходимых для их проведения.

# 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние, 2018 г. | Расчетный срок, 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Территория 1.1. Общая площадь земель в границе муниципального образования | га | 16820,8 | 16820,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1. Общая площадь земель в границах населенных пунктов – всего, из них: | га | 1000,6 | 1000,6 |
| деревня Акколово | га | 24,24 | 24,24 |
| деревня Большое Ондрово | га | 49,6 | 49,6 |
| деревня Войсковицы | га | 28,5 | 28,5 |
| деревня Вохоново | га | 59,6 | 59,6 |
| деревня Вытти | га | 17,6 | 17,6 |
| деревня Жабино | га | 125,9 | 125,9 |
| деревня Кастино | га | 14,8 | 14,8 |
| деревня Крокшево | га | 6,4 | 6,4 |
| деревня Малое Ондрово | га | 18,6 | 18,6 |
| деревня Муттолово | га | 32 | 32 |
| деревня Новые Низковицы | га | 30,2 | 30,2 |
| деревня Переярово | га | 56,5 | 56,5 |
| деревня Питкелево | га | 20,56 | 20,56 |
| деревня Реболово | га | 25,7 | 25,7 |
| деревня Ронилово | га | 14,7 | 14,7 |
| деревня Саванкюля | га | 17,9 | 17,9 |
| деревня Старые Низковицы | га | 110,2 | 110,2 |
| деревня Сяськелево | га | 219 | 219 |
| деревня Тойворово | га | 37,8 | 37,8 |
| деревня Туганицы | га | 33 | 33 |
| деревня Фьюнатово | га | 57,8 | 57,8 |
| 1.1.2 Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч: | га | 6142,9 | 6140,28 |
| 1.1.3 Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения | га | 271,9 | 269,4 |
| 1.1.4 Земли лесного фонда | га | 9388,5 | 9385,59 |
| 1.1.5. Земли запаса | га | 16,9 | 16,9 |
| 1.1.6 Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | 8,03 |
| II. Функциональное зонирование территории |  |  |  |
| 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 635,64 | 726,41 |
| 2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 11,9 | 14,1 |
| 3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 6,9 | 6,9 |
| 4. Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 5,9 | 16,5 |
| 5. Зона специализированной общественной застройки | га | 8,5 | 20,2 |
| 6. Производственная зона | га | 0 | 68,0 |
| 7. Коммунальная зона | га | 3,7 | 8,1 |
| 8. Зона инженерной инфраструктуры |  | 7,6 | 7,6 |
| 9. Зона транспортной инфраструктуры | га | 2,6 | 6,2 |
| 10. Зона сельскохозяйственных угодий | га | 6192,2 | 6085,59 |
| 11. Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | га | 17,2 | 17,2 |
| 12. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 121,3 | 121,3 |
| 13. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 16,9 | 19,2 |
| 14. Зона отдыха | га | 0 | 61,1 |
| 15. Зона лесов | га | 9288,5 | 9388,5 |
| 16.Зона кладбищ | га | 5,7 | 5,7 |
| 17. Зона озелененных территорий специального назначения | га | 343,06 | 95,0 |
| 18. Зона режимных территорий | га | 153,2 | 153,2 |
| III. Население |  |  |  |
| Общая численность населения | тыс. чел. | 5,28 | 5,35 |
| Возрастная структура населения: - население моложе трудоспособного возраста | % | 14,0 | 13,2 |
| - население в трудоспособном возрасте |  | 58,7 | 49,5 |
| - население старше трудоспособного возраста |  | 27,3 | 37,3 |
| IV. Жилищный фонд |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. кв. м | 100,7 | 160,86 |
| - многоквартирные среднеэтажные жилые дома | тыс. кв. м | 29,45 | 29,45 |
| - многоквартирные малоэтажные жилые дома | тыс. кв. м | 22,95 | 26,8 |
| - индивидуальные жилые дома с участками | тыс. кв. м | 48,3 | 104,61 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м | - | 0,3 |
| Новое жилищное строительство, всего | тыс. кв. м | - | 61,8 |
| - многоквартирные малоэтажные жилые дома | тыс. кв. м | - | 4,2 |
| - индивидуальные жилые дома с участками | тыс. кв. м | - | 56,3 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | кв. м/чел. | 19 | 30,1 |
| V. Муниципальные объекты обслуживания населения |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | мест | 130 | 220 |
| Общеобразовательные организации | мест | 320 | 320 |
| Спортивные залы | кв. м площади пола | 612 | 612 |
| Плоскостные сооружения | тыс. кв. м | 8,96 | 10,4 |
| Бассейны | кв. м зеркала воды | - | - |
| Клубы | зрительских мест | 500 | 500 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 15,2 | 27,0 |
| Предприятия розничной торговли | кв. м торг. площ. | 650 | не менее 2104 |
| Предприятия общественного питания | мест | 110 | 214 |
| Банно-оздоровительные комплексы | помывочных мест | 45 | 45 |
| VI. Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 82,5 | 86,7 |
| в том числе: | км км км |  |  |
| - федерального значения |  | 21,5 | 25,7 |
| - регионального или межмуниципального значения |  | 43,7 | 43,7 |
| - местного значения |  | 17,3 | 17,3 |
| Плотность автомобильных дорог | км/ кв. км | 0,54 | 0,56 |
| Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 36,9 | 48,8 |
| Протяженность линий движения автобуса | км | 47,5 | 57,2 |
| Автозаправочные станции | ед. | – | 1 |
| Станции технического обслуживания | ед. | 1 | 3 |
| VII. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |
| Теплоснабжение: |  |  |  |
| Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды, в том числе | Гкал/ч | 7,38 | 17,65 |
| автономные источники тепла | Гкал/ч | нет данных | 11,72 |
| Газоснабжение: |
| Потребление сетевого газа всего, в т. ч.: | млн. куб м/год | 3,7 | 12,95 |
| – на бытовые нужды населения | млн. куб м/год | 0,9 | 1,00 |
| – на теплоисточники | млн. куб м/год | 2,8 | 11,95 |
| Источники подачи газа | ГРС | ГРС | ГРС |
| Электроснабжение: |  |  |  |
| Электрическая нагрузка | МВт· | 6,3 | 9,0 |
| Водоснабжение: |  |  |  |
| Хозяйственно-питьевое водопотребление | тыс. куб. м/сут | 0,9 | 1,9 |
| Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/сут | 0,9 | 1,9 |
| Используемые источники водоснабжения | источники | подземные | подземные |
| Водоотведение: |  |  |  |
| Поступление хозяйственно-бытовых сточных вод | тыс. куб. м/сут | 0,65 | 1,5 |
| Производительность очистных сооружений | тыс. куб. м/сут | 0,65 | 1,5 |

# ПРИЛОЖЕНИя

# Приложение 1

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»)

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); здания управления, конструкторские бюро; здания административного назначения; научно-исследовательские лаборатории; поликлиники; спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели, гостиницы; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; пожарные депо; местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; электроподстанции, нефте- и газопроводы; артезианские скважины для технического водоснабжения; водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; канализационные насосные станции; сооружения оборотного водоснабжения; автозаправочные станции; станции технического обслуживания автомобилей; в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; зоны отдыха; территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки; образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

# Приложение 2

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе свредными организмами; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»). | проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в предыдущем пункте, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Береговая полоса | использование для передвижения механических транспортных средств | Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств |

# Приложение 3

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

| Наимено-вание зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс | все виды строительства; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; спуск сточных вод, в т. ч. водного транспорта; купание, стирка белья, водопой скота; другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | ограждение; планировка территории; озеленение; отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему канализационных очистных сооружений. |
| II пояс | закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод | купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации рубки ухода и санитарные рубки леса новое строительство с организацией отвода стоков на канализационные очистные сооружения добыча песка, гравия, дноуглу-бительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс | размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод |  |

# Приложение 4

# Ведомость координат поворотных точек населенных пунктов Сяськелевского сельского поселения

Ведомость координат поворотных точек деревни Переярово

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 60517,10915 | 82107,8372 |
| 2 | 60517,1394 | 82107,853 |
| 3 | 60531,95315 | 82098,7423 |
| 4 | 60532,1402 | 82098,62725 |
| 5 | 60541,42 | 82092,92 |
| 6 | 60559,41 | 82148,67 |
| 7 | 60544,9681 | 82167,00225 |
| 8 | 60507,03 | 82215,16 |
| 9 | 60519,0336 | 82224,76625 |
| 10 | 60648,03 | 82328 |
| 11 | 60632,7695 | 82351,4374 |
| 12 | 60630,3705 | 82355,1221 |
| 13 | 60572,88975 | 82443,3985 |
| 14 | 60567,1182 | 82452,26225 |
| 15 | 60535,52165 | 82500,7868 |
| 16 | 60534,78845 | 82512,94655 |
| 17 | 60531,8311 | 82561,9917 |
| 18 | 60532,09375 | 82562,3125 |
| 19 | 60619,28875 | 82640,125 |
| 20 | 60790,2251 | 82744,03875 |
| 21 | 60791,06 | 82744,54625 |
| 22 | 60800,51345 | 82750,2931 |
| 23 | 60811,795 | 82757,15125 |
| 24 | 60812,9546 | 82769,9916 |
| 25 | 60813,74265 | 82771,23935 |
| 26 | 60832,6927 | 82796,16545 |
| 27 | 60899,12875 | 82883,5525 |
| 28 | 60994,97155 | 82993,63375 |
| 29 | 61017,92855 | 83014,96715 |
| 30 | 61018,45095 | 83015,4526 |
| 31 | 61075,00515 | 83068,00705 |
| 32 | 61077,87075 | 83070,67 |
| 33 | 61066,11655 | 83091,65125 |
| 34 | 61040,06465 | 83143,41415 |
| 35 | 61039,88375 | 83143,7736 |
| 36 | 61037,17405 | 83149,1575 |
| 37 | 61260,39655 | 83377,48375 |
| 38 | 61247,46655 | 83401,69375 |
| 39 | 61435,1589 | 83592,9001 |
| 40 | 61435,4262 | 83593,1724 |
| 41 | 61445,75905 | 83603,69875 |
| 42 | 61444,6774 | 83608,22635 |
| 43 | 61440,8128 | 83624,4025 |
| 44 | 61434,84755 | 83636,79825 |
| 45 | 61434,7923 | 83636,9131 |
| 46 | 61430,2828 | 83646,28375 |
| 47 | 61430,1737 | 83646,1826 |
| 48 | 61414,1322 | 83631,31555 |
| 49 | 61241,27125 | 83471,11 |
| 50 | 61241,04155 | 83470,8971 |
| 51 | 61239,63655 | 83469,595 |
| 52 | 61239,5656 | 83469,6755 |
| 53 | 61186,1875 | 83530,23995 |
| 54 | 61064,4715 | 83636,4839 |
| 55 | 61064,31305 | 83636,6222 |
| 56 | 61062,5928 | 83638,1238 |
| 57 | 61062,53815 | 83638,03375 |
| 58 | 61060,71655 | 83635,03 |
| 59 | 61056,79025 | 83629,64835 |
| 60 | 60999,00825 | 83550,4495 |
| 61 | 60989,8081 | 83537,8394 |
| 62 | 60976,9635 | 83520,2339 |
| 63 | 60976,77265 | 83519,97235 |
| 64 | 60972,58405 | 83514,23125 |
| 65 | 60980,59975 | 83507,8783 |
| 66 | 60996,86035 | 83494,99075 |
| 67 | 61019,0556 | 83477,3996 |
| 68 | 61019,0032 | 83477,3324 |
| 69 | 61007,6661 | 83462,7929 |
| 70 | 61007,51575 | 83462,6001 |
| 71 | 61002,77705 | 83456,5229 |
| 72 | 60997,0269 | 83449,1485 |
| 73 | 60984,2632 | 83432,77955 |
| 74 | 60984,06765 | 83432,52875 |
| 75 | 60975,52605 | 83421,57445 |
| 76 | 60965,43655 | 83408,635 |
| 77 | 60935,0593 | 83407,24665 |
| 78 | 60918,1753 | 83406,475 |
| 79 | 60857,09905 | 83463,0925 |
| 80 | 60845,83375 | 83463,1042 |
| 81 | 60831,8728 | 83463,11875 |
| 82 | 60764,3848 | 83380,795 |
| 83 | 60764,12955 | 83380,48365 |
| 84 | 60745,75165 | 83358,06575 |
| 85 | 60706,39075 | 83310,05225 |
| 86 | 60676,0753 | 83273,07265 |
| 87 | 60671,94775 | 83268,03775 |
| 88 | 60674,7888 | 83265,612 |
| 89 | 60722,54155 | 83224,84 |
| 90 | 60704,50535 | 83208,8804 |
| 91 | 60585,51435 | 83103,58975 |
| 92 | 60585,3881 | 83103,478 |
| 93 | 60432,6703 | 82968,34375 |
| 94 | 60399,6736 | 82968,1932 |
| 95 | 60377,4382 | 82951,49895 |
| 96 | 60377,21135 | 82951,3286 |
| 97 | 60374,04655 | 82948,9525 |
| 98 | 60373,5967 | 82948,408 |
| 99 | 60369,797 | 82943,80905 |
| 100 | 60365,3151 | 82938,38445 |
| 101 | 60359,326 | 82931,13565 |
| 102 | 60353,20685 | 82923,72935 |
| 103 | 60353,19915 | 82923,72005 |
| 104 | 60296,0653 | 82854,56875 |
| 105 | 60251,85005 | 82794,84225 |
| 106 | 60211,163 | 82739,8817 |
| 107 | 60202,5939 | 82727,7584 |
| 108 | 60201,88645 | 82726,7575 |
| 109 | 60198,9347 | 82722,58145 |
| 110 | 60191,01555 | 82711,35325 |
| 111 | 60167,97275 | 82678,6821 |
| 112 | 60149,08925 | 82651,9083 |
| 113 | 60129,23905 | 82623,76375 |
| 114 | 60125,97875 | 82618,2167 |
| 115 | 60128,3953 | 82617,1375 |
| 116 | 60129,76265 | 82616,1565 |
| 117 | 60187,57405 | 82574,68 |
| 118 | 60231,06905 | 82544,14635 |
| 119 | 60237,6304 | 82539,5402 |
| 120 | 60265,1643 | 82520,2113 |
| 121 | 60265,62755 | 82519,8861 |
| 122 | 60265,6362 | 82519,8423 |
| 123 | 60373,05 | 82435,85 |
| 124 | 60391,73415 | 82363,9411 |
| 125 | 60434,04 | 82275,71 |
| 126 | 60403,53 | 82259,7 |
| 127 | 60419,37 | 82211,15 |
| 128 | 60435,19905 | 82193,50425 |
| 129 | 60483,3044 | 82139,87765 |
| 130 | 60487,97225 | 82134,67405 |
| 131 | 60505,75545 | 82114,85435 |
| 132 | 60516,9968 | 82107,9407 |
| 133 | 60517,10915 | 82107,8372 |

Ведомость координат поворотных точек деревни Саванкюля

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 57990,98 | 84482,58 |
| 2 | 57991,42 | 84483,55 |
| 3 | 58016,81 | 84532,29 |
| 4 | 58015,26 | 84538,37 |
| 5 | 57967,39 | 84565,42 |
| 6 | 57958,6 | 84570,4 |
| 7 | 57932,85 | 84584,95 |
| 8 | 57908,62 | 84583,75 |
| 9 | 57906,59 | 84579,82 |
| 10 | 57868,39 | 84506,07 |
| 11 | 57782,33 | 84561,23 |
| 12 | 57747,83 | 84589,52 |
| 13 | 57742,01 | 84594,3 |
| 14 | 57732,91 | 84601,84 |
| 15 | 57690,32 | 84575,71 |
| 16 | 57690,29 | 84575,69 |
| 17 | 57703,8 | 84563,45 |
| 18 | 57711,55 | 84556,44 |
| 19 | 57713,61 | 84554,57 |
| 20 | 57737,53 | 84537,71 |
| 21 | 57772,6 | 84513,02 |
| 22 | 57800,53 | 84493,34 |
| 23 | 57809,24 | 84485,94 |
| 24 | 57785,8 | 84456,39 |
| 25 | 57776,38 | 84441,48 |
| 26 | 57776,37 | 84441,49 |
| 27 | 57694,33 | 84497,03 |
| 28 | 57693,65 | 84494,92 |
| 29 | 57687,63 | 84476,38 |
| 30 | 57680,18 | 84450,94 |
| 31 | 57680,03 | 84450,42 |
| 32 | 57680,04 | 84450,41 |
| 33 | 57669,41 | 84414,39 |
| 34 | 57660,13 | 84399,64 |
| 35 | 57657,09 | 84378,87 |
| 36 | 57570,75 | 84161,62 |
| 37 | 57570,52 | 84160,47 |
| 38 | 57681,84 | 84119,84 |
| 39 | 57765,23 | 84079,99 |
| 40 | 57761,55 | 84048,82 |
| 41 | 57752,88 | 83975,34 |
| 42 | 57754,64 | 83973,47 |
| 43 | 57778 | 83948,73 |
| 44 | 57778,01 | 83948,72 |
| 45 | 57778,15 | 83948,87 |
| 46 | 57829,67 | 84003,04 |
| 47 | 57863,67 | 83964,36 |
| 48 | 57862,97 | 83825,68 |
| 49 | 57862,97 | 83825,68 |
| 50 | 57895,55 | 83826,91 |
| 51 | 57895,55 | 83826,91 |
| 52 | 57895,38 | 83920,05 |
| 53 | 57909,57 | 83927,72 |
| 54 | 57918,26 | 83932,43 |
| 55 | 57925,38 | 83940,57 |
| 56 | 57949,59 | 83968,28 |
| 57 | 57967,61 | 83985,92 |
| 58 | 57986,27 | 84010,56 |
| 59 | 58000,12 | 84038,26 |
| 60 | 57992,19 | 84052,25 |
| 61 | 57988,72 | 84089,04 |
| 62 | 57991,93 | 84106,87 |
| 63 | 57992,45 | 84109,75 |
| 64 | 57997,83 | 84139,61 |
| 65 | 57997,31 | 84156,17 |
| 66 | 57997,18 | 84160,49 |
| 67 | 57952,61 | 84180,9 |
| 68 | 57951,99 | 84181,18 |
| 69 | 57953,87 | 84183,87 |
| 70 | 57991,08 | 84237,04 |
| 71 | 57991,13 | 84237,11 |
| 72 | 58004,42 | 84256,1 |
| 73 | 58014,73 | 84286,35 |
| 74 | 58010,8 | 84302,27 |
| 75 | 57970,54 | 84326,83 |
| 76 | 57905,26 | 84386,56 |
| 77 | 57903,41 | 84388,24 |
| 78 | 57929,86 | 84445,76 |
| 79 | 57947,85 | 84484,88 |
| 80 | 57947,9 | 84484,98 |
| 81 | 57984,13 | 84467,52 |
| 82 | 57984,2 | 84467,49 |
| 83 | 57984,21 | 84467,49 |
| 84 | 57990,98 | 84482,58 |

Ведомость координат поворотных точек деревни Кастино

| 1 | 57690,31 | 84575,72 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 57640,81 | 84545,36 |
| 3 | 57623,19 | 84535,09 |
| 4 | 57620,49 | 84533,52 |
| 5 | 57615,92 | 84543,28 |
| 6 | 57615,79 | 84543,56 |
| 7 | 57604,94 | 84555,7 |
| 8 | 57550,12 | 84633,31 |
| 9 | 57526,64 | 84646,61 |
| 10 | 57523,94 | 84645,96 |
| 11 | 57508,37 | 84642,22 |
| 12 | 57507,71 | 84642,06 |
| 13 | 57394,77 | 84546,77 |
| 14 | 57379,53 | 84533,45 |
| 15 | 57416,66 | 84465,81 |
| 16 | 57438,63 | 84408,04 |
| 17 | 57398,06 | 84376,79 |
| 18 | 57380,81 | 84357,94 |
| 19 | 57343,77 | 84426,91 |
| 20 | 57317 | 84479,04 |
| 21 | 57300,84 | 84507,39 |
| 22 | 57283,4 | 84515,54 |
| 23 | 57283,3 | 84515,58 |
| 24 | 57267,77 | 84522,83 |
| 25 | 57250,12 | 84465,5 |
| 26 | 57241,3 | 84410,36 |
| 27 | 57232,48 | 84368,46 |
| 28 | 57232,48 | 84333,18 |
| 29 | 57237,48 | 84320,54 |
| 30 | 57245,71 | 84308,92 |
| 31 | 57243,51 | 84251,59 |
| 32 | 57230,28 | 84211,89 |
| 33 | 57183,97 | 84125,89 |
| 34 | 57155,55 | 84049,19 |
| 35 | 57168,16 | 84054,94 |
| 36 | 57178,93 | 84059,86 |
| 37 | 57220,08 | 84118,65 |
| 38 | 57311,37 | 84251,2 |
| 39 | 57314,29 | 84255,43 |
| 40 | 57322,23 | 84252,39 |
| 41 | 57354,44 | 84240,5 |
| 42 | 57385,47 | 84231,29 |
| 43 | 57530,92 | 84172,51 |
| 44 | 57546,44 | 84169,27 |
| 45 | 57566,46 | 84161,96 |
| 46 | 57570,49 | 84160,49 |
| 47 | 57570,52 | 84160,47 |
| 48 | 57570,75 | 84161,62 |
| 49 | 57657,09 | 84378,87 |
| 50 | 57660,13 | 84399,64 |
| 51 | 57669,41 | 84414,39 |
| 52 | 57680,04 | 84450,41 |
| 53 | 57680,03 | 84450,42 |
| 54 | 57680,18 | 84450,94 |
| 55 | 57687,63 | 84476,38 |
| 56 | 57693,65 | 84494,92 |
| 57 | 57694,33 | 84497,03 |
| 58 | 57776,37 | 84441,49 |
| 59 | 57776,38 | 84441,48 |
| 60 | 57785,8 | 84456,39 |
| 61 | 57809,24 | 84485,94 |
| 62 | 57800,53 | 84493,34 |
| 63 | 57772,6 | 84513,02 |
| 64 | 57737,53 | 84537,71 |
| 65 | 57713,61 | 84554,57 |
| 66 | 57711,55 | 84556,44 |
| 67 | 57703,82 | 84563,46 |
| 68 | 57690,32 | 84575,71 |
| 69 | 57690,31 | 84575,72 |

Ведомость координат поворотных точек деревни Малое Ондрово

| 1 | 56281,17 | 82632,55 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 56281,71 | 82632,92 |
| 3 | 56361,21 | 82687,26 |
| 4 | 56363,27 | 82688,68 |
| 5 | 56441,68 | 82742,27 |
| 6 | 56443,87 | 82735,75 |
| 7 | 56500,12 | 82568,48 |
| 8 | 56515,08 | 82580,98 |
| 9 | 56520,79 | 82601,54 |
| 10 | 56541,36 | 82612,97 |
| 11 | 56575,63 | 82617,54 |
| 12 | 56576,77 | 82600,4 |
| 13 | 56638,46 | 82618,68 |
| 14 | 56648,57 | 82600,33 |
| 15 | 56681,05 | 82598,75 |
| 16 | 56682,17 | 82598,69 |
| 17 | 56675,31 | 82643,96 |
| 18 | 56652,63 | 82743,06 |
| 19 | 56618,01 | 82760,97 |
| 20 | 56610,84 | 82803,95 |
| 21 | 56631,14 | 82819,47 |
| 22 | 56627,56 | 82846,93 |
| 23 | 56608,45 | 82829,02 |
| 24 | 56590,55 | 82838,57 |
| 25 | 56573,83 | 82863,64 |
| 26 | 56573,83 | 82893,49 |
| 27 | 56579,8 | 82935,28 |
| 28 | 56596,51 | 82971,1 |
| 29 | 56570,25 | 83094,07 |
| 30 | 56571,44 | 83115,56 |
| 31 | 56502,11 | 83185,3 |
| 32 | 56502,25 | 83185,54 |
| 33 | 56484,68 | 83205,66 |
| 34 | 56474,04 | 83188,24 |
| 35 | 56461,92 | 83168,37 |
| 36 | 56447,05 | 83144,02 |
| 37 | 56436,61 | 83118,3 |
| 38 | 56371,46 | 83139,24 |
| 39 | 56318,93 | 83075,57 |
| 40 | 56260,05 | 83030,64 |
| 41 | 56257,75 | 83026,33 |
| 42 | 56154,58 | 82832,35 |
| 43 | 56150,47 | 82824,62 |
| 44 | 56211,79 | 82757,64 |
| 45 | 56194,85 | 82746,07 |
| 46 | 56208,53 | 82726,42 |
| 47 | 56211,04 | 82722,81 |
| 48 | 56218 | 82713,48 |
| 49 | 56226,72 | 82702,23 |
| 50 | 56281,17 | 82632,55 |

Ведомость координат поворотных точек деревни Вытти

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 54404,06 | 83638,22 |
| 2 | 54379,61 | 83649,78 |
| 3 | 54381,41 | 83524,44 |
| 4 | 54413,83 | 83538,04 |
| 5 | 54413,61 | 83583,8 |
| 6 | 54413,61 | 83584,26 |
| 7 | 54413,37 | 83633,82 |
| 8 | 54413,35 | 83633,83 |
| 9 | 54404,06 | 83638,22 |
| 10 | 54724,53 | 83411,5 |
| 11 | 54721,81 | 83420,59 |
| 12 | 54713,9 | 83498,05 |
| 13 | 54717,66 | 83499,51 |
| 14 | 54757,09 | 83514,87 |
| 15 | 54604,84 | 83607,36 |
| 16 | 54645,96 | 83665,36 |
| 17 | 54592,84 | 83710,19 |
| 18 | 54588,55 | 83713,81 |
| 19 | 54502,33 | 83569,44 |
| 20 | 54508,71 | 83561,85 |
| 21 | 54588,48 | 83467,01 |
| 22 | 54576,31 | 83467,4 |
| 23 | 54424,91 | 83472,35 |
| 24 | 54422,18 | 83461,12 |
| 25 | 54421,6 | 83458,7 |
| 26 | 54383,94 | 83460,13 |
| 27 | 54374,04 | 83460,51 |
| 28 | 54356 | 83388,62 |
| 29 | 54353,61 | 83376,81 |
| 30 | 54336,38 | 83300,81 |
| 31 | 54334,38 | 83291,97 |
| 32 | 54300,57 | 83300,76 |
| 33 | 54252,59 | 83302,44 |
| 34 | 54249,03 | 83302,56 |
| 35 | 54227,78 | 83238,89 |
| 36 | 54223,75 | 83226,81 |
| 37 | 54300,88 | 83230,59 |
| 38 | 54300,67 | 83277,92 |
| 39 | 54406,13 | 83277,97 |
| 40 | 54502,05 | 83280,04 |
| 41 | 54503,15 | 83259,01 |
| 42 | 54538,61 | 83261,54 |
| 43 | 54548,19 | 83204,59 |
| 44 | 54558,81 | 83152,29 |
| 45 | 54529,98 | 83120,85 |
| 46 | 54529,22 | 83120,03 |
| 47 | 54467,85 | 83106,12 |
| 48 | 54469,69 | 83062,1 |
| 49 | 54468,55 | 83054,56 |
| 50 | 54468,1 | 83051,63 |
| 51 | 54524,68 | 83029 |
| 52 | 54521,9 | 83006,25 |
| 53 | 54621,46 | 82967,33 |
| 54 | 54683,49 | 82944,26 |
| 55 | 54701,89 | 82937,42 |
| 56 | 54704,14 | 82956,98 |
| 57 | 54714,37 | 83038,97 |
| 58 | 54733,41 | 83158,08 |
| 59 | 54753,67 | 83190,18 |
| 60 | 54754,33 | 83191,22 |
| 61 | 54770,18 | 83216,33 |
| 62 | 54776,24 | 83250,68 |
| 63 | 54776,53 | 83252,34 |
| 64 | 54775,5 | 83253,45 |
| 65 | 54753,36 | 83277,18 |
| 66 | 54747,64 | 83334,37 |
| 67 | 54724,53 | 83411,5 |

Ведомость координат поворотных точек деревни Большое Ондрово

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 55170,22 | 82283,7 |
| 2 | 55167,64 | 82279,42 |
| 3 | 55106,78 | 82319,37 |
| 4 | 55052,43 | 82273,53 |
| 5 | 55022,16 | 82207,16 |
| 6 | 55008,83 | 82208,82 |
| 7 | 55025,49 | 82245,48 |
| 8 | 55018,83 | 82275,48 |
| 9 | 55009,6 | 82272,01 |
| 10 | 55013,81 | 82288,71 |
| 11 | 55000,35 | 82294,92 |
| 12 | 54967,56 | 82229,37 |
| 13 | 54967,56 | 82229,38 |
| 14 | 54963,84 | 82245,48 |
| 15 | 54948,84 | 82240,48 |
| 16 | 54936,38 | 82216,81 |
| 17 | 54948,84 | 82288,81 |
| 18 | 54938,85 | 82308,8 |
| 19 | 54922,18 | 82312,14 |
| 20 | 54895,25 | 82224,62 |
| 21 | 54890,52 | 82228,82 |
| 22 | 54867,2 | 82238,82 |
| 23 | 54850,53 | 82255,48 |
| 24 | 54855,53 | 82273,81 |
| 25 | 54840,53 | 82292,14 |
| 26 | 54828,87 | 82307,14 |
| 27 | 54813,87 | 82297,14 |
| 28 | 54792,21 | 82298,8 |
| 29 | 54797,21 | 82313,8 |
| 30 | 54818,87 | 82317,13 |
| 31 | 54825,54 | 82327,13 |
| 32 | 54825,54 | 82345,46 |
| 33 | 54815,54 | 82352,13 |
| 34 | 54808,87 | 82378,79 |
| 35 | 54807,34 | 82397,22 |
| 36 | 54807,21 | 82398,78 |
| 37 | 54809,26 | 82398,78 |
| 38 | 54833,87 | 82418,78 |
| 39 | 54833,87 | 82423,78 |
| 40 | 54837,2 | 82450,44 |
| 41 | 54830,54 | 82485,43 |
| 42 | 54803,88 | 82513,76 |
| 43 | 54783,88 | 82492,1 |
| 44 | 54772,22 | 82478,77 |
| 45 | 54745,56 | 82490,43 |
| 46 | 54720,56 | 82503,76 |
| 47 | 54730,56 | 82523,76 |
| 48 | 54707,23 | 82563,75 |
| 49 | 54692,23 | 82557,08 |
| 50 | 54688,9 | 82578,74 |
| 51 | 54672,24 | 82600,4 |
| 52 | 54643,09 | 82597,34 |
| 53 | 54637,25 | 82627,07 |
| 54 | 54637,01 | 82649,55 |
| 55 | 54636,99 | 82651,24 |
| 56 | 54636,89 | 82661,64 |
| 57 | 54567,5 | 82721,57 |
| 58 | 54538,15 | 82747,77 |
| 59 | 54507,88 | 82776,41 |
| 60 | 54436,55 | 82806,31 |
| 61 | 54387,58 | 82782,16 |
| 62 | 54330,73 | 82741,3 |
| 63 | 54329,63 | 82711,05 |
| 64 | 54449,81 | 82522,61 |
| 65 | 54437,28 | 82515,81 |
| 66 | 54396,51 | 82493,67 |
| 67 | 54364,12 | 82476,09 |
| 68 | 54380,48 | 82435,15 |
| 69 | 54383,06 | 82428,69 |
| 70 | 54427,61 | 82361,98 |
| 71 | 54479,74 | 82283,9 |
| 72 | 54479,74 | 82283,89 |
| 73 | 54563,71 | 82158,14 |
| 74 | 54586,52 | 82123,97 |
| 75 | 54635,51 | 82050,61 |
| 76 | 54637,18 | 82048,1 |
| 77 | 54705,04 | 81946,46 |
| 78 | 54706,71 | 81947,57 |
| 79 | 54884,83 | 81680,51 |
| 80 | 54897,04 | 81662,21 |
| 81 | 54904,35 | 81651,25 |
| 82 | 54969,33 | 81743,8 |
| 83 | 54972,9 | 81748,89 |
| 84 | 55051,95 | 81795,7 |
| 85 | 55092,85 | 81803,98 |
| 86 | 55119,93 | 81829,44 |
| 87 | 55123,34 | 81847,35 |
| 88 | 55164,51 | 81899,2 |
| 89 | 55169,05 | 81921,5 |
| 90 | 55171,15 | 81931,77 |
| 91 | 55162,48 | 81945,32 |
| 92 | 55150,91 | 81963,4 |
| 93 | 55303,13 | 82074,38 |
| 94 | 55285,46 | 82097,09 |
| 95 | 55242,5 | 82146,26 |
| 96 | 55193,46 | 82189,15 |
| 97 | 55169,76 | 82209,89 |
| 98 | 55441,61 | 82451,79 |
| 99 | 55446,92 | 82456,51 |
| 100 | 55550,72 | 82548,88 |
| 101 | 55405,39 | 82655,07 |
| 102 | 55393,65 | 82664,86 |
| 103 | 55359,06 | 82599,94 |
| 104 | 55247,08 | 82411,24 |
| 105 | 55247,02 | 82411,12 |
| 106 | 55246,97 | 82411,04 |
| 107 | 55170,22 | 82283,7 |

Ведомость координат поворотных точек деревни Вохоново

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 51631,74 | 85567,75 |
| 2 | 51622,17 | 85558,75 |
| 3 | 51622,32 | 85564,18 |
| 4 | 51614,55 | 85604,73 |
| 5 | 51599,02 | 85647,89 |
| 6 | 51596,92 | 85679,57 |
| 7 | 51583,96 | 85730,62 |
| 8 | 51535,09 | 85934,47 |
| 9 | 51526,72 | 85938,66 |
| 10 | 51494,6 | 85928,88 |
| 11 | 51472,26 | 85917,71 |
| 12 | 51451,32 | 85905,15 |
| 13 | 51428,98 | 85885,6 |
| 14 | 51426,19 | 85866,05 |
| 15 | 51412,23 | 85838,13 |
| 16 | 51401,07 | 85826,97 |
| 17 | 51401,06 | 85826,96 |
| 18 | 51402,45 | 85796,24 |
| 19 | 51402,45 | 85763,06 |
| 20 | 51402,45 | 85762,73 |
| 21 | 51399,66 | 85736,21 |
| 22 | 51399,66 | 85707,21 |
| 23 | 51399,66 | 85706,89 |
| 24 | 51394,08 | 85681,75 |
| 25 | 51368,55 | 85666,46 |
| 26 | 51368,46 | 85666,41 |
| 27 | 51387,67 | 85597,45 |
| 28 | 51397,9 | 85526,73 |
| 29 | 51398,03 | 85525,84 |
| 30 | 51396,84 | 85524,94 |
| 31 | 51365,78 | 85501,48 |
| 32 | 51362,04 | 85498,66 |
| 33 | 51325,21 | 85470,84 |
| 34 | 51257,45 | 85419,66 |
| 35 | 51231,4 | 85399,99 |
| 36 | 51227,23 | 85396,83 |
| 37 | 51396,31 | 85336,97 |
| 38 | 51396,63 | 85339,1 |
| 39 | 51404,07 | 85388,7 |
| 40 | 51430,81 | 85402,44 |
| 41 | 51449,79 | 85396,36 |
| 42 | 51457,56 | 85403,25 |
| 43 | 51462,7 | 85407,09 |
| 44 | 51471,36 | 85413,57 |
| 45 | 51514,49 | 85423,83 |
| 46 | 51524,84 | 85410,01 |
| 47 | 51515,36 | 85358,6 |
| 48 | 51523,12 | 85343,06 |
| 49 | 51539,51 | 85333,54 |
| 50 | 51557,63 | 85336,09 |
| 51 | 51569,71 | 85346,41 |
| 52 | 51574,02 | 85358,48 |
| 53 | 51567,98 | 85372,29 |
| 54 | 51555,04 | 85391,29 |
| 55 | 51549,32 | 85403,13 |
| 56 | 51542,96 | 85416,33 |
| 57 | 51544,68 | 85427,53 |
| 58 | 51553,31 | 85453,39 |
| 59 | 51591,49 | 85481,67 |
| 60 | 51610,24 | 85497,26 |
| 61 | 51621,46 | 85532,59 |
| 62 | 51621,79 | 85544,67 |
| 63 | 51629,42 | 85551,84 |
| 64 | 51632,43 | 85554,67 |
| 65 | 51632,41 | 85554,97 |
| 66 | 51631,74 | 85567,75 |
| 67 | 52061,7 | 84941,05 |
| 68 | 51995,11 | 85033,66 |
| 69 | 51991,99 | 85038 |
| 70 | 51977,59 | 85058,03 |
| 71 | 51964,75 | 85109,32 |
| 72 | 51962,63 | 85118,68 |
| 73 | 51945,31 | 85194,85 |
| 74 | 51943,34 | 85203,51 |
| 75 | 51762,91 | 85181,27 |
| 76 | 51735,38 | 85177,88 |
| 77 | 51735,3 | 85178,36 |
| 78 | 51731,34 | 85136,48 |
| 79 | 51746,47 | 85036,74 |
| 80 | 51746,72 | 85035,14 |
| 81 | 51743,36 | 85034,47 |
| 82 | 51732,71 | 85032,34 |
| 83 | 51679,3 | 84953,06 |
| 84 | 51665,1 | 84931,97 |
| 85 | 51668,38 | 84899,25 |
| 86 | 51678,64 | 84880,29 |
| 87 | 51687,9 | 84863,19 |
| 88 | 51656,86 | 84822,19 |
| 89 | 51650,75 | 84814,12 |
| 90 | 51655,47 | 84785,96 |
| 91 | 51661,77 | 84748,32 |
| 92 | 51659,55 | 84717,29 |
| 93 | 51564,52 | 84718,34 |
| 94 | 51510,23 | 84725,69 |
| 95 | 51429,26 | 84713,39 |
| 96 | 51414,51 | 84711,15 |
| 97 | 51424,5 | 84573,67 |
| 98 | 51427,69 | 84573,77 |
| 99 | 51428,41 | 84573,79 |
| 100 | 51437,04 | 84574,04 |
| 101 | 51440,26 | 84574,13 |
| 102 | 51440,91 | 84569,15 |
| 103 | 51461,84 | 84567,74 |
| 104 | 51462,49 | 84565,31 |
| 105 | 51500,8 | 84421,8 |
| 106 | 51507,61 | 84396,3 |
| 107 | 51516,47 | 84363,1 |
| 108 | 51516,34 | 84362,76 |
| 109 | 51498,36 | 84319,16 |
| 110 | 51497,77 | 84317,71 |
| 111 | 51489,11 | 84296,72 |
| 112 | 51484,96 | 84260,54 |
| 113 | 51464,46 | 84207,73 |
| 114 | 51468,64 | 84207,88 |
| 115 | 51487,55 | 84208,55 |
| 116 | 51515,76 | 84209,56 |
| 117 | 51593 | 84212,32 |
| 118 | 51623,75 | 84225,39 |
| 119 | 51677,24 | 84269,79 |
| 120 | 51680,64 | 84272,61 |
| 121 | 51741,6 | 84265,07 |
| 122 | 51741,9 | 84257,96 |
| 123 | 51746,48 | 84151,56 |
| 124 | 51776,23 | 84150,47 |
| 125 | 51806,02 | 84149,38 |
| 126 | 51828,39 | 84148,56 |
| 127 | 51899,21 | 84145,96 |
| 128 | 51915,03 | 84145,6 |
| 129 | 51914,58 | 84151,17 |
| 130 | 51910,7 | 84199,35 |
| 131 | 51904,64 | 84274,67 |
| 132 | 51921,41 | 84296,22 |
| 133 | 51997,5 | 84302,24 |
| 134 | 51996,93 | 84356,03 |
| 135 | 51997,16 | 84357,47 |
| 136 | 52021,73 | 84360,15 |
| 137 | 52055,65 | 84362,64 |
| 138 | 52067,16 | 84374,77 |
| 139 | 52068,07 | 84406,53 |
| 140 | 52068,44 | 84419,54 |
| 141 | 52068,24 | 84431,12 |
| 142 | 52055,79 | 84644,05 |
| 143 | 52143,46 | 84653,74 |
| 144 | 52153,38 | 84662,96 |
| 145 | 52184,15 | 84691,56 |
| 146 | 52186,81 | 84718,27 |
| 147 | 52190,67 | 84757,07 |
| 148 | 52190,73 | 84757,72 |
| 149 | 52191,49 | 84765,3 |
| 150 | 52194,08 | 84791,38 |
| 151 | 52213,89 | 84803,16 |
| 152 | 52238,01 | 84817,49 |
| 153 | 52236,36 | 84823,44 |
| 154 | 52234,15 | 84831,45 |
| 155 | 52218,38 | 84878,41 |
| 156 | 52174,58 | 84943,55 |
| 157 | 52155,9 | 84943,13 |
| 158 | 52151,58 | 84943,04 |
| 159 | 52061,7 | 84941,05 |

Ведомость координат поворотных точек деревни Реболово

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 51312,65 | 89217,75 |
| 2 | 51176,72 | 89258,77 |
| 3 | 51196,79 | 89362,87 |
| 4 | 51182,59 | 89378,24 |
| 5 | 51209,36 | 89573,08 |
| 6 | 51246,49 | 89579,77 |
| 7 | 51255,39 | 89674,96 |
| 8 | 51276,04 | 89774,47 |
| 9 | 51382,48 | 89747,21 |
| 10 | 51396,07 | 89713,48 |
| 11 | 51384 | 89564,8 |
| 12 | 51414,27 | 89557,36 |
| 13 | 51452,32 | 89549,82 |
| 14 | 51470,32 | 89624,45 |
| 15 | 51519,25 | 89618,58 |
| 16 | 51547,03 | 89710,21 |
| 17 | 51549,91 | 89719,69 |
| 18 | 51507,21 | 89736,76 |
| 19 | 51506,17 | 89813,11 |
| 20 | 51506,08 | 89819,39 |
| 21 | 51502,22 | 89820,55 |
| 22 | 51482,03 | 89825,52 |
| 23 | 51452,65 | 89843,19 |
| 24 | 51345,25 | 89863,53 |
| 25 | 51248,82 | 89876,53 |
| 26 | 51181,62 | 89873,3 |
| 27 | 51168,92 | 89872,69 |
| 28 | 51156,43 | 90009,71 |
| 29 | 51156,42 | 90009,86 |
| 30 | 51156,4 | 90009,88 |
| 31 | 51131,4 | 90036,54 |
| 32 | 51060,43 | 90040,21 |
| 33 | 51016,58 | 90033,34 |
| 34 | 51009,81 | 90032,28 |
| 35 | 51012,55 | 89898,54 |
| 36 | 51012,65 | 89891,54 |
| 37 | 51015,86 | 89891,67 |
| 38 | 51022,07 | 89890,33 |
| 39 | 51077,57 | 89878,35 |
| 40 | 51086,06 | 89864,51 |
| 41 | 51102,16 | 89838,22 |
| 42 | 51113,81 | 89783,89 |
| 43 | 51119,28 | 89758,34 |
| 44 | 51093,4 | 89360,79 |
| 45 | 51093,64 | 89353,18 |
| 46 | 51092,91 | 89338,03 |
| 47 | 51086,11 | 89196,36 |
| 48 | 51092,3 | 89166,8 |
| 49 | 51092,75 | 89164,67 |
| 50 | 51092,23 | 89158,08 |
| 51 | 51088,7 | 89113,7 |
| 52 | 51092,48 | 89106,72 |
| 53 | 51118,07 | 89059,3 |
| 54 | 51119,85 | 89025,57 |
| 55 | 51120,32 | 88891,68 |
| 56 | 51114,31 | 88886,45 |
| 57 | 51066,5 | 88844,84 |
| 58 | 51110,28 | 88869,69 |
| 59 | 51125,83 | 88878,51 |
| 60 | 51205,1 | 88878,5 |
| 61 | 51215,85 | 88866,96 |
| 62 | 51226,37 | 88855,66 |
| 63 | 51259,07 | 88814,66 |
| 64 | 51277,55 | 88810,39 |
| 65 | 51354,95 | 88792,52 |
| 66 | 51396,86 | 88794,78 |
| 67 | 51417,2 | 88823,14 |
| 68 | 51428,45 | 88877,59 |
| 69 | 51448,93 | 89022,65 |
| 70 | 51313,83 | 89056,49 |
| 71 | 51320,98 | 89120,79 |
| 72 | 51321,09 | 89121,84 |
| 73 | 51324,19 | 89149,73 |
| 74 | 51312,87 | 89216,46 |
| 75 | 51312,65 | 89217,75 |

Ведомость координат поворотных точек деревни Ронилово

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 49690,79 | 90252,12 |
| 2 | 49673,26 | 90233,85 |
| 3 | 49687,71 | 90225,96 |
| 4 | 49743,4 | 90195,57 |
| 5 | 49809,46 | 90159,53 |
| 6 | 49871,79 | 90116,06 |
| 7 | 50078,39 | 89971,99 |
| 8 | 50154,11 | 89918,71 |
| 9 | 50232,18 | 89878,6 |
| 10 | 50236,7 | 89880,68 |
| 11 | 50300,91 | 89910,29 |
| 12 | 50408,16 | 89935,64 |
| 13 | 50410,69 | 89936,24 |
| 14 | 50476,08 | 89951,7 |
| 15 | 50497,71 | 89980,24 |
| 16 | 50567,21 | 90063,72 |
| 17 | 50571,29 | 90068,62 |
| 18 | 50571,22 | 90068,68 |
| 19 | 50564,81 | 90074,01 |
| 20 | 50563,13 | 90075,41 |
| 21 | 50561,21 | 90077,02 |
| 22 | 50537,89 | 90096,43 |
| 23 | 50482,6 | 90030,02 |
| 24 | 50464,31 | 90008,05 |
| 25 | 50387,87 | 90081,05 |
| 26 | 50363,05 | 90104,74 |
| 27 | 50340,56 | 90082,48 |
| 28 | 50339,21 | 90081,15 |
| 29 | 50324,4 | 90102,37 |
| 30 | 50291,81 | 90149,06 |
| 31 | 50278,45 | 90168,21 |
| 32 | 50351,33 | 90246,12 |
| 33 | 50339,01 | 90262,67 |
| 34 | 50338,52 | 90263,34 |
| 35 | 50321,98 | 90285,57 |
| 36 | 50317,99 | 90292,65 |
| 37 | 50306,05 | 90304,56 |
| 38 | 50286,34 | 90311,24 |
| 39 | 50285,42 | 90311,55 |
| 40 | 50285,03 | 90311,11 |
| 41 | 50259,88 | 90282,01 |
| 42 | 50272,68 | 90264,16 |
| 43 | 50271,77 | 90254,33 |
| 44 | 50269,69 | 90231,74 |
| 45 | 50269,64 | 90231,2 |
| 46 | 50233,37 | 90183,6 |
| 47 | 50229,8 | 90178,91 |
| 48 | 50246,53 | 90158,67 |
| 49 | 50224,16 | 90133,57 |
| 50 | 50177,73 | 90081,44 |
| 51 | 49977,64 | 90241,04 |
| 52 | 49986,14 | 90266,34 |
| 53 | 49897,94 | 90318,76 |
| 54 | 49892,16 | 90322,19 |
| 55 | 49890,71 | 90323,06 |
| 56 | 49887,21 | 90316,25 |
| 57 | 49883,14 | 90308,53 |
| 58 | 49875,49 | 90296,71 |
| 59 | 49868,88 | 90292,5 |
| 60 | 49766,59 | 90261,41 |
| 61 | 49698,59 | 90257,73 |
| 62 | 49696,16 | 90257,73 |
| 63 | 49690,79 | 90252,12 |

Ведомость координат поворотных точек деревни Питкелево

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 49016,49 | 89856,44 |
| 2 | 49017,65 | 89830,84 |
| 3 | 48983,64 | 89820,38 |
| 4 | 49016,31 | 89743,91 |
| 5 | 49021,56 | 89742,86 |
| 6 | 49073,45 | 89753,28 |
| 7 | 49106,12 | 89750,97 |
| 8 | 49110,33 | 89757,64 |
| 9 | 49127,32 | 89784,5 |
| 10 | 49144,44 | 89813,4 |
| 11 | 49144,07 | 89811,58 |
| 12 | 49171,26 | 89862,06 |
| 13 | 49171,43 | 89862,18 |
| 14 | 49172,62 | 89863,04 |
| 15 | 49186,09 | 89889,93 |
| 16 | 49214,09 | 89914,77 |
| 17 | 49214,86 | 89915,45 |
| 18 | 49218,06 | 89918,29 |
| 19 | 49218,94 | 89918,42 |
| 20 | 49237,74 | 89938,18 |
| 21 | 49282,65 | 89995,63 |
| 22 | 49296,96 | 90013,2 |
| 23 | 49298,38 | 90014,96 |
| 24 | 49302,61 | 90020,16 |
| 25 | 49332,15 | 90056,45 |
| 26 | 49350,91 | 90079,46 |
| 27 | 49357,81 | 90121,78 |
| 28 | 49358,17 | 90122,64 |
| 29 | 49359,28 | 90125,28 |
| 30 | 49360,15 | 90134,36 |
| 31 | 49360,54 | 90138,5 |
| 32 | 49366,66 | 90197,53 |
| 33 | 49371,1 | 90222,24 |
| 34 | 49362,88 | 90223,36 |
| 35 | 49362,36 | 90232,8 |
| 36 | 49374,15 | 90290,53 |
| 37 | 49375,28 | 90296,09 |
| 38 | 49400,11 | 90417,68 |
| 39 | 49405,08 | 90469,12 |
| 40 | 49351,75 | 90513,35 |
| 41 | 49340,55 | 90525,61 |
| 42 | 49312,82 | 90539,53 |
| 43 | 49283,75 | 90552,66 |
| 44 | 49283,7 | 90552,83 |
| 45 | 49178,2 | 90606,08 |
| 46 | 49168,47 | 90589,79 |
| 47 | 49079,78 | 90336,48 |
| 48 | 49116,08 | 90323,62 |
| 49 | 49145,48 | 90304,71 |
| 50 | 49162,32 | 90272,82 |
| 51 | 49145,65 | 90204,58 |
| 52 | 49124,48 | 90154,54 |
| 53 | 49104,52 | 90125,13 |
| 54 | 49082,47 | 90097,82 |
| 55 | 49062,24 | 90068,58 |
| 56 | 49056,7 | 90056,97 |
| 57 | 49047,04 | 90036,09 |
| 58 | 49035,77 | 90017,4 |
| 59 | 48949,59 | 90017,28 |
| 60 | 48905,57 | 90000,76 |
| 61 | 48899,59 | 89957,74 |
| 62 | 48902,47 | 89947,33 |
| 63 | 48905,51 | 89936,31 |
| 64 | 48920,08 | 89883,55 |
| 65 | 48922,43 | 89875,05 |
| 66 | 48985,07 | 89873,89 |
| 67 | 48985,14 | 89857,01 |
| 68 | 49016,45 | 89857,47 |
| 69 | 49016,49 | 89856,44 |

Ведомость координат поворотных точек деревни Войсковицы

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 49628,04 | 91789,82 |
| 2 | 49628,16 | 91789,61 |
| 3 | 49629,29 | 91787,71 |
| 4 | 49645,53 | 91760,18 |
| 5 | 49652,37 | 91748,59 |
| 6 | 49656,81 | 91741,07 |
| 7 | 49671,62 | 91715,97 |
| 8 | 49718,44 | 91636,61 |
| 9 | 49718,46 | 91636,59 |
| 10 | 49760,57 | 91565,21 |
| 11 | 49794,06 | 91517,39 |
| 12 | 49813,36 | 91489,83 |
| 13 | 49914,02 | 91346,1 |
| 14 | 49967,46 | 91277,05 |
| 15 | 49980,28 | 91260,48 |
| 16 | 49980,6 | 91260,07 |
| 17 | 49984,13 | 91262,36 |
| 18 | 50029,59 | 91291,85 |
| 19 | 50048,52 | 91322,05 |
| 20 | 50090,85 | 91288,66 |
| 21 | 50194,94 | 91408,19 |
| 22 | 50180,51 | 91426,84 |
| 23 | 50188,07 | 91458,52 |
| 24 | 50275,75 | 91525,17 |
| 25 | 50349,76 | 91630,2 |
| 26 | 50350,49 | 91631,24 |
| 27 | 50354,53 | 91636,97 |
| 28 | 50313,3 | 91685,64 |
| 29 | 50276,24 | 91747,17 |
| 30 | 50274,86 | 91749,46 |
| 31 | 50274,84 | 91749,45 |
| 32 | 50274,67 | 91750,01 |
| 33 | 50266,81 | 91775,99 |
| 34 | 50266,43 | 91777,25 |
| 35 | 50253,75 | 91790,25 |
| 36 | 50118,55 | 91862,03 |
| 37 | 50094,34 | 91872,09 |
| 38 | 50034,88 | 91932 |
| 39 | 50031,67 | 91935,24 |
| 40 | 50024,02 | 91932,2 |
| 41 | 50022,19 | 91931,47 |
| 42 | 49919,93 | 91890,86 |
| 43 | 49868,5 | 91870,44 |
| 44 | 49867,53 | 91869,97 |
| 45 | 49759,6 | 91817,68 |
| 46 | 49757,06 | 91822,78 |
| 47 | 49754,84 | 91827,24 |
| 48 | 49751,13 | 91825,5 |
| 49 | 49746,78 | 91823,14 |
| 50 | 49727,95 | 91812,95 |
| 51 | 49722,14 | 91809,8 |
| 52 | 49661,03 | 91776,7 |
| 53 | 49654,19 | 91788,43 |
| 54 | 49654,16 | 91788,48 |
| 55 | 49656,38 | 91789,71 |
| 56 | 49666,08 | 91795,36 |
| 57 | 49701,44 | 91815,96 |
| 58 | 49744,92 | 91841,28 |
| 59 | 49687,7 | 91939,52 |
| 60 | 49684,54 | 91944,81 |
| 61 | 49651,04 | 91925,47 |
| 62 | 49637,63 | 91917,66 |
| 63 | 49593,86 | 91892,17 |
| 64 | 49593,87 | 91892,17 |
| 65 | 49576,34 | 91881,76 |
| 66 | 49591,38 | 91856,04 |
| 67 | 49598,82 | 91843,55 |
| 68 | 49600,35 | 91840,71 |
| 69 | 49601,56 | 91838,65 |
| 70 | 49601,49 | 91838,61 |
| 71 | 49599,83 | 91837,63 |
| 72 | 49609,79 | 91820,75 |
| 73 | 49618,47 | 91806,04 |
| 74 | 49625,84 | 91793,56 |
| 75 | 49626,9 | 91791,76 |
| 76 | 49628,04 | 91789,82 |

Ведомость координат поворотных точек деревни Акколово

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 54514,83 | 88459,16 |
| 2 | 54504,23 | 88466,1 |
| 3 | 54425,82 | 88495,02 |
| 4 | 54392,11 | 88507,51 |
| 5 | 54383,69 | 88510,62 |
| 6 | 54324,55 | 88532,52 |
| 7 | 54324,23 | 88532,64 |
| 8 | 54311,49 | 88537,36 |
| 9 | 54306,89 | 88539,06 |
| 10 | 54286,07 | 88546,77 |
| 11 | 54224,85 | 88569,44 |
| 12 | 54209,77 | 88575,03 |
| 13 | 54209,76 | 88575,03 |
| 14 | 54203,24 | 88565,4 |
| 15 | 54075,74 | 88554,58 |
| 16 | 54028,78 | 88548,7 |
| 17 | 54012,89 | 88569,89 |
| 18 | 53993,47 | 88594,6 |
| 19 | 53972,29 | 88605,2 |
| 20 | 53963,29 | 88601,49 |
| 21 | 53945,98 | 88605,52 |
| 22 | 53892,42 | 88620,08 |
| 23 | 53864,81 | 88627,58 |
| 24 | 53949,07 | 88725,07 |
| 25 | 53955,16 | 88732,12 |
| 26 | 53980,68 | 88761,64 |
| 27 | 53973,41 | 88768,88 |
| 28 | 53959,59 | 88788,21 |
| 29 | 53901,61 | 88869,35 |
| 30 | 53891,19 | 88857,4 |
| 31 | 53878,61 | 88842,97 |
| 32 | 53855,83 | 88816,36 |
| 33 | 53832,79 | 88790,02 |
| 34 | 53809,76 | 88763,69 |
| 35 | 53763,67 | 88711 |
| 36 | 53740,63 | 88684,66 |
| 37 | 53712,31 | 88643,18 |
| 38 | 53698,34 | 88622,72 |
| 39 | 53669,41 | 88569,6 |
| 40 | 53737,2 | 88556,47 |
| 41 | 53772,51 | 88554,01 |
| 42 | 53740,02 | 88493,06 |
| 43 | 53741,44 | 88492,25 |
| 44 | 53741,41 | 88492,19 |
| 45 | 53769,69 | 88472,75 |
| 46 | 53793,41 | 88456,44 |
| 47 | 53793,49 | 88456,63 |
| 48 | 53883,81 | 88393,43 |
| 49 | 53897,19 | 88407,35 |
| 50 | 53915 | 88425,87 |
| 51 | 53934,86 | 88448,86 |
| 52 | 53949,27 | 88444,51 |
| 53 | 53965,73 | 88440,02 |
| 54 | 54002,39 | 88421,32 |
| 55 | 54025,59 | 88389,89 |
| 56 | 54043,41 | 88342,84 |
| 57 | 53977,3 | 88232,22 |
| 58 | 53966,5 | 88214,14 |
| 59 | 54154,75 | 88117,64 |
| 60 | 54207,07 | 88226,66 |
| 61 | 54221,31 | 88256,33 |
| 62 | 54239,87 | 88295 |
| 63 | 54271,47 | 88279,96 |
| 64 | 54397,94 | 88219,9 |
| 65 | 54447,34 | 88196,43 |
| 66 | 54463,61 | 88189,93 |
| 67 | 54489,51 | 88326,69 |
| 68 | 54502,91 | 88389,86 |
| 69 | 54514,27 | 88443,45 |
| 70 | 54517,26 | 88457,57 |
| 71 | 54514,83 | 88459,16 |

Ведомость координат поворотных точек деревни Муттолово

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 54404,29 | 87606,49 |
| 2 | 54063,69 | 87444,19 |
| 3 | 54195,2 | 87392,46 |
| 4 | 54324,59 | 87561,48 |
| 5 | 54374,04 | 87545,01 |
| 6 | 54412,28 | 87522,59 |
| 7 | 54428,16 | 87513,29 |
| 8 | 54439,2 | 87528,01 |
| 9 | 54404,29 | 87606,49 |
| 10 | 54573,48 | 86535,73 |
| 11 | 54573,96 | 86536,21 |
| 12 | 54555,81 | 86564,31 |
| 13 | 54560,45 | 86568,36 |
| 14 | 54524,83 | 86599,5 |
| 15 | 54515,16 | 86607,96 |
| 16 | 54514,65 | 86608,4 |
| 17 | 54521,14 | 86616,26 |
| 18 | 54570,16 | 86669,73 |
| 19 | 54597,28 | 86643,19 |
| 20 | 54599,06 | 86643,12 |
| 21 | 54632,04 | 86641,9 |
| 22 | 54656,12 | 86617,83 |
| 23 | 54664,98 | 86615,61 |
| 24 | 54670,93 | 86614,12 |
| 25 | 54678,34 | 86619,68 |
| 26 | 54700,56 | 86658,56 |
| 27 | 54722,78 | 86669,67 |
| 28 | 54739,44 | 86678,93 |
| 29 | 54743,15 | 86695,6 |
| 30 | 54743,15 | 86714,12 |
| 31 | 54732,04 | 86740,04 |
| 32 | 54719,14 | 86749,21 |
| 33 | 54718,76 | 86749,48 |
| 34 | 54717,01 | 86750,73 |
| 35 | 54590,05 | 86819,09 |
| 36 | 54665,95 | 86979,14 |
| 37 | 54706,69 | 87118,86 |
| 38 | 54728,07 | 87131,62 |
| 39 | 54767,53 | 87115 |
| 40 | 54781,54 | 87122,09 |
| 41 | 54783,16 | 87122,9 |
| 42 | 54789,71 | 87126,22 |
| 43 | 54882,03 | 87162,72 |
| 44 | 54962,78 | 87213,8 |
| 45 | 55023,14 | 87270,05 |
| 46 | 55053,01 | 87297,89 |
| 47 | 55056,04 | 87302,82 |
| 48 | 55066,14 | 87319,22 |
| 49 | 54984,73 | 87287,41 |
| 50 | 54942,65 | 87293,69 |
| 51 | 54870,37 | 87374,89 |
| 52 | 54865,36 | 87362,22 |
| 53 | 54854,25 | 87354,81 |
| 54 | 54859,81 | 87338,15 |
| 55 | 54872,77 | 87323,33 |
| 56 | 54842,55 | 87296,66 |
| 57 | 54824,81 | 87275,98 |
| 58 | 54779,25 | 87295,5 |
| 59 | 54728,72 | 87451,41 |
| 60 | 54689,28 | 87440,09 |
| 61 | 54666,98 | 87396,05 |
| 62 | 54665,7 | 87386,5 |
| 63 | 54671,73 | 87382,56 |
| 64 | 54676,57 | 87379,39 |
| 65 | 54707,08 | 87359,43 |
| 66 | 54699,35 | 87349,45 |
| 67 | 54654,02 | 87290,87 |
| 68 | 54645,08 | 87279,32 |
| 69 | 54600,45 | 87259,18 |
| 70 | 54566,52 | 87220,72 |
| 71 | 54517,04 | 87181,76 |
| 72 | 54490,69 | 87193,59 |
| 73 | 54471,59 | 87144,38 |
| 74 | 54457,44 | 87121,84 |
| 75 | 54455,75 | 87120,54 |
| 76 | 54402,93 | 87079,6 |
| 77 | 54401,2 | 87074,99 |
| 78 | 54396,3 | 87061,93 |
| 79 | 54396,22 | 87061,71 |
| 80 | 54362,83 | 86960,26 |
| 81 | 54326,41 | 86883,78 |
| 82 | 54274,58 | 86899,63 |
| 83 | 54214,54 | 86934,19 |
| 84 | 54161,28 | 86838,93 |
| 85 | 54156,15 | 86822,05 |
| 86 | 54175,11 | 86815,98 |
| 87 | 54180,24 | 86813,31 |
| 88 | 54210,07 | 86797,75 |
| 89 | 54229,34 | 86787,71 |
| 90 | 54275,89 | 86773,22 |
| 91 | 54302,01 | 86751,54 |
| 92 | 54304,13 | 86749,78 |
| 93 | 54303,83 | 86749,47 |
| 94 | 54267,66 | 86711,55 |
| 95 | 54200,92 | 86623,86 |
| 96 | 54205,65 | 86618,58 |
| 97 | 54213,56 | 86609,76 |
| 98 | 54229,7 | 86607,45 |
| 99 | 54261,18 | 86602,93 |
| 100 | 54269,41 | 86601,75 |
| 101 | 54272,38 | 86599,43 |
| 102 | 54440,74 | 86468,21 |
| 103 | 54476,23 | 86464,13 |
| 104 | 54483,57 | 86463,29 |
| 105 | 54483,69 | 86463,28 |
| 106 | 54483,78 | 86463,31 |
| 107 | 54531,51 | 86517,05 |
| 108 | 54542,36 | 86504,51 |
| 109 | 54544,73 | 86506,91 |
| 110 | 54549,2 | 86511,45 |
| 111 | 54573,48 | 86535,73 |

Ведомость координат поворотных точек деревни Сяськелево

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 51403,62 | 86867,78 |
| 2 | 51387,5 | 86905,1 |
| 3 | 51389,27 | 86905,86 |
| 4 | 51380,09 | 86927,74 |
| 5 | 51370,65 | 86945,86 |
| 6 | 51365,19 | 86964,72 |
| 7 | 51364,16 | 86976 |
| 8 | 51346,28 | 87035,89 |
| 9 | 51336,31 | 87083,33 |
| 10 | 51291,68 | 87295,58 |
| 11 | 51289,85 | 87304,27 |
| 12 | 51289,68 | 87305,08 |
| 13 | 51289,25 | 87307,23 |
| 14 | 51287,53 | 87315,92 |
| 15 | 51214,87 | 87682,1 |
| 16 | 51217,74 | 87683,12 |
| 17 | 51211,79 | 87725,61 |
| 18 | 51204,89 | 87730,93 |
| 19 | 51176,57 | 87871,86 |
| 20 | 51136,38 | 88083,64 |
| 21 | 51113,81 | 88221 |
| 22 | 51111,11 | 88237,42 |
| 23 | 51107,11 | 88236,75 |
| 24 | 51106,28 | 88242,25 |
| 25 | 51103,18 | 88254,18 |
| 26 | 51102,01 | 88258,67 |
| 27 | 50944,34 | 88233,66 |
| 28 | 50944,88 | 88231,12 |
| 29 | 50997,01 | 87983,67 |
| 30 | 51007,84 | 87916,95 |
| 31 | 51017,98 | 87854,52 |
| 32 | 51016,25 | 87849,64 |
| 33 | 51018,97 | 87730,68 |
| 34 | 51056,39 | 87664,08 |
| 35 | 51058,37 | 87660,57 |
| 36 | 51086,78 | 87513,41 |
| 37 | 51086,79 | 87513,4 |
| 38 | 51085,95 | 87520,06 |
| 39 | 51116,56 | 87331,37 |
| 40 | 51163,38 | 87044,71 |
| 41 | 51165,63 | 87039,19 |
| 42 | 51206,79 | 86956,57 |
| 43 | 51113,76 | 86824,52 |
| 44 | 50998,53 | 86656,63 |
| 45 | 50909,57 | 86527,03 |
| 46 | 50833,98 | 86428,56 |
| 47 | 50779,52 | 86336,19 |
| 48 | 50747,5 | 86313,12 |
| 49 | 50683,6 | 86234,25 |
| 50 | 50671,1 | 86219,32 |
| 51 | 50594,25 | 86132,5 |
| 52 | 50505,06 | 85993,96 |
| 53 | 50464,87 | 85957,98 |
| 54 | 50439,13 | 85932,53 |
| 55 | 50377 | 85871,08 |
| 56 | 50342,94 | 85827,63 |
| 57 | 50306,83 | 85801,16 |
| 58 | 50304,48 | 85792,66 |
| 59 | 50297,89 | 85768,79 |
| 60 | 50294,26 | 85755,65 |
| 61 | 50279,94 | 85737,17 |
| 62 | 50277,5 | 85734,02 |
| 63 | 50275,33 | 85731,23 |
| 64 | 50249,04 | 85684,4 |
| 65 | 50248,92 | 85684,37 |
| 66 | 50169,79 | 85665,79 |
| 67 | 50142,93 | 85656,63 |
| 68 | 50113,48 | 85629,56 |
| 69 | 50098,46 | 85603,27 |
| 70 | 50105,89 | 85568,89 |
| 71 | 50106,95 | 85563,97 |
| 72 | 50108,34 | 85557,53 |
| 73 | 50109,02 | 85554,39 |
| 74 | 50111,8 | 85541,49 |
| 75 | 50125,1 | 85488,89 |
| 76 | 50125,49 | 85488,49 |
| 77 | 50138,84 | 85440,32 |
| 78 | 50158,27 | 85445,01 |
| 79 | 50164,03 | 85421,96 |
| 80 | 50165,77 | 85416,14 |
| 81 | 50199,7 | 85425,4 |
| 82 | 50224,12 | 85432,06 |
| 83 | 50248,59 | 85442,14 |
| 84 | 50271,63 | 85434,94 |
| 85 | 50278,83 | 85411,9 |
| 86 | 50294,77 | 85387,99 |
| 87 | 50298,99 | 85381,66 |
| 88 | 50311,95 | 85357,18 |
| 89 | 50349,63 | 85389,58 |
| 90 | 50338,71 | 85449,64 |
| 91 | 50351,55 | 85456,77 |
| 92 | 50353,47 | 85472,13 |
| 93 | 50368,83 | 85477,89 |
| 94 | 50386,1 | 85477,89 |
| 95 | 50401,46 | 85456,77 |
| 96 | 50414,9 | 85447,18 |
| 97 | 50414,9 | 85472,13 |
| 98 | 50411,06 | 85493,25 |
| 99 | 50416,26 | 85498,45 |
| 100 | 50420,66 | 85502,85 |
| 101 | 50443,7 | 85475,97 |
| 102 | 50466,74 | 85466,37 |
| 103 | 50484,02 | 85479,81 |
| 104 | 50478,26 | 85508,61 |
| 105 | 50487,86 | 85522,05 |
| 106 | 50516,66 | 85520,13 |
| 107 | 50516,66 | 85539,33 |
| 108 | 50532,01 | 85539,33 |
| 109 | 50551,21 | 85522,05 |
| 110 | 50555,87 | 85526,7 |
| 111 | 50560,81 | 85531,65 |
| 112 | 50558,89 | 85575,81 |
| 113 | 50595,47 | 85552,88 |
| 114 | 50584,46 | 85595,07 |
| 115 | 50581,42 | 85606,73 |
| 116 | 50577,99 | 85619,9 |
| 117 | 50575,6 | 85629,04 |
| 118 | 50575,02 | 85631,27 |
| 119 | 50568,91 | 85654,68 |
| 120 | 50585,27 | 85666,57 |
| 121 | 50589,74 | 85669,83 |
| 122 | 50630,81 | 85699,69 |
| 123 | 50662,67 | 85688,8 |
| 124 | 50712,16 | 85795,33 |
| 125 | 50776,3 | 85886,28 |
| 126 | 50798,05 | 85915,81 |
| 127 | 50837,52 | 85979,46 |
| 128 | 51017,96 | 86248,72 |
| 129 | 51086,72 | 86348,12 |
| 130 | 51261,2 | 86597,8 |
| 131 | 51360,71 | 86737,35 |
| 132 | 51401,33 | 86794,32 |
| 133 | 51406,15 | 86801,08 |
| 134 | 51418,21 | 86834,01 |
| 135 | 51403,62 | 86867,78 |
| 136 | 52234,54 | 86479,86 |
| 137 | 52105,67 | 86458,94 |
| 138 | 52097,23 | 86457,57 |
| 139 | 52050,87 | 86449,88 |
| 140 | 52003,92 | 86465,75 |
| 141 | 51966,57 | 86518,9 |
| 142 | 51963,38 | 86601,61 |
| 143 | 51956,36 | 86634 |
| 144 | 51908,02 | 86787,04 |
| 145 | 51892,17 | 86821,97 |
| 146 | 51889,78 | 86827,23 |
| 147 | 51869,41 | 86860,71 |
| 148 | 51842,36 | 86890,81 |
| 149 | 51835,39 | 86899,17 |
| 150 | 51826,57 | 86909,76 |
| 151 | 51834,88 | 86931,02 |
| 152 | 51879,44 | 87042,42 |
| 153 | 51885,38 | 87084,63 |
| 154 | 51881,61 | 87090,59 |
| 155 | 51865,54 | 87115,96 |
| 156 | 51851,16 | 87141,02 |
| 157 | 51843,13 | 87159,58 |
| 158 | 51833,57 | 87177,75 |
| 159 | 51820 | 87197,7 |
| 160 | 51811,99 | 87225,64 |
| 161 | 51819,92 | 87248,79 |
| 162 | 51841,79 | 87273,28 |
| 163 | 51858,91 | 87294,28 |
| 164 | 51885,18 | 87312,24 |
| 165 | 51932,96 | 87334,59 |
| 166 | 51977,95 | 87367,3 |
| 167 | 52024,5 | 87413,59 |
| 168 | 52036,94 | 87478,58 |
| 169 | 52034,55 | 87479 |
| 170 | 51950,35 | 87522,84 |
| 171 | 51932,4 | 87532,19 |
| 172 | 51902,63 | 87488,2 |
| 173 | 51866,1 | 87508,78 |
| 174 | 51853,01 | 87516,16 |
| 175 | 51870,79 | 87551,17 |
| 176 | 51879,79 | 87568,89 |
| 177 | 51863,27 | 87577,65 |
| 178 | 51859,04 | 87579,89 |
| 179 | 51879,3 | 87620,05 |
| 180 | 51893,54 | 87612,86 |
| 181 | 51942,53 | 87702,2 |
| 182 | 51976,39 | 87685,49 |
| 183 | 52011,17 | 87678,86 |
| 184 | 52125,02 | 87626,61 |
| 185 | 52166,15 | 87694,06 |
| 186 | 52168,41 | 87697,77 |
| 187 | 52189,89 | 87732,99 |
| 188 | 52177,04 | 87755,12 |
| 189 | 52176,69 | 87755,68 |
| 190 | 52172,57 | 87774,21 |
| 191 | 52173,6 | 87786,57 |
| 192 | 52180,81 | 87792,75 |
| 193 | 52217,87 | 87802,01 |
| 194 | 52241,55 | 87823,63 |
| 195 | 52248,76 | 87849,37 |
| 196 | 52248,76 | 87871 |
| 197 | 52249,79 | 87899,82 |
| 198 | 52271,41 | 87911,15 |
| 199 | 52286,85 | 87909,09 |
| 200 | 52293,98 | 87926,9 |
| 201 | 52294,38 | 87927,91 |
| 202 | 52305,68 | 87922,86 |
| 203 | 52305,95 | 87923,3 |
| 204 | 52440,4 | 88143,76 |
| 205 | 52390,94 | 88234,58 |
| 206 | 52389,69 | 88236,86 |
| 207 | 52333,81 | 88339,47 |
| 208 | 52333,79 | 88339,5 |
| 209 | 52333,78 | 88339,52 |
| 210 | 52333,68 | 88339,71 |
| 211 | 52346,82 | 88347,63 |
| 212 | 52347,03 | 88347,76 |
| 213 | 52347,05 | 88347,77 |
| 214 | 52348,61 | 88344,96 |
| 215 | 52349,34 | 88343,66 |
| 216 | 52354,67 | 88334,17 |
| 217 | 52356,44 | 88331,02 |
| 218 | 52369,67 | 88304,6 |
| 219 | 52365,07 | 88301,96 |
| 220 | 52383,47 | 88269,68 |
| 221 | 52391,02 | 88278,91 |
| 222 | 52401,11 | 88291,26 |
| 223 | 52416,34 | 88309,89 |
| 224 | 52446,22 | 88346,43 |
| 225 | 52451,87 | 88353,34 |
| 226 | 52453,44 | 88355,26 |
| 227 | 52456,93 | 88357,73 |
| 228 | 52448,01 | 88371,91 |
| 229 | 52444,88 | 88376,89 |
| 230 | 52441,07 | 88382,93 |
| 231 | 52437,72 | 88388,26 |
| 232 | 52438,3 | 88388,62 |
| 233 | 52485,18 | 88417,53 |
| 234 | 52484,88 | 88418,04 |
| 235 | 52484,25 | 88419,08 |
| 236 | 52459,78 | 88460,13 |
| 237 | 52462,67 | 88461,82 |
| 238 | 52464,94 | 88463,14 |
| 239 | 52466,19 | 88463,87 |
| 240 | 52475,36 | 88469,23 |
| 241 | 52482,39 | 88473,33 |
| 242 | 52482,51 | 88473,4 |
| 243 | 52483,23 | 88473,82 |
| 244 | 52479,78 | 88479,67 |
| 245 | 52467,86 | 88500,48 |
| 246 | 52466,55 | 88502,84 |
| 247 | 52463,09 | 88500,89 |
| 248 | 52461,07 | 88504,26 |
| 249 | 52458,6 | 88508,38 |
| 250 | 52457,9 | 88509,56 |
| 251 | 52457,39 | 88510,41 |
| 252 | 52455,87 | 88512,94 |
| 253 | 52452,55 | 88518,48 |
| 254 | 52452,25 | 88518,99 |
| 255 | 52451,89 | 88519,58 |
| 256 | 52451,51 | 88520,21 |
| 257 | 52448,04 | 88526,01 |
| 258 | 52446,49 | 88528,6 |
| 259 | 52438,98 | 88541,13 |
| 260 | 52438,23 | 88542,38 |
| 261 | 52437,59 | 88543,55 |
| 262 | 52435,73 | 88546,95 |
| 263 | 52433,58 | 88545,91 |
| 264 | 52432,23 | 88548,6 |
| 265 | 52430,48 | 88552,08 |
| 266 | 52418,49 | 88573,76 |
| 267 | 52413,65 | 88582,51 |
| 268 | 52411,79 | 88585,86 |
| 269 | 52422,11 | 88591,61 |
| 270 | 52431,51 | 88596,81 |
| 271 | 52454,89 | 88609,74 |
| 272 | 52460,48 | 88612,83 |
| 273 | 52461,43 | 88613,35 |
| 274 | 52474,65 | 88619,52 |
| 275 | 52458,77 | 88663,21 |
| 276 | 52453,42 | 88691,19 |
| 277 | 52453,42 | 88710,83 |
| 278 | 52473,06 | 88734,4 |
| 279 | 52490,95 | 88748,43 |
| 280 | 52511,26 | 88763,15 |
| 281 | 52504,9 | 88812,88 |
| 282 | 52498,03 | 88866,66 |
| 283 | 52495,54 | 88886,11 |
| 284 | 52494,36 | 88886,1 |
| 285 | 52391,15 | 88884,86 |
| 286 | 52300,11 | 88823,96 |
| 287 | 52261,23 | 88816,9 |
| 288 | 52222,35 | 88838,1 |
| 289 | 52194,07 | 88852,24 |
| 290 | 52152,36 | 88874,51 |
| 291 | 52109,23 | 88845,17 |
| 292 | 52056,21 | 88778,01 |
| 293 | 52006,73 | 88721,46 |
| 294 | 51971,38 | 88696,71 |
| 295 | 51900,68 | 88675,51 |
| 296 | 51888,96 | 88670,82 |
| 297 | 51870,18 | 88663,3 |
| 298 | 52098,66 | 88521,64 |
| 299 | 51989,04 | 88326,76 |
| 300 | 51995,99 | 88322,79 |
| 301 | 51977,27 | 88289,63 |
| 302 | 52040,81 | 88252,79 |
| 303 | 52040,65 | 88252,53 |
| 304 | 52035,32 | 88243,49 |
| 305 | 52013,74 | 88207,72 |
| 306 | 52010,69 | 88202,67 |
| 307 | 51961,65 | 88121,38 |
| 308 | 51950,66 | 88098,66 |
| 309 | 51971,5 | 88087,23 |
| 310 | 51971,39 | 88086,94 |
| 311 | 52077,36 | 88025,2 |
| 312 | 52082,59 | 88004,57 |
| 313 | 52088,32 | 88001,09 |
| 314 | 52157,04 | 87963,24 |
| 315 | 52122,88 | 87865,09 |
| 316 | 52110,38 | 87870,69 |
| 317 | 52049,02 | 87898,44 |
| 318 | 52005,29 | 87801,48 |
| 319 | 51870,62 | 87835,71 |
| 320 | 51867,53 | 87836,49 |
| 321 | 51901,13 | 87933,38 |
| 322 | 51885,84 | 87941,09 |
| 323 | 51837,27 | 87959,51 |
| 324 | 51786,97 | 87983,03 |
| 325 | 51742,29 | 88018,2 |
| 326 | 51656,02 | 88092,44 |
| 327 | 51617,25 | 88119,96 |
| 328 | 51544,23 | 88164,08 |
| 329 | 51498,49 | 88191,71 |
| 330 | 51451,43 | 88216,06 |
| 331 | 51411,29 | 88226,75 |
| 332 | 51368,35 | 88234,91 |
| 333 | 51231,2 | 88252,4 |
| 334 | 51148,29 | 88259,24 |
| 335 | 51142,93 | 88260,23 |
| 336 | 51144,99 | 88252,33 |
| 337 | 51146,15 | 88245,52 |
| 338 | 51146,95 | 88240,48 |
| 339 | 51146,95 | 88240,47 |
| 340 | 51147,66 | 88236,47 |
| 341 | 51147,61 | 88236,47 |
| 342 | 51145,99 | 88236,51 |
| 343 | 51146,77 | 88232,49 |
| 344 | 51154,43 | 88193,32 |
| 345 | 51171,9 | 88089,49 |
| 346 | 51192,28 | 87982,75 |
| 347 | 51190,26 | 87982,42 |
| 348 | 51204,48 | 87912,49 |
| 349 | 51215,9 | 87850,11 |
| 350 | 51240,56 | 87715,39 |
| 351 | 51245,1 | 87689,4 |
| 352 | 51248,21 | 87688,21 |
| 353 | 51256,21 | 87647,93 |
| 354 | 51258,56 | 87636,12 |
| 355 | 51318,98 | 87332,06 |
| 356 | 51323,03 | 87311,67 |
| 357 | 51379,45 | 87043,34 |
| 358 | 51381,41 | 87043,77 |
| 359 | 51386,65 | 87027,18 |
| 360 | 51386,66 | 87027,17 |
| 361 | 51403,66 | 86973,39 |
| 362 | 51403,88 | 86972,71 |
| 363 | 51404,04 | 86972,18 |
| 364 | 51407,02 | 86970,65 |
| 365 | 51415,75 | 86966,12 |
| 366 | 51434,12 | 86956,89 |
| 367 | 51446,36 | 86950,73 |
| 368 | 51457,87 | 86971,19 |
| 369 | 51459,5 | 86974,1 |
| 370 | 51459,53 | 86974,15 |
| 371 | 51460,39 | 86973,64 |
| 372 | 51464,58 | 86971,13 |
| 373 | 51498,07 | 86954,08 |
| 374 | 51498,56 | 86953,83 |
| 375 | 51495,25 | 86948,58 |
| 376 | 51492,04 | 86943,49 |
| 377 | 51502,23 | 86937,25 |
| 378 | 51504,85 | 86935,65 |
| 379 | 51517,65 | 86927,85 |
| 380 | 51518,03 | 86927,57 |
| 381 | 51518,25 | 86927,4 |
| 382 | 51522,75 | 86929,11 |
| 383 | 51522,99 | 86929,2 |
| 384 | 51530,06 | 86924,38 |
| 385 | 51530,3 | 86924,4 |
| 386 | 51559,88 | 86906,99 |
| 387 | 51566,67 | 86902,9 |
| 388 | 51569,93 | 86900,94 |
| 389 | 51577,96 | 86917,77 |
| 390 | 51582,99 | 86928,32 |
| 391 | 51585,16 | 86927,25 |
| 392 | 51649,82 | 86895,51 |
| 393 | 51661,99 | 86743,37 |
| 394 | 51669,99 | 86643,32 |
| 395 | 51697,23 | 86668,92 |
| 396 | 51754,09 | 86713,24 |
| 397 | 51786,35 | 86735,04 |
| 398 | 51812,9 | 86735,54 |
| 399 | 51829,52 | 86723,7 |
| 400 | 51838,6 | 86717,06 |
| 401 | 51853,64 | 86698,68 |
| 402 | 51867 | 86670,28 |
| 403 | 51867,12 | 86669,78 |
| 404 | 51872,02 | 86648,56 |
| 405 | 51866,35 | 86619,65 |
| 406 | 51895,83 | 86578,21 |
| 407 | 51903,93 | 86566,84 |
| 408 | 51865,56 | 86540,19 |
| 409 | 51957,94 | 86385,21 |
| 410 | 51823,62 | 86303,34 |
| 411 | 51732,31 | 86433,85 |
| 412 | 51691,92 | 86488,16 |
| 413 | 51732,18 | 86518,21 |
| 414 | 51726,37 | 86526,17 |
| 415 | 51687,32 | 86580,02 |
| 416 | 51675,95 | 86604,63 |
| 417 | 51672,49 | 86612,11 |
| 418 | 51600,21 | 86737,82 |
| 419 | 51530,31 | 86705,51 |
| 420 | 51530,43 | 86705,33 |
| 421 | 51541,83 | 86688,6 |
| 422 | 51613,38 | 86583,61 |
| 423 | 51679,78 | 86484,58 |
| 424 | 51697,96 | 86457,48 |
| 425 | 51722,9 | 86420,3 |
| 426 | 51731,3 | 86407,78 |
| 427 | 51791,8 | 86317,6 |
| 428 | 51796,12 | 86311,2 |
| 429 | 51797,79 | 86308,71 |
| 430 | 51800,97 | 86304,01 |
| 431 | 51816,41 | 86281,12 |
| 432 | 51816,67 | 86280,72 |
| 433 | 51838,36 | 86292,72 |
| 434 | 51993,07 | 86337,46 |
| 435 | 52018,48 | 86354,4 |
| 436 | 52024,97 | 86358,02 |
| 437 | 52028,05 | 86359,74 |
| 438 | 52029,76 | 86359,07 |
| 439 | 52036,74 | 86356,34 |
| 440 | 52038,5 | 86355,65 |
| 441 | 52040,34 | 86354,93 |
| 442 | 52035,41 | 86339,21 |
| 443 | 52030,96 | 86325,01 |
| 444 | 52035,21 | 86290,34 |
| 445 | 52036,16 | 86290,73 |
| 446 | 52051,18 | 86296,87 |
| 447 | 52053,64 | 86297,88 |
| 448 | 52061,47 | 86326,97 |
| 449 | 52061,68 | 86327,74 |
| 450 | 52065,69 | 86322,76 |
| 451 | 52077,31 | 86308,33 |
| 452 | 52101,16 | 86271,76 |
| 453 | 52110,44 | 86257,53 |
| 454 | 52135,79 | 86201,02 |
| 455 | 52157,17 | 86181,1 |
| 456 | 52171,37 | 86167,87 |
| 457 | 52168,87 | 86167,87 |
| 458 | 52201,71 | 86166,46 |
| 459 | 52207,7 | 86168,31 |
| 460 | 52232,12 | 86175,88 |
| 461 | 52270,8 | 86185,86 |
| 462 | 52282,49 | 86188,88 |
| 463 | 52294,19 | 86192,2 |
| 464 | 52350,01 | 86208,02 |
| 465 | 52356,65 | 86209,11 |
| 466 | 52450,71 | 86224,59 |
| 467 | 52468,53 | 86227,53 |
| 468 | 52491,15 | 86231,25 |
| 469 | 52504,43 | 86233,44 |
| 470 | 52529,68 | 86237,59 |
| 471 | 52642,27 | 86277,78 |
| 472 | 52645,8 | 86279,04 |
| 473 | 52659,37 | 86280,54 |
| 474 | 52702,75 | 86297,66 |
| 475 | 52709,67 | 86300,39 |
| 476 | 52689,16 | 86333,98 |
| 477 | 52582,79 | 86508,16 |
| 478 | 52567,1 | 86533,85 |
| 479 | 52361,71 | 86500,51 |
| 480 | 52235,35 | 86479,99 |
| 481 | 52234,54 | 86479,86 |

Ведомость координат поворотных точек деревни Тойворово

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 53178,76 | 89429,59 |
| 2 | 53153,1 | 89426,39 |
| 3 | 53114,62 | 89400,74 |
| 4 | 53082,56 | 89391,12 |
| 5 | 53057,94 | 89366,49 |
| 6 | 53056,91 | 89365,46 |
| 7 | 53053,7 | 89343,02 |
| 8 | 53047,29 | 89307,74 |
| 9 | 53031,99 | 89286,33 |
| 10 | 53031,25 | 89285,3 |
| 11 | 53021,63 | 89285,3 |
| 12 | 52995,98 | 89282,09 |
| 13 | 52970,33 | 89269,27 |
| 14 | 52931,85 | 89253,23 |
| 15 | 52899,78 | 89224,37 |
| 16 | 52858,1 | 89205,13 |
| 17 | 52819,62 | 89185,89 |
| 18 | 52810,81 | 89181,27 |
| 19 | 52763,85 | 89156,63 |
| 20 | 52763,43 | 89156,41 |
| 21 | 52741,96 | 89145,15 |
| 22 | 52727,9 | 89120,46 |
| 23 | 52726,56 | 89117,81 |
| 24 | 52693,45 | 89052,46 |
| 25 | 52697,82 | 89047,64 |
| 26 | 52697,99 | 89047,44 |
| 27 | 52759,43 | 88979,59 |
| 28 | 52799,65 | 89007,42 |
| 29 | 52811,76 | 89006,11 |
| 30 | 52820,82 | 89000,5 |
| 31 | 52824,54 | 88969,6 |
| 32 | 52859,13 | 88953,08 |
| 33 | 52829,36 | 88910,53 |
| 34 | 52828,64 | 88909,51 |
| 35 | 52782,35 | 88907,88 |
| 36 | 52735,64 | 88923,57 |
| 37 | 52729,56 | 88924,9 |
| 38 | 52694,96 | 88932,47 |
| 39 | 52661,75 | 88934,01 |
| 40 | 52629,65 | 88926,49 |
| 41 | 52615,31 | 88898,18 |
| 42 | 52613,34 | 88894,3 |
| 43 | 52615,37 | 88883,55 |
| 44 | 52616,64 | 88876,85 |
| 45 | 52642,44 | 88740,21 |
| 46 | 52657,94 | 88700,95 |
| 47 | 52657,99 | 88700,8 |
| 48 | 52658,75 | 88700,57 |
| 49 | 52675,52 | 88704,6 |
| 50 | 52689,03 | 88711,97 |
| 51 | 52712,89 | 88725 |
| 52 | 52786,01 | 88768,17 |
| 53 | 52904,42 | 88837,09 |
| 54 | 52915,46 | 88838,15 |
| 55 | 52920,19 | 88834,42 |
| 56 | 52922,52 | 88835,86 |
| 57 | 52923,58 | 88836,51 |
| 58 | 52953,09 | 88852,05 |
| 59 | 52974,91 | 88818,03 |
| 60 | 52977,5 | 88821,51 |
| 61 | 52996,09 | 88843,71 |
| 62 | 53030,31 | 88884,57 |
| 63 | 53066,24 | 88867,86 |
| 64 | 53075,41 | 88879,7 |
| 65 | 53082,95 | 88898,9 |
| 66 | 53095,29 | 88930,27 |
| 67 | 53089,87 | 88941,09 |
| 68 | 53091,13 | 88941,68 |
| 69 | 53184,56 | 88985,41 |
| 70 | 53259,42 | 89020,46 |
| 71 | 53259,95 | 89021,25 |
| 72 | 53288,28 | 89063,74 |
| 73 | 53288,15 | 89063,04 |
| 74 | 53281,07 | 89024,06 |
| 75 | 53291,89 | 88984,38 |
| 76 | 53322,55 | 88984,38 |
| 77 | 53355,02 | 89006,03 |
| 78 | 53355,58 | 89006,74 |
| 79 | 53387,48 | 89047,51 |
| 80 | 53423,39 | 89105,86 |
| 81 | 53423,69 | 89105,7 |
| 82 | 53460,44 | 89084,77 |
| 83 | 53460,97 | 89086,09 |
| 84 | 53468,81 | 89105,7 |
| 85 | 53469,46 | 89105,78 |
| 86 | 53502,29 | 89109,88 |
| 87 | 53548,33 | 89139,18 |
| 88 | 53585,99 | 89168,48 |
| 89 | 53586,18 | 89168,85 |
| 90 | 53606,92 | 89210,33 |
| 91 | 53632,03 | 89277,29 |
| 92 | 53654,36 | 89338,57 |
| 93 | 53495,74 | 89437,38 |
| 94 | 53341,09 | 89523,51 |
| 95 | 53194,79 | 89442,42 |
| 96 | 53178,76 | 89429,59 |

Ведомость координат поворотных точек деревни Жабино

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 57276,84 | 76691,89 |
| 2 | 57287,57 | 76691,98 |
| 3 | 57331,94 | 76680,95 |
| 4 | 57333,94 | 76680,45 |
| 5 | 57331,11 | 76688,32 |
| 6 | 57323,27 | 76710,12 |
| 7 | 57341,16 | 76714,71 |
| 8 | 57475,09 | 76776,77 |
| 9 | 57459,68 | 76825,08 |
| 10 | 57457,81 | 76830,93 |
| 11 | 57451,33 | 76851,23 |
| 12 | 57497,26 | 76931,64 |
| 13 | 57463,72 | 77008,3 |
| 14 | 57463,22 | 77009,45 |
| 15 | 57463,23 | 77009,45 |
| 16 | 57462,23 | 77011,7 |
| 17 | 57466,64 | 77016,78 |
| 18 | 57453 | 77022,57 |
| 19 | 57452,77 | 77022,54 |
| 20 | 57426,17 | 77094,69 |
| 21 | 57403,74 | 77155,97 |
| 22 | 57403,73 | 77155,98 |
| 23 | 57419,58 | 77160,28 |
| 24 | 57426,4 | 77162,13 |
| 25 | 57426,4 | 77162,13 |
| 26 | 57419,92 | 77187,78 |
| 27 | 57396,16 | 77181,17 |
| 28 | 57394,46 | 77187,15 |
| 29 | 57392,23 | 77195,04 |
| 30 | 57391,92 | 77196,13 |
| 31 | 57372,05 | 77190,59 |
| 32 | 57360,45 | 77187,36 |
| 33 | 57359,4 | 77187,07 |
| 34 | 57337,79 | 77181,05 |
| 35 | 57327,74 | 77178,25 |
| 36 | 57326,62 | 77177,94 |
| 37 | 57325,32 | 77177,58 |
| 38 | 57316,09 | 77175,01 |
| 39 | 57315,92 | 77174,96 |
| 40 | 57311,23 | 77195,48 |
| 41 | 57330,55 | 77201,88 |
| 42 | 57332,61 | 77202,56 |
| 43 | 57335,71 | 77203,59 |
| 44 | 57378,44 | 77217,75 |
| 45 | 57377,88 | 77219,76 |
| 46 | 57377,91 | 77219,77 |
| 47 | 57377,87 | 77219,79 |
| 48 | 57376,99 | 77222,99 |
| 49 | 57375,53 | 77228,25 |
| 50 | 57358,24 | 77290,72 |
| 51 | 57349,09 | 77323,78 |
| 52 | 57381,35 | 77331,9 |
| 53 | 57369,88 | 77382,14 |
| 54 | 57368,92 | 77386,35 |
| 55 | 57367,08 | 77545,25 |
| 56 | 57595,63 | 77351,07 |
| 57 | 57639,11 | 77277,64 |
| 58 | 57639,76 | 77277,82 |
| 59 | 57721,69 | 77300,61 |
| 60 | 57734,24 | 77304,1 |
| 61 | 57727,93 | 77324,08 |
| 62 | 57723,9 | 77336,82 |
| 63 | 57763,07 | 77339,36 |
| 64 | 57769,64 | 77315,84 |
| 65 | 57770,46 | 77312,92 |
| 66 | 57771,91 | 77313,17 |
| 67 | 57967,77 | 77346,88 |
| 68 | 57967,19 | 77376,2 |
| 69 | 57967,18 | 77376,6 |
| 70 | 57966,3 | 77421,54 |
| 71 | 57941,69 | 77433,75 |
| 72 | 57943,47 | 77437,33 |
| 73 | 57804,7 | 77506,3 |
| 74 | 57730,26 | 77554,82 |
| 75 | 57639,2 | 77623,16 |
| 76 | 57532,53 | 77715,76 |
| 77 | 57483,21 | 77766,16 |
| 78 | 57430,13 | 77826,3 |
| 79 | 57434,78 | 77830,09 |
| 80 | 57367,44 | 77915,4 |
| 81 | 57319,1 | 77985,06 |
| 82 | 57196,23 | 78168,83 |
| 83 | 57191,34 | 78165,33 |
| 84 | 57173,49 | 78190,96 |
| 85 | 57151,64 | 78224,08 |
| 86 | 57151,49 | 78224,31 |
| 87 | 57150,38 | 78223,66 |
| 88 | 57144,58 | 78228,08 |
| 89 | 57134,35 | 78235,88 |
| 90 | 57120,92 | 78232,37 |
| 91 | 57082,04 | 78232,41 |
| 92 | 57080,46 | 78237,47 |
| 93 | 57063,43 | 78230,54 |
| 94 | 57042,29 | 78211,84 |
| 95 | 57042,28 | 78202,01 |
| 96 | 57007,52 | 78150,99 |
| 97 | 56969,23 | 78128,28 |
| 98 | 56950,82 | 78137,86 |
| 99 | 56933,63 | 78129,36 |
| 100 | 56902,2 | 78149,3 |
| 101 | 56878,26 | 78129,92 |
| 102 | 56832,31 | 78092,71 |
| 103 | 56836,06 | 78085,33 |
| 104 | 56826,07 | 78081,53 |
| 105 | 56833 | 78062,81 |
| 106 | 56811,49 | 78050,74 |
| 107 | 56818,43 | 78035,14 |
| 108 | 56802,43 | 78028,09 |
| 109 | 56802,35 | 78027,55 |
| 110 | 56798,64 | 78003,32 |
| 111 | 56797,65 | 77996,86 |
| 112 | 56795,68 | 77984,02 |
| 113 | 56792,14 | 77979,29 |
| 114 | 56789,29 | 77975,5 |
| 115 | 56764,43 | 77963,61 |
| 116 | 56764,44 | 77963,19 |
| 117 | 56768,49 | 77935,66 |
| 118 | 56765,01 | 77933,54 |
| 119 | 56754,11 | 77926,93 |
| 120 | 56750,56 | 77925,41 |
| 121 | 56740,85 | 77921,24 |
| 122 | 56722,42 | 77913,33 |
| 123 | 56692,6 | 77900,53 |
| 124 | 56673,97 | 77891,83 |
| 125 | 56657,01 | 77883,85 |
| 126 | 56640,02 | 77875,86 |
| 127 | 56623,06 | 77867,88 |
| 128 | 56612,72 | 77898,37 |
| 129 | 56613,84 | 77898,97 |
| 130 | 56604,58 | 77894,65 |
| 131 | 56583,18 | 77964,45 |
| 132 | 56564,48 | 78025,43 |
| 133 | 56558,76 | 78044,06 |
| 134 | 56549,96 | 78115,98 |
| 135 | 56560,6 | 78122,04 |
| 136 | 56566,1 | 78125,18 |
| 137 | 56565,81 | 78125,91 |
| 138 | 56540,97 | 78189,42 |
| 139 | 56508,63 | 78198,66 |
| 140 | 56504,01 | 78212,52 |
| 141 | 56504,01 | 78249,47 |
| 142 | 56527,11 | 78254,09 |
| 143 | 56508,63 | 78314,14 |
| 144 | 56599,06 | 78423,34 |
| 145 | 56646,42 | 78480,53 |
| 146 | 55993,67 | 78213,47 |
| 147 | 56003,23 | 78191,86 |
| 148 | 56056,19 | 78072,05 |
| 149 | 56094,92 | 78021,33 |
| 150 | 56110,26 | 78001,24 |
| 151 | 56124,46 | 77995,86 |
| 152 | 56288,83 | 77933,54 |
| 153 | 56315,63 | 77923,38 |
| 154 | 56328,21 | 77914,17 |
| 155 | 56368,82 | 77884,42 |
| 156 | 56381,52 | 77875,13 |
| 157 | 56384,97 | 77858,77 |
| 158 | 56385,59 | 77855,83 |
| 159 | 56429,13 | 77837,64 |
| 160 | 56540,57 | 77802,46 |
| 161 | 56552,79 | 77798,6 |
| 162 | 56557,92 | 77797,86 |
| 163 | 56565,28 | 77797,2 |
| 164 | 56577,33 | 77796,1 |
| 165 | 56622,21 | 77792,03 |
| 166 | 56642,77 | 77787,88 |
| 167 | 56637,02 | 77779,42 |
| 168 | 56637,25 | 77779,39 |
| 169 | 56636,76 | 77778,77 |
| 170 | 56630,04 | 77770,3 |
| 171 | 56630,02 | 77770,27 |
| 172 | 56624,55 | 77763,38 |
| 173 | 56576,13 | 77702,34 |
| 174 | 56573,84 | 77699,46 |
| 175 | 56573,98 | 77697,51 |
| 176 | 56575,47 | 77676,33 |
| 177 | 56575,79 | 77660,19 |
| 178 | 56579,2 | 77486,81 |
| 179 | 56579,21 | 77486,42 |
| 180 | 56579,23 | 77485,22 |
| 181 | 56607,14 | 77355,28 |
| 182 | 56611,18 | 77344,55 |
| 183 | 56638,17 | 77272,93 |
| 184 | 56675,4 | 77174,1 |
| 185 | 56706,57 | 77096,36 |
| 186 | 56707,48 | 77096,68 |
| 187 | 56707,42 | 77096,26 |
| 188 | 56802,11 | 77129,78 |
| 189 | 56836,5 | 77043,43 |
| 190 | 56836,59 | 77043,58 |
| 191 | 56865,63 | 76971,59 |
| 192 | 56919,46 | 76905,37 |
| 193 | 56945,49 | 76899,91 |
| 194 | 56961,87 | 76902,85 |
| 195 | 56990,43 | 76928,89 |
| 196 | 56984,78 | 76938,68 |
| 197 | 56966,83 | 76969,77 |
| 198 | 56944,73 | 77007,98 |
| 199 | 56940,85 | 77013,48 |
| 200 | 57007,8 | 77039,19 |
| 201 | 57023,73 | 77049,78 |
| 202 | 57036,51 | 77056,32 |
| 203 | 57078,09 | 77075,59 |
| 204 | 57079,3 | 77076,15 |
| 205 | 57093,05 | 77052,14 |
| 206 | 57094,26 | 77050,04 |
| 207 | 57102,72 | 77054,96 |
| 208 | 57103,78 | 77055,57 |
| 209 | 57105,78 | 77056,74 |
| 210 | 57101,71 | 77064,45 |
| 211 | 57092,36 | 77082,16 |
| 212 | 57097,12 | 77084,13 |
| 213 | 57135,05 | 77099,8 |
| 214 | 57153,82 | 77107,55 |
| 215 | 57162,51 | 77110,18 |
| 216 | 57194,35 | 77061,21 |
| 217 | 57210,21 | 77044,91 |
| 218 | 57232,33 | 77002,81 |
| 219 | 57229,92 | 77001,1 |
| 220 | 57229,8 | 77001,02 |
| 221 | 57227,7 | 76999,52 |
| 222 | 57184,61 | 76968,94 |
| 223 | 57149,45 | 76943,98 |
| 224 | 57148,11 | 76945,88 |
| 225 | 57144,73 | 76950,71 |
| 226 | 57142,85 | 76953,38 |
| 227 | 57141,2 | 76955,74 |
| 228 | 57125,16 | 76942,39 |
| 229 | 57109,7 | 76929,52 |
| 230 | 57067,61 | 76904,57 |
| 231 | 57056,3 | 76899,13 |
| 232 | 57085,22 | 76840,33 |
| 233 | 57245,99 | 76698,72 |
| 234 | 57259,96 | 76686,4 |
| 235 | 57260,37 | 76686,03 |
| 236 | 57260,38 | 76686,05 |
| 237 | 57268,1 | 76691,77 |
| 238 | 57268,16 | 76691,81 |
| 239 | 57274,1 | 76696,2 |
| 240 | 57276,68 | 76691,94 |
| 241 | 57276,84 | 76691,89 |

Ведомость координат поворотных точек деревни Фьютаново

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 54571,75 | 77800,95 |
| 2 | 54547,37 | 77840,72 |
| 3 | 54503,32 | 77877,31 |
| 4 | 54410,28 | 77914,5 |
| 5 | 54348,37 | 77939,24 |
| 6 | 54343,54 | 77941,17 |
| 7 | 54377,1 | 77988,02 |
| 8 | 54358,04 | 78006,64 |
| 9 | 54276,97 | 77958,8 |
| 10 | 54276,53 | 77958,54 |
| 11 | 54253,64 | 77970,85 |
| 12 | 54235,14 | 77983,58 |
| 13 | 54222,32 | 77989,99 |
| 14 | 54108,44 | 78046,88 |
| 15 | 54090,95 | 78055,04 |
| 16 | 54090,38 | 78055,35 |
| 17 | 53964,9 | 78123,62 |
| 18 | 53931,21 | 78148,61 |
| 19 | 53858,18 | 78192,07 |
| 20 | 53812,74 | 78221,33 |
| 21 | 53785,75 | 78227,82 |
| 22 | 53742,64 | 78167,71 |
| 23 | 53723,48 | 78142,56 |
| 24 | 53540,61 | 78267,36 |
| 25 | 53540,5 | 78265,13 |
| 26 | 53538,22 | 78217,15 |
| 27 | 53508,66 | 78194,33 |
| 28 | 53499,3 | 78127,79 |
| 29 | 53498,4 | 78108,99 |
| 30 | 53498,52 | 78108,51 |
| 31 | 53494,96 | 78102,95 |
| 32 | 53462,07 | 78045,11 |
| 33 | 53458,35 | 77739,36 |
| 34 | 53458,27 | 77732,99 |
| 35 | 53405,98 | 77649,85 |
| 36 | 53425,36 | 77649,64 |
| 37 | 53449,74 | 77649,38 |
| 38 | 53457,3 | 77668,27 |
| 39 | 53487,53 | 77672,05 |
| 40 | 53487,53 | 77628,59 |
| 41 | 53474,31 | 77590,8 |
| 42 | 53472,42 | 77551,12 |
| 43 | 53459,19 | 77517,11 |
| 44 | 53470,53 | 77513,33 |
| 45 | 53504,54 | 77536 |
| 46 | 53595,24 | 77509,55 |
| 47 | 53611 | 77489,85 |
| 48 | 53623,09 | 77518 |
| 49 | 53624,7 | 77521,31 |
| 50 | 53629,49 | 77531,17 |
| 51 | 53632,35 | 77537,05 |
| 52 | 53637,8 | 77548,25 |
| 53 | 53637,85 | 77548,29 |
| 54 | 53678,93 | 77584,77 |
| 55 | 53688,91 | 77596,16 |
| 56 | 53688,91 | 77596,16 |
| 57 | 53718,9 | 77630,38 |
| 58 | 53737,22 | 77651,28 |
| 59 | 53770,68 | 77663,59 |
| 60 | 53805,55 | 77664,17 |
| 61 | 53847,72 | 77643,58 |
| 62 | 53875,2 | 77655,64 |
| 63 | 53894,52 | 77650,8 |
| 64 | 53904,89 | 77645,65 |
| 65 | 53927,87 | 77627,61 |
| 66 | 53955,05 | 77615,83 |
| 67 | 53971,81 | 77608,56 |
| 68 | 53988,01 | 77601,54 |
| 69 | 54013,49 | 77594,38 |
| 70 | 54052,4 | 77565,95 |
| 71 | 54097,6 | 77524,54 |
| 72 | 54117,66 | 77490,47 |
| 73 | 54120,45 | 77485,74 |
| 74 | 54130,53 | 77433,02 |
| 75 | 54141,79 | 77403,37 |
| 76 | 54144,14 | 77371,06 |
| 77 | 54109,11 | 77332,38 |
| 78 | 54103,48 | 77326,17 |
| 79 | 54071,25 | 77290,58 |
| 80 | 54066,53 | 77285,38 |
| 81 | 54063,26 | 77281,76 |
| 82 | 54057 | 77274,85 |
| 83 | 54055,26 | 77272,93 |
| 84 | 54048,27 | 77265,21 |
| 85 | 53958,56 | 77170,16 |
| 86 | 54013,65 | 77151,17 |
| 87 | 54026,05 | 77158,04 |
| 88 | 54060,81 | 77179,39 |
| 89 | 54156,02 | 77308,82 |
| 90 | 54186,6 | 77303,11 |
| 91 | 54232,4 | 77305,92 |
| 92 | 54291,07 | 77382,22 |
| 93 | 54344,59 | 77441,52 |
| 94 | 54427,75 | 77645,51 |
| 95 | 54460,62 | 77672,75 |
| 96 | 54471,2 | 77751,07 |
| 97 | 54567,66 | 77755,68 |
| 98 | 54573,15 | 77761,06 |
| 99 | 54580,59 | 77786,52 |
| 100 | 54571,75 | 77800,95 |
| 101 | 53900,08 | 77913,3 |
| 102 | 53898,03 | 77909,46 |
| 103 | 53884,17 | 77881,68 |
| 104 | 53876,96 | 77886,01 |
| 105 | 53851,47 | 77901,34 |
| 106 | 53836,02 | 77884,78 |
| 107 | 53834,02 | 77882,64 |
| 108 | 53803,03 | 77906,63 |
| 109 | 53792,35 | 77913,28 |
| 110 | 53739,65 | 77955,74 |
| 111 | 53761,69 | 77962,74 |
| 112 | 53763,51 | 77963,38 |
| 113 | 53774,45 | 77967,22 |
| 114 | 53786,12 | 77971,38 |
| 115 | 53806,3 | 77978,57 |
| 116 | 53820,24 | 77983,53 |
| 117 | 53820,54 | 77983,64 |
| 118 | 53872,16 | 77986,39 |
| 119 | 53872,64 | 77985,14 |
| 120 | 53882,52 | 77959,82 |
| 121 | 53888,09 | 77945,53 |
| 122 | 53897,44 | 77920,41 |
| 123 | 53900,08 | 77913,3 |

Ведомость координат поворотных точек деревни Новые Низковицы

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 60306,78 | 79292,77 |
| 2 | 60323,02 | 79295,44 |
| 3 | 60334,93 | 79286,18 |
| 4 | 60340,88 | 79276,26 |
| 5 | 60347,5 | 79268,98 |
| 6 | 60359,4 | 79268,32 |
| 7 | 60366,02 | 79268,32 |
| 8 | 60375,28 | 79268,32 |
| 9 | 60387,24 | 79262,32 |
| 10 | 60391,09 | 79243,58 |
| 11 | 60394,49 | 79227,05 |
| 12 | 60401,07 | 79196,22 |
| 13 | 60406,35 | 79173,59 |
| 14 | 60409,12 | 79173,06 |
| 15 | 60410,26 | 79130,74 |
| 16 | 60418,27 | 79122,8 |
| 17 | 60422,9 | 79118,83 |
| 18 | 60432,82 | 79118,17 |
| 19 | 60442,09 | 79118,17 |
| 20 | 60449,36 | 79120,16 |
| 21 | 60456,96 | 79124,19 |
| 22 | 60468,2 | 79190,5 |
| 23 | 60437,3 | 79321,17 |
| 24 | 60435,87 | 79327,22 |
| 25 | 60426,38 | 79367,38 |
| 26 | 60398,72 | 79453,22 |
| 27 | 60636,78 | 79448,31 |
| 28 | 60637,92 | 79448,29 |
| 29 | 60644,18 | 79448,16 |
| 30 | 60678,31 | 79510,05 |
| 31 | 60697,38 | 79532,31 |
| 32 | 60729,18 | 79548,21 |
| 33 | 60760,71 | 79548,21 |
| 34 | 60764,52 | 79537,55 |
| 35 | 60780,05 | 79494,15 |
| 36 | 60776,87 | 79468,72 |
| 37 | 60862,84 | 79484,4 |
| 38 | 60868,98 | 79585,2 |
| 39 | 60862,73 | 79658,86 |
| 40 | 60860,26 | 79672,93 |
| 41 | 60619,58 | 79616,35 |
| 42 | 60392,01 | 79562,41 |
| 43 | 60391,57 | 79562,31 |
| 44 | 60390,73 | 79704,18 |
| 45 | 60377,66 | 79705 |
| 46 | 60367,21 | 79705 |
| 47 | 60327,91 | 79705 |
| 48 | 60327,24 | 79705 |
| 49 | 60174,73 | 79635,47 |
| 50 | 60147,36 | 79622,99 |
| 51 | 60146,83 | 79622,75 |
| 52 | 60134,75 | 79617,24 |
| 53 | 60120,37 | 79610,68 |
| 54 | 60094,15 | 79598,73 |
| 55 | 60099,46 | 79564,34 |
| 56 | 60102,97 | 79541,56 |
| 57 | 60103,05 | 79541,02 |
| 58 | 60090,01 | 79537,75 |
| 59 | 60067,76 | 79532,17 |
| 60 | 59956,35 | 79504,23 |
| 61 | 59946,68 | 79501,8 |
| 62 | 59946,43 | 79501,74 |
| 63 | 59901,14 | 79490,38 |
| 64 | 59909,2 | 79460,78 |
| 65 | 59910,56 | 79455,8 |
| 66 | 59862,01 | 79447,02 |
| 67 | 59861,19 | 79446,87 |
| 68 | 59850,96 | 79445,02 |
| 69 | 59849,8 | 79444,81 |
| 70 | 59849,62 | 79445,29 |
| 71 | 59849,26 | 79446,25 |
| 72 | 59814,15 | 79541,28 |
| 73 | 59813,46 | 79543,17 |
| 74 | 59800,88 | 79577,2 |
| 75 | 59787,72 | 79576,15 |
| 76 | 59647,26 | 79564,85 |
| 77 | 59511,64 | 79553,95 |
| 78 | 59523,94 | 79397,12 |
| 79 | 59650,75 | 79411,11 |
| 80 | 59665,7 | 79309,44 |
| 81 | 59792,64 | 79315,48 |
| 82 | 59829,93 | 79318,93 |
| 83 | 60101,66 | 79354,28 |
| 84 | 60109,43 | 79324,15 |
| 85 | 60163,59 | 79271,55 |
| 86 | 60288,33 | 79290,03 |
| 87 | 60306,78 | 79292,77 |

Ведомость координат поворотных точек деревни Крокшево

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 59191,21 | 76364,17 |
| 2 | 59227,83 | 76335,92 |
| 3 | 59265,61 | 76383,54 |
| 4 | 59290,22 | 76410,49 |
| 5 | 59310,49 | 76450,06 |
| 6 | 59310,68 | 76450,43 |
| 7 | 59309,06 | 76450,81 |
| 8 | 59306,69 | 76451,37 |
| 9 | 59314,18 | 76468,27 |
| 10 | 59318,83 | 76466,36 |
| 11 | 59319,03 | 76466,75 |
| 12 | 59326,94 | 76482,2 |
| 13 | 59323,35 | 76486,13 |
| 14 | 59307,96 | 76500,51 |
| 15 | 59251,9 | 76552,88 |
| 16 | 59251,34 | 76553,4 |
| 17 | 59215,9 | 76586,51 |
| 18 | 59206,42 | 76577,22 |
| 19 | 59192,16 | 76563,26 |
| 20 | 59149,53 | 76517,67 |
| 21 | 59195,4 | 76454,72 |
| 22 | 59175,71 | 76428,75 |
| 23 | 59187,81 | 76420,09 |
| 24 | 59198,01 | 76412,8 |
| 25 | 59199,8 | 76411,52 |
| 26 | 59180,53 | 76385,95 |
| 27 | 59181,25 | 76385,66 |
| 28 | 59181,45 | 76385,58 |
| 29 | 59181,49 | 76385,58 |
| 30 | 59181,72 | 76385,4 |
| 31 | 59188,02 | 76381,33 |
| 32 | 59194,38 | 76377,23 |
| 33 | 59194,68 | 76377,24 |
| 34 | 59187,32 | 76367,17 |
| 35 | 59191,21 | 76364,17 |
| 36 | 60256,41 | 75350,95 |
| 37 | 60259,29 | 75345,52 |
| 38 | 60263,05 | 75334,21 |
| 39 | 60266,71 | 75323,23 |
| 40 | 60258,88 | 75241,67 |
| 41 | 60253,33 | 75228,14 |
| 42 | 60251,81 | 75224,46 |
| 43 | 60227,92 | 75178,47 |
| 44 | 60221,9 | 75164,96 |
| 45 | 60227,56 | 75162,41 |
| 46 | 60265,12 | 75145,48 |
| 47 | 60284,99 | 75166,66 |
| 48 | 60316,16 | 75198,22 |
| 49 | 60348,76 | 75241,05 |
| 50 | 60367,15 | 75260,4 |
| 51 | 60431,25 | 75275,1 |
| 52 | 60442,61 | 75283,45 |
| 53 | 60443,66 | 75284,23 |
| 54 | 60451,84 | 75304,65 |
| 55 | 60442,23 | 75333,66 |
| 56 | 60426,16 | 75360,08 |
| 57 | 60425,07 | 75361,86 |
| 58 | 60420,05 | 75381,08 |
| 59 | 60429,44 | 75402,09 |
| 60 | 60443,9 | 75434,42 |
| 61 | 60425,72 | 75443 |
| 62 | 60382,08 | 75448,01 |
| 63 | 60379,89 | 75448,26 |
| 64 | 60373,29 | 75449,02 |
| 65 | 60399,47 | 75516,06 |
| 66 | 60409,43 | 75541,56 |
| 67 | 60389,17 | 75533,07 |
| 68 | 60359,32 | 75511,44 |
| 69 | 60359,14 | 75511,32 |
| 70 | 60336,02 | 75488,23 |
| 71 | 60312,74 | 75451,45 |
| 72 | 60270,31 | 75384,04 |
| 73 | 60267,03 | 75378,41 |
| 74 | 60260,26 | 75363,45 |
| 75 | 60256,09 | 75351,55 |
| 76 | 60256,41 | 75350,95 |

Ведомость координат поворотных точек деревни Туганицы

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 55794,38 | 87775,26 |
| 2 | 55779,01 | 87789,24 |
| 3 | 55772,75 | 87796,18 |
| 4 | 55767,21 | 87801,76 |
| 5 | 55734,23 | 87824,14 |
| 6 | 55724,64 | 87815,58 |
| 7 | 55723,56 | 87816,05 |
| 8 | 55719,59 | 87817,79 |
| 9 | 55699,06 | 87823,66 |
| 10 | 55663,86 | 87839,79 |
| 11 | 55646,27 | 87850,05 |
| 12 | 55608,14 | 87855,92 |
| 13 | 55597,87 | 87848,59 |
| 14 | 55575,88 | 87835,39 |
| 15 | 55590,69 | 87776,85 |
| 16 | 55627,62 | 87769,7 |
| 17 | 55654 | 87739,7 |
| 18 | 55690,33 | 87731,08 |
| 19 | 55697,8 | 87716,74 |
| 20 | 55699,16 | 87714,13 |
| 21 | 55719,47 | 87675,13 |
| 22 | 55736,94 | 87660,14 |
| 23 | 55773,24 | 87656,01 |
| 24 | 55817,43 | 87632,77 |
| 25 | 55840,9 | 87601,49 |
| 26 | 55851,32 | 87564,99 |
| 27 | 55866,97 | 87564,99 |
| 28 | 55893,04 | 87583,24 |
| 29 | 55887,82 | 87630,17 |
| 30 | 55895,64 | 87651,02 |
| 31 | 55887,82 | 87687,52 |
| 32 | 55870,57 | 87711,22 |
| 33 | 55855,51 | 87728,63 |
| 34 | 55820,77 | 87769,4 |
| 35 | 55803,18 | 87769,4 |
| 36 | 55794,38 | 87775,26 |
| 37 | 56597,29 | 87790,1 |
| 38 | 56593,77 | 87794,12 |
| 39 | 56596,23 | 87813,02 |
| 40 | 56598,67 | 87831,81 |
| 41 | 56599,65 | 87839,35 |
| 42 | 56597,61 | 87839,36 |
| 43 | 56597,62 | 87839,4 |
| 44 | 56562,58 | 87840,22 |
| 45 | 56558,55 | 87840,32 |
| 46 | 56549,96 | 87839,63 |
| 47 | 56549,94 | 87838,6 |
| 48 | 56431,94 | 87829,58 |
| 49 | 56423,33 | 87828,92 |
| 50 | 56268,72 | 87817,1 |
| 51 | 56256,33 | 87841,88 |
| 52 | 56275,41 | 87921,99 |
| 53 | 56291,02 | 87963,89 |
| 54 | 56293,81 | 87971,37 |
| 55 | 56253,55 | 87988,24 |
| 56 | 56211,49 | 88008,12 |
| 57 | 56201,58 | 88012,81 |
| 58 | 56185,4 | 88020,17 |
| 59 | 56170,78 | 88026,82 |
| 60 | 56170,53 | 88026,93 |
| 61 | 56166,77 | 88019,01 |
| 62 | 56148,6 | 87983,58 |
| 63 | 56129,17 | 87964,9 |
| 64 | 56062,01 | 87904,68 |
| 65 | 56043,52 | 87890,2 |
| 66 | 56040,14 | 87887,56 |
| 67 | 56004,56 | 87931,39 |
| 68 | 55999,15 | 87946,75 |
| 69 | 55991,19 | 87969,35 |
| 70 | 55982,77 | 87993,23 |
| 71 | 55981,72 | 87996,21 |
| 72 | 55962,26 | 88009,63 |
| 73 | 55982,88 | 88047,85 |
| 74 | 55994,95 | 88078,53 |
| 75 | 56020,13 | 88133,04 |
| 76 | 56023,41 | 88140,14 |
| 77 | 56016,8 | 88143,61 |
| 78 | 56007,59 | 88148,43 |
| 79 | 56001,27 | 88158,85 |
| 80 | 55987,8 | 88169 |
| 81 | 55993,4 | 88181,3 |
| 82 | 55993,35 | 88181,29 |
| 83 | 55995,64 | 88186,37 |
| 84 | 56002,65 | 88201,67 |
| 85 | 56004,73 | 88206,2 |
| 86 | 56006,26 | 88209,55 |
| 87 | 55877,09 | 88223,76 |
| 88 | 55877,08 | 88223,76 |
| 89 | 55873,9 | 88220,27 |
| 90 | 55692,13 | 88241,27 |
| 91 | 55664,3 | 88244,48 |
| 92 | 55630,18 | 88273,96 |
| 93 | 55621,1 | 88281,8 |
| 94 | 55618,67 | 88278,38 |
| 95 | 55524,3 | 88244,73 |
| 96 | 55485,34 | 88230,83 |
| 97 | 55495,77 | 88221,83 |
| 98 | 55515,05 | 88205,19 |
| 99 | 55500,99 | 88187,57 |
| 100 | 55474,92 | 88154,92 |
| 101 | 55483,37 | 88140,26 |
| 102 | 55483,54 | 88139,96 |
| 103 | 55503,81 | 88104,79 |
| 104 | 55508,39 | 88092,38 |
| 105 | 55527,48 | 88040,69 |
| 106 | 55550,95 | 88026,03 |
| 107 | 55594,94 | 88005,5 |
| 108 | 55641,87 | 87987,9 |
| 109 | 55704,92 | 87968,83 |
| 110 | 55784,11 | 87917,51 |
| 111 | 55839,84 | 87877,91 |
| 112 | 55873,57 | 87829,52 |
| 113 | 55925,1 | 87770,56 |
| 114 | 55926,57 | 87744,13 |
| 115 | 55961,55 | 87700,47 |
| 116 | 55984,65 | 87651,22 |
| 117 | 56015,67 | 87623,09 |
| 118 | 56122,26 | 87526,48 |
| 119 | 56146,51 | 87563,67 |
| 120 | 56149,54 | 87568,33 |
| 121 | 56156,62 | 87579,19 |
| 122 | 56192,72 | 87644,57 |
| 123 | 56212,74 | 87681,75 |
| 124 | 56220,16 | 87696,01 |
| 125 | 56221,1 | 87697,81 |
| 126 | 56271,16 | 87793,96 |
| 127 | 56300,32 | 87789,13 |
| 128 | 56301,66 | 87788,91 |
| 129 | 56330 | 87772,12 |
| 130 | 56503,43 | 87669,4 |
| 131 | 56507,16 | 87670,6 |
| 132 | 56608,47 | 87703,21 |
| 133 | 56620,76 | 87763,28 |
| 134 | 56597,29 | 87790,1 |

Ведомость координат поворотных точек деревни Старые Низковицы

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 57769,18 | 80518,75 |
| 2 | 57765,22 | 80521,75 |
| 3 | 57780,96 | 80535,58 |
| 4 | 57812,76 | 80563,52 |
| 5 | 57813,26 | 80563,96 |
| 6 | 57810,54 | 80566,53 |
| 7 | 57810,13 | 80566,92 |
| 8 | 57817,92 | 80577,8 |
| 9 | 57824,82 | 80587,46 |
| 10 | 57824,84 | 80587,49 |
| 11 | 57806,09 | 80598,8 |
| 12 | 57805,44 | 80599,2 |
| 13 | 57711,91 | 80656,5 |
| 14 | 57711,68 | 80656,49 |
| 15 | 57697,46 | 80665,97 |
| 16 | 57695,32 | 80667,4 |
| 17 | 57686,36 | 80673,34 |
| 18 | 57664 | 80660,05 |
| 19 | 57652,26 | 80653,07 |
| 20 | 57651,81 | 80653,58 |
| 21 | 57644,02 | 80662,36 |
| 22 | 57641,69 | 80664,99 |
| 23 | 57638,67 | 80669,38 |
| 24 | 57630,41 | 80681,4 |
| 25 | 57627,33 | 80686,34 |
| 26 | 57592,59 | 80739,91 |
| 27 | 57554,39 | 80713,26 |
| 28 | 57555,61 | 80711,8 |
| 29 | 57580,98 | 80681,36 |
| 30 | 57580,8 | 80681,24 |
| 31 | 57540,04 | 80655,03 |
| 32 | 57507,73 | 80742,06 |
| 33 | 57515,53 | 80756,87 |
| 34 | 57515,12 | 80757,56 |
| 35 | 57469,12 | 80834,34 |
| 36 | 57460,08 | 80849,44 |
| 37 | 57458,74 | 80851,66 |
| 38 | 57458,37 | 80851,49 |
| 39 | 57376,81 | 80813,68 |
| 40 | 57364,77 | 80779,99 |
| 41 | 57364,77 | 80751,11 |
| 42 | 57393,65 | 80712,61 |
| 43 | 57408,09 | 80683,74 |
| 44 | 57388,84 | 80642,83 |
| 45 | 57345,52 | 80659,67 |
| 46 | 57328,22 | 80645,25 |
| 47 | 57315,17 | 80628,2 |
| 48 | 57309,43 | 80599,51 |
| 49 | 57326,27 | 80551,39 |
| 50 | 57304,61 | 80565,82 |
| 51 | 57292,58 | 80609,14 |
| 52 | 57275,74 | 80618,76 |
| 53 | 57257,83 | 80609,12 |
| 54 | 57257,83 | 80609,12 |
| 55 | 57246,74 | 80719,08 |
| 56 | 57239,56 | 80809,21 |
| 57 | 57258,89 | 80806,46 |
| 58 | 57288,15 | 80923,17 |
| 59 | 57288,39 | 80924,11 |
| 60 | 57291,37 | 80936,22 |
| 61 | 57285,21 | 80938,61 |
| 62 | 57247,37 | 80953,31 |
| 63 | 57236,09 | 80958,45 |
| 64 | 57233,01 | 80984,3 |
| 65 | 57230,55 | 81004,86 |
| 66 | 57230,55 | 81004,9 |
| 67 | 57213,11 | 81091,29 |
| 68 | 57179,43 | 81094,24 |
| 69 | 57177,58 | 81094,4 |
| 70 | 57172,84 | 81161,03 |
| 71 | 57171,88 | 81174,58 |
| 72 | 56889,65 | 81107,61 |
| 73 | 56885,94 | 81106,73 |
| 74 | 56876,98 | 81104,6 |
| 75 | 56871,08 | 81103,72 |
| 76 | 56862,74 | 81086,11 |
| 77 | 56848,72 | 81056,5 |
| 78 | 56852,55 | 81046,11 |
| 79 | 56874,15 | 81010,26 |
| 80 | 57009,56 | 80785,56 |
| 81 | 57005,36 | 80783,08 |
| 82 | 56875,16 | 80706,34 |
| 83 | 56881,62 | 80695,38 |
| 84 | 56859,45 | 80682,41 |
| 85 | 56878,85 | 80674,22 |
| 86 | 56927,55 | 80595,34 |
| 87 | 56932,32 | 80587,61 |
| 88 | 56990,37 | 80493,57 |
| 89 | 56990,89 | 80492,73 |
| 90 | 56994,55 | 80486,8 |
| 91 | 56996,65 | 80431,04 |
| 92 | 56983,94 | 80428,04 |
| 93 | 56980,26 | 80427,17 |
| 94 | 56974,8 | 80425,88 |
| 95 | 56972,5 | 80390,26 |
| 96 | 56981,54 | 80372,24 |
| 97 | 56983,19 | 80368,95 |
| 98 | 56983,35 | 80368,63 |
| 99 | 56988,62 | 80369,51 |
| 100 | 56990,3 | 80369,79 |
| 101 | 56992,6 | 80370,18 |
| 102 | 57002,7 | 80382,45 |
| 103 | 57004,5 | 80361,55 |
| 104 | 57003,38 | 80359,13 |
| 105 | 56984,84 | 80318,94 |
| 106 | 56983 | 80314,94 |
| 107 | 56984,25 | 80314,46 |
| 108 | 57015,35 | 80302,49 |
| 109 | 57015,5 | 80302,43 |
| 110 | 57035,25 | 80302,74 |
| 111 | 57108,6 | 80303,89 |
| 112 | 57109,7 | 80303,69 |
| 113 | 57113,43 | 80303 |
| 114 | 57113,86 | 80303,74 |
| 115 | 57113,95 | 80303,9 |
| 116 | 57146,03 | 80304,31 |
| 117 | 57155,8 | 80304,43 |
| 118 | 57194,1 | 80255,2 |
| 119 | 57196,8 | 80151,97 |
| 120 | 57337,6 | 80110,3 |
| 121 | 57342,81 | 80108,48 |
| 122 | 57343,19 | 80108,34 |
| 123 | 57343,44 | 80108,26 |
| 124 | 57364,15 | 80145,54 |
| 125 | 57413,11 | 80248,99 |
| 126 | 57414,11 | 80334,16 |
| 127 | 57405,17 | 80412,04 |
| 128 | 57420,72 | 80439,39 |
| 129 | 57428,68 | 80453,37 |
| 130 | 57456,51 | 80439,89 |
| 131 | 57475,44 | 80451,94 |
| 132 | 57494,38 | 80494,98 |
| 133 | 57551,19 | 80477,76 |
| 134 | 57590,82 | 80494,86 |
| 135 | 57604,27 | 80500,67 |
| 136 | 57627,08 | 80415,54 |
| 137 | 57641,21 | 80369,65 |
| 138 | 57663,16 | 80284,48 |
| 139 | 57602,84 | 80198,87 |
| 140 | 57533,98 | 80100,74 |
| 141 | 57354,93 | 79901,04 |
| 142 | 57315,34 | 79883,82 |
| 143 | 57265,41 | 79890,71 |
| 144 | 57241,36 | 79901,07 |
| 145 | 57222,06 | 79909,37 |
| 146 | 57189 | 79873,59 |
| 147 | 56959,88 | 79783,33 |
| 148 | 56894,52 | 79755,3 |
| 149 | 56922,4 | 79751,38 |
| 150 | 56947,05 | 79749,8 |
| 151 | 57100,37 | 79739,97 |
| 152 | 57056,64 | 79474,96 |
| 153 | 56986,52 | 79353,38 |
| 154 | 56981,53 | 79349,03 |
| 155 | 56938,87 | 79311,84 |
| 156 | 56772,13 | 79303,33 |
| 157 | 56746,59 | 79280,93 |
| 158 | 56508,02 | 79263,62 |
| 159 | 56501,73 | 79263,17 |
| 160 | 56536,66 | 79210,9 |
| 161 | 56573,25 | 79232,13 |
| 162 | 56746,6 | 79252,26 |
| 163 | 56915,55 | 79260,24 |
| 164 | 56956,1 | 79229,93 |
| 165 | 56975,81 | 79179,88 |
| 166 | 56999,35 | 79163,46 |
| 167 | 57035,5 | 79173,45 |
| 168 | 57080,35 | 79157,1 |
| 169 | 57105,2 | 79121,82 |
| 170 | 57132,05 | 79057,9 |
| 171 | 57179,15 | 78907,88 |
| 172 | 57221,6 | 78781,61 |
| 173 | 57269,45 | 78649,12 |
| 174 | 57263,95 | 78623,1 |
| 175 | 57235,95 | 78579,61 |
| 176 | 57174,95 | 78504,32 |
| 177 | 57127,35 | 78462,62 |
| 178 | 57057,72 | 78424,58 |
| 179 | 57055,14 | 78423,17 |
| 180 | 57072,13 | 78397,72 |
| 181 | 57115,9 | 78332,15 |
| 182 | 57117,81 | 78332,85 |
| 183 | 57159,18 | 78347,89 |
| 184 | 57162,3 | 78349,06 |
| 185 | 57210,39 | 78367,05 |
| 186 | 57253,47 | 78432,93 |
| 187 | 57304,14 | 78534,28 |
| 188 | 57319,35 | 78582,43 |
| 189 | 57314,28 | 78668,57 |
| 190 | 57273,74 | 78774,99 |
| 191 | 57253,47 | 78845,94 |
| 192 | 57230,66 | 78914,35 |
| 193 | 57238,26 | 78944,76 |
| 194 | 57271,2 | 78992,9 |
| 195 | 57271,2 | 79028,37 |
| 196 | 57291,47 | 79053,71 |
| 197 | 57324,41 | 79035,98 |
| 198 | 57347,22 | 79010,64 |
| 199 | 57372,45 | 79004,15 |
| 200 | 57334,06 | 79148,11 |
| 201 | 57340,48 | 79150,01 |
| 202 | 57337,75 | 79155,55 |
| 203 | 57415,95 | 79172,37 |
| 204 | 57430,4 | 79175,48 |
| 205 | 57422 | 79203,33 |
| 206 | 57411,82 | 79213,9 |
| 207 | 57406,1 | 79219,85 |
| 208 | 57403,75 | 79240,19 |
| 209 | 57405,65 | 79242,74 |
| 210 | 57415 | 79255,3 |
| 211 | 57405,1 | 79280,14 |
| 212 | 57409,55 | 79298,99 |
| 213 | 57404,85 | 79331,37 |
| 214 | 57300 | 79349,09 |
| 215 | 57289,4 | 79361,87 |
| 216 | 57319,9 | 79634,77 |
| 217 | 57342,41 | 79664,98 |
| 218 | 57343,4 | 79666,3 |
| 219 | 57373,2 | 79684,7 |
| 220 | 57433,37 | 79703,03 |
| 221 | 57443,25 | 79706,04 |
| 222 | 57446,25 | 79720,68 |
| 223 | 57446,6 | 79726,49 |
| 224 | 57449,27 | 79769,95 |
| 225 | 57516,51 | 79841,03 |
| 226 | 57606,1 | 79927,33 |
| 227 | 57626,84 | 79963,96 |
| 228 | 57635,71 | 79979,63 |
| 229 | 57654,94 | 80001,42 |
| 230 | 57697,78 | 80049,99 |
| 231 | 57724,61 | 80062,96 |
| 232 | 57754,55 | 80132,67 |
| 233 | 57834,62 | 80178,46 |
| 234 | 57876,47 | 80267,79 |
| 235 | 57962,18 | 80407,37 |
| 236 | 57955,83 | 80410,96 |
| 237 | 57945,9 | 80416,57 |
| 238 | 57935,81 | 80422,27 |
| 239 | 57935,7 | 80422,14 |
| 240 | 57934,27 | 80420,4 |
| 241 | 57928,61 | 80413,53 |
| 242 | 57913,46 | 80395,13 |
| 243 | 57904,36 | 80406,31 |
| 244 | 57891,48 | 80422,12 |
| 245 | 57882,93 | 80432,62 |
| 246 | 57769,18 | 80518,75 |
| 247 | 59056,78 | 78259,16 |
| 248 | 59056,78 | 78232,76 |
| 249 | 59066,38 | 78203,97 |
| 250 | 59083,17 | 78177,58 |
| 251 | 59104,77 | 78167,98 |
| 252 | 59128,76 | 78189,58 |
| 253 | 59133,56 | 78215,97 |
| 254 | 59123,32 | 78246,68 |
| 255 | 59119,16 | 78259,16 |
| 256 | 59107,17 | 78304,74 |
| 257 | 59097,01 | 78297,63 |
| 258 | 59092,61 | 78294,55 |
| 259 | 59083,17 | 78287,95 |
| 260 | 59061,58 | 78259,16 |
| 261 | 59056,78 | 78259,16 |
| 262 | 59448,85 | 78035,79 |
| 263 | 59421,86 | 78073,58 |
| 264 | 59429,95 | 78099,23 |
| 265 | 59456,68 | 78128,19 |
| 266 | 59439,91 | 78193,4 |
| 267 | 59435,31 | 78211,3 |
| 268 | 59414,6 | 78291,82 |
| 269 | 59385,42 | 78296,27 |
| 270 | 59370,57 | 78307,07 |
| 271 | 59347,63 | 78304,37 |
| 272 | 59319,28 | 78293,57 |
| 273 | 59290,94 | 78289,52 |
| 274 | 59269,35 | 78289,52 |
| 275 | 59234,26 | 78274,68 |
| 276 | 59200,52 | 78261,18 |
| 277 | 59172,17 | 78205,85 |
| 278 | 59165,43 | 78193,7 |
| 279 | 59182,97 | 78162,66 |
| 280 | 59170,83 | 78141,06 |
| 281 | 59164,08 | 78103,28 |
| 282 | 59165,43 | 78074,93 |
| 283 | 59157,33 | 78019,6 |
| 284 | 59160,03 | 77988,56 |
| 285 | 59196,47 | 77966,96 |
| 286 | 59312,54 | 77911,63 |
| 287 | 59348,98 | 77942,67 |
| 288 | 59393,51 | 77941,32 |
| 289 | 59465,04 | 77908,93 |
| 290 | 59473,14 | 77895,43 |
| 291 | 59517,68 | 77873,84 |
| 292 | 59602,7 | 77840,1 |
| 293 | 59651,29 | 77826,6 |
| 294 | 59707,98 | 77818,5 |
| 295 | 59734,97 | 77814,46 |
| 296 | 59753,86 | 77825,25 |
| 297 | 59696,51 | 77986,99 |
| 298 | 59694,59 | 77992,41 |
| 299 | 59686,38 | 78015,55 |
| 300 | 59529,82 | 77984,51 |
| 301 | 59485,29 | 78008,8 |
| 302 | 59448,85 | 78035,79 |
| 303 | 59863,64 | 77821,21 |
| 304 | 59897,69 | 77901,25 |
| 305 | 59869,28 | 77929,66 |
| 306 | 59842,3 | 77938,39 |
| 307 | 59829,6 | 77940,77 |
| 308 | 59809,75 | 77939,19 |
| 309 | 59785,15 | 77928,87 |
| 310 | 59770,86 | 77915,37 |
| 311 | 59747,61 | 77899,91 |
| 312 | 59757,71 | 77870,62 |
| 313 | 59758,05 | 77869,63 |
| 314 | 59776,6 | 77815,78 |
| 315 | 59781,69 | 77801,01 |
| 316 | 59797,05 | 77756,42 |
| 317 | 59836,19 | 77795,56 |
| 318 | 59863,64 | 77821,21 |

# Footnotes

Сокращенные наименования предприятий применяются в соответствии с их Уставами

Усадьба Вохоново, от которой сохранилась парковая зона, была создана в 1780-е годы Фридрихом (Фёдором) Ивановичем Крейдеманом

Мат-лы ст. «Старинные усадьбы окрестностей Петербурга и их роль в формировании культурных ландшафтов».// Исаченко Т.Е.- «Культурный ландшафт как объект наследия». Научн. сборник под редакцией Ю.А. Веденина. М., 2004.

Методические указания по характеристике природных условий рекреационного района. Москва, Институт Географии АН СССР, 1975.

Конкретизация требований по организации беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения содержится в СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002, РДС 35-201-99 и соответствующих технических регламентах.

Согласно пункту 20 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Сведения о площади территории и распределении по категориям земель приводится в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 10.2.1

# Text boxes

Рисунок 5.1.