# ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

### Статья 31. Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты территориальных зон.

### Статья 31.1. Перечень территориальных зон

| Кодовое обозначение | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |
| --- | --- |
| Ж-1 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами |
| Ж-2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами |
| Ж-3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |
| О-1 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения |
| О-2 | Зона объектов образования |
| О-3 | Зона объектов здравоохранения и социальной защиты |
| О-4 | Зона спортивных комплексов и сооружений |
|  | РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ |
| Р-1 | Зона парков, скверов, бульваров |
| Р-2 | Зона лесов |
| Р-3 | Зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом |
| Р-4 | Зона объектов рекреационного назначения и туризма |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |
| П-1 | Зона производственных объектов |
| П-2 | Зона коммунально-складских объектов |
| Т-1 | Зона объектов транспортной инфраструктуры |
| Т-2 | Зона объектов инженерной инфраструктуры |
|  | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования |
| СХ-2 | Зона объектов сельскохозяйственного использования IV-V класса опасности |
| СХ-3 | Зона садовых некоммерческих товариществ |
| СХ-4 | Зона огородов |
| СХ-5 | Зона объектов сельскохозяйственного использования III класса опасности |
| СХ-6 | Зона объектов сельскохозяйственного использования II класса опасности |
|  | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| С-1 | Зона кладбищ |
| С-2 | Зона размещения военных объектов |
| С-3 | Зона озеленения специального назначения |

### Cтатья 31.2. Градостроительные регламенты территориальных зон.

Градостроительные регламенты всех видов территориальных зон применяются с учетом ограничений, определенных статьей 32 настоящих Правил, иными документами по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности, а также статьей 33.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Рекомендуемые плотности застройки участков жилых зон в соответствии со Сводом правил 42.13330.2011

| № п/п | Наименование жилых зон | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности | 0,4 | 0,8 |
|  | Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками | 0,3 | 0,6 |
|  | Застройка одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,2 | 0,4 |

*в условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30%

  - Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной
застройки жилой зоны в соответствии со Сводом правил 42.13330.2011  должна составлять, как правило, не менее 25 % площади территории квартала  (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений)

  - На территории участка жилой застройки допускается размещение в нижних этажах жилого дома встроенно-пристроенных нежилых объектов при условии, если предусматриваются:

- обособленные от жилой территории входы для посетителей;

- обособленные подъезды и площадки для парковки автомобилей, обслуживающих встроенный объект;

- самостоятельные шахты для вентиляции;

- отделение нежилых помещений от жилых противопожарными, звукоизолирующими перекрытиями и перегородками;

- индивидуальные системы инженерного обеспечения встроенных помещений.

  - Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности согласно требованиям раздела 14 Свода правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройки городских и сельских поселений», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, противопожарными требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

  - Доля встроенного нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилой застройки не должна превышать 20 %.

  - Допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенные помещениями общественного назначения, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки – и жилые здания с квартирами в первых этажах.

  - Размеры приусадебных и приквартирных участков принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011, Приложение Д.

  - Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания  принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011, Приложение Ж. «Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков».

  - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальных зон, не приведенные в настоящих Правилах, определяются в соответствии СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», другими действующими нормативными документами, а также заданиями на проектирование.

  - Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости - инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (электро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.), объекты и предприятия связи, общественные туалеты, объекты санитарной очистки территории – могут размещаться в составе всех территориальных зон при соблюдении нормативных разрывов с прочими объектами капитального строительства.

  - Нормы расчета стоянок и гаражей для временного хранения легковых автомобилей, располагающихся на земельных участках в качестве вспомогательных видов разрешенного использования.

| № | Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков | Расчетные единицы | Число машиномест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Гостиницы, общежития | 100 мест | 8-10 |
|  | Отдельно стоящие объекты торговли с площадью торгового зала более 200м2 | 100 м2 торговой площади | 5-7 |
|  | Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест | 7-10 |
|  | Рынки | 50 торговых мест | 20-25 |
|  | Музеи, театры, цирки, кинотеатры, выставочные залы | 100 посетителей | 10-15 |
|  | Объекты отдыха и туризма (дома отдыха, пансионаты, туристические базы, детские лагеря отдыха, детские дачи) | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3-5 |
|  | Базы отдыха | 100 посетителей | 10-15 |
|  | Мотели, кемпинги, площадки для трейлеров |  | по расчетной вместимости |
|  | Парки культуры и отдыха | 100 посетителей | 5-7 |
|  | Лесопарки (лесные массивы) | 100 посетителей | 7-10 |
|  | Оборудованные пляжи, лодочные станции, пункты проката инвентаря | 100 посетителей | 15-20 |
|  | Стадионы, спортивные комплексы, бассейны, иные спортивные сооружения с трибунами более 500 зрителей | 100 мест | 3-5 |
|  | Больничные учреждения | 100 коек | 3-5 |
|  | Поликлиники и амбулаторные учреждения | 100 посещений в смену | 2-3 |
|  | Государственные и муниципальные учреждения, рассчитанные на обслуживание населения: загсы, архивы, информационные центры, суды. Общественные объединения и организации, творческие союзы, международные организации | 100 служащих | 10-20 |
|  | Бизнес-центры, офисные центры | 100 служащих | 10-20 |
|  | Банки, учреждения кредитования, страхования, биржевой торговли, нотариальные конторы, ломбарды, юридические консультации, агентства недвижимости, туристические агентства и центры обслуживания, рекламные агентства, компьютерные центры, издательства | 100 служащих | 10-20 |
|  | Научно-исследовательские, проектные, конструкторские организации | 100 сотрудников | 10-15 |
|  | Автовокзалы, железнодорожные вокзалы и станции | 100 пассажиров в «час пик» | 10-15 |

  - Противопожарные разрывы между зданиями, строениями, сооружениями необходимо предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ и «СП 4.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

  - В жилых зонах допускается	размещать	отдельные	объекты	общественно-делового	 и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами установленных границ участков этих объектов. Размер санитарно-защитных зон для объектов, не являющихся источником загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 м.

  - Земельным участкам, на которых расположены объекты капитального строительства, построенные до принятия настоящих Правил и у которых отсутствует вид разрешенного использования, присваивается вид разрешенного использования, соответствующий назначению объекта капитального строительства.

  - Ограждение земельных участков предназначенных для строительства индивидуальных жилых домов с фронтальной стороны участка осуществляется сплошным забором высотой не более 2х метров, со стороны смежных земельных участков – сетчатый или решетчатый, высотой не более 2х метров. Ограждение земельных участков предназначенных для строительства индивидуальных жилых домов сплошным забором высотой не более 2х метров по границе со смежными участками возможно при наличии письменного согласования смежных землепользователей.

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Обслуживание жилой застройки | 2.7 |
| Обслуживание жилой застройки | 2.7 | Блокированная жилая застройка | 2.3 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 |  |  |
|  |  | Социальное обслуживание | 3.2 |  |  |
|  |  | Бытовое обслуживание | 3.3 |  |  |
|  |  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |  |  |
|  |  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |  |  |
|  |  | Культурное развитие | 3.6 |  |  |
|  |  | Общественное управление | 3.8 |  |  |
|  |  | Предпринимательство | 4.0 |  |  |
|  |  | Деловое управление | 4.1 |  |  |
|  |  | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 |  |  |
|  |  | Рынки | 4.3 |  |  |
|  |  | Магазины | 4.4 |  |  |
|  |  | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |  |  |
|  |  | Общественное питание | 4.6 |  |  |
|  |  | Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |
|  |  | Развлечения | 4.8 |  |  |
|  |  | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |  |  |
|  |  | Спорт | 5.1 |  |  |
|  |  | Автомобильный транспорт | 7.2 |  |  |
|  |  | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |  |  |
|  |  | Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 |  |  |

| № п/п | Описание параметров градостроительного регламента территориальной зоны Ж-1 |
| --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков: |  |
|  | минимальная площадь земельного участка (м2) | 1000 |
|  | максимальная площадь земельного участка (м2) | 5000 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 6 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 5/24 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 70 |

Ж-2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2.2 | Обслуживание жилой застройки | 2.7 |
| Блокированная жилая застройка | 2.3 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Обслуживание жилой застройки | 2.7 | Передвижное жилье | 2.4 |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 |  |  |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 |  |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Социальное обслуживание | 3.2 |  |  |
|  |  | Бытовое обслуживание | 3.3 |  |  |
|  |  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |  |  |
|  |  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |  |  |
|  |  | Культурное развитие | 3.6 |  |  |
|  |  | Общественное управление | 3.8 |  |  |
|  |  | Деловое управление | 4.1 |  |  |
|  |  | Рынки | 4.3 |  |  |
|  |  | Магазины | 4.4 |  |  |
|  |  | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |  |  |
|  |  | Общественное питание | 4.6 |  |  |
|  |  | Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |
|  |  | Спорт | 5.1 |  |  |
|  |  | Автомобильный транспорт | 7.2 |  |  |
|  |  | Ведение огородничества | 13.1 |  |  |
|  |  | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |  |  |
|  |  | Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 |  |  |

| № п/п | Описание параметров градостроительного регламента территориальной зоны Ж-2 |
| --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков: |  |
|  | минимальная площадь земельного участка (м2) | 600 |
|  | максимальная площадь земельного участка (м2) | 3000 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 4/20 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 70 |

Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | 2.2 | Блокированная жилая застройка | 2.3 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Передвижное жилье | 2.4 |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 |  |  |
| Магазины | 4.4 | Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 |  |  |
| Общественное питание | 4.6 | Социальное обслуживание | 3.2 |  |  |
| Ведение огородничества | 13.1 | Бытовое обслуживание | 3.3 |  |  |
|  |  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |  |  |
|  |  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |  |  |
|  |  | Культурное развитие | 3.6 |  |  |
|  |  | Общественное управление | 3.8 |  |  |
|  |  | Деловое управление | 4.1 |  |  |
|  |  | Рынки | 4.3 |  |  |
|  |  | Спорт | 5.1 |  |  |
|  |  | Автомобильный транспорт | 7.2 |  |  |

| № п/п | Описание параметров градостроительного регламента территориальной зоны Ж-3 |
| --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков (кроме земельных участков для ведения огороднечества): |  |
|  | минимальная площадь земельного участка (м2) | 1000 |
|  | максимальная площадь земельного участка (м2) | 2500 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/12 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 50 |
|  | Минимальная площадь земельного участка для ведения огородничества(м2) | 100 |
|  | Максимальная площадь земельного участка для ведения огородничества(м2) | 1000 |
|  | Минимальная площадь ранее предоставленного земельного участка (м2) | 600 |

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Социальное обслуживание | 3.2 | Блокированная жилая застройка | 2.3 |  |  |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 |  |  |
| Здравоохранение | 3.4 | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 |  |  |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Автомобильный транспорт | 7.2 |  |  |
| Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 |  |  |  |  |
| Образование и просвещение | 3.5 |  |  |  |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |  |  |  |  |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 |  |  |  |  |
| Культурное развитие | 3.6 |  |  |  |  |
| Религиозное использование | 3.7 |  |  |  |  |
| Общественное управление | 3.8 |  |  |  |  |
| Обеспечение научной деятельности | 3.9 |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 |  |  |  |  |
| Ветеринарное обслуживание | 3.10 |  |  |  |  |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |  |  |  |  |
| Приюты для животных | 3.10.2 |  |  |  |  |
| Предпринимательство | 4.0 |  |  |  |  |
| Деловое управление | 4.1 |  |  |  |  |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 |  |  |  |  |
| Рынки | 4.3 |  |  |  |  |
| Магазины | 4.4 |  |  |  |  |
| Банковская и страховая деятельность | 4.5 |  |  |  |  |
| Общественное питание | 4.6 |  |  |  |  |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |  |  |
| Развлечения | 4.8 |  |  |  |  |
| Обслуживание автотранспорта | 4.9 |  |  |  |  |
| Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 |  |  |  |  |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 |  |  |  |  |
| Спорт | 5.1 |  |  |  |  |
| Санаторная деятельность | 9.2.1 |  |  |  |  |
| Историко-культурная деятельность | 9.3 |  |  |  |  |

| № п/п | Описание параметров градостроительного регламента территориальной зоны О-1 |
| --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков: |  |
|  | минимальная площадь земельного участка (м2) | 100 |
|  | максимальная площадь земельного участка (м2) | 20000 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/16 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 70 |
|  | Максимальный класс опасности по классификации СанПиН | V |

О-2 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование и просвещение | 3.5 | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Социальное обслуживание | 3.2 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | Бытовое обслуживание | 3.3 | Спорт | 5.1 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Здравоохранение | 3.4 |  |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |  |  |
| Спорт | 5.1 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 |  |  |
|  |  | Культурное развитие | 3.6 |  |  |
|  |  | Общественное управление | 3.8 |  |  |
|  |  | Обеспечение научной деятельности | 3.9 |  |  |
|  |  | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 |  |  |
|  |  | Ветеринарное обслуживание | 3.10 |  |  |
|  |  | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |  |  |
|  |  | Деловое управление | 4.1 |  |  |
|  |  | Магазины | 4.4 |  |  |
|  |  | Общественное питание | 4.6 |  |  |
|  |  | Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |
|  |  | Санаторная деятельность | 9.2.1 |  |  |
|  |  | Историко-культурная деятельность | 9.3 |  |  |
|  |  | Автомобильный транспорт | 7.2 |  |  |

| № п/п | Описание параметров градостроительного регламента территориальной зоны О-2 |
| --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков: |  |
|  | минимальная площадь земельного участка (м2) | 3000 |
|  | максимальная площадь земельного участка (м2) | 25000 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/16 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 70 |
|  | Максимальный класс опасности по классификации СанПиН | V |

О-3 ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здравоохранение | 3.4 | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Бытовое обслуживание | 3.3 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Образование и просвещение | 3.5 |  |  |
| Социальное обслуживание | 3.2 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |  |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Культурное развитие | 3.6 |  |  |
|  |  | Религиозное использование | 3.7 |  |  |
|  |  | Общественное управление | 3.8 |  |  |
|  |  | Обеспечение научной деятельности | 3.9 |  |  |
|  |  | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 |  |  |
|  |  | Ветеринарное обслуживание | 3.10 |  |  |
|  |  | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 |  |  |
|  |  | Деловое управление | 4.1 |  |  |
|  |  | Магазины | 4.4 |  |  |
|  |  | Общественное питание | 4.6 |  |  |
|  |  | Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |
|  |  | Спорт | 5.1 |  |  |
|  |  | Санаторная деятельность | 9.2.1 |  |  |
|  |  | Историко-культурная деятельность | 9.3 |  |  |
|  |  | Автомобильный транспорт | 7.2 |  |  |
|  |  | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |  |  |
|  |  | Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 |  |  |

| № п/п | Описание параметров градостроительного регламента территориальной зоны О-3 |
| --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков: |  |
|  | минимальная площадь земельного участка (м2) | 1000 |
|  | максимальная площадь земельного участка (м2) | 35000 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 4/20 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 70 |
|  | Максимальный класс опасности по классификации СанПиН | V |

О-4  ЗОНА СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ И СООРУЖЕНИЙ

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спорт | 5.1 | Деловое управление | 4.1 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Магазины | 4.4 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Общественное питание | 4.6 |  |  |
|  |  | Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |
|  |  | Санаторная деятельность | 9.2.1 |  |  |
|  |  | Историко-культурная деятельность | 9.3 |  |  |
|  |  | Автомобильный транспорт | 7.2 |  |  |
|  |  | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |  |  |
|  |  | Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 |  |  |

| № п/п | Описание параметров градостроительного регламента территориальной зоны О-3 |
| --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков: |  |
|  | минимальная площадь земельного участка (м2) | 600 |
|  | максимальная площадь земельного участка (м2) | 41000 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/16 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 70 |
|  | Максимальный класс опасности по классификации СанПиН | V |

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

Р-1 ЗОНА ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  |  | Спорт | 5.1 |  |  |
|  |  | Природно-познавательный туризм | 5.2 |  |  |
|  |  | Охота и рыбалка | 5.3 |  |  |
|  |  | Поля для гольфа или конных прогулок | 5.5 |  |  |
|  |  | Деятельность по особой охране и изучению природы | 9.0 |  |  |
|  |  | Охрана природных территорий | 9.1 |  |  |
|  |  | Историко-культурная деятельность | 9.3 |  |  |
|  |  | Автомобильный транспорт | 7.2 |  |  |

| № п/п | Описание параметров градостроительного регламента территориальной зоны Р-1 |
| --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков: |  |
|  | минимальная площадь земельного участка (м2) | 600 |
|  | максимальная площадь земельного участка (м2) | 65000 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/12 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 15 |

Р-2 ЗОНА  ЛЕСОВ

Для территориальной зоны Р-2 градостроительные регламенты не устанавливаются.

Р-3 ЗОНА ОБЪЕКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спорт | 5.1 | Деловое управление | 4.1 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Поля для гольфа или конных прогулок | 5.5 | Магазины | 4.4 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Общественное питание | 4.6 |  |  |
| Социальное обслуживание | 3.2 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Природно-познавательный туризм | 5.2 |  |  |
|  |  | Туристическое обслуживание | 5.2.1 |  |  |
|  |  | Охота и рыбалка | 5.3 |  |  |
|  |  | Деятельность по особой охране и изучению природы | 9.0 |  |  |
|  |  | Охрана природных территорий | 9.1 |  |  |
|  |  | Курортная деятельность | 9.2 |  |  |
|  |  | Санаторная деятельность | 9.2.1 |  |  |
|  |  | Историко-культурная деятельность | 9.3 |  |  |
|  |  | Автомобильный транспорт | 7.2 |  |  |
|  |  | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |  |  |
|  |  | Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 |  |  |

| № п/п | Описание параметров градостроительного регламента территориальной зоны Р-3 |
| --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков: |  |
|  | минимальная площадь земельного участка (м2) | 1200 |
|  | максимальная площадь земельного участка (м2) | 55000 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/12 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 70 |

Р-4 ЗОНА ОБЪЕКТОВ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ТУРИЗМА

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Социальное обслуживание | 3.2 | Бытовое обслуживание | 3.3 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Деятельность по особой охране и изучению природы | 9.0 |  |  |
| Магазины | 4.4 | Охрана природных территорий | 9.1 |  |  |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | Историко-культурная деятельность | 9.3 |  |  |
| Отдых (рекреация) | 5.0 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 |  |  |
| Курортная деятельность | 9.2 | Рынки | 4.3 |  |  |
| Санаторная деятельность | 9.2.1 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |
| Общественное питание | 4.6 |  |  |  |  |

| № п/п | Описание параметров градостроительного регламента территориальной зоны Р-4 |
| --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков: |  |
|  | минимальная площадь земельного участка (м2) | 100 |
|  | максимальная площадь земельного участка (м2) | 80000 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/12 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 50 |

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

П-1 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная деятельность | 6.0 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Энергетика | 6.7 | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Связь | 6.8 | Социальное обслуживание | 3.2 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| Склады | 6.9 | Бытовое обслуживание | 3.3 |  |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Общественное управление | 3.8 |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 |  |  |
| Спорт | 5.1 | Деловое управление | 4.1 |  |  |
|  |  | Магазины | 4.4 |  |  |
|  |  | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |  |  |
|  |  | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |  |  |
|  |  | Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 |  |  |
|  |  | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 |  |  |
|  |  | Транспорт | 7.0 |  |  |
|  |  | Железнодорожный транспорт | 7.1 |  |  |
|  |  | Автомобильный транспорт | 7.2 |  |  |
|  |  | Трубопроводный транспорт | 7.5 |  |  |

| № п/п | Описание параметров градостроительного регламента территориальной зоны П-1 |
| --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков: |  |
|  | минимальная площадь земельного участка (м2) | 100 |
|  | максимальная площадь земельного участка (м2) | 10000 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/12 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 70 |
|  | Допустимые классы опасности промышленных объектов и производств по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | IV, V |

П-2 ЗОНА КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Обслуживание автотранспорта | 4.9 | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 | Бытовое обслуживание | 3.3 |  |  |
| Энергетика | 6.7 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 |  |  |
| Связь | 6.8 | Деловое управление | 4.1 |  |  |
| Склады | 6.9 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Рынки | 4.3 |  |  |
|  |  | Магазины | 4.4 |  |  |
|  |  | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |  |  |

| № п/п | Описание параметров градостроительного регламента территориальной зоны П-2 |
| --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков: |  |
|  | минимальная площадь земельного участка (м2) | 100 |
|  | максимальная площадь земельного участка (м2) | 80000 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/15 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 70 |
|  | Допустимые классы опасности промышленных объектов и производств по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | IV, V |

Т-1 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспорт | 7.0 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Железнодорожный транспорт | 7.1 | Деловое управление | 4.1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Автомобильный транспорт | 7.2 | Магазины | 4.4 |  |  |
| Трубопроводный транспорт | 7.5 | Общественное питание | 4.6 |  |  |
| Обслуживание автотранспорта | 4.9 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |
| Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 | Энергетика | 6.7 |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Связь | 6.8 |  |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Склады | 6.9 |  |  |

| № п/п | Описание параметров градостроительного регламента территориальной зоны Т-1 |
| --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков: |  |
|  | минимальная площадь земельного участка (м2) | 100 |
|  | максимальная площадь земельного участка (м2) | 50000 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/15 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 90 |
|  | Допустимые классы опасности промышленных объектов и производств по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | IV, V |

Т-2 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Деловое управление | 4.1 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Энергетика | 6.7 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Связь | 6.8 | Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 |  |  |
| Трубопроводный транспорт | 7.5 | Склады | 6.9 |  |  |

| № п/п | Описание параметров градостроительного регламента территориальной зоны Т-1 |
| --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков: |  |
|  | минимальная площадь земельного участка (м2) | 100 |
|  | максимальная площадь земельного участка (м2) | 30000 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/15 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | Не подлежит ограничению; ПР |
|  | Допустимые классы опасности промышленных объектов и производств по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | IV, V |

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СХ-1 ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для территориальной зоны СХ-1 градостроительные регламенты не устанавливаются.

СХ-2 ЗОНА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ IV-V КЛАССА ОПАСНОСТИ

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственное использование | 1.0 | Деловое управление | 4.1 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Растениеводство | 1.1 | Магазины | 4.4 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 | Общественное питание | 4.6 |  |  |
| Овощеводство | 1.3 | Пищевая промышленность | 6.4 |  |  |
| Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 1.4 | Животноводство | 1.7 |  |  |
| Садоводство | 1.5 | Скотоводство | 1.8 |  |  |
| Выращивание льна и конопли | 1.6 | Звероводство | 1.9 |  |  |
| Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 | Птицеводство | 1.10 |  |  |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | Свиноводство | 1.11 |  |  |
| Питомники | 1.17 | Пчеловодство | 1.12 |  |  |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | Рыбоводство | 1.13 |  |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |

| № п/п | Описание параметров градостроительного регламента территориальной зоны СХ-2 |
| --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков: |  |
|  | минимальная площадь земельного участка (м2) | 100 |
|  | максимальная площадь земельного участка (м2) | 100000 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/16 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 70 |
|  | Допустимые классы опасности промышленных объектов и производств по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | IV, V |

СХ-3 ЗОНА САДОВЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведение садоводства | 13.2 | Магазины | 4.4 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Ведение дачного хозяйства | 13.3 |  |  | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |

| № п/п | Описание параметров градостроительного регламента территориальной зоны СХ-3 |
| --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков: |  |
|  | минимальная площадь земельного участка (м2) | 600 |
|  | максимальная площадь земельного участка (м2) | 1500 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/16 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 30 |

СХ-4 ЗОНА ОГОРОДОВ

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Овощеводство | 1.3 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2.2 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Ведение огородничества | 13.1 |  |  | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |

| № п/п | Описание параметров градостроительного регламента территориальной зоны СХ-4 |
| --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков: |  |
|  | минимальная площадь земельного участка (м2) | 100 |
|  | максимальная площадь земельного участка (м2) | 1000 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/12 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 30 |

СХ-5 ЗОНА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ III КЛАССА ОПАСНОСТИ

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственное использование | 1.0 | Автомобильный транспорт | 7.2 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Растениеводство | 1.1 | Деловое управление | 4.1 |  |  |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 | Магазины | 4.4 |  |  |
| Овощеводство | 1.3 | Общественное питание | 4.6 |  |  |
| Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 1.4 | Пищевая промышленность | 6.4 |  |  |
| Садоводство | 1.5 | Специальная деятельность | 12.12 |  |  |
| Выращивание льна и конопли | 1.6 |  |  |  |  |
| Животноводство | 1.7 |  |  |  |  |
| Скотоводство | 1.8 |  |  |  |  |
| Звероводство | 1.9 |  |  |  |  |
| Птицеводство | 1.10 |  |  |  |  |
| Свиноводство | 1.11 |  |  |  |  |
| Пчеловодство | 1.12 |  |  |  |  |
| Рыбоводство | 1.13 |  |  |  |  |
| Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 |  |  |  |  |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 |  |  |  |  |
| Питомники | 1.17 |  |  |  |  |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 |  |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |

| № п/п | Описание параметров градостроительного регламента территориальной зоны СХ-5 |
| --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков: |  |
|  | минимальная площадь земельного участка (м2) | 100 |
|  | максимальная площадь земельного участка (м2) | 100000 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/15 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 70 |
|  | Допустимые классы опасности промышленных объектов и производств по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | III,IV, V |

СХ-6 ЗОНА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ II КЛАССА ОПАСНОСТИ

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственное использование | 1.0 | Автомобильный транспорт | 7.2 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Растениеводство | 1.1 | Деловое управление | 4.1 |  |  |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 | Магазины | 4.4 |  |  |
| Овощеводство | 1.3 | Общественное питание | 4.6 |  |  |
| Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 1.4 | Пищевая промышленность | 6.4 |  |  |
| Садоводство | 1.5 | Специальная деятельность | 12.12 |  |  |
| Выращивание льна и конопли | 1.6 |  |  |  |  |
| Животноводство | 1.7 |  |  |  |  |
| Скотоводство | 1.8 |  |  |  |  |
| Звероводство | 1.9 |  |  |  |  |
| Птицеводство | 1.10 |  |  |  |  |
| Свиноводство | 1.11 |  |  |  |  |
| Пчеловодство | 1.12 |  |  |  |  |
| Рыбоводство | 1.13 |  |  |  |  |
| Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 |  |  |  |  |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 |  |  |  |  |
| Питомники | 1.17 |  |  |  |  |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 |  |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |

| № п/п | Описание параметров градостроительного регламента территориальной зоны СХ-5 |
| --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков: |  |
|  | минимальная площадь земельного участка (м2) | 100 |
|  | максимальная площадь земельного участка (м2) | 100000 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | Не подлежит ограничению; ПР |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/15 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 70 |
|  | Допустимые классы опасности промышленных объектов и производств по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | II,III,IV, V |

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

С-1 ЗОНА КЛАДБИЩ

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ритуальная деятельность | 12.1 | Религиозное использование | 3.7 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Магазины | 4.4 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |

| № п/п | Описание параметров градостроительного регламента территориальной зоны C-1 |
| --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков: |  |
|  | минимальная площадь земельного участка (м2) | 100 |
|  | максимальная площадь земельного участка (м2) | 125000 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/16 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 20 |

С-2  ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение обороны и безопасности | 8.0 | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | 8.4 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Обеспечение вооруженных сил | 8.1 |  |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  | Энергетика | 6.7 |
|  |  |  |  | Связь | 6.8 |
|  |  |  |  | Склады | 6.9 |

| № п/п | Описание параметров градостроительного регламента территориальной зоны C-2 |
| --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков: |  |
|  | минимальная площадь земельного участка (м2) | 100 |
|  | максимальная площадь земельного участка (м2) | 100000 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/16 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 70 |

С-3  ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| Основные виды разрешенного использования | Код | Условно разрешенные виды использования | Код | Вспомогательные виды разрешенного использования | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природно-познавательный туризм | 5.2 | Спорт | 5.1 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Запас | 12.3 | Поля для гольфа или конных прогулок | 5.5 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Деятельность по особой охране и изучению природы | 9.0 |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Охрана природных территорий | 9.1 |  |  |
|  |  | Историко-культурная деятельность | 9.3 |  |  |

| № п/п | Описание параметров градостроительного регламента территориальной зоны C-3 |
| --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков: |  |
|  | минимальная площадь земельного участка (м2) | 100 |
|  | максимальная площадь земельного участка (м2) | 150000 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/16 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 70 |