ПРОЕКТ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЯСЬКЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Подготовка изменений в генеральный план муниципального образования Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области осуществлена на основании постановления администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области «О подготовке проекта изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Сяськелевское сельское поселение Гатчинского муниципального района» от 08.04.2016 № 1262.

1.2. Расчетный срок изменений, вносимых в генеральный план муниципального образования Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области – 2032 год, с выделением первой очереди – 2022 год.

1.3. Прогнозная численность постоянного населения, принятая для расчета основных градостроительных параметров развития территории, составит на конец расчетного срока – 5,35 тыс. человек.

1.4. Карты в составе внесения изменений в генеральный план муниципального образования Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области выполнены в масштабе 1:25 000 с использованием компьютерных геоинформационных технологий на территорию всего муниципального образования.

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

| № | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта (адрес в городском населенном пункте, функциональная зона*) | Вид зоны с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения | Количественный показатель |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты электроснабжения |
| 1.1 | Объект электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | объект | 2 | д. Сяськелево, зона застройки многоквартирными и индивидуальными жилыми домами | Охранная зона 10 м от стен подстанции по периметру |
| 1.2 | Объект электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | объект | 1 | д. Войсковицы, зона застройки индивидуальными жилыми домами | Охранная зона 10 м от стен подстанции по периметру |
| 1.3 | Объект электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | объект | 2 | д. Жабино, зона застройки индивидуальными жилыми домами | Охранная зона 10 м от стен подстанции по периметру |
| 1.4 | Объект электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | объект | 1 | д. Тойворово, зона застройки малоэтажными жилыми домами | Охранная зона 10 м от стен подстанции по периметру |
|  | Объект электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства | ВЛ 10 кВ | км | 0,4 | Сяськелевское сельское поселение | Охранная зона 5 м по обе стороны линии |
|  | Объект электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства | ВЛ 10 кВ | км | 0,15 | Сяськелевское сельское поселение | Охранная зона 5 м по обе стороны линии |
|  | Объект электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства | ВЛ 10 кВ | км | 0,3 | Сяськелевское сельское поселение | Охранная зона 5 м по обе стороны линии |
|  | Объект электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства | ВЛ 10 кВ | км | 0,1 | Сяськелевское сельское поселение | Охранная зона 5 м по обе стороны линии |
| 2 | Объекты теплоснабжения |
| 2.1 | Объект теплоснабжения | Обеспечение теплоснабжением новой малоэтажной застройки | Котельная | Гкал/ч | 0,2 | д. Сяськелево | Санитарно-защитная зона до 50 м |
| 2.2 | Объект теплоснабжения | Обеспечение теплоснабжением новой малоэтажной застройки | Тепловые сети | км | 0,3 | п. Тойворово | Охранная зона, не менее 3 м |
| 2.3 | Объект теплоснабжения | Обеспечение теплоснабжением новой малоэтажной застройки | Тепловые сети | км | 0,6 | д. Сяськелево | Охранная зона, не менее 3 м |
| 2.4 | Объект теплоснабжения | Обеспечение теплоснабжением новых потребителей | Тепловые сети | км | 1,1 | д. Сяськелево, д. Жабино | Охранная зона, не менее 3 м |
| 3 | Объекты газоснабжения |
| 3.1 | Объект газоснабжения | Газификация д. Питкелово | Межпоселковый газопровод | км | 4,0 (3,1 км в границах поселения) | Сяськелевское сельское поселение | Охранная зона, не менее 2 м |
| 3.2 | Объект газоснабжения | Закольцовка газораспределительных сетей ГРС «Войсковицы» | Межпоселковый газопровод | км | 10,0 (3,5 км в границах поселения) | Сяськелевское сельское поселение | Охранная зона, не менее 2 м |
| 3.3 | Объект газоснабжения | Газификация д. Старые Низковицы | Межпоселковый газопровод | км | 3,7 | Сяськелевское сельское поселение | Охранная зона, не менее 2 м |
| 3.4 | Объект газоснабжения | Газификация д. Ронилово | Межпоселковый газопровод | км | 0,5 | Сяськелевское сельское поселение | Охранная зона, не менее 2 м |
| 3.5 | Объект газоснабжения | Газификация нового жилищного строительства | Распределительные газопроводы | км | 2,3 | д. Жабино | Охранная зона, не менее 2 м |
| 3.6 | Объект газоснабжения | Газификация нового жилищного строительства | Распределительные газопроводы | км | 0,1 | д. Войсковицы | Охранная зона, не менее 2 м |
| 3.7 | Объект газоснабжения | Газификация нового жилищного строительства | Распределительные газопроводы | км | 1,5 | д. Сяськелево | Охранная зона, не менее 2 м |
| 4 | Объекты водоснабжения |
| 4.1 | Объект водоснабжения | Подача питьевой воды потребителям | Водопроводные сети | км | 3,8 | д. Сяськелево | - |
| 4.2 | Объект водоснабжения | Подача питьевой воды потребителям | Водопроводные сети | км | 2,0 | д. Жабино | - |
| 4.3 | Объект водоснабжения | Подача питьевой воды потребителям | Водопроводные сети | км | 0,5 | д. Тойворово | - |
| 4.4 | Объект водоснабжения | Подача питьевой воды потребителям | Водопроводные сети | км | 0,5 | д. Туганицы | - |
| 4.5 | Объект водоснабжения | Обеспечение необходимого объема воды потребителям | Артскважина | объект | 1 | д. Сяськелево | Зона санитарной охраны 50 м |
| 5 | Объекты водоотведения |
| 5.1 | Объект водоотведения | Отведение канализационных стоков | Канализационные сети | км | 3,5 | д. Сяськелево | - |
| 5.2 | Объект водоотведения | Отведение канализационных стоков | Канализационные сети | км | 3,0 | д. Жабино | - |
| 5.3 | Объект водоотведения | Отведение канализационных стоков | Канализационные сети | км | 0,5 | д. Тойворово | - |
| 5.4 | Объект водоотведения | Очистка бытовых стоков | Канализационные очистные сооружения | объект | 1 | д. Сяськелево | Санитарно-защитная зона 150 м |
| 5.5 | Объект водоотведения | Очистка бытовых стоков | Канализационные очистные сооружения | объект | 1 | д. Жабино | Санитарно-защитная зона 150 м |
| 6 | Объекты дождевой канализации |
| 6.1 | Объект водоотведения | Отведение дождевых стоков | Сети дождевой канализации | км | 2,0 | д. Сяськелево | - |
| 6.2 | Объект водоотведения | Очистка дождевых стоков | Очистные сооружения дождевого стока | объект | 1 | д. Сяськелево | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 7 | Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры |
| 7.1 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | Улицы в жилой застройке | км | 4,9 | д. Сяськелево | не устанавливаются |
| 7.2 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | Улицы в жилой застройке | км | 0,6 | д. Переярово | не устанавливаются |
| 7.3 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | Улицы в жилой застройке | км | 3,7 | д. Жабино | не устанавливаются |
| 7.4 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | Улицы в жилой застройке | км | 0,3 | д. Большое Ондрово | не устанавливаются |
| 7.5 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи между микрорайонами города | Улицы в жилой застройке | км | 0,5 | д. Вохоново | не устанавливаются |
| 7.6 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи между микрорайонами города | Улицы в жилой застройке | км | 0,6 | д. Муттолово | не устанавливаются |
| 7.7 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи между микрорайонами города | Улицы в жилой застройке | км | 0,7 | д. Реболово | не устанавливаются |
| 7.8 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи между микрорайонами города | Улицы в жилой застройке | км | 0,6 | д. Войсковицы | не устанавливаются |
| 7.9 | Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта | Техническое обслуживание автомобильного транспорта | Автозаправочная станция | ед. | 1 | д. Старые Низковицы | Санитарный разрыв 50 м в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7.10 | Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта | Техническое обслуживание автомобильного транспорта | Станция технического обслуживания | ед. | 1 | д. Старые Низковицы | Санитарный разрыв 50 м в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7.11 | Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта | Техническое обслуживание автомобильного транспорта | Станция технического обслуживания | ед. | 1 | д. Сяськелево | Санитарный разрыв 50 м в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8 | Объекты образования |
| 8.1 | Дошкольные образовательные организации | Учебно-образовательное назначение | Детский сад | мест | 90 | д. Жабино | не устанавливаются |
| 9 | Объекты физической культуры и массового спорта |
| 9.1 | Спортивное сооружение | Плоскостные спортивные сооружения | Спортивные площадки | тыс. кв. м | 1,44 | д. Сяськелево, д Жабино, д. Большое Ондрово, д. Вохоново, д. Старые Низковицы | не устанавливаются |
| 9.2 | Спортивное сооружение | Объект спорта | Спортивный конный клуб | объект | 1 | напротив д. Войсковицы | 50 м |
| 10 | Прочие объекты обслуживания |
| 10.1 | Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания | Торговое назначение, общественное питание, бытовое обслуживание населения, объекты досуга | Торгово-развлекательный комплекс | объект/ кв. м торг. площ./ посадочных мест | 1/450/30 | д. Сяськелево | не устанавливаются |
| 10.2 | Объекты торговли | Торговое назначение | Предприятия розничной торговли | объект/ кв. м торг. площ. | 5/1000 | д. Сясьелево, д. Войсковицы, д. Туганицы, д. Жабино | не устанавливаются |
| 10.3 | Объекты общественного питания | Общественное питание | Предприятия общественного питания | объект/ посадочных мест | 2-3/80 | д. Сяськелево, д. Жабино | не устанавливаются |
| 11. | Объекты предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности |
| 11.1 | Объект обеспечения пожарной безопасности | Обеспечение пожарной безопасности | Пожарное депо | Количество пожарных автомобилей | 2 | д. Сяськелево | зоны с особыми условиями использования территорий не устанавливаются |

# 3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

| Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зоны | Сведения о планируемых для размещения объектах | Значение объекта | Зоны с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент застройки, мах, % | Максимальная этажность застройки | Площадь зоны, га | Иные параметры (номер полигона функциональной зоны) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 70 | 3 | 726,41 | - | 9 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ | Местное | Охранная зона 10 м от стен подстанции по периметру |
|  |  |  |  |  | 5 пунктов редуцирования газа | Местное | Охранная зона 10 м |
|  |  |  |  |  | Артезианская скважина | Местное | ЗСО 50 м |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 70 | 4 | 14,1 | - | Котельная | Местное | Санитарно-защитная зона до 50 м |
|  |  |  |  |  | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | Местное | Охранная зона 10 м от стен подстанции по периметру |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 40 | 8 | 6,9 | - | - | - | - |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 70 | 4 | 16,5 | - | Пункт редуцирования газа | Местное | Охранная зона 10 м |
|  |  | 4 |  |  | Предприятия розничной торговли | Местное | Не устанавливаются |
|  |  |  |  |  | Предприятия общественного питания | Местное | Не устанавливаются |
|  |  | 4 |  |  | Торгово-досуговый комплекс | Местное | Не устанавливаются |
| Зона специализированной общественной застройки | 70 | 4 | 20,2 | - | Детский сад | Местное | Не устанавливаются |
|  |  |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения | Местное | Не устанавливаются |
|  |  |  |  |  | Конный спортивный клуб | Местное | 50 м |
| Зона производственных объектов | 75 | 4 | 68,0 | - | Котельная | Местное | Санитарно-защитная зона до 300 м |
| Коммунальная зона | 75 | 4 | 8,1 | - | Станция технического обслуживания (СТО) | местное | Санитарный разрыв в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 75 | 4 | 7,6 | - | Канализационные очистные сооружения | Местное | Санитарно-защитная зона 100 м |
| Зона транспортной инфраструктуры |  |  | 0,5 |  | Транспортная развязка в разных уровнях | федеральное | Не устанавливаются |
|  |  |  | 0,5 |  | Транспортная развязка в разных уровнях | федеральное | Не устанавливаются |
|  |  |  | 0,5 |  | Транспортная развязка в разных уровнях | федеральное | Не устанавливаются |
|  |  |  | 0,3 |  | Автозаправочная станция | местное | Санитарный разрыв в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
|  |  |  | 0,2 |  | Станция технического обслуживания (СТО) | местное | Санитарный разрыв в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| Зона сельскохозяйственных угодий | - | - | 6085,59 | - | - | - | - |
| Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 70 | 1 | 17,2 | - | - | - | - |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 70 | 2 | 121,3 | - | - | - | - |
| Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - | 1 (временные сооружения) | 19,2 | - | - | - | - |
| Зона отдыха | - | - | 61,1 | - | - | - | - |
| Зона лесов | - | - | 9388,5 | -- | - | - | - |
| Зона кладбищ | - | - | 5,7 | - | - | - | - |
| Зона озелененных территорий специального назначения | - | - | 95,0 | - | - | - | - |
| Зона режимных территорий | - | - | 153,2 | - | - | - | - |

# ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

На территории муниципального образования Сяськелевское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области в связи с планируемым размещением объектов местного значения, оказывающих влияние на окружающую среду, требуется установление следующих зон с особыми условиями использования территорий:

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

- Котельная в п. Тойворово – 50 м

- Автозаправочная станция – 100 м

- Станции технического обслуживания автомобилей и иные объекты придорожного сервиса – 50 м

- Очистные сооружения ливневой системы водоотведения в д. Сяськелево – 50 м

- Канализационные очистные сооружения в д. Сяськелево и д. Жабино – 150 м

Охранные зоны газопроводов и систем газоснабжения

- Межпоселковые газопроводы – не менее 2 м

- Распределительные газопроводы – не менее 2 м

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

- Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ – 10 м от всех сторон ограждения подстанции по периметру

- Воздушные линии электропередачи 10 кВ –  5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении

Охранные зоны объектов теплоснабжения

- Тепловые сети – не менее 3 м

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

- Артезианская скважина в д. Сяськелево – 50 м

КАРТЫ

# Footnotes

Значение объекта: федеральное, региональное или местное.